Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНа СПЕЦИФІКАЦІЯ до товару

Клапан запірний 3-х ходовий з приводом, клапан кульовий 2-х ходовий з приводом

Код ДК 021:2015: 42130000-9 - Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої

Технічні вимоги до продукції:

Якість товару повинна відповідати діючим нормам, стандартам якісних показників і технічних умов, комплектність товару повинні відповідати паспорту виробу.

Товар повинен бути новим, без ушкоджень.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Строк поставки Товару:  не пізніше 10.07.2023 р.

Умови оплати: 100 (сто) % вартості Товару Покупець сплачує на умовах післяплати протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту здійснення поставки Товару Покупцю.

Гарантія на товар: Термін гарантії має відповідати терміну гарантії підприємства-виробника продукції, але не менше 12 місяців з дати поставки.

На підтвердження відповідності запропонованого товару технічним вимогам замовника до предмету закупівлі згідно додатку №2 до тендерної документації, учасник надає заповнений додаток №2 до тендерної документації, що пропонується ним в рамках даної процедури закупівлі.

# Text boxes

| № п/п | Найменування продукції, повна її характеристика | Од. вим. | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан чавунний запірний 3-х ходовий Белімо Р7150N або еквівалент. Прохід умовний, DN, мм - 150; Тиск умовний, PN, не менше, МПа (кгс/см2) - 16,0 (160); Матеріал корпусу, чавун; Матеріал запірного органу, не гірше - корозійностійка сталь; Робоче середовище – холодна, гаряча вода; Температура робочого середовища, ºC - від - 10 до + 120; Kvs, м3/год – 320; шток – 40мм; L – 480мм, вага – не більше 72,6 кг Тип приєднання до трубопроводу: фланцеве Лінійний привід Белімо EV230A-TPC Напруга – 230 В, частота50/60 Гц Споживана потужність при русі – 3Вт Споживана потужність при утримання – 0,6 Вт Розрахункова потужність – 7 ВА | шт | 1 |
| 2 | Кран кульовий латунний 2-х ходовий Белімо R2025-S2 або еквівалент. Прохід умовний, DN, мм - 25; Тиск умовний, PN, не менше, МПа (кгс/см2) - 16,0 (160); Матеріал корпусу, не гірше - корозійностійка сталь; Робоче середовище – холодна, гаряча вода; Температура робочого середовища, ºC - від - 10 до + 120; Тип приєднання до трубопроводу: різьбове Пружинно-зворотній привід Белімо NRFA Напруга – 230 В, частота50/60 Гц Споживана потужність при русі – 6Вт Споживана потужність при утримання – 2,5 Вт Розрахункова потужність – 9,5 ВА | шт | 1 |