ДОДАТОК 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ-ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Поточний ремонт частини покрівлі будівлі педагогічного фахового коледжу комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, буд. 6 (код ДК 021:2015: 45260000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи.)

Для розрахунку ціни пропозиції Учасник дотримується наведених нижче Технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі (Розділ 1), та Інших вимог до предмету закупівлі (Розділ 2).

Розділ 1. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати дефектному акту:

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- |
|  | Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія»Запорізької обласної ради |
|  | ( назва організації, що затверджує ) |
|  | Ректор Нечипоренко В.В. |
|  | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|  | “_____” ____________________________2023 р. |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |
| Поточний ремонт частини покрівлі будівлі педагогічного фахового коледжу комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, буд. 6 |

Поточний ремонт частини покрівлі будівлі педагогічного фахового коледжу комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, буд. 6

| Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються К=1,2 |
| --- |
| Об'єми робіт |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 12 |  |
| 2 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари | м2 | 414 |  |
| 3 | Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників | м2 | 272,5 |  |
| 4 | Праймер бітумний | т | 0,218 |  |
| 5 | Руберойд наплавлюваний ЕКП-4,0 | м2 | 313,375 |  |
| 6 | Готування цементного розчину вручну (кладкових М150) | м3 | 0,08175 |  |
| 7 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, додаткового шару | м2 | 45 |  |
| 8 | Руберойд наплавлюваний ЕПП-2,5 | м2 | 50,85 |  |
| 9 | Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників | м2 | 141,5 |  |
| 10 | Праймер бітумний | т | 0,1132 |  |
| 11 | Руберойд наплавлюваний ЕКП-4,0 | м2 | 162,725 |  |
| 12 | Готування цементного розчину вручну (кладкових М150) | м3 | 0,04245 |  |
| 13 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, додаткового шару (2-и шар) | м2 | 141,5 |  |
| 14 | Руберойд наплавлюваний ЕПП-2,5 | м2 | 159,9 |  |
| 15 | Ремонт примикань до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм | м | 132,6 |  |
| 16 | На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників додавати або виключати (до 300мм) | м | -102,6 |  |
| 17 | На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників додавати або виключати (до 200мм) | м | -30 |  |
| 18 | Праймер бітумний | т | 0,044 |  |
| 19 | Руберойд наплавлюваний ЕКП-4,0 | м2 | 60,35 |  |
| 20 | Руберойд наплавлюваний ЕПП-2,5 | м2 | 60,35 |  |
| 21 | Готування цементного розчину вручну (кладкових М150) | м3 | 0,29 |  |

| 22 | Ремонт примикань гідроізоляційного килима до лійки внутрішнього водостоку | шт | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Праймер бітумний | т | 0,0022 |  |
| 24 | Руберойд наплавлюваний ЕПП-2,5 | м2 | 2,2 |  |
| 25 | Руберойд наплавлюваний ЕКП-4,0 | м2 | 3,04 |  |
| 26 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів (б/у) | м | 12 |  |
| 27 | Навантаження сміття вручну | т | 6,411 |  |
| 28 | Перевезення сміття до 30 км | т | 6,411 |  |
| Склав ____________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище)] |
| Перевірив ____________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище)] |

Розділ 2. Інші вимоги до предмету закупівлі

1.1. Договірна ціна розраховується відповідно до вимог Наказу Міністерства розвитку громад на території України №281 від 01.11.2021р. «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» та інших нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві.

1.2. Учасник визначає вартість послуги, яку він пропонує виконати за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені (витрати на страхування та інші витрати), та вимог замовника до предмету закупівлі, визначених ним у Додатку 2 до тендерної документації. Послуги, що є предметом закупівлі виконуються з матеріалів учасника. До розрахунку ціни входять усі види послуг, у тому числі й ті, які доручатимуться для виконання субпідряднику/співвиконавцю. Не врахована учасником вартість послуг не сплачуються замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній його ціні тендерної пропозиції.

Будь-які не враховані у ціні тендерної пропозиції витрати учасника додатково сплачуватись не будуть.

1.3. Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені. Замовник має право звернутися до учасника торгів для підтвердження вартісних характеристик, задля запобігання демпінгу учасником торгів. Учасник особисто відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів та інших документів, пов’язаних із поданням тендерної пропозиції, та самостійно несе всі витрати за їх отримання.

1.4. Учасник процедури закупівлі на підтвердження відповідності своєї пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі у складі тендерної пропозиції повинен надати:

- дефектний акт;

- локальний кошторисний розрахунок;

- договірну ціну;

- розрахунок загальновиробничих витрат;

- підсумкову відомість ресурсів;

- пояснювальну записку.

1.5. Строки та місце виконання робіт (послуг):

- початок: жовтень 2023 року.

- кінець: до 15 листопада 2023 року включно, з правом дострокового виконання.

Місце надання послуг: м. Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, буд. 6.

*Ця документація не повинна містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим та містити вираз «або еквівалент».