Додаток № 3 до тендерної документації

Технічні, якісні, кількісні характеристики предмета закупівлі

Код ДК 021:2015 45330000-9: Водопровідні та санітарно-технічні роботи (Поточний ремонт дощового водовідведення Корпусу для супроводжуючих осіб Національного природного парку «Синьогора» по вул. Зарічній, 4 с. Стара Гута Івано-Франківського району Івано-Франківської області)

Об’єми виконання робіт

|  | № з/п | Найменування робіт i витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Водостічна система |  |  |  |
|  | 1 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 36 |  |
|  | 2 | Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів | м | 108 |  |
|  | 3 | Улаштування жолобів підвісних з готових елементів | м | 36 |  |
|  | 4 | Жолоб водостічний 125 мм, L=4 м | шт | 36 |  |
|  | 5 | З’єднювач жолоба | шт | 70 |  |
|  | 6 | Кут жолоба внутрішній 90 о | шт | 22 |  |
|  | 7 | Кут жолоба зовнівній 90 о | шт | 11 |  |
|  | 8 | Заглужба жолоба зовнішня | шт | 21 |  |
|  | 9 | Кронштейн жолоба (гак) | шт | 80 |  |
|  | 10 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 108 |  |
|  | 11 | Труба водостічна діаметром 90 мм, L=3m | шт | 36 |  |
|  | 12 | Коліно труби 90 мм, 70 град. | шт | 48 |  |
|  | 13 | Лійка водостічна 125/90 | шт | 13 |  |
|  | 14 | Кройнштейн труби універсальний (фіксатор) | шт | 75 |  |
|  | 15 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 | 228 |  |
|  | 16 | Щити настилу | м2 | 5,24 |  |
|  |  | Дощова каналізація |  |  |  |
|  | 17 | Демонтаж покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]. | м2 | 24 |  |
|  | 18 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі- самоскиди, група ґрунту 2 | м3 | 45 |  |
|  | 19 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2 | м3 | 51 |  |
|  | 20 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 ; +[доробка вручну, розробленого механiзованим способом | м3 | 11 |  |
|  | 21 | Перевезення ґрунту до 2 км, без завантаження | т | 78,75 |  |
|  | 22 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи та їх присипка | м3 | 39,44 |  |
|  | 23 | Укладання труб каналізаційних поліетиленових діаметром 100 мм в траншеї без розпорів | м | 62 |  |
|  | 24 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3 мм | м | 62,5 |  |
|  | 25 | Коліно ПВХ діам. 110/45 | шт | 56 |  |
|  | 26 | Укладання труб каналізаційних поліетиленових діаметром 150 мм в траншеї без розпорів | м | 88 |  |
|  | 27 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х3,2 мм | м | 88,7 |  |
|  | 28 | Трійник ПВХ діам. 160х160/45 | шт | 18 |  |
|  | 29 | Коліно ПВХ діам. 160/45 | шт | 20 |  |
|  | 30 | Перехідник ПВХ діам. 160х110 | шт | 18 |  |
|  | 31 | Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 200 мм | м | 54 |  |
|  | 32 | Кільця гумові ущільнювальні діаметром 200 мм | шт | 17 |  |
|  | 33 | Улаштування колодязів дощоприймальних круглих діаметром 0,7 м із збірного залізобетону в сухих грунтах | м3 | 0,6 |  |
|  | 34 | Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 4 |  |
|  | 35 | Люк чавунний з гратами для дощоприймального колодязя ЛР | шт | 4 |  |
|  | 36 | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях | шт | 7 |  |
|  | 37 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | м3 | 0,046 |  |
|  | 38 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 | м3 | 0,078 |  |
|  | 39 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 11 |  |
|  | 40 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 | м3 | 51 |  |
|  | 41 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | м2 | 24 |  |
|  | 42 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | м2 | 24 |  |

Строк надання послуг по 01.08.2024 року

Вимоги щодо виконання робіт (підтвердження відповідності, процесів і методів  виробництва згідно з технічними умовами, стандартами):

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи та матеріали, запропоновані на відкритих торгах, та самостійно несе, всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

Усі матеріали і вироби, що використовуються на будівельних роботах, повинні мати відповідні сертифікати включно з протипожежними і санітарно-гігієнічними. Застосування матеріалів і виробів повинно виконуватися у суворій відповідності до вимог діючих державних будівельних норм, на конкретний матеріал, або технології, що затверджені Держбудом України.

Виявлені недоліки (дефекти при виконанні робіт) будуть ліквідовані Підрядником за свій рахунок і в межах граничних термінах узгоджених з Замовником.

Вимоги щодо безпеки при виконанні робіт:

Під час виконання робіт Учасник зобов’язаний виконувати встановлені законодавством України та інших нормативно-правових актів, а також відповідність вимогам ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров’я та природоохоронного законодавства.

1. Виконавець повинен надати передбачені  Договором Послуги, якість яких відповідає державним будівельним нормам, державним стандартам України, Кошторисним нормам України.

2. Виконавець гарантує надійність і якість наданих послуг і можливість експлуатації об’єкта  протягом 12 місяців.

3. У разі виявлення в термін гарантійного строку у наданих послугах або в об’єкті будівництва недоліків (дефектів) Виконавець, за письмовою вимогою Замовника зобов'язаний усунути за свій рахунок недоліки, що виникли протягом гарантійного строку і зумовлені наданням послуг з порушенням діючих норм і правил, умов Договору. Перелік недоліків і дефектів визначається дефектним актом, що укладається Сторонами. В акті в обов’язковому порядку фіксується дата виявлення дефектів і строк їх усунення. У разі відмови Виконавець брати участь у складанні дефектного акту він може складатись з залученням спеціалістів незаінтересованих органів.

4. Якщо Виконавець на протязі строку, визначеного в акті, не усуне недоліки у наданих послугах, Замовник має право усунути недоліки силами іншого виконавця з оплатою цих витрат Виконавецем.

5. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого об’єкт не міг експлуатуватися унаслідок виявлених недоліків (дефектів), за які відповідає Виконавець.

6. Під час укладення договору про закупівлю Договірна ціна має бути складена Переможцем торгів відповідно до вимог державних будівельних норм, Кошторисних норм України , затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», надана Замовнику в електронному вигляді у програмному комплексі АВК або «Будівельні Технології: Кошторис 8», або у програмному комплексі, який взаємодіє з ними, та погоджена Замовником.