Додаток 3

до  Тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Ворота футбольні (з комплектуючими) 7,32x2,44 м

за кодом ДК 021:2015  37450000-7 «Спортивний інвентар для полів та кортів»

На підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним вимогам предмета закупівлі у складі пропозиції Учасник подає  інформацію  з  урахуванням вимог, що визначені  у цьому додатку.

У разі подання тендерної пропозиції, що не відповідає зазначеним вимогам, пропозиція буде відхилена як така, що не відповідає вимогам Замовника.

- Кількісні вимоги до предмету закупівлі:

| № п/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ворота футбольні (з комплектуючими) 7,32x2,44 м | шт | 2 |

2.	Футбольні ворота з легкого сплаву, з опорами задньої сітки з алюмінію, що закріплюються в землю, стандартного розміру: 7,32x2,44 м., рама воріт з овального алюмінієвого профілю 120 x 100 мм

Футбольні ворота мають бути виготовлені відповідно до стандартів EN-748, зокрема: - стійки та поперечина мають однаковий поперечний переріз, зокрема профіль овального перерізу, алюмінієвий сплав 6060 T5, з відповідними внутрішніми опорами, які надають конструкції стійкість, щоб не допускати остаточної деформації більше 10 мм під час випробування, в цей момент рама навантажується 1800 Н до центру самої поперечини; - номінальний розмір воріт відповідає допуску +/-8 мм - стійки та поперечина можуть складатися з одного чи кількох елементів, зокрема, поперечина може складатися з двох частин для транспортування, - рама воріт пофарбована в білий колір RAL9010, а саме, на неї нанесено епоксидно-поліефірне порошкове покриття (для зовнішнього використання), висушене в духовці при 200°C. -заземлюючі рукави завжди виготовлені з алюмінію та будуть розміщені в бетонних блоках.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ - відкриті краї та кути закруглені мінімум на 3 мм; - поперечний переріз сторін конструкції, які з'єднані з землею, не виступає в порівнянні зі стійками при навантаженні в центрі поперечини з Р = 1800 Н, завдяки чому вона не ламається і не демонструє остаточної деформації більше 10 мм; - при навантаженні в середині поперечини з Р = 1100Н через трос довжиною 3000мм рама не впаде і не зрушиться - кріплення сітки виконано таким чином, щоб гравець не міг отримати травму - кріплення сітки, над землею на висоті 1200 мм, без кутів, зовнішньою стороною до землі, менше 60 °, або отворів діаметром менше 230 мм. Тримачі сітки, задні стійки та підйомна рама (для збереження сітки).

В комплекті 1 воріт входить : ворота, тримачі сітки, задня рама, сітка на ворота футбольні 7,32 х 2,44 м. (PP 4,5 мм, комірка 10x10 см, форма комірки квадрат)

Нижня рамка повинна бути заповнена піском. Заземлюючі рукави завжди виготовлені з алюмінію та будуть розміщені в бетонних блоках

3. Строк поставки  товару: 30 робочих днів з моменту заключення (підписання) Договору.

4.Місце поставки товару: 89421, Україна, Закарпатська обл., Ужгородський р-н., с. Сторожниця, вул. Перемоги, 70.

5. Надати оригінал або копію наступних сертифікатів з перекладом:

- Сертифікат якості UNI EN ISO 9001:2015,

- Сертифікат відповідності UNI EN 748 : 2018 & UNI EN 749 : 2005

-План збірки воріт

6.Під час надання послуг учасник повинен застосовувати заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України (довідка у довільній формі).

7. Гарантійний строк - не менше,  ніж 12 місяців з моменту одержання Товару замовником,

При виявлені виробничих дефектів у Товару,  при його прийманні, а також при монтажу у період гарантійного строку виклик представника учасника-переможця обов’язковий і безкоштовний

Додаткові обов’язкові вимоги до товару:

Запропонований товар повинен бути новим, непошкодженим, відповідної якості, раніше ніде і ніким не використовуватись, не перебувати під забороною відчуження, арештом, не бути предметом застави або іншого способу забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не бути предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України (надати фото товару, який пропонується до поставки);

Упаковка товару повинна відповідати діючим державним стандартам  і правилам, забезпечувати захист і зберігання товару від пошкодження під час транспортування від місця завантаження до місця поставки (відвантаження);

Строк усунення недоліків або заміна Товару (доукомплектування) Учасником становить до 7 робочих днів з  моменту виявлення недоліків Товару та повідомлення про них Замовником у письмовій заявці;

У разі виявлення невідповідності Замовником якості або кількості товару згідно з відвантажувальними документами або документами про якість товару, учасник-переможець за свій рахунок здійснює додаткову поставку або заміну товару на якісний. Неякісний товар не враховується в рахунок поставки.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника