ДОДАТОК  2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

ЖНИВАРКА ДЛЯ ЗБИРАННЯ СОНЯШНИКА SUNFLOROOPTIMO або “еквівалент»

| Назва предмета закупівлі | ЖНИВАРКА ДЛЯ ЗБИРАННЯ СОНЯШНИКА SUNFLOROOPTIMO або “еквівалент» |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | ДК 021:2015) -16340000-0 - Збиральні та обмолочувальні машини |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | ЖНИВАРКА ДЛЯ ЗБИРАННЯ СОНЯШНИКА SUNFLOROOPTIMO або “еквівалент» 16340000-0 - Збиральні та обмолочувальні машини |
| Кількість поставки товару | 1 шт. |
| Місце поставки товару | 22432 Вінницька область Калинівський район село Гущинці вулиця Шевченка 114; |
| Строк поставки товару | До 25 вересня 2023 року включно |

1. Товар, що поставляється, повинен бути без будь-яких ознак експлуатації (без наробітку мотогодин), таким, що раніше не використовувався,  належної якості, заводського виконання, відповідати технічним вимогам заводу-виробника, в зібраному, перевіреному, готовому до використання за призначенням стані, сертифікованим в Україні, належати Учаснику, не бути в заставі та не мати інших майнових претензій, про що учасник в складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист.

2. Ціна Товару включає в себе ціну за одиницю Товару з урахуванням ПДВ та усіх необхідних податків, зборів та обов’язкових платежів, що мають бути сплачені у даному випадку, а також витрати на транспортування предмету закупівлі до місця поставки, визначеного Замовником, розвантажування, страхування, проведення лабораторних випробувань та експертних досліджень у випадку поставки неякісного товару тощо.

3. Технічні, якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.) Учасник гарантує, що Товар є таким, що не має негативного впливу на навколишнє довкілля та передбачає застосування необхідних заходів із захисту довкілля, тобто учасник гарантує, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам.

4. Учасник повинен мати досвід роботи з реалізації сільськогосподарської техніки на ринку не менше 5 років,  про що учасник в складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист.

Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент» (наприклад, автомобіль Renault Duster, або еквівалент), тендерна пропозиція такого учасника вважається як така, що не відповідає умовам технічної специфікації».

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару:

- Необхідність закупівлі безпосередньо жниварки для збирання соняшника SUNFLOROOPTIMO пов’язане  з особливостями виробничого процесу та функціями, покладеними на установу. Крім того, аналізуючи минулі роки були заключенні договора  на оренду даного агрегату. Отже, для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовником було прийнято рішення  провести закупівлю саме жниварки для збирання соняшника SUNFLOROOPTIMO. Так, як вона є ефективною при зборі соняшника та адаптована до комбайна New Holland , має  помірні експлуатаційні витрати, що досить важливо при наявному фінансуванні, а також надійність, технологічність, високий рівень безпеки та з урахуванням виділених коштів.

Норма щодо закупівлі товару з  локалізацією виробництва:

Відповідно до підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує 15 відсотків (у 2023 році).

Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.

Вимоги в Додатку 2 для закупівлі товару:

- Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції   учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, у тому числі в частині локалізації виробництва, встановленим замовником учасник повинен надати   відповідну технічну специфікацію за формою, що наведена у  Додатку  № 1 (таблиця  заповнюються учасником в стовбці «інформація про відповідність вказаним технічним вимогам», де потрібно зазначити показники запропонованого товару. Технічна специфікація, що подається учасником у складі тендерної пропозиції обов’язково має містити зображення запропонованого товару.

Доставка товару здійснюється за рахунок учасника-переможця за адресою -  22432 Вінницька область Калинівський район село Гущинці вулиця Шевченка 114;

- Послуги, які обов’язково надає учасник та включає в ціну товару:

- доставка товару  на склад Замовника.

- здійснення  вантажно-розвантажувальних послуг при поставці товару;

- гарантійне та сервісне обслуговування техніки протягом одного року.

3. Документи, що надаються при поставці товару:

-  технічна документація (Інструкцію по експлуатації);

- документи для реєстрації в уповноваженому органі;

- видаткову накладну;

- акт приймання-передачі.

Гарантійний термін обладнання – не менше 12 місяців.

Рік виготовлення обладнання –2022-2023  рік

Таблиця 1

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Вимоги Замовника | ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ВКАЗАНИМ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ |
| --- | --- |
| Найменування | Sunfloro Optimo 6 |  |
| Ширина захвату (мм) | 6000 |  |
| Продуктивність при швидкості 8 км/год (га/год) | 4,8 |  |
| Рекомендована швидкість роботи (км/год) | до 8 |  |
| Ширина ліфтеру (мм) | 176 |  |
| Довжина стеблепідіймача (мм) | 1390 |  |
| Зазор між стеблепідіймачами (мм) | 25...65 |  |
| Відстань по осям стеблепідіймачів (мм) | 229 |  |
| Число подвійнихходівріжучогоапарату (в хв.) | 850…950 |  |
| Діаметр спіралі шнеку (мм) | 540 |  |
| Крок між витками спіралі шнеку (мм) | 520 |  |
| Діаметр труби шнеку (мм) | 330 |  |
| Число обертів шнеку (в хв.) | 170…190 |  |
| Число обертів мотовила (в хв.) | 55…67 |  |
| Вага жатки без рамки навіски (кг) | 1845 |  |
| Довжина, ширина, висота (мм) | 6390х2260х1195 |  |
| Виробник товару** |  |
| Країна походження товару*** |  |

*З метою дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, учасник може враховувати еквівалент або аналог за умов повної відповідності технічних характеристикам, тому  всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом „ або еквівалент”. Необхідність зазначення марки виробника в технічних вимогах  пов’язана з технологічними особливостями виробничого процесу Замовника та достатнім строком експлуатації товару заявленого виробником.

** Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).

*** Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.

● У разі якщо вартість оголошеного замовником предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, надається гарантійний лист, яким учасник гарантує, що ступінь локалізації товару, визначеного підпунктом 2 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону, що є предметом закупівлі, дорівнює чи перевищує 15 відсотків, а також містить інформацію про включення такого товару до Переліку та відповідний пункт Переліку, за яким відображається інформація про товар (інформація про включення такого товару до Переліку та відповідний пункт Переліку, за яким відображається інформація про товар, не зазначаються у разі відсутності Переліку в загальному доступі).

Вимога щодо надання гарантійного листа не застосовується до закупівель товарів, вартість яких дорівнює або перевищує суми, зазначені в Угоді про державні закупівлі, укладеній 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, а також положеннях про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема угодах про вільну торгівлю, в гривневому еквіваленті на дату закупівлі і країною походження яких є країни, з якими Україна уклала такі угоди, та країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, що підтверджується сертифікатом про походження товару (надається у складі тендерної пропозиції), про що надається лист-пояснення.