Додаток 4

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

# (на підтвердження відповідності тендерної пропозиції умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі)

Назва предмета закупівлі: Запасні частини до транспортних засобів, згідно коду CPV за ДК 021:2015 код 42910000-8 «Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації»

У разі, якщо ця тендерна документація має посилання на конкретну торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – вважати, що міститься вираз «або еквівалент».

Кількість – 6 (шість) одиниць

| № з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Дані про транспортний засіб, на який планується встановлення запасних частин | Технічні та інші характеристики (технічна специфікація), які встановлені замовником | Найменування, технічні та інші характеристики, які пропонує учасник (найменування виробника, країна походження) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Запасні частини до транспортних засобів, згідно коду CPV за ДК 021:2015 код 42910000-8 «Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації»» |
| У тому числі: |
| 1.1 | Фільтр мастила | шт | 2 | DAIMLER CHRYSLER 906.3, WBD9036121R779176 | Виконання фільтра: Фільтр-патрон Висота 1 [мм] 105.1 Висота [мм] 115 Зовнішній діаметр [мм] 64.3 Внутрішній діаметр [мм] 31.4 Діаметр [мм] 64.3 Внутрішній діаметр 1[мм] 31.4 Діаметр прокладки [мм] 31.4 Діаметр 3 [мм] 31.4 Комплект гумових ущільнювачів OX153D3 |  |
| 1.2 | Фільтр повітряний | шт | 2 | DAIMLER CHRYSLER 906.3, WBD9036121R779176 | Виконання фільтра: прямокутний Довжина 317.00 мм Ширина 277.00 мм Висота 70.00 мм 3008000 |  |
| 1.3 | Фільтр паливний | шт | 2 | DAIMLER CHRYSLER 906.3, WBD9036121R779176 | Тип фільтра: фільтр тонкого очищення Вид палива: дизель Виконання: проточний Зовнішній діаметр корпусу: 86.50 мм Висота: 105.00 мм Діаметр трубки подачі пального (впускний): 10.00 мм 2441600 |  |

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ

1. Товар, що є предметом закупівлі повинен бути новим і таким, що не був у використанні.

2. Товар повинен відповідати всім екологічним стандартам.

3. Строк поставки товару – до 30.05.2024.

ВИМОГИ ДО УЧАСНИКА ЗАКУПІВЛІ

4. В стовпці 7 Таблиці Додатку 4 до тендерної документації Учасник обов’язково повинен зазначити товаровиробника, модель, країну походження та характеристику товару, що пропонується.

5. Учасник гарантує якість товару, що постачається протягом встановленого строку його використання, при умові дотримання Замовником умов експлуатації.

6.  Учасник визначає ціни на товари з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, монтаж, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

7. З метою встановлення відповідності запропонованого учасником товару вимогам Замовника, уповноважена особа може прийняти рішення про залучення державних органів, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції, а також використовувати дані відкритих джерел в мережі Інтернет.

8. У разі невідповідності заявлених Учасником в тендерній пропозиції характеристик товару з характеристиками, що зазначені на сайтах виробника та/або сайтах офіційних представників запропонованого Учасником товару, Замовник відхиляє тендерну пропозицію Учасника згідно абзацу 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей, як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей.

9. У випадку виявлення заводського браку товару, товар має бути замінено на новий.

10. гарантійний строк товару становить не менше 12 місяців з дати установки;

11. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів та стандартів (ДСТУ, ТУ тощо), та чинному законодавству щодо показників якості даного виду товару.

________________________________________________________________

(Посада, ім’я, прізвище, підпис керівника або уповноваженої особи учасника)

* Закупівля товару здійснюється без ПДВ, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2022 №178 “Деякі питання обкладення податком на додану вартість за нульовою ставкою у період воєнного стану”.