Додаток 1 до тендерної документації

(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі – технічна специфікація)

Технічні вимоги

ДК 021:2015 код 18130000-9 Спеціальний робочий одяг

(Костюм літній повсякденний робочий)

Цей технічний опис (далі – ТО) поширюється на костюм літній повсякденний робочий для осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 81. Костюм складається з двох предметів: куртки та штанів.

1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Костюм за розмірами, асортиментом матеріалів, зовнішнім виглядом та якістю виготовлення повинен ідповідати вимогам цього технічного опису, основам промислових методів повузлового оброблення одягу.

1.1. Основні параметри та розміри

1.1.1 Костюм за розмірами повинен виготовлятися на типові фігури третьої повнотної групи, які передбачені таблицями 1 – 3 цього технічного опису.

Таблиця 1 Зрости типових фігур

| Зріст типової фігури, см | Інтервал зросту, см | Умовний зріст |
| --- | --- | --- |
| 158 | Від 155 до 161 включно | 1 |
| 164 | Понад 161 до 167 включно | 2 |
| 170 | Понад 167 до 173 включно | 3 |
| 176 | Понад 173 до 179 включно | 4 |
| 182 | Понад 179 до 185 включно | 5 |
| 188 | Понад 185 до 191 включно | 6 |
| 194 | Понад 191 до 197 включно | 7 |
| 200 | Понад 197 до 203 включно | 8 |

Таблиця 2 Розміри типових фігур

| Обхват грудей типової фігури, см | Інтервал обхвату грудей, см | Умовний розмір |
| --- | --- | --- |
| 88 | Від 86 до 90 включно | 44 |
| 92 | Понад 90 до 94 включно | 46 |
| 96 | Понад 94 до 98 включно | 48 |
| 100 | Понад 98 до 102 включно | 50 |
| 104 | Понад 102 до 106 включно | 52 |
| 108 | Понад 106 до 110 включно | 54 |
| 112 | Понад 110 до 114 включно | 56 |
| 116 | Понад 114 до 118 включно | 58 |
| 120 | Понад 118 до 122 включно | 60 |
| 124 | Понад 122 до 126 включно | 62 |
| 128 | Понад 126 до 130 включно | 64 |

Таблиця 3 Розміри типових фігур за повнотними групами

| Номер повнотної групи | Обхват грудей, см |
| --- | --- |
|  | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
|  | Обхват талії, см |
| 3 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |

1.2 Зовнішній вигляд

Костюм літній повсякденний робочий (куртка та штани) із змішаної тканини темно-синього кольору.

Куртка (рисунок 1, рисунок 2) костюма літнього повсякденного робочого з центральною внутрішньою застібкою на тасьму “блискавка” з одним бігунком та текстильними застібками (рисунок 3). В отвір бігунка тасьми “блискавка” вставлена текстильна стрічка замкнутою петлею для полегшення застібання.

Пілочки з відрізними кокетками та відрізними нижніми частинами. Середні частини пілочок утворюють нагрудні кишені, які застібаються на тасьму “блискавка”. Відстань між середніми частинами правої і лівої пілочок     12,0±0,5 см. В отвір бігунків тасьми “блискавка” вставлена текстильна стрічка замкнутою петлею для полегшення застібання. Вхід в нагрудні кишені вертикальний з боку борта пілочки. Ліва пілочка заходить на праву пілочку та перекриває її на 5,5±0,5 см. На підкладці кишені лівої пілочки з внутрішньої сторони розміщена накладна кишеня, яка застібається по верхньому краю на текстильну застібку (рисунок 5). На накладній кишені нашита етикетка з маркуванням шириною 7,0±0,3 см та довжиною 12,0±0,3 см. На кокетці правої пілочки пришито текстильну застібку для нагрудної нашивки  (нижній край торкається світлоповертальної стрічки, відстань від лівої пілочки до текстильної застібки 3,0±0,3 см): довжиною 12,0±0,2 см та шириною 3,0±0,2 см, (частина з петлями нашивається на костюм). В шві нашивання кокетки лівої пілочки розташована пата для кріплення погона-муфти шириною 4,5±0,3 см та довжиною 14,5±0,5 см в готовому вигляді, яка застібається на текстильну застібку довжиною 2,5±0,3 см.

По низу кокеток пілочок нашиті смуги із світлоповертальної стрічки жовтого кольору шириною 2,5±0,3 см.

На середніх частинах пілочок по верхніх краях бокових сторін (під пахвами) розташовані вентиляційні отвори у вигляді петель.

Спинка пряма на кокетці, з обшивними фігурними складами від кокетки до бокових швів. Ширина кокетки спинки (у готовому вигляді по центру від шва вшивання коміра до нижнього краю кокетки) 7,5±0,3 см. Під кокеткою спинки нашиті смуги із світлоповертальної стрічки жовтого кольору шириною     2,5±0,3 см. На верхній частині спинки під кокеткою та під смугою свілоповертальної стрічки розміщений вишитий логотип «РЯТУВАЛЬНИК» жовтого кольору (висота літери 4,0±0,3 см, довжина напису 31,0±0,3 см).

Комір-стійка, може застосовуватись як відкладний. В шві вшивання коміра в горловину посередині з внутрішньої сторони вставлені текстильна стрічка для вішака та розмірна етикетка.

Рукава вшивні, складаються з верхньої та нижньої частини. Верхні частини рукавів складаються з передніх, середніх та задніх деталей. Середні деталі верхніх частин рукавів утворюють кишені на тасьму “блискавка”. В отвір бігунків тасьми “блискавка” вставлена текстильна стрічка замкнутою петлею для полегшення застібання. Вхід у кишені з боку пілочок. На ділянках ліктів на нижніх частинах рукавів нашиті підсилювальні накладки у вигляді кишень з текстильними застібками по низу. Ширина рукавів по низу регулюється патами шириною 4,0±0,3 см та довжиною 9,5±0,5 см в готовому вигляді, які застібаються на текстильну застібку (рисунок 4). У верхній частині правого рукава по центру текстильна застібка для нарукавної нашивки довжиною 6,0±0,2 см та шириною 4,0±0,2 см, на відстані 6,0 ± 0.5 см від плечового шва, (частина з петлями нашивається на костюм). Низ рукавів оброблений швом упідгин із закритим зрізом, шириною 5,0±0,3 см.

Низ куртки оброблений швом упідгин із закритим зрізом шириною 2,5±0,5 см.

Уздовж бортів, внутрішніх країв підбортів, коміру, низу рукавів, країв пат, уздовж швів зшивання кокетки спинки зі спинкою, обшивних складок спинки, швів зшивання деталей середньої частини пілочки, швів зшивання деталей рукавів верхньої частини, бічних та рукавних швів до швів зшивання верхньої та нижньої частини рукавів, швів нашивання смуг світлоповертальної стрічки жовтого кольору прокладені оздоблювальні строчки на відстані 0,2±0,1 см від країв. Уздовж швів зшивання середніх та нижніх частин пілочок, плечових швів, швів вшивання рукавів, швів нашивання підсилювальних накладок рукавів, швів зшивання нижніх та верхніх частин рукавів прокладені подвійні оздоблювальні строчки на відстані 0,2±0,1 та 0,8±0,1 см від країв.

Текстильна застібка настрочена по контуру швом 0,2±0,1 см від краю та хрест на хрест на: центральній застібці, низу підсилювальних накладок рукавів, паті низу рукавів, під патою низу рукавів, паті під погон, для нарукавної нашивки.

Текстильна застібка для нагрудної нашивки настрочена по контуру швом 0,2±0,1 см від краю та посередині.

Закріпки на куртці (рисунок 8,9) розміщують: по низу входів у нагрудні кишені вертикально; на борті правої та лівої пілочок в кінцях нашивання тасьми “блискавка” зверху та знизу вертикально; на підсилювальних накладках рукавів на зовнішніх швах пришивання по низу з обох боків вертикально; по верху та низу входів у кишені рукавів вертикально, по низу фігурної склади спинки вертикально.

Штани костюма літнього повсякденного робочого (рисунок 6, рисунок 7) з пришивним поясом, що застібається на одну петлю і ґудзик(прикріплено за допомогою текстильної стрічки), та тасьми “блискавка” в середньому шві передніх половинок. Штани з відрізними бочками, що утворюють бічні кишені. Вхід у бокові кишені фігурної форми оброблений обшивками на лицьову сторону. На внутрішній стороні лівої бокової кишені нашита інформаційна етикетка шириною 7,0±0,3 см та довжиною 12,0±0,3 см. По верхньому краю штанів нашиті сім хомутиків довжиною 6,5±0,3 см: п’ять широких та два вузьких. Вузькі хомутики розташовані по одному на передніх половинках на ділянці передніх складок, широкі − три на задніх половинках, по одному на ділянці бокових швів із зміщенням на передні половинки. Ширина поясу в готовому вигляді становить 5,0±0,3 см. Під хомутиками на ділянці бокових швів розташовані пати шириною 3,5±0,3 см та довжиною 10,5±0,5 см у готовому вигляді, які спрямовані в бік задніх половинок, для регулювання виробу по талії за допомогою текстильних застібок.

Передні половинки штанів з м’якими складками. На ділянці колін на передніх половинках нашиті підсилювальні накладки у вигляді кишень для розміщення демпферних вставок, які по низу застібаються на текстильні застібки. Вздовж підсилювальних накладок прокладено дві вертикальні оздоблювальні строчки для розташування демпферних вставок.

Задні половинки штанів з відрізними кокетками, підсилюючими накладками на ділянці сідниць з основної тканини та клини.

В нижній частині штанів нашиті смуги із світлоповертальними стрічками жовтого кольору шириною 2,5±0,3 см.

Низ штанів оброблені швами упідгин із закритими зрізами, шириною 2,5±0,3 см.

По краю гульфика прокладено фігурну оздоблювальну строчку на відстані 3,5±0,3 см.

Уздовж верхнього та нижнього краю пояса, бокових швів, шва сидіння передніх та задніх половинок, швів пришивання клинів, крокових швів на ділянці пришивання клинів, бічних країв хомутиків, країв пат пояса, швів пришивання відкоска, обшивки гульфика, швів нашивання смуг світлоповертальної стрічки жовтого кольору прокладені оздоблювальні строчки на відстані 0,1–0,2 см від краю.

Уздовж швів пришивання кокеток задніх половинок, обшивок входів в бокові кишені, підсилювальних накладок задніх та передніх половинок прокладені подвійні оздоблювальні строчки на відстані 0,2±0,1 см та 0,8±0,1 см від країв.

Текстильна застібка настрочена по контуру швом 0,2±0,1 см від краю хрест на хрест на: патах поясу,під патою поясу, низу підсилювальних накладок в області колін.

Закріпки розміщують: на входах у бокові кишені зверху на 0,5±0,1 см нижче шва пришивання поясу горизонтально та внизу по боковому шву вертикально; по низу підсилювальних накладок передніх половинок вертикально на швах пришивання текстильних застібок з обох боків; на гульфику одна горизонтально, одна під нахилом на оздоблювальній строчці гульфика; на хомутиках горизонтально по верхніх краях з обох боків; на текстильній стрічці під ґудзик пояса вертикально з кожного краю.

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7

Рисунок 8

Рисунок 9

Рисунок 10

1.3 Вимоги до матеріалів

Для виготовлення костюму літнього повсякденного робочого використовуються наступні матеріали:

основна тканина;

підкладка деталей куртки;

тасьма “блискавка” для центральної застібки куртки;

тасьма “блискавка” для гульфіка передніх половинок штанів, нагрудних кишень куртки, застібання кишень рукавів;

застібка текстильна центральної застібки куртки, погон, пат низу рукавів, підсилювальних накладок рукавів, пат поясу, підсилювальних накладок передніх половинок штанів;

застібка текстильна нагрудної нашивки;

застібка текстильна нарукавної нашивки;

текстильна стрічка вішака куртки, для бігунків тасьми “блискавка”, ґудзика пояса штанів;

ґудзик з двома прямокутними отворами;

стрічка зі світлоповертальними властивостями;

нитки.

1.3.1 Основна тканина

Основна тканина використовується для виготовлення костюму літнього повсякденного робочого. Тканина для одягу змішана темно-синього кольору

Таблиця 4

| № п/п | Найменування показника | Од.вим. | Значення показників | Нормативна документація | Примітка* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сировинний склад | % | бавовна не менше 50 %, поліестер не менше 20% | ДСТУ 4057:2001 |  |
| 2 | Ткацьке переплетення |  | полотняне підсилене | ДСТУ ISO 7211-1:2008 |  |
| 3 | Поверхнева густина | г/м2 | 235-255 | ДСТУ EN 12127:2009 |  |
| 4 | Ширина тканини з пругом | см | 155±2,5 | ДСТУ EN 1049-2:2004 |  |
| 5 | Кількість ниток на 10 см по основі | нит./см | не менше 350 | ДСТУ EN 1049-2:2004 |  |
| 6 | Кількість ниток на 10 см по утку | нит./см | не менше 150 | ДСТУ EN 1049-2:2004 |  |
| 7 | Розривальне навантаження: за основою за утоком | Н | не менше 1000 не менше 500 | ДСТУ EN ISO 13934-1:2018 |  |
| 8 | Ступінь тривкості пофарбування: - до прання; - до органічних розчинників; - до сухого тертя. | бали | не менше 4 не менше 4 не менше 4 | ДСТУ ISO 105-С06:2009 ДСТУ ГОСТ ИСО 105-D01:2004 ДСТУ ISO 105-Х12:2009 |  |
| 9 | Повітропроникність | дм3/м2с | не менше 20 | ДСТУ ISO 9237:2003 |  |
| 10 | Стійкість до стирання | цикли | не менше 30000 | ДСТУ ISO 12947-2:2005 |  |
| 11 | Вміст формальдегіду | мкг/г | до 75 | ДСТУ ISO 14184-1:2007 |  |
| 12 | Зміна лінійних розмірів після мокрого оброблення: по основі | % | не більше 1,5 | ДСТУ ISO 5077:2001 ДСТУ ISO 6330:2001 |  |
| 13 | Зміна лінійних розмірів після мокрого оброблення: по утоку | % | не більше 1,5 | ДСТУ ISO 5077:2001 ДСТУ ISO 6330:2001 |  |

* зазначається інша підстава, згідно якої визначений окремий параметр

2. Визначення координат колірності здійснюється відповідно до CIE Standard Illuminant D65, CIE 1964. Кольорометричні характеристики в просторі повинні відповідати: L* - (17,32), a* - (0,00), b* - (– 4,66). Допускається кольорова відмінність ΔЕ Lab не більше 1.

1.3.2 Підкладка деталей куртки.

Тканина підкладкова бавовняна (бязь) гладко фарбована у колір, що гармонує з кольором основної тканини або чорного кольору склад: (бавовна – не менше 80 %; поверхнева щільність 140±10 г/м²).

Таблиця 5

| № п/п | Найменування показника | Од.вим. | Значення показників | Нормативна документація | Примітка* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сировинний склад | % | бавовна не менше 80% | ДСТУ 4057:2001 |  |
| 2 | Поверхнева густина | г/м2 | 140±10 | ДСТУ EN 12127:2009 |  |

* зазначається інша підстава, згідно якої визначений окремий параметр

1.3.3 Тасьма “блискавка” для центральної застібки куртки

Тасьма “блискавка” Т8 спіральна, роз’ємна (кольору, який гармонує з кольором основної тканини або чорного кольору), довжиною 50 см, 55 см,        60 см відповідно до розміро-зростів.

1.3.4 Тасьма “блискавка” для гульфіка передніх половинок штанів, нагрудних кишень куртки, застібання кишень рукавів

Тасьма “блискавка” Т6 спіральна, нероз’ємна (кольору, який гармонує з кольором основної тканини або чорного кольору), довжиною 18-20 см.

1.3.5 Застібка текстильна центральної застібки куртки, пат, підсилювальних накладок рукавів, підсилювальних накладок передніх половинок штанів

Застібка текстильна (кольору, який гармонує з кольором основної тканини куртки або чорного кольору) (поліамід (нейлон) не менше 75 %) шириною 25 мм. Тип текстильної застібки, не менше 6,5 млн 200 ден гачків.

Таблиця 6

| № п/п | Найменування показника | Од.вим. | Значення показників | Нормативна документація | Примітка* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сировинний склад | % | поліамід (нейлон) не менше 75 % | ДСТУ 4057:2001 |  |
| 2 | Міцність розшарування, не менше | Н/см | не менше 1,5 | ДСТУ 2059:1992 |  |
| 3 | Міцність розшарування (після прання), не менше | Н/см | не менше 1,3 | ДСТУ 2059:1992 |  |
| 4 | Міцність розшарування (після 10000 циклів закриття-відкриття), не менше | Н/см | не менше 0,65 | ДСТУ 2059:1992 ДСТУ 4300:2004 |  |
| 5 | Міцність на зсув (після прання), не менше | Н/см2 | не менше 6 | ДСТУ 2060:1992 |  |
| 6 | Міцність на зсув (після 10000 циклів закриття-відкриття), не менше | Н/см2 | не менше 4 | ДСТУ 2060:1992 |  |

* зазначається інша підстава, згідно якої визначений окремий параметр

1.3.6 Застібка текстильна нагрудної нашивки

Застібка текстильна (кольору, який гармонує з кольором основної тканини куртки або чорного кольору) (поліамід (нейлон) не менше 75 %) шириною 30 мм. Тип текстильної застібки, не менше 6,5 млн 200 ден гачків.

Таблиця 7

| № п/п | Найменування показника | Од.вим. | Значення показників | Нормативна документація | Примітка* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сировинний склад | % | поліамід (нейлон) не менше 75 % | ДСТУ 4057:2001 |  |
| 2 | Міцність розшарування, не менше | Н/см | не менше 1,5 | ДСТУ 2059:1992 |  |
| 3 | Міцність розшарування (після прання), не менше | Н/см | не менше 1,3 | ДСТУ 2059:1992 |  |
| 4 | Міцність розшарування (після 10000 циклів закриття-відкриття), не менше | Н/см | не менше 0,65 | ДСТУ 2059:1992 ДСТУ 4300:2004 |  |
| 5 | Міцність на зсув (після прання), не менше | Н/см2 | не менше 6 | ДСТУ 2060:1992 |  |
| 6 | Міцність на зсув (після 10000 циклів закриття-відкриття), не менше | Н/см2 | не менше 4 | ДСТУ 2060:1992 |  |

* зазначається інша підстава, згідно якої визначений окремий параметр

1.3.7 Застібка текстильна нарукавної нашивки

Застібка текстильна (кольору, який гармонує з кольором основної тканини куртки або чорного кольору) (поліамід (нейлон) не менше 75 %) шириною 40 мм. Тип текстильної застібки, не менше 6,5 млн 200 ден гачків.

Таблиця 8

| № п/п | Найменування показника | Од.вим. | Значення показників | Нормативна документація | Примітка* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сировинний склад | % | поліамід (нейлон) не менше 75 % | ДСТУ 4057:2001 |  |
| 2 | Міцність розшарування, не менше | Н/см | не менше 1,5 | ДСТУ 2059:1992 |  |
| 3 | Міцність розшарування (після прання), не менше | Н/см | не менше 1,3 | ДСТУ 2059:1992 |  |
| 4 | Міцність розшарування (після 10000 циклів закриття-відкриття), не менше | Н/см | не менше 0,65 | ДСТУ 2059:1992 ДСТУ 4300:2004 |  |
| 5 | Міцність на зсув (після прання), не менше | Н/см2 | не менше 6 | ДСТУ 2060:1992 |  |
| 6 | Міцність на зсув (після 10000 циклів закриття-відкриття), не менше | Н/см2 | не менше 4 | ДСТУ 2060:1992 |  |

* зазначається інша підстава, згідно якої визначений окремий параметр

1.3.8  Текстильна стрічка вішака куртки, для бігунків тасьми “блискавка”, ґудзика пояса штанів.

Текстильна стрічка (кольору, який гармонує з кольором тканини верху куртки або чорного кольору) (100 % поліефір або поліамід ) шириною 8-10 мм.

1.3.9 Ґудзик з двома прямокутними отворами.

Ґудзик з двома прямокутними отворами (чорного кольору), діаметром

20 мм.

1.3.10 Стрічка зі світлоповертальними властивостями.

1. Стрічка зі світлоповертальними властивостями жовтого кольору (орієнтовний колір  Gold Fusion PANTONE 15-1062 TPG) на основі, шириною 2,5 см.

Таблиця 9

| № п/п | Назва методу випробувань | Вимога до матеріалу | Нормативний документ | Примітка* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коефіцієнт світлоповертання, (кд.лк-1м-2) | не менше 80 | ГСТУ 078-45-003-97, п. 4.4 |  |
| 2 | Коефіцієнт світлоповертання після 20 циклів прання, (кд.лк-1м-2) | не менше 65 | ГСТУ 078-45-003-97, п. 4.4 ДСТУ EN ISO 20471:2016 п. 7.5.2 |  |
| 3 | Коефіцієнт світлоповертання після перевірки на термостійкість, (кд.лк-1м-2) | не менше 70 | ГСТУ 078-45-003-97, п. 4.4, п. 4.5.1 |  |
| 4 | Товщина, мікроме́тр | не менше 200 | ДСТУ ISO 5084:2004 |  |

* зазначається інша підстава, згідно якої визначений окремий параметр

1.3.11 Нитки

Для нашивання світлоповертальної стрічки жовтого кольору — нитки швейні, виготовлені з штучних волокон (кольору, який гармонує з кольором стрічки з світлоповертальними властивостями).

Для обметування зрізів — нитки швейні, виготовлені з штучних волокон (кольору, який гармонує з кольором основної тканини).

Для виготовлення костюма, прокладання оздоблювальних строчок — нитки армовані швейні (кольору, який гармонує з кольором тканини верху костюма).

1.4 Виміри куртки в готовому вигляді

1.4.1 Виміри костюма у готовому вигляді повинні відповідати даним вказаним у таблицях 10, 11 та згідно рисункам 11-13.

Таблиця 10 Виміри куртки в готовому вигляді

| Найменування виміру | Номер вимірів на рисунках | Зріст, см | Повнот-на група | Обхват грудей, см | Допусти-ме відхилен- ня, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |  |
| Довжина спинки посередині від шва вшивання коміра до низу, см | 1 | 158 | 3 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | ±1,5 |
|  |  | 164 |  | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 |  |
|  |  | 170 |  | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |
|  |  | 176 |  | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |  |
|  |  | 182 |  | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 |  |
|  |  | 188 |  | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |  |
|  |  | 194 |  | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 |  |
|  |  | 200 |  | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |  |
| Ширина спинки по шву пришивання кокетки, см | 2 | 158-200 | 3 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | ±1,0 |
| Ширина куртки на рівні глибини пройми в застібнутому вигляді, см | 3 | 158-200 | 3 | 55,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 72 | 74 | ±1,0 |
| Довжина рукава від найвищої точки окату до низу, см | 4 | 158 | 3 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | ±1,0 |
|  |  | 164 |  | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |  |
|  |  | 170 |  | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 |  |
|  |  | 176 |  | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |  |
|  |  | 182 |  | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |  |
|  |  | 188 |  | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |
|  |  | 194 |  | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |  |
|  |  | 200 |  | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 |  |
| Ширина рукава на рівні глибини пройми, см | 5 | 158-200 | 3 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | ±1,0 |
| Ширина рукава внизу в розстібнутому вигляді, см | 6 | 158-200 | 3 | 16,8 | 17,1 | 17,4 | 17,7 | 18 | 18,3 | 18,6 | 18,9 | 19,2 | 19,5 | 19,8 | ±1,0 |
| Довжина коміра-стійки по шву вшивання, см | 7 | 158-200 | 3 | 54,7 | 55,9 | 57,1 | 58,3 | 59,5 | 60,7 | 61,9 | 63,1 | 64,3 | 65,5 | 66,7 | ±0,7 |
| Ширина коміра-стійки посередині, см | 8 | 158-200 | 3 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ±0,5 |

Таблиця 11 Виміри штанів у готовому вигляді

| Найменування виміру | Номер вимірів на рисунках | Зріст, см | Повнот-на група | Обхват грудей, см | Допусти-ме відхилен- ня, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |  |
| Довжина штанів по боковому шву, см | 1 | 158 | 3 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | ±1,5 |
|  |  | 164 |  | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |  |
|  |  | 170 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | 176 |  | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |  |
|  |  | 182 |  | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 |  |
|  |  | 188 |  | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 |  |
|  |  | 194 |  | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 |  |
|  |  | 200 |  | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  |
| Довжина штанів по кроковому шву, см | 2 | 158 | 3 | 73,0 | 72,5 | 72,0 | 71,5 | 71,0 | 70,5 | 70,0 | 69,5 | 69,0 | 68,5 | 68,0 | ±1,5 |
|  |  | 164 |  | 77,0 | 76,5 | 76,0 | 75,5 | 75,0 | 74,5 | 74,0 | 73,5 | 73,0 | 72,5 | 72,0 |  |
|  |  | 170 |  | 81,0 | 80,5 | 80,0 | 79,5 | 79,0 | 78,5 | 78,0 | 77,5 | 77,0 | 76,5 | 76,0 |  |
|  |  | 176 |  | 85,0 | 84,5 | 84,0 | 83,5 | 83,0 | 82,5 | 82,0 | 81,5 | 81,0 | 80,5 | 80,0 |  |
|  |  | 182 |  | 88,5 | 88,0 | 87,5 | 87,0 | 86,5 | 86,0 | 85,5 | 85,0 | 84,5 | 84,0 | 83,5 |  |
|  |  | 188 |  | 92,0 | 91,5 | 91,0 | 90,5 | 90,0 | 89,5 | 89,0 | 88,5 | 88,0 | 87,5 | 87,0 |  |
|  |  | 194 |  | 95,5 | 95,0 | 94,5 | 94,0 | 93,5 | 93,0 | 92,5 | 92,0 | 91,5 | 91,0 | 90,5 |  |
|  |  | 200 |  | 99,0 | 98,5 | 98,0 | 97,5 | 97,0 | 96,5 | 96,0 | 95,5 | 95,0 | 94,5 | 94,0 |  |
| Ширина штанини на рівні середнього шва, см | 3 | 158-200 | 3 | 29,7 | 30,9 | 33,1 | 34,3 | 35,5 | 36,7 | 37,9 | 39,1 | 40,3 | 41,5 | 42,7 | ±1,2 |
| Ширина штанів внизу, см | 4 | 158-200 | 3 | 18,5 | 19,3 | 20,0 | 20,7 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | ±1,0 |
| Довжина поясу в застібнутому вигляді, см | 5 | 158-200 | 3 | 39,0 | 41,0 | 43,0 | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 | ±1,0 |

Рисунок 11

Рисунок 12

Рисунок 13

1.5 Основні вимоги до виготовлення

1.5.1 Класифікація та види стібків, строчок і швів, що застосовуються для виготовлення виробу – згідно з ДСТУ ISO 4916.

Зшивні та оздоблювальні строчки виконуються прямою однолінійною човниковою строчкою (тип стібка 301), частота 3,5 – 4 стібка на 10 мм. Закріпки на куртці виконані двохнитковою однолінійною зигзагоподібною човниковою строчкою (код стібка 304). При виготовленні костюма зовнішні відкриті зрізи оброблено краєобметувальним швом (тип стібка 504, 505 або аналог).

1.5.2 Ширина швів зшивання деталей костюма становить 1,0±0,2 см, швів обшивання – 0,7±0,2 см. Всі шви повинні бути закріплені, кінці ниток обрізані. Частота стібків - 3,5–4 стібка на 1 см довжини шва.

1.6. Маркування

Для маркування виробу повинні застосовуватися:

контрольна стрічка для костюма (куртка, штани);

етикетка з маркуванням (куртка, штани);

товарний ярлик;

пакувальний ярлик (лист).

1.6.1 Контрольна стрічка обов'язково має містити наступні відомості із зазначенням:

умовних позначень розміру з відповідним нанесенням на піктограму (зріст, обхват грудей, талії);

розміри костюма позначені повними величинами розмірних ознак: зріст, обхват грудей, талії. Дозволяється обхват грудей та зріст позначати в умовному значенні згідно таблиці 1-3.

Контрольні стрічки в куртці розміщують у шві вшивання коміра посередині з внутрішньої сторони разом із вішаком.

Контрольні стрічки в штанах розміщують у шві вшивання поясу посередині лівої задньої половинки з внутрішньої сторони.

Для контрольної стрічки повинні застосовуватись ткані або трикотажні стрічки з хімічних матеріалів, неткані матеріали з поверхневою щільністю не менше 50 г/м².

Виробник наносить маркування окремо на кожну куртку та штани.

Маркування виконується на кожній одиниці українською мовою.

Розмір контрольної стрічки у готовому вигляді 5,0±0,3 см х 3,0±0,3 см.

1.6.2 Етикетка з маркуванням (куртка, штани) обов'язково має містити наступні відомості з зазначенням:

виробника, його адреси, ЄДРПОУ тощо;

назви виробу “Костюм літній повсякденний робочий”;

опис основних матеріалів із вказанням їх виробника, артиклю, складу, поверхневої густини, тощо;

умовних позначень розміру з відповідним нанесенням на піктограму (зріст, обхват грудей, талії);

символів догляду відповідно до ISO 3758:2012;

рік виготовлення;

напис «Власність ДСНС».

Допускається нанесення додаткової інформації.

Розміри костюма повинні позначатись повними величинами розмірних ознак: зріст, обхват грудей, талії. Дозволяється обхват грудей та зріст позначати в умовному значенні згідно таблиці 1-3.

Етикетка з маркуванням в куртці розміщується на лівій пілочці з внутрішньої сторони на накладній кишені.

Етикетка з маркуванням в штанах розміщують на внутрішній стороні  лівої бокової кишені шириною 7,0±0,3 см та довжиною 12,0±0,3 см.

Для етикетки з маркуванням повинні застосовуватись ткані або трикотажні стрічки з хімічних матеріалів, неткані матеріали з поверхневою щільністю не менше 50 г/м².

Стрічка з символами догляду костюма (куртка, штани) повинна містити наступну інформацію:

Розмір етикетки з маркуванням у готовому вигляді 7,0±0,3 см х  12,0±0,3 см.

1.6.3 Товарний ярлик повинен мати наступні реквізити:

виробника, його адреси, ЄДРПОУ тощо;

назви виробу “Костюм літній повсякденний робочий”;

опис основних матеріалів із вказанням їх виробника, артиклю, складу, поверхневої густини, тощо;

умовних позначень розміру з відповідним нанесенням на піктограму (зріст, обхват грудей, талії);

символів догляду відповідно до ISO 3758:2012;

рік виготовлення;

напис «Власність ДСНС».

Товарний ярлик кріпиться до низу лівого рукава куртки костюма.

Товарний ярлик виготовляється з картону або цупкого паперу.

1.6.4 Транспортне маркування повинно відповідати вимогам цього технічного опису.

До кожної одиниці транспортної тари з готовими виробами прикріплюють ярлик (лист) з реквізитами:

–	повна назва, підприємства-виробника;

–	адреса та контактний телефон підприємства-виробника;

–	назву виробу;

–	кількість та розмір упакованих виробів;

–	рік виготовлення.

1.7 Пакування

1.7.1 Пакування виробу повинно відповідати вимогам цього технічного опису.

1.7.2 Кожен костюм (куртка та штани) повинен пакуватись в поліетиленовий пакет. Пакети закривають в будь-який спосіб, що забезпечує збереження виробу при транспортуванні та зберіганні.

Група комплектів виробів пакуються в окрему картонну коробку або мішок. До кожної картонної коробки або мішка вкладається пакувальний ярлик (лист).

2 Правила приймання та методи контролю

2.1 При здійсненні приймання буде здійснюватися перевірка відповідності виробу вимогам цього технічного опису.

2.2 Перевірка якості продукції проводиться із застосуванням органолептичного та вимірювального способів контролю.

3. Гарантії виробника

3.1 Виробник гарантує відповідність якості виробу вимогам цього технічного опису при дотриманні умов транспортування, зберігання та експлуатації

3.2 Гарантійний термін експлуатації – 12 місяців з дати видачі виробу в експлуатацію.

3.3 Допускається за згодою виробника і замовника установлювати у договірній документації інші правила обчислення термінів.

4. Перелік підтверджувальних документів:

Учасник надає:

-протокол вимірювань координат кольору відповідно до підпункту 2 пункту 1.3.1 Вимірювання повинно проводитись за допомогою наступних засобів зі складу еталонів: спектрофотометр; міра коефіцієнтів відбиття. Дата чинності свідоцтв про калібрування засобів вимірювання не повинна перевищувати один рік. Вимірювання повинні проводитись з дотриманням наступних умов: границі абсолютної похибки вимірювання спектральних коефіцієнтів відбиття - ± (0.3 - 0.8) %; спектральна ширина щілини – 8 нм; вимірюваний зразок повинен розміщуватись не менш ніж на 3 шарах того ж самого матеріалу; геометрія вимірювання 7º/D без включення дзеркальної складової; стандартне джерело випромінювання D65 для спостерігача 10º; співвідношення l:с повинно бути рівним 2:1; вказується середнє значення вимірювань не менш ніж 4 різних ділянки зразка; вимірювання спектрального коефіцієнту відбиття для розрахунку координат кольору та кольорових відмінностей проводиться в спектральному діапазоні від 380 нм до 780 нм з шагом 10 нм відносно каліброваної міри спектрального коефіцієнту відбиття;

- копії протоколів випробувань (вимірювань) на перевірку відповідності всіх вимог наведених в таблицях 4-9, завірені належним чином органом або організацією, що їх видав (видані незалежним органом або організацією, яка проводить випробування (вимірювання), які акредитовані (атестовані) Національним агентством з акредитації України), із зазначеними в них відомостей про проведення відповідних лабораторних випробувань (вимірювань), виробника матеріалів, артиклю та іншої інформації, яка дає змогу ідентифікувати матеріал;

- копію протоколу випробувань (вимірювань) (із застосуванням відповідної методики вимірювання), який завірений належним чином органом або організацією, що його видав (незалежним органом або організацією яка проводить випробування, які акредитовані Національним агентством з акредитації України) із зазначенням вимірів лінійних розмірів виробів у готовому вигляді (у розміро-зростах 46/2, 54/4, 62/6) на відповідність вимогам наведених у таблицях 10 і 11 та вимогам розділу 1.2 та 1.6 цих технічних вимог;

- технічний опис, який повинен містити детальний опис моделі з врахуванням Технічних вимог, зображення виробу та всіх конструктивних елементів з поясненнями та зазначення їх розмірів, таблицю вимірів виробу у готовому вигляді із зазначенням всіх розмірів виробу, конструктивних елементів і місця їх розташування за всіма розміро-зростами;

- копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, де вказано що костюм вироблено згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 81 від 14.02.2018, завірену належним чином органом, що видав цей висновок.

Учасник, ціну пропозиції якої визначено як найбільш вигідної, протягом 3 днів в період його кваліфікації повинен надати зразок предмету закупівлі у готовому вигляді (у розміро-зростах 46/2, 54/4, 62/6) на підтвердження відповідності технічнім вимогам до предмету закупівлі.

Замовник має право передати до органу з оцінки відповідності або організацій, які проводять випробування та акредитовані Національним агентством з акредитації України зразки комплектів костюмів для визначення їх відповідності вимогам тендерної документації за рахунок Переможця (з урахуванням транспортних витрат) процедури.

У разі якщо результати випробовувань на етапі приймання-здавання продукції не відповідають технічним вимогам або потенційний постачальник відмовився від перевірки, замовник таку продукцію не приймає.