Додаток 8

до тендерної документації,

затвердженої рішенням

уповноваженої особи

Протокол №47 від 14.09.23р

Технічні вимоги (технічна специфікація)

До предмету закупівлі за кодом  згідно ДК 021:2015

– 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (вироби медичного призначення для індивідуального користування (тонометри автоматичні) код за НК 024:2023-45617-Автоматичний портативний  електронний апарат для вимірювання артеріального тиску з манжетою на плечі/запясті)

Таблиця1

| № з/п | Найменування* | Од. вим. | Кіл-ть | Технічні характеристики(технічні параметри) та інші вимоги до товару(опис усіх необхідних характеристик товарів). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тонометр автоматичний цифровий | шт | 460 | - Дисплей: Цифровий. - Тип вимірювання тиску: Автоматичний - Зона вимірювання тиску: Плече. -Вимірювати систолічний тиск, діатонічний тиск та пульс. - Відображати символ «частота пульсу». - Діапазон вимірювання артеріального тиску: 0- 299 мм рт. ст. - Точність вимірювання тиску: +- 3 мм рт. ст. - Діапазон вимірювання пульсу: 40-180 ударів/хв - Індикатор заряду. - Розмір манжети: від 22 до 36 см. включно - Індикація аритмії Термін придатності (експлуатації) не менше 24 міс. з дати подання пропозицій. Комплектація: Електронний блок. Манжета Комплект елементів живлення «АА» 1,5 V . Інструкція з експлуатації. Гарантійний талон. |

*У разі посилання у викладеній інформації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип у найменуваннях за предметом закупівлі, джерело його походження або виробника, - слід вважати в наявності вираз «або еквівалент»

Технічні та якісні характеристики запропонованого товару повинні відповідати технічним та якісним характеристикам, які висуває Замовник у «Технічних вимогах» (Додаток 8 до ТД) до товару.

Вимоги щодо підтвердження якості.

У складі пропозиції для підтвердження якісних (технічних характеристик (технічних параметрів) та інших вимог до товару, учасником повинно бути надано:

-Сертифікат відповідності технічному регламенту медичних виробів(ПКМУ 753);

-Декларація відповідності технічному регламенту медичних виробів (ПКМУ 753);

-Документ, що підтверджує технічні характеристики та параметри товару відповідно до технічних вимог  викладених у Таблиці 1 ,а саме: інструкція з експлуатації українською мовою із зазначенням необхідних маркувань, характеристик, параметрів, назвою та фото виробу)

Інші вимоги до предмету закупівлі:

Надати у складі документації

--Гарантійний лист виробника або офіційно уповноваженого представника в Україні, щодо можливості Учасника офіційно та на законних підставах продавати та постачати товар на території України, який є предметом закупівлі цих відкритих торгів, від свого імені та за власний рахунок та гарантованого забезпечення потрібної кількості товару з необхідними характеристиками, якостями, комплектацією та зі строком придатності, визначеним оголошенням, тендерною документацією та тендерною пропозицією Учасника.

--Довідку в довільній формі за підписом Учасника про країну походження товару.