Додаток 2 до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНАСПЕЦИФІКАЦІЯ

код ДК 021:2015  – 34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби (вакуумно-підмітальна машина)

Таблиця 1

| № з/п | Вимоги Замовника | Параметри запропоновані Учасником |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Загальні положення |
| 1.1 | Обсяг закупівлі - 1 (одна) одиниця. |  |
| 1.2 | Вакуумно-підмітальна машина АТ МВП (або еквівалент) повинна бути нова, не раніше 2023 року випуску, в заводському виконанні. Призначена для прибирання доріг та прилеглих до них територій. |  |
| 2. Технічні параметри |
| 2.1 | Колісна формула повинна бути 4х2. |  |
| 2.2 | Вантажопідйомність шасі повинна бути не менше 7400 кг |  |
| 2.2 | Для ефективного зменшення витрат, допустима повна маса повинна бути не менше 11000 кг та не більше 12 000 кг |  |
| 2.3 | Для зменшення витрат пального та зниження забруднення навколишнього середовища, двигун повинен бути дизельним, мати потужність не менше 200 к.с. та відповідати екологічному стандарту не нижче ЄВРО-5. |  |
| 2.4 | Об'єм двигуна повинен бути не менше 4450 см3. |  |
| 2.5 | Коробка передач повинна бути механічною, кількість передач не менше 6. |  |
| 2.6 | Для проїзду в дворові арки та вузьківулиці, колісна база автомобіляповинна бути не більше 3845 мм. |  |
| 2.7 | Для покращення проїзду в дворові арки та вузькі вулиці, кабіна повинна бути безкапотного типу, мати кількість місць в кабіні не менше 3. |  |
| 2.8 | Обов'язкова наявність антиблокувальної системи(АBS). |  |
| 2.9 | Паливний бак об'ємом не менше 120 л. |  |
| 2.10 | Обов’язкова наявність ЕSС/ЕSР. Даний параметр необхідно підтвердити наданням копії витягу з документу, підтверджуючого відповідність базового шасі правилам ООН №13-11, відповідно наказу Міністерства інфраструктури України № 521 від 17.08.2012 р. |  |
| 2.11 | Шини розмірністю не менше 255/70R19,5 |  |
| 2.12 | Наявність: електросклопідйомники, центральний замок, укомплектовано аудіосистемою. |  |
| 2.13 | Ємність бункеру для смітя - не менше 5,0 куб.м. |  |
| 2.14 | Робота обладнання здійснюється за допомогою автономного двигуна. Автономний двигун повинен бути дизельним, 4-х циліндровим, із захистом від перегріву, із захистом від попадання пилу, з шумопоглинанням, з легким доступом для обслуговування |  |
| 2.15 | Потужність автономного двигуна – не менше 100 к.с. |  |
| 2.16 | Обов’язкова наявність вбудованого паливного бака для автономного двигуна об’ємом не менше 300 л. Використання паливного баку базового автомобіля для роботи обладнання не допускається. |  |
| 2.17 | Обов’язкова наявність двосторонньої системи прибирання: наявність двох бічних щіток та однієї центральної. |  |
| 2.18 | Загальна ширина прибирання (при роботі однієї бокової та центральної щіток) - не менше 2 300 мм. |  |
| 2.19 | Бокові щітки розташовані з правого та лівого боку машини, діаметром не менше 450 мм., виготовлені зі сталі, з пневматичним керуванням підйомом/опусканням, з можливістю притискання до поверхні, з регулюванням окремо від центральної щітки |  |
| 2.20 | Центральна щітка – діаметром не менше 400 мм., довжиною не менше 1 200 мм., виготовлена зі сталі та поліпропілену, з пневматичним керуванням підйомом/опусканням, з регулюванням тиску на дорожнє полотно, з автоматичним повертанням в напрямок руху, з регулюванням швидкості обертання. |  |
| 2.21 | Всмоктуюче сопло діаметром не менше 230 мм, довжиною не менше 700 мм. |  |
| 2.22 | Площа поверхні сітчатого фільтру – не менше 1,0 кв.м. |  |
| 2.23 | Наявність заднього гнучкого шлангу для всмоктування сміття (опалого листя) діаметром - не менше 150 мм., довжиною – не менше 4,5 м. |  |
| 2.24 | Наявність системи зволоження дорожнього полотна при роботі. Кількість форсунок – не менше 25 шт. Водяний бак – не менше 1 300 л. з нержавіючою сталі AISI 304 (або еквівалент), з електронним світовим та звуковим індикатором про мінімальний рівень води. Регулювання тиску, потоку та напряму водяних струй з кабіни водія. |  |
| 2.25 | Вивантаження – самоскидне, максимальний кут перекидання бункера – не менше 50 град., кут відкривання заднього борта – не менше 110 град. |  |
| 2.26 | Обладнання має мати надійне кріплення та фіксацію до конструкцій рами автомобіля в транспортному і робочому положеннях |  |
| 2.27 | Зварювальні шви не повинні мати тріщин, не проварів, напливів, шлакових включень та підрізів металу |  |
| 2.28 | Болтові з'єднання мають бути надійно затягнуті. Довільне відкручування болтів і гайок повинно бути виключено шляхом встановлення замкових пластин, пружинних шайб, контргайок та шпильок. |  |
| 2.29 | Автомобіль повинен бути укомплектований: запасне колесо, вогнегасник порошковий, медична аптечка, знак аварійної зупинки, домкрат, автомобільний трос (буксирувальний), набір ключів, укомплектовано аудіосистемою |  |
| З.Організаційні вимоги |
| 3.1 | Гарантійний термін експлуатації обладнання повинен бути не менше 12 місяців, базового шасі – не менше 12 місяців або 50 000 км пробігу (в залежності від того, що настане раніше). |  |
| 3.2 | Для участі в тендерних торгах Учасник повинен надати в складі пропозиції: Копію витягу з документу, підтверджуючого відповідність базового шасі правилам ООН №13-11, відповідно наказу Міністерства інфраструктури України № 521 від 17.08.2012 р. Копію свідоцтва про присвоєння Міжнародного ідентифікаційного коду (WMІ) виробника колісних транспортних засобів та символів міжнародного ідентифікаційного номера (VІN) колісних транспортних засобів (від виробника товару); Копію сертифікату на систему управління якістю ДСТУ ІSО9001:2015 щодо виробництва автотранспортних засобів (від виробника товару); підтвердження про постановку Учасника на облік в Головний Сервісний Центр МВС України щодо надання дозволу на здійснення підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації в органах внутрішніх справ (копія реєстраційного посвідчення або копія листа з МВС України, завірена печаткою учасника) - підтвердження поставки товару в строки, визначені тендерною документацією (у разі обрання учасника переможцем торгів та укладення договорів) – скан-копією листа від заводу-виробника шасі або офіційного дистриб’ютора заводу-виробника в Україні (у випадку надання скан-копії листа від офіційного дистриб’ютора заводу виробника шасі в Україні, додатково надати скан-копію листа з підтвердженням поставки від заводу-виробника в адресу офіційного дистриб’ютора) у разі якщо таке шасі не виробляється в Україні - підтвердження поставки якісного та комплектного товару в строки, визначені договором (у разі обрання учасника переможцем торгів та укладення договору) - оригінал листа від заводу-виробника вакуумно-підмітальної машини. |  |
| 3.3 | Учасник повинен забезпечити виїзд мобільної сервісної бригади для усунення поломок до бази Замовника на протязі всього гарантійного терміну. |  |
| 3.4 | Вся технічна документація на товар повинна бути на українській мові. |  |
| 3.5 | Учасник повинен надати в складі пропозиції гарантійний лист про надання всіх необхідних документів для реєстрації транспортного засобу в сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ відповідно до чинного законодавства. |  |

В разі якщо в документації є посилання на конкретну торгівельну марку виробника, конструкцію або тип обладнання, слід читати з виразом «або еквівалент» (ст.22 Закону). Технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими.

Керуючись п. 61прикінцевих та перехідних положень (розділ 10) Закону замовник здійснює закупівлю товару, що складає предмет цієї закупівлі, виключно якщо його ступінь локалізації виробництва* дорівнює чи перевищує 15відсотків. Ступінь локалізації виробництва визначається згідно положень Закону. Учасник надає у складі тендерної пропозиції інформацію про ступінь локалізації виробництва запропонованого ним згідно тендерної пропозиції товару (довідку у довільній формі, що містить інформацію про включення такого товару до Переліку та відповідний пункт Переліку, за яким відображається інформація про товар). *Вживається у значенні, передбаченому згідно пункту 291частинипершоїстатті 1 Закону.

У випадку, якщо згідно абзацу 2 підпункту 4 пункту 61прикінцевих та перехідних положень (розділ 10) Закону до запропонованого учасником товару не застосовуються положення щодо ступеня локалізації виробництва, учасник надає у складі тендерної пропозиції інформацію у довільній формі з відповідним обґрунтуванням, що підтверджує незастосування вказаних норм Закону, та з посиланням на відповідні норми Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, та або положення про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та які відповідно підтверджують незастосування пункту 61прикінцевих та перехідних положень (розділ 10) Закону до запропонованого учасником товару.

| Керівник організації – учасника процедури закупівлі або інша уповноважена особа учасника | ______________________ (підпис) МП (за наявності) | _____________________ (ініціали та прізвище) |
| --- | --- | --- |