ПОГОДЖЕНО: 	                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО:

Головний механік                                                              В.о. генерального директора

ДП «Добропіллявугілля-видобуток»                               ДП «Добропіллявугілля-видобуток»

_________________ Богдан ОГОНОВСЬКИЙ                ______________ Віталій СИДОРЧЕНКО

«_____»___________2023р.                                              «_____» ________ 2023р.

# ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

# на придбання привода 1Л1000.12.00.000А стрічкового конвеєра 1Л1000

# з електродвигуном

для шахти «Новодонецька» ВП «Шахтоуправління «Новодонецьке»

ДП  « Добропіллявугілля-видобуток»

- Найменування та область застосування:

  - Найменування виробу та його умовне позначення :

- привод 1Л1000.12.00.000А стрічкового конвеєра 1Л1000                                                                  з електродвигуном.

1.2.Область застосування :

- привод 1Л1000.12.00.000А стрічкового конвеєра 1Л1000 з електродвигуном  призначений    для  транспортування вугільної маси у горизонтальних та похилих виробках вугільних шахтах.

2.    Технічні  вимоги:

2.1. Привод 1Л1000.12.00.000А стрічкового конвеєра 1Л1000 з електродвигуном повинен відповідати комплексу конструкторських документів та вимогам цього завдання.

3.Креслення та комплектація узгоджуються з замовником.

Основні показники повинні відповідати  даним, які зазначені  в таблиці:

| № п/п | Найменування | Одиниці виміру | Параметр |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Максимальна продуктивність | м3/хв | 11,2 |
| 2. | Швидкість руху стрічки | м/с | 2,1 |
| 3. | Ширина стрічки | мм | 1000 |
| 4. | Електродвигун приводу |  | 2АІУ280МУ6 (1000об./хв.) |
| 5. | Кількість електродвигунів | шт. | 1 |
| 6. | Потужність приводу | кВт | 132 |
| 7. | Напруга живлення | В | 660/1140 |
| 8. | Редуктор приводу |  | РC-1000 |
| 9. | Кількість редукторів | шт. | 1 |
| 10. | Барабани приводні D=630мм., L=1150мм. | шт. | 2 |
| 11. | Потреба в футеровці приводних барабанів |  | Футирований |
| 12. | З’єднання барабанів та редуктора муфтами зубчатими Z=48; m=4; | шт. | 2 |
| 13. | З’єднання редуктора та ел. двигуна - муфта пелюсткова | шт. | 1 |
| 14. | Комплектація елементами кріплення та метізами. | шт. | 100% |
| 15. | Термін гарантії на обладнання |  | 12 місяців з моменту вводу в експлуатацію, або18міс. з моменту поставки. | 4 |
| 16. | Термін поставки |  | Листопад 2023р. |

Кваліфікаційні вимоги:

1.    Виріб та документація повинна відповідати вимогам ДНАОП 10.0-1.01-10.

2.    У комплект поставки входить технічна документація на обладнання, а саме:

- Формуляр з печаткою заводу виробника;

- Керівництво по експлуатації, призначене для вивчення технічного пристрою, правил експлуатації і технічного обслуговування;

3.     ЗІП – базовий.

В.о. директора

ВП «ШУ «Новодонецьке»                                                                              Віталій ВАЛЕНТІЙ

Головний механік

ВП «ШУ «Новодонецьке»                                                                              Володимир КУЗЬМЕНКО