ПОГОДЖЕНО: 	                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО:

Головний механік                                                              В.о. генерального директора

ДП «Добропіллявугілля-видобуток»                               ДП «Добропіллявугілля-видобуток»

_________________ Богдан ОГОНОВСЬКИЙ                ______________ Віталій СИДОРЧЕНКО

«_____»___________2023р.                                              «_____» ________ 2023р.

# ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на придбання секції кінцевої  стрічкового конвеєра 1Л1000

для шахти «Новодонецька» ВП «Шахтоуправління «Новодонецьке»

ДП  « Добропіллявугілля-видобуток»

- Найменування та область застосування:

  - Найменування виробу та його умовне позначення :

- секція кінцева стрічкового конвеєра 1Л1000

1.2. Область застосування :

- секція кінцева стрічкового конвеєра 1Л1000 призначена для перевода стрічки з холостої гілки на вантажну.

2.    Технічні  вимоги:

2.1 Секція кінцева стрічкового конвеєра 1Л1000 повинна відповідати комплексу конструкторських документів та вимогам цього завдання.

3.    Креслення та комплектація узгоджуються з замовником.

Основні показники повинні відповідати  даним, які зазначені  в таблиці:

| № п/п | Найменування | Одиниці виміру | Параметр |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Металоконструкції секції кінцевої | компл. | 1 |
| 2. | Скребок | компл. | 1 |
| 3. | Барабан кінцевий D=500мм., L=1150мм. | шт. | 1 |
| 4. | Механізм натягу барабана | шт. | 1 |
| 5. | Комплектація елементами кріплення та метізами. | шт. | 100% |
| 6. | Термін гарантії | шт. | 12 місяців з моменту вводу в експлуатацію, або18міс. з моменту поставки. |
| 7. | Термін виконання робіт | шт. | Листопад 2023р. |

Кваліфікаційні вимоги:

1.    Виріб та документація повинна відповідати вимогам ДНАОП 10.0-1.01-10.

2.    У комплект поставки входить технічна документація на обладнання, а саме:

- Формуляр з печаткою заводу виробника;

- Керівництво по експлуатації, призначене для вивчення технічного пристрою, правил експлуатації і технічного обслуговування;

3.     ЗІП – базовий.

В.о. директора

ВП «ШУ «Новодонецьке»                                                                              Віталій ВАЛЕНТІЙ

Головний механік

ВП «ШУ «Новодонецьке»                                                                              Володимир КУЗЬМЕНКО