ДОДАТОК 2

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ТА ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

1.Назва предмету закупівлі: Комп’ютерне обладнання

2.Код за ДК 021:2015:30230000-0 – Комп’ютерне обладнання

3. Специфікація товару:

| № з/п | Предмет закупівлі | Кіль-кість, шт. | Технічні та якісні характеристики | Гарантія (не менше місяців) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жорсткий диск Seagate Enterprise Performance 10K ST300MM0048 300Гб або еквівалент | 2 | Тип HDD: внутрішній Інтерфейс підключення: SAS 12 Гб / с Обсяг, ГБ: 300 Форм-фактор, дюйм: 2,5 Призначення (для внутрішніх): для серверів Швидкість обертання шпинделя, об/хв: 10000 Буфер, МБ: 128 Напрацювання на відмову (годин): не менше 2000000 год | 60 |
| 2 | Жорсткий диск Seagate Exos 7E8 SAS 4 TB (ST4000NM005A) або еквівалент | 2 | Тип HDD: внутрішній Інтерфейс підключення: SAS 12 Гб / с Обсяг, ГБ: 4000 Форм-фактор, дюйм: 3,5 Призначення (для внутрішніх): для серверів Швидкість обертання шпинделя, об/хв: 7200 Буфер, МБ: 256 Напрацювання на відмову (годин): не менше 2000000 год | 60 |
| 3 | Флешка Transcend 32 GB JetFlash 700 TS32GJF700 або еквівалент | 20 | Інтерфейс: USB 3.1 Gen. 1 Роз'єм: USB Type-A Об'єм пам'яті, ГБ: 32 Максимальна швидкість читання, МБ / сек: 70 Максимальна швидкість запису, МБ / сек: 20 Індикатори: є Розміри, мм: 69,5x19,8x8,8 Маса, г: 10,3 Особливості Висувний роз'єм: немає Захисний ковпачок на роз'єм: є | 60 |
| 4 | Оперативна пам'ять Goodram SODIMM DDR4-2666 8192MB PC4-21300 (GR2666S464L19S/8G) або еквівалент | 20 | Стан: новий; Обсяг пам'яті: 8 ГБ; Тип пам'яті: SODIMM DDR4; Напруга живлення: 1.2 В; Частота пам'яті: 2666 МГц; Ефективна пропускна здатність: 21300 МБ/с; таймінг пам'яті: CL19 | 36 |
| 5 | Монітор монітор BenQ GW2480L (9H.LKYLJ.TPE) або еквівалент | 14 | Діагональ екрану: не менше 24" Тип матриці: IPS Роздільна здатність: не менше 1920x1080(Full HD) Частота оновлення: не менше 60 Гц Кут огляду, гор/верт:не менше 178/178 Максимальна яскравість: 250кд/м² Інтерфейси:1x HDMI, 1x VGA Час реакції матриці: 5 мс Контрасність: не менше 1000:1 | 36 |
| 6 | Багатофункціональний пристрій БФП Canon i-SENSYS MF3010 (Принтер / сканер / копір/ факс) або еквівалент | 8 | Принтер Спосіб друку: монохромний лазерний друк Швидкість друку: одностороннє до 18 стор/хв (A4) Роздільна здатність друку: 600 x 600 точок/дюйм Час виведення першої роздруківки: прибл. 7,8 с Максимальний обсяг друку, стор/міс: 8000 Копіювальний апарат Швидкість копіювання: одностороннє: до 18 стор/хв (A4) Час виведення першої копії: прибл. 12,0 с або менше Розд. здатн. копіюв.: до 600 x 600 точок на дюйм Режими копіювання: текст/фото, текст/фото (високошвидкісний), фото, текст Зменшення/збільшення: 25-400% із кроком 1% Сканер Тип: Кольоровий Роздільна здатність сканування: оптична: до 600 x 600 точок/дюйм Сумісність: TWAIN, WIA Інтерфейс і програмне забезпечення Тип інтерфейсу: USB 2.0 Hi-Speed Сумісні операційні системи Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7 | 12 |
| 7 | Веб камера Logitech HD C922 Pro Stream EMEA (960-001088) | 2 | Тип: веб камера; Стандарт здатності відео: Full HD; Роздільна здатність відео: не менше 1920 x 1080 пікселів; Частота кадрів (кадрів/с): 30 Підключення: дротове; Фокусування: автофокус; Інтерфейс підключення: USB; Сенсор: CMOS; Мікрофон: вбудований; Кріплення: штатив, прищіпка; Довжина кабелю: не менше 1.8 м.; Живлення: від USB Мікрофон: вбудовано два мікрофони (стерео) Кут огляду 78 градусів Автоматична корекція низького рівня освітлення Запис звуку в стереоформаті під будь-яким кутом Потокова трансляція відео в форматах Full HD 1080p зі швидкістю 30 кадрів в секунду або 720p зі швидкістю 60 кадрів в секунду; вбудована функція заміни фону (за технологією Personify) | 24 |
| 8 | Накопичувач SSD 256GB GOODRAM CX400 Gen.2 2.5" SATAIII 3D TLC (SSDPR-CX400-256-G2) або еквівалент | 20 | Об’єм: не менше 256GB Форм-фактор: 2.5 Інтерфейс: SATA III (6Gb/s) Тип флеш-пам'яті: 3D TLC NAND Максимальна швидкість читання: не менше 550 МБ/с Максимальна швидкість запису: не менше 460 МБ/с Напрацювання на відмову: не менше 2 млн. годин | 36 |

Товар має бути новим, не відновленим, таким, що не перебував в експлуатації, якісним та постачатися в оригінальній упаковці, яка відповідає характеру товару, забезпечує його цілісність та зберігання якості протягом транспортування.

Гарантійний термін обслуговування Товару повинен діяти протягом терміну встановленим виробником, але не менше строку, зазначеного в таблиці цього Додатку, з моменту його поставки Замовнику. Гарантія якості Товару поширюється на всі комплектуючі вироби. Гарантійний строк має бути вказаний в паспорті на Товар.

Якщо протягом гарантійного терміну будуть виявлені дефекти, не пов’язані з неправильною експлуатацією, Учасник зобов’язаний замінити цей товар (або усунення недоліків) протягом 3 (трьох) днів. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості несе Учасник.

Строк поставки Товару: до 31.12.2022 року.

Місце поставки Товару: м. Рівне, вул. Відінська, 12.

Ціна за одиницю продукції включає вартість транспортування та всіх інших супутніх витрат.

Доставка здійснюється за рахунок Учасника та здійснюється 1 партією відповідно до замовлення Замовником автотранспортом Учасника безпосередньо до місця поставки.

При поставці продукції має надаватись видаткова накладна, заповнена згідно вимог чинного законодавства.

Примітки:

У разі, якщо технічна частина цієї тендерної документації (інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі) містить посилання на конкретну торговельну марку чи виробника або конкретний процес, що характеризує продукт певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, учасникам процедури закупівлі слід мати на увазі, що окрім наведеного, у своїх пропозиціях Законом не забороняється надавати відповідні еквіваленти. Тобто у випадку наявності посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип обладнання, що є частиною предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати поряд з таким посиланням вираз «або еквівалент» відповідно до частини 4 статті 23 Закону України «Про публічні закупівлі».

У разі, якщо учасник пропонуватиме еквівалент товару згідно з технічними вимогами, то у складі пропозиції обов’язково подається порівняльна характеристика у довільній формі на відповідність необхідним технічним вимогам.

Будь-які еквіваленти розглядатимуться окремо, якщо запропоновані параметри еквівалента відповідатимуть та/або будуть кращими, ніж запропоновані у технічному завданні.