ДОДАТОК 2

до тендерної документації

Технічна специфікація (Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)

У разі, коли в описі технічного завдання предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз «або еквівалент».

У разі надання пропозиції на еквівалент предмету закупівлі Учасник повинен вказати технічні характеристики запропонованого еквіваленту з обов′язковим відображенням характеристик у порівняльній таблиці. Всі технічні характеристики запропонованого товару повинні бути не меншої якості та вимог, ніж у замовленому товарі.

Предмет закупівлі: Придбання та встановлення елементів дитячого спортивно-ігрового майданчика на вул. Центральній с. Ватин, на вул..Шевченка с.Звиняче, на вул.Центральна с.Стрільче, на вул.Пришкільна с.Печихвости, в Горохівському  міському сквері «Героїв України» вул..Шевченка  Горохівської міської територіальної громади Луцького району Волинської області.

Обсяг поставки товарів: 18 елементів дитячо-ігрового майданчика.

Технічні характеристики:

1. Обладнання для дитячих ігрових майданчиків та його складові частини повинні:

- відповідати віковій групі дітей, для якої вони призначені;

- бути такими, щоб ризик, передбачуваний у грі, був явним для дитини і щоб дитина могла його передбачати;

- забезпечувати доступ дорослих для допомоги дітям усередині обладнання;

- не допускати скупчення води на поверхні та забезпечувати вільний стік і просихання.

2. Конструкція обладнання має забезпечувати міцність, стійкість, твердість і просторову незмінюваність.

3. Наявність виступаючих елементів обладнання з гострими кінцями або крайками і шорстких поверхонь, здатних нанести травму дитині, не дозволяється.

4. Кінці болтових з'єднань, що мають виступ, повинні бути захищені, округлені. Металеві деталі повинні бути покриті полімерною плівкою/фарбою, яка запобігає корозії; інші деталі, виготовлені з дерева, полімерів, відшліфовані, пофарбовані екологічно безпечною фарбою, стійкою до впливу природних чинників.

5. Матеріали, що будуть використовуватися для виготовлення дитячих майданчиків, повинні бути безпечними. Всі опоряджувальні матеріали повинні бути сертифіковані в України і відповідати пожежним та санітарним нормам.

6. Товар повинен бути новим, непошкодженим, відповідної якості.

7. При виявленні виробничих дефектів у Товарі при його прийманні, а також при монтажі у період гарантійного строку виклик представника Постачальника обов’язковий і безкоштовний.

8. Строк усунення недоліків або заміна Товару (доукомплектування) Постачальником становить не пізніше 30 календарних днів з моменту виявлення недоліків Товару.

9. Так як усі конструкції будуть  бетонуватися у фундаментну основу то мають бути виготовлені з екологічно безпечного матеріалу, стійкого до перезволоження.

Гарантійний термін.

Строк гарантійного обслуговування на товар не менше 24 місяці з моменту встановлення.

У вартість обладнання мають бути враховані витрати на доставку та встановлення обладнання у Горохівську територіальну громаду за адресами що надасть Замовник.

Найменування та технічні вимоги товару, що входять в комплект елементів дитячих спортивно-ігрових майданчиків.

Придбання та встановлення елементів дитячого спортивно-ігрового майданчика по вул. Центральній с. Ватин, по вул..Шевченка с.Звиняче, по вул.Центральна с.Стрільче, по вул.Пришкільна с.Печихвости, в Горохівському  міському сквері «Героїв України» вул..Шевченка  Горохівської міської територіальної громади Луцького району Волинської області.

| № п/п | Назва виробу, Зовнішній вигляд | Кількість шт | Опис, параметри |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ігровий комплекс «Універсал» М4 Розмір: 3470х2800х2700 мм Фото примірного аналогу* | 4 | Дитячий ігровий комплекс являє собою вежову конструкцію з платформою розташованими на висоті приблизно 1300 мм відповідно до яких кріпляться різні ігрові та допоміжні елементи. Баштова конструкція виготовлена з профільної труби 80*40*2 мм. У комплексі повинні бути: - гірка довжиною 2,2 м. Спуск гірки виготовлений з полірованої нержавіючої сталі товщиною не менше 1 мм, борти гірки виготовлені з вологостійкої фанери товщиною не менше 15 мм і висотами бортів не менше 100 мм. Каркас гірки виготовлений з профільної труби 30*20*2 мм. Гірка повинна мати захисну перекладину. -Щит баскетбольний з водостійкої фанери товщиною 15 мм, металевим кільцем та сіткою. - Механізм гойдалкок реалізований на корпусних підшипниках UCP205. Конструкція має бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт ТМ Maxima (Однокомпонентна синтетична, швидковисихаюча ґрунт-емаль. Стійка до УФ-випромінювань та атмосферних впливів. Містить антикорозійні добавки, завдяки чому забезпечує надійний захист металевих поверхонь. Має хорошу адгезію (зчеплення) до поверхні.) Всі болтові з’єднання мають бути захищені пластиковими стаканами та ковпачками. Спосіб встановлення повинен забезпечити неможливість демонтажу. Бетонується в землю. |
| 2 | Ігровий Майданчик «Замок М2» Розмір: 4900х5540х3700мм Фото примірного аналогу* | 5 | Дитячий ігровий комплекс являє собою дво вежову конструкцію з платформами розташованими на висоті 1250 мм та габаритними розмірами 4900х5540х3700мм Вежі з’єднані між собою містком з перилами. Простір під містком з’єднаний між собою фанерою в одне ціле та має вигляд будиночка з вікнами. В складі комплексу 1 сходи з перилами, 1 сходи у вигляді сходинок круглої форми, які кріпляться до металевої труби, 1 дуговий перелаз, 1 гірка з металевим покриттям для ковзання (спуск прямий), драбинка одна – пряма, рукохід, гімнастичні кільця,поперечина для віджимання. Підлога площадки біля спуску та ступені виготовлені з неслизької фанери товщиною не менше 18 мм. - Скелелазка арочної форми шириною 800 мм і висотою 1400 мм, каркас якої виготовлений з профільної труби 50х30 мм, до якого кріпляться щаблі з водостійкої фанери товщиною 18 мм. Фанера до металоконструкцій кріпиться болтами М8. - Елемента лазання шириною 600 мм і висотою 2200 мм, в формі пожежної драбини який виготовлений з труби діаметром 50 мм та товщиною стінки 3,2 мм, до якого кріпляться щаблі з труби діаметром 32 мм. - Рукохода шириною 700 мм та довжиною 2000 мм, який виготовлений з труби діаметром 50 мм та товщиною стінки 3,2 мм, до якого кріпляться щаблі з труби діаметром 27 мм. Вежі перерізом 700х700 мм і висотою 3600 мм виготовлені з профільної труби перерізом 60х60 товщиною 2 мм до якого кріпиться площадка з водостійкої фанери товщиною 18 мм. Верхнє закінчення вежі комплексу має вигляд чотирисхилого даху виготовлених з фанери вологостійкої фанери товщиною не менше 10 мм. Фанера до металоконструкцій кріпиться болтами М8. Конструкція має бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт ТМ Maxima (Однокомпонентна синтетична, швидковисихаюча ґрунт-емаль. Стійка до УФ-випромінювань та атмосферних впливів. Містить антикорозійні добавки, завдяки чому забезпечує надійний захист металевих поверхонь. Має хорошу адгезію (зчеплення) до поверхні.) Всі болтові з’єднання мають бути захищені пластиковими стаканами та ковпачками. Спосіб встановлення повинен забезпечити неможливість демонтажу. Бетонується в землю. |
| 5 | Карусель «Млин» Розмір: 1630х1630х800мм Фото примірного аналогу* | 1 | Карусель виконана як нерозбірна металева конструкція з чотирма сидіннями.. Механізм виконаний з гарячекатаного кола перерізом не менше 80 мм, Механізм каруселі повинна мати два зносостійких підшипника. Каркас виробу виконаний з труби перерізом не менше 50*3 мм, труби перерізом не менше 32*3 мм. Сидіння мають бути виконані з круглої труби перерізом не менше 25*2,5 мм . Сидіння мають бути виконані з ламінованої фанери з покриттям товщиною не менше 15 мм. Всі фанерні елементи мають бути виготовлені з багатошарової вологостійкої, склеєної під пресом, вигини, радіуси і округлення країв ретельно відшліфовані . Конструкція має бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт ТМ Maxima (Однокомпонентна синтетична, швидковисихаюча ґрунт-емаль. Стійка до УФ-випромінювань та атмосферних впливів. Містить антикорозійні добавки, завдяки чому забезпечує надійний захист металевих поверхонь. Має хорошу адгезію (зчеплення) до поверхні.) Всі болтові з’єднання мають бути захищені пластиковими стаканами та ковпачками. Спосіб встановлення повинен забезпечити неможливість демонтажу. Бетонується в землю. |
| 6 | Качеля балансир на пружині "Мотоцикл" Розмір: 900*830*210 мм Фото примірного аналогу* | 5 | Гойдалка на пружині «Мотоцикл» являє собою металеву збірну конструкцію з габаритними розмірами 900*830*210 мм Гойдалка на пружинах має бути виготовлена у вигляді рухомої конструкції у вигляді мотоцикла та виготовлена з вологостійкої фанери завтовшки 21 мм. До складу гойдалки мають входити сидіння, поручень для тримання, підставка для ніг, пружина, фанерні елементи у формі мотоцикла. Конструкція має бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт ТМ Maxima (Однокомпонентна синтетична, швидковисихаюча ґрунт-емаль. Стійка до УФ-випромінювань та атмосферних впливів. Містить антикорозійні добавки, завдяки чому забезпечує надійний захист металевих поверхонь. Має хорошу адгезію (зчеплення) до поверхні.) Всі болтові з’єднання мають бути захищені пластиковими стаканами та ковпачками. Спосіб встановлення повинен забезпечити неможливість демонтажу. Бетонується в землю. . |
| 7 | Качеля балансир на пружині "Курча" Розмір: 800х820х340 мм Фото примірного аналогу* | 1 | Гойдалка на пружині "Курча"являє собою збірну конструкцію з габаритними розмірами 800х820х340 мм Гойдалка на пружинах має бути виготовлена у вигляді рухомої конструкції у вигляді стидізованого курчати та виготовлена з вологостійкої фанери завтовшки 21 мм. До складу гойдалки мають входити сидіння, поручень для тримання, підставка для ніг, пружина, фанерні елементи у формі мотоцикла. Конструкція має бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт ТМ Maxima (Однокомпонентна синтетична, швидковисихаюча ґрунт-емаль. Стійка до УФ-випромінювань та атмосферних впливів. Містить антикорозійні добавки, завдяки чому забезпечує надійний захист металевих поверхонь. Має хорошу адгезію (зчеплення) до поверхні.) Всі болтові з’єднання мають бути захищені пластиковими стаканами та ковпачками. Спосіб встановлення повинен забезпечити неможливість демонтажу. Бетонується в землю. |
| 8 | Дитяча гірка «Комета» Велика Розмір: 4000х600х2600мм Фото примірного аналогу* | 1 | Гірка являє собою металеву конструкцію з платформою розташованими на висоті 1500 мм відповідно до якоі кріпиться спуск гірки, конструкція виготовлена з профільної труби 80*40*2 мм. Спуск гірки виготовлений з полірованої нержавіючої сталі товщиною не менше 1 мм, борти гірки виготовлені з вологостійкої фанери товщиною не менше 15 мм і висотами бортів не менше 100 мм. Каркас гірки виготовлений з профільної труби 30*20*2 мм. Конструкція має бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт ТМ Maxima (Однокомпонентна синтетична, швидковисихаюча ґрунт-емаль. Стійка до УФ-випромінювань та атмосферних впливів. Містить антикорозійні добавки, завдяки чому забезпечує надійний захист металевих поверхонь. Має хорошу адгезію (зчеплення) до поверхні.) Всі болтові з’єднання мають бути захищені пластиковими стаканами та ковпачками. Спосіб встановлення повинен забезпечити неможливість демонтажу. Бетонується в землю. |
| 10 | Ігровий будиночок «Рахівничка» Розмір: 1250х1250х1680мм Фото примірного аналогу* | 1 | Будиночок з рахівничкою – це будинок призначений для гри дітей на вулиці, який виконаний у формі будинка з рахівницею. Каркас будиночка виконаний з профільної труби 80х80 з товщиною стінки 2 мм. Тримач для рахівниці виконаний з круглої труби діаметром 26,8 мм з товщиною стінки 2,8 мм. Всі дерев'яні елементи виконані з фанери товщиною від 5 до 15 мм. Всі металеві елементи фарбуються порошковою фарбою. Всі фанерні елементи мають бути виготовлені з багатошарової вологостійкої, склеєної під пресом фанери; вигини, радіуси і округлення країв ретельно відшліфовані і оброблені. Розміри виробу повинні бути не менше: довжина 1550мм, ширина -1500 мм, висота- 1800 мм Конструкція має бути пофарбована фарбою для зовнішніх робіт ТМ Maxima (Однокомпонентна синтетична, швидковисихаюча ґрунт-емаль. Стійка до УФ-випромінювань та атмосферних впливів. Містить антикорозійні добавки, завдяки чому забезпечує надійний захист металевих поверхонь. Має хорошу адгезію (зчеплення) до поверхні.) Всі болтові з’єднання мають бути захищені пластиковими стаканами та ковпачками. Спосіб встановлення повинен забезпечити неможливість демонтажу. Бетонується в землю |