# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Вал-шестерня, колесо зубчате конічне, код 42140000-2 «Зубчасті колеса, зубчасті передачі та приводні елементи» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування товару* | Посилання на нормативний, технічний або інший документ** | Од. вим. | Кіл-ть | Виробник товару*** | Країна походження товару**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вал-шестерня | Кресленик Л-21648 | шт | 1 | *** | **** |
| 2 | Колесо зубчате конічне | Кресленик Л-21632 | шт | 1 | *** | **** |
| Всього: | шт | 2 |  |  |

Примітка: конструкторська документація (кресленики), зазначена в таблиці, додається.

Опис: товар (за позиціями) є конструктивним елементом приводу тунельних ескалаторів типу ЛТ-4, що експлуатуються на метрополітені міста Києва, та призначений для забезпечення їх урухомлення.

Технічні та інші умови

1. Основні характеристики товару (за позиціями):

1.1. Конструкція, основні розміри (в межах допусків) та механічні властивості товару відповідають зазначеним в(на) конструкторських документах (креслениках), зазначених у таблиці цієї технічної специфікації.

1.2. Робоче середовище: повітря, мастило.

1.3. Кліматичне виконання товару та його експлуатація в умовах помірного клімату з наступними показниками:

- температура повітря при експлуатації, робоча – у межах від -1°С до +40°С;

- температура повітря при експлуатації, максимальна – у межах від -1°С до +45°С;

- середня за рік відносна вологість повітря – не більше 75% при +15°С;

- максимальна відносна вологість повітря – не більше 98% при +25°С;

- середня за рік абсолютна вологість повітря – не більше 11 г/м3.

2. Умови до виготовленого товару (за позиціями):

2.1. Зубчасті вінці виконано однією головкою.

2.2. Центрові отвори зберігаються в готовій деталі.

2.3. Оброблені поверхні не мають слідів забоїн, надрізів, задирок.

2.4. Відсутні сліди кернування та розмітки.

2.5. Відсутні сліди корозії.

2.6. Фаски, канавки та галтелі виконані в розмірах, вказаних у конструкторських документах (креслениках), зазначених у таблиці цієї технічної специфікації.

2.7. Овальність, конусність, бочкоподібність, якщо це не вказано окремо, не перевищують половини допуску на відповідні розміри, що вказані у конструкторських документах (креслениках), зазначених у таблиці цієї технічної специфікації.

2.8. Порядок і технологія нарізання зубчатого вінця забезпечує дотримання вимог конструкторських документів (креслеників), зазначених у таблиці цієї технічної специфікації, та необхідний контакт у зачепленні товару (за позицією 1) з товаром (за позицією 2).

2.9. Нарізання зубів виконано методом обкатування.

2.10. Готовий товар перевірено методом ультразвукової дефектоскопії відповідно до вимог нормативного документа____________ (ДСТУ EN 10228-3:2017 (EN 10228-3:2016 IDT) «Неруйнівний контроль поковок із сталі. Частина 3. Ультразвуковий контроль поковок із феритних або мартенситних сталей» або іншого нормативного документа, чинного на території України, в тому числі міжнародного чи європейського, прийнятого методом підтвердження. Учасником зазначається позначення та найменування відповідного нормативного документа, відповідно до вимог якого проводилась перевірка методом ультразвукової дефектоскопії).

3. Маркування:

3.1. Маркування та місце його нанесення на готових деталях, позначені на конструкторських документах (креслениках), зазначених в таблиці цієї технічної специфікації.

4. Паковання:

4.1. Паковання товару (за позиціями) виключає можливість його пошкодження під час навантаження, транспортування, розвантаження та зберігання.

4.2. Запакований товар (за позиціями) має тимчасовий протикорозійний захист (консервацію), що забезпечує його збереження під час транспортування та зберігання без переконсервації  протягом - _______ місяців (учасником зазначається строк збереження товару під час транспортування та зберігання без переконсервації, який повинен становити не менше 36 місяців).

4.3. Тара паковання - _________ (учасником зазначається вид тари, що буде використовуватися для паковання товару: ящики або інший вид тари).

5. Умови поставки товару (за позиціями):

5.1. Поставка товару здійснюється за замовленням Замовника.

5.2. Замовлення товару здійснюється після розгляду та погодження Замовником, в частині конструкції, розмірів та механічних властивостей, конструкторських документів (креслеників) виробника товару, зазначених в таблиці цієї технічної специфікації та наданих протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту укладення договору.

5.3. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень та виготовленим не раніше _____ року (зазначається учасником рік виготовлення, який повинен бути                не раніше 2023 року).

5.4. Товар супроводжується:

5.4.1. Документом(ами) виробника, що засвідчує(ють) якість товару та його відповідність конструкторським документам (кресленикам), зазначеним у таблиці цієї технічної специфікації:                 по позиції 1 – ___________; по позиції 2 – ___________ (зазначається учасником по кожній позиції вид документа виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(і) під час поставки товару, згідно з наступним переліком: паспорт, технічний паспорт, паспорт якості, сертифікат якості).

5.4.2. Документом(ами), що засвідчує(ють) позитивні результати перевірки товару методом ультразвукової дефектоскопії: по позиції 1 – ____________; по позиції 2 – ____________ (зазначається учасником по кожній позиції вид документа (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(і) під час поставки товару, згідно з наступним переліком: протокол та/або акт).

5.4.3. Документом(ами) виробника(ів) матеріалів, що засвідчує(ють) якість матеріалів, зазначених в(на) конструкторських документах (креслениках), що використовуються під час виготовлення товару: по позиції 1 – __________, по позиції 2 – __________.

Документ(и) надається(ються) українською мовою або мовою оригіналу разом з перекладом українською мовою, засвідченим печаткою бюро перекладів, що здійснювало переклад.

Примітка: зазначається учасником по кожній позиції вид документа виробника матеріалів (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(і) під час поставки товару, згідно з наступним переліком: паспорт, технічний паспорт, паспорт якості, сертифікат якості, формуляр, етикетка.

5.5. Замовник має право перевірки товару відповідно до умов, зазначених у пункті 2 цієї технічної специфікації.

6. Гарантійні зобов’язання:

6.1. Гарантійний строк експлуатації товару становить ______ місяців з дати введення товару Замовником в експлуатацію, за умови дотримання умов зберігання та експлуатації товару.

Примітка: учасником зазначається гарантійний строк експлуатації, який повинен бути                                не менше 24 місяців.

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

Примітки:

1. Дана технічна специфікація встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації Замовника), та враховується під час укладання договору поставки та складання специфікації, що є його невід’ємною частиною (додатком).

2. У таблиці технічної специфікації Замовника, для розуміння та врахування учасником конструктивних характеристик (особливостей) товару під час підготовки тендерної пропозиції, курсивом наведено конструкторські документи (кресленики), наявні у Замовника. Зазначені на креслениках нормативні документи (ГОСТ 1758-81, ГОСТ 8479-70, ГОСТ 4543-70, ГОСТ 8479-57,  ГОСТ 1758-56, СТУ 30-2-60) до уваги учасником не приймаються.

3. До символів (зірочок), зазначених у таблиці технічної специфікації Замовника:

* - учасник повинен чітко зазначити найменування товару (за наявності: тип, марку або інше), що пропонується до постачання;

** - учасник повинен чітко зазначити позначення конструкторського(их) документа(ів) (кресленика(ів)) виробника товару (за позиціями), згідно з яким(и) виготовляється відповідний товар, що пропонується до постачання учасником.

У будь-якому випадку конструкція, розміри та механічні властивості товару (за позиціями) повинні відповідати умовам (вимогам) конструкторських документів (креслеників), зазначених у таблиці технічної специфікації Замовника.

*** - учасником зазначається найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо);

**** - учасником зазначається країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці, відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь, та/або Ісламської Республіки Іран не допускається.

4. Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації Замовника курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватися учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору – не враховуються (не зазначаються).