Додаток 2

Подається окремо, як невід’ємна частина

до оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю: «Поточний ремонт автодороги по вул. Олекси Тихого, м. Дружківка»

код ДК 021:2015 45233142-6 - ремонт доріг

Умови виконання робіт: виконання робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу

| № з/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт бордюрів | 100м | 0,62 |
| 2 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | 100м | 0,28 |
| 3 | Камені бортові, БР300.30.15 | шт | 28 |
| 4 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 | 100м2 | 2,8 |
| 5 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 70 мм, площею ремонту до 5 м2 | 100м2 | 0,54 |
| 6 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2 | 100м2 | 6,9 |
| 7 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 70 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2 | 100м2 | 1,8 |
| 8 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового | 100м3 | 0,22 |
| 9 | Улаштування покриття товщиною 5 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками | 100м2 | 5,46 |
| 10 | Перевезення будівельного сміття на відстань 30 км. | т | 140 |

Примітка:  Даний обсяг послуг є орієнтовний, кількість та види послуг можуть корегуватися в межах суми договору.

Учасник повинен мати власну чи залучену випробувальну(ні) дорожню(ні) лабораторію(ї) для проведення вхідного та операційного контролю (далі – вимірювальна лабораторія), яка спроможна виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які необхідні для надання послуг, що є предметом закупівлі.

Для документального підтвердження наявності вимірювальної(-их) лабораторії(-й) Учасник повинен надати:

- довідку в довільній формі про наявність вимірювальної(-их) лабораторії(-й) у учасника із переліком спроможності виконання вищезазначених послуг;

- копія чинного договору з усіма додатками та невід’ємними частинами до договору про залучення сторонньої(-іх) вимірювальної(-их) лабораторії(-й) Учасником (надається щодо залученої(их) лабораторії(й));

- гарантійний лист Учасника або власника (у разі залучення) про те, що під час (надання послуг вимірювальна(-і) лабораторія(-ї), буде виконувати контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які необхідні для надання послуг, що є предметом закупівлі;

- документ (-ти) про відповідність лабораторії вимогам чинного законодавства України (свідоцтво про відповідність системи керування вимірюваннями вимогам ДСТУ ISO 10012:2005) з додатком, де вказано галузь атестації (сертифікації) тощо, що видане компетентним органом та дійсне (чинне) на дату його подання Учасником.

Емульсія бітумна дорожня повинна бути сертифікована на відповідність ДСТУ Б В.2.7-129:2013, що має бути підтверджено атестатом виробництва.