Додаток № 2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмета закупівлі (технічні вимоги)

Технічне обслуговування та поточний ремонт Інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечна громада»

за кодом ДК 021:2015: 50340000-0 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання

- Загальні положення

Предметом закупівлі є технічне обслуговування та ремонт складових частин Інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечна громада» в цілодобовому (24/7) режимі.

Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечна громада» побудована як система закритого типу, що має централізовану трьохрівневу архітектуру:

- сloud-платформа збору, обробки та накопичення відеоданих;

- вузли відеоспостереження;

- моніторинговий центр Броварського РУ Національної поліції в Київській області.

Технічне обслуговування, ремонт та забезпечення каналами зв’язку повинно здійснюватися за адресами: Київська обл., м. Бровари, вул. Героїв України, 15, та Київська обл., м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 24.

2. Функціонал системи

Інтегрована система відеоспостереження та її складові забезпечують:

- Cloud-платформа збору, обробки та накопичення відеоданих:

- зберігання відеоінформації протягом 14 діб (у режимі постійного запису з всіх відеокамер при роздільній здатності 1920х1080, 25кадрів/сек);

- архітектуру роботи системи N+0 без необхідності додавання резервних відеосерверів, які знаходяться у режимі «stand-by» і не виконують базові функції у штатному режимі роботи;

- підтримку одночасного підключення не менше 100 клієнтів, незалежно від кількості каналів;

- можливість адміністрування всієї системи з єдиного вікна управління;

- можливість централізованого оновлення версій вбудованого програмного забезпечення в складі cloud-платформи.

- моніторинговий центр Броварського РУ Національної поліції в Київській області:

- відеомоніторинг у реальному часі з використанням шаблонів відображення;

- встановлення ролей для користувачів (не менше 50);

- зручний пошук відеозаписів, синхронне програвання відео одночасно з декількох відеокамер у режимі мультивікон;

- використання модулів авторизації користувачів системи;

- ведення журналів дій користувачів.

- вузли відеоспостереження:

- зовнішнє оглядове спостереження;

- трансляцію потоків зображення у реальному часі з відеокамер до центру обробки даних;

- повну сумісність з програмним забезпеченням Hikvision HikCentral Master;

- гнучке централізоване управління мережевою інфраструктурою на об’єкті;

- автоматичне розпізнавання державних номерних знаків автомобілів;

- контроль перетину умовних ліній;

- контроль входу та виходу з визначеної  віртуальної ділянки;

- Склад системи що потребує обслуговування

- Cloud - платформа збору, обробки та накопичення відеоданих:

- Сервер обробки даних IS-VSE2326X-BBA - 1шт;

- відеосервери зберігання даних для побудови сloud-платформи Hikvision Сервер зберігання даних DS-A72024R-CVS – 3 шт.;

- жорсткі диски для зберігання інформації – 72 шт.;

- Маршрутизатор MikroTik CCR1036-12G-4S-EM – 2 шт.;

- Маршрутизатор Mikro Tik hEX (RB750Gr3)  – 1 шт.;

- серверне програмне забезпечення – Hikvision HikCentral Master;

- система управління базами даних –PostgreSQL.

- Робоче місце Броварського РУ Національної поліції в Київській області:

- клієнтське робоче місце – 1 шт.;

- Вузли відеоспостереження на дорогах Броварської міської  територіальної громади:

- IP відеокамера Hikvision DS-2CD4026FWDP-IRA (11-40 мм) – 6 шт,

- IP відеокамера Hikvision DS-2CD4A26FWD-IZS/P (8-32мм) – 13 шт,

- IP відеокамера Hikvision DS-2CD4B26FWD-IZS – 12 шт,

- IP відеокамера Hikvision DS-2CD2Т35FWD-I8 – 56 шт,

- IP відеокамера Hikvision DS-2DE7330IW-AE – 1 шт,

- ІР відеокамера Hikvision DS -2CD2T43GO-18 2,8mm – 26 шт,

- ІР відеокамера Hikvision DS -2CD7A26GO/P-IZS 8-32mm – 8 шт,

- Відеокамера Hikvision iDS-2CD7A26G0/P-IZHS (C) 8-32 mm 2 МП ANPR – 33 шт,

- Відеокамера Hikvision DS-2CD2643G2-IZS (2.8-12мм) 4 МП EXIR – 11 шт,

- Відеокамера Hikvision DS-2DE7A245IX-AE/S1 2МП 45х ІЧ Speed Dome – 3 шт,

- Відеокамера DS-2CD2T45FWD-18 2,8mm – 2 шт.

Схему мереж Cloud-платформи збору, обробки та накопичення відеоданих, моніторингового центру (яка з причин захисту мереж від несанкціонованого доступу не може бути розміщена в джерелах масової інформації) та місця розташування вузлів відеоспостереження буде надано Замовником безпосередньо переможцю.

Примітка: транспортні лінії передачі даних розташовані на опорах міських електричних мереж. Ремонт та обслуговування таких мереж потребує проведення висотних робіт за умови погодження з власниками опор, забезпечення присутності представників управління патрульної поліції в Київській області.

- Регламент технічного обслуговування Cloud-платформиі Інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечна громада».

| № | Найменування послуг | Загальна кількість обслуговувань (протягом березня-липня 2024 року) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Візуальний огляд устаткування на предмет зовнішніх пошкоджень | один раз на місяць |
| 2 | Перевірка всіх підключень живлення | один раз на місяць |
| 3 | Перевірка мережевого підключення серверів з комутатором | один раз на місяць |
| 4 | Перевірка переходу серверів на резервний блок живлення | один раз на два місяці |
| 5 | Перевірка стану серверів сloud - платформи збору, обробки та накопичення відеоданих та моніторингових центрів | один раз на два місяці |
| 6 | Перевірка стану жорстких дисків сloud - платформи збору, обробки та накопичення відеоданих та моніторингових центрів | один раз на два місяці |
| 8 | Перевірка стану роботи систем охолодження всього обладнання серверів, додавання мастила у вентилятори | один раз на два місяці |
| 9 | Перевірка нагріву тепловиділяючих компонентів обладнання | один раз на два місяці |
| 10 | Оновлення програмного забезпечення сloud - платформи збору, обробки та накопичення відеоданих та моніторингових центрів | один раз на 5 місяців |
| 11 | Перевірка стану роботи систем охолодження всього обладнання моніторингового центру | один раз на два місяці |
| 12 | Перевірка логів системи на помилки | один раз на два місяці |
| 13 | Усунення помилок системи, виявлених в логах | один раз на два місяці |
| 14 | Зміна пароля адміністратора | один раз на два місяці |
| 15 | Перевірка логів на зовнішні атаки | один раз на два місяці |

- Регламент технічного обслуговування каналів зв’язку Інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечна громада» на дорогах Броварської міської територіальної громади

| № з/п | Найменування послуг | Один. виміру | Періодичність обслуговувань |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Послуги з обслуговування 171 каналів зв'язку Забезпечення можливості передачі даних на ділянці від відеокамери (порт Ethernet, 100 Mbit/sec.) до мережі Інтернет для організації захищеного з’єднання з Cloud– платформою збору, обробки та накопичення відеоданих, з пропускною здатністю не менш ніж: - для оглядових відеокамер - 4 Mbit/sec.; - для відеокамер розпізнавання номерних знаків та роботизованих відеокамер - 6 Mbit/sec.; з можливістю збільшення до 100 Mbit/sec за вимогою Замовника. | послуга | щомісячно |

- Регламент технічного обслуговування вузлів відеоспостереження Інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечна громада» на дорогах Броварської міської територіальної громади

| № з/п | Найменування послуг | Один. виміру | Періодичність обслуговувань | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплексне ТО 1 вузлів відеоспостереження – 171 шт.: - детальний огляд та чистка блоків всій апаратури; - перевірка працездатності комплектуючих виробів у всіх режимах з використанням програмного забезпечення системи контролю та оновлення функціональних можливостей; - перевірки, чищення, перемикачів, роз’ємів і т. п.; - проведення при необхідності електричних і механічних регулювань, а також чищення оптичних частин; | послуга | один раз на два місяці | Підйомні механізми забезпечує виконавець |
| 2 | Комплексне ТО 2 вузлів відеоспостереження – 171 шт.: роботи в обсязі ТО-1 а також: - перевірки та заміни елементів та вузлів комплексу, гермо прокладок та інших матеріалів, що мають обмежений термін служби (зберігання); - вимірювання параметрів і характеристик апаратури, передбачених експлуатаційною документацією, і доведення їх, при необхідності, до встановлених норм; - аналіз відповідності поточного навантаження апаратному забезпеченню, що використовується, тестування продуктивності окремих операцій; - перевірки правильності ведення експлуатаційної документації. | послуга | один раз на три місяці | Підйомні механізми забезпечує виконавець |
| 3 | Комплексне ТО (сезонне) вузлів відеоспостереження – 171 шт.: роботи в обсязі ТО-1 та ТО-2 а також: -перевірка на герметичність закривання боксів (корпусів) відеокамер; | послуга | один раз на півроку | Підйомні механізми забезпечує виконавець |

| 1. | Технічне обслуговування | Термін виконання |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Обслуговування, діагностика та усунення несправності програмного забезпечення центрального відеосервера | Цілодобово |
| 1.2 | Обслуговування, діагностика та усунення несправності програмного забезпечення серверу зберігання даних | Цілодобово |
| 1.3 | Обслуговування, діагностика та усунення несправності програмного забезпечення машин операторів | Цілодобово |
| 1.4 | Контроль та консультація з питань роботи програмного забезпечення на машинах операторах відеосистеми під конкретні задачі та користувачів | Робочі дні |
| 1.5 | Контроль та консультація з питань роботи програмного забезпечення центрального відеосервера та серверу зберігання даних | Робочі дні |
| 1.6 | Підтримка всіх відеосистем в робочому стані та усунення можливих збоїв програмного забезпечення та налаштувань | Цілодобово |
| 1.7 | Перевірка можливості передачі тривожного сигналу на пульт централізованого цілодового нагляду. | Цілодобово |
| 1.8 | Чистка відеокамер | Цілодобово |
| 1.9 | Регулювання відеокамер | Робочі дні |
| 1.10 | Перевірка блоків живлення та акумуляторів, тестування | Цілодобово |
| 2. | Планово-профілактичні роботи з підтримки системи відеоспостереження в робочому стані (при виявленні несправності) |  |
| 2.1 | Демонтаж несправного обладнання та монтаж нового. | Протягом 1 (одного) робочого дня |
| 2.2 | Оновлення програмного забезпечення відеокамер, центрального відеосерверу, серверу збереження даних, програмного забезпечення клієнтів. | Цілодобово |
| 2.3 | Перевірка цілісності, замір опору ліній передачі даних. | Цілодобово |
| 2.4 | Перевірка і за необхідністю відновлення шлейфів, роз'ємів і з'єднань обладнання системи відеоспостереження |  |
| 3. | Спостереження |  |
| 3.1 | Наглядове цілодобове спостереження за мережевим станом відеокамер (online/offline). | Цілодобово |
| 3.2 | Взаємодія з групами швидкого реагування, технічним персоналом, поліцією, уповноваженими особами, щодо виявлення та встановлення причин несправності та їх усунення. | Цілодобово |
| 4. | Реагування |  |
| 4.1 | Оперативне реагування пульту охорони та груп швидкого реагування (не більше 3 хв) на offline статус відеокамер. | Цілодобово |
| 4.2 | Візуальний огляд ГШР стану відеооснащення (камер, кабелів, електромонтажної шафи) на предмет пошкодження обладнання, наявності живлення на найближчих світлофорах. | Прибуття ГШР протягом 5 хв з моменту отримання повідомлення з пульту охорони |
| 4.3 | При виявленні підозрілих осіб біля відеообладнання ГШР проводить затримання. | Цілодобово |
| 4.4 | Оперативний виїзд чергового інженера (протягом 1 год) на проблемний сектор для подальшої діагностики обладнання, виявлення причин несправності та своєчасного їх усунення. | протягом 1 год з моменту виявлення несправності |
| 5 | Оформлення послуг в журналі технічного обслуговування. | Протягом року |

Увага ! Для виконання робіт з  перевірки цілісності, замір опору ліній передачі даних.

Необхідно документально підтвердити наявність в учасника власної/залученої лабораторії вимірювальних можливостей (сертифікат визнання вимірювальних можливостей, договір оренди, договір надання послуг, тощо).

Таблиця 2

Об’єкти Замовника, де встановлене обладнання системи відео спостереження

| № | Найменування об’єкту | Кількість камер шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Київська обл., м. Бровари, в’їзд з м. Київ (вул. Київська) | 4 |
| 2 | Київська обл., м. Бровари, вул. Пилипа Орлика – вул. Заліська | 1 |
| 3 | Київська обл., м. Бровари, в’їзд з вул. Анатолія Луценка (міст) | 2 |
| 4 | Київська обл., м. Бровари, в’їзд з с. Калинівка | 4 |
| 5 | Київська обл., м. Бровари, вул. Київська (виїзд на Калинівку) | 1 |
| 6 | Київська обл., м. Бровари, в’їзд з вул. Москаленка (МЕГА СЕРВІС) | 2 |
| 7 | Київська обл., м. Бровари, в’їзд з вул. Броварської сотні (виїзд на Окружну) | 2 |
| 8 | Броварська районна державна адміністрація (сервер) Київська обл., м. Бровари, вул. Героїв України, 15 | 0 |
| 9 | Київська обл., м. Бровари, вул. Київська - вул. Зеленського Євгенія | 4 |
| 10 | Київська обл., м. Бровари, вул. Київська - вул. Відродження | 2 |
| 11 | Київська обл., м. Бровари, вул. Гонти Івана - вул. Київська | 4 |
| 12 | Київська обл., м. Бровари, вул. Київської - вул. Ярослава Мудрого | 3 |
| 13 | Київська обл., м. Бровари, парк імені Шевченка | 2 |
| 14 | Київська обл., м. Бровари, вул. Київська - вул. Шевченка | 4 |
| 15 | Київська обл., м. Бровари, вул. Героїв України - вул. Київська | 4 |
| 16 | Київська обл., м. Бровари, вул. Героїв України – вул. Цвілої Ірини | 2 |
| 17 | Київська обл., м. Бровари, вул. Київська - вул. Чорних Запорожців | 4 |
| 18 | Київська обл., м. Бровари, вул. Героїв України – б-р. Незалежності | 3 |
| 19 | Київська обл., м. Бровари, Майдан Свободи (робот) | 1 |
| 20 | Київська обл., м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого - вул. Гоголя | 2 |
| 21 | Київська обл., м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого - вул. Грушевського Михайла | 5 |
| 22 | Київська обл., м. Бровари, вул. Грушевського Михайла - вул. Героїв Небесної Сотні | 2 |
| 23 | вул. Онікієнка Олега - вул. Москаленка Сергія | 3 |
| 24 | Київська обл., м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 24 (віддалене робоче місце) | 0 |
| 25 | Київська обл., м. Бровари, вул. Відродження – вул. Фіалковського – вул. Білана Олександра | 3 |
| 26 | Київська обл., м. Бровари, вул. Шевченка – вул. Симоненка Василя | 2 |
| 27 | Київська обл., м. Бровари, вул. Шевченка вул. Мельника Михайла | 1 |
| 28 | Київська обл., м. Бровари, вул. Кобзарська – вул. Переяславський шлях | 1 |
| 29 | Київська обл., м. Бровари, в’їзд у місто (з-д переїзд) (Переяславський шлях – вул. Гоголя) | 2 |
| 30 | Київська обл., м. Бровари, вул. Старотроїцька – вул. Кобзарська | 1 |
| 31 | Київська обл., м. Бровари, в’їзд з м. Прилуки (вул. Онікієнка Олега (кладовище) | 2 |
| 32 | Київська обл., м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого – вул. Онікієнка Олега (міст вул. Героїв України) | 2 |
| 33 | Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна – вул. О. Бандери (міст Бандери) | 4 |
| 34 | Київська обл., м. Бровари, вул. Героїв України – вул. Лагунової Марії | 2 |
| 35 | Київська обл., м. Бровари, станція «Бровари» (Вокзал) | 2 |
| 36 | Київська обл., м. Бровари, вул. Вокзальна | 2 |
| 37 | Київська обл., м. Бровари, б-р. Незалежності – вул. Чорних Запорожців | 2 |
| 38 | Київська обл., м. Бровари, б-р. Незалежності – вул. Петлюри Симона | 1 |
| 39 | Київська обл., м. Бровари, б-р. Незалежності – вул. Металургів | 2 |
| 40 | Київська обл., м. Бровари, вул. Київська – вул. Петлюри Симона | 2 |
| 41 | Київська обл., м. Бровари, в’їзд з с. Перемога (б-р. Незалежності – вул. Січових Стрільців) | 4 |
| 42 | Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола В’ячеслава - вул. Симоненка Василя | 3 |
| 43 | Київська обл., м. Бровари, вул. Героїв України– вул. Героїв УПА | 2 |
| 44 | Київська обл., м. Бровари, парк «Перемоги» | 17 |
| 45 | Київська обл., м. Бровари, вул. Лісова – вул. Січових Стрільців | 1 |
| 46 | Київська обл., м. Бровари, вул. Бандери Степана – вул. Петлюри Симона | 1 |
| 47 | Київська обл., м. Бровари, вул. Онікієнка Олега – вул. Броварської сотні | 4 |
| 48 | Київська обл., м. Бровари, Перехрестя вул. Броварської сотні - вул. Володимира Великого; | 4 |
| 49 | Київська обл., м. Бровари, Перехрестя вул. Москаленка Сергія – вул. Володимира Великого | 5 |
| 50 | Київська обл., м. Бровари, Перехрестя вул. Козацька – вул. Симоненка Василя | 8 |
| 51 | Київська обл., м. Бровари, вул. Симоненка Василя (робот) | 2 |
| 52 | Київська обл., м. Бровари, Перехрестя вул. Шевченка- вул. Мельника Михайла | 4 |
| 53 | Київська обл., м. Бровари, Перехрестя вул. Шевченка- вул. Мельника Михайла (робот) | 1 |
| 54 | Київська обл., м. Бровари, Перехрестя бульв. Незалежності – вул. Металургів | 1 |
| 55 | Київська обл., м. Бровари, Перехрестя вул. Чорних Запорожців – вул. Лагунової Марії | 4 |
| 56 | Київська обл., м. Бровари, Перехрестя вул. Грушевського Михайла – вул. Шолом -Алейхема | 2 |
| 57 | Київська обл., м. Бровари, Перехрестя вул. Бандери Степана – вул. Чорних Запорожців | 4 |
| 58 | Київська обл., м. Бровари, Перехрестя вул. Янченка Дмитра - вул. Анатолія Луценка | 4 |
| 59 | Київська обл., Броварський район, с. Княжичі, вул. Лагунової Марії | 3 |
| 60 | Київська обл., Броварський район, с. Княжичі, вул. Ялинкова (кав’ярня) | 2 |
| 61 | Київська обл., Броварський район, с. Требухів, вул. Броварська- вул. Жулянівська | 2 |
| 62 | Київська обл., Броварський район, с. Требухів, перехрестя вул. Гоголівська - вул. Героїв Азову | 1 |
| ВСЬОГО | 171 |

Таблиця 3

Перелік обладнання системи відеоспостереження, встановленої на об’єктах Замовника:

| № | Найменування обладнання | Кількість шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сервер обробки даних IS-VSE2326X-BBA | 1 |
| 2 | Сервер зберігання даних DS-A72024R-CVS | 3 |
| 3 | Жорсткі диски 6 Тб Seagate ST6000NM0115 | 72 |
| 4 | Напольна серверна шафа TRITON 22U (1080Х600Х1000) | 1 |
| 5 | Маршрутизатор MikroTik CCR1036-12G-4S-EM | 1 |
| 6 | Маршрутизатор Mikro Tik hEX (RB750Gr3) | 1 |
| 7 | IP відеокамера Hikvision DS-2CD4026FWDP-IRA (11-40 мм) | 6 |
| 8 | IP відеокамера Hikvision DS-2CD4A26FWD-IZS/P (8-32мм) | 13 |
| 9 | IP відеокамера Hikvision DS-2CD4B26FWD-IZS | 12 |
| 10 | IP відеокамера Hikvision DS-2CD2Т35FWD-I8 | 56 |
| 11 | IP відеокамера Hikvision DS-2DE7330IW-AE | 1 |
| 12 | ІР відеокамера Hikvision DS -2CD2T43GO-18 2,8mm | 26 |
| 13 | ІР відеокамера Hikvision DS -2CD7A26GO/P-IZS 8-32mm | 8 |
| 14 | ІР відеокамера Hikvision DS-2CD2643G2-IZS (2.8-12мм) 4 МП EXIR | 11 |
| 15 | ІР відеокамера Hikvision iDS-2CD7A26G0/P-IZHS (C) 8-32 mm 2 МП ANPR | 33 |
| 16 | ІР відеокамера Hikvision DS-2DE7A245IX-AE/S1 2МП 45× ІЧ Speed Dome | 3 |
| 17 | Відеокамера DS-2CD2T45FWD-18 2,8mm | 2 |
| 18 | Карта пам'яті microSDXC 64GB Class 10 UHS-I U1 V10 A1 | 47 |
| 19 | POE інжектор пасивний (пара) 802.3at (30Вт) з портами Ethernet 10/100Mbps | 47 |
| 20 | ПО Hikvision IVMS-8600 | 171 |
| 21 | Кронштейн для кріпления відеокамери на стовп Hikvision | 172 |
| 22 | Кронштейн DH-PFA150 | 44 |
| 23 | Комутаційний бокс DS-1260ZJ | 11 |
| 24 | Пристрій для грозозахисту | 185 |
| 25 | Автоматизоване віддалене робоче місце: Intel® Socet 1151 Соге™ І7-6700 3.4GHz/8МЬ/DIMM DDR4 16GЬ DDR 2133/SАТА III 2 ТB 7200грт, 64МB | 2 |
| 26 | Монітор “32 | 5 |
| 27 | Операційна система Windows 10 професійна (Українська версія) | 3 |
| 28 | Антивірусне ПО | 3 |
| 29 | Джерело безперебійного живлення 1000VA | 3 |
| 30 | Джерело безперебійного живлення 3000VA | 4 |
| 31 | Роутер РОЕ | 73 |
| 32 | РОЕ Інжектор | 39 |
| 33 | ИК-прожектор | 70 |
| 34 | Акумулятор 7 А/г | 32 |
| 35 | Акумулятор 18 А/г | 79 |
| 36 | Оптичний термінал | 68 |
| 37 | Вимикач диференційного току АД12 2Р, 6А,10мА, IEK | 68 |
| 38 | Розеточний блок 2 гнізда з заземл. | 68 |
| 39 | Блок безперебійного живлення 12В 10А | 16 |
| 40 | Блок безперебійного живлення 24В 10А | 3 |
| 41 | Перетворювач напруги понижуючий з 24В на 12В | 3 |
| 42 | Безперебійний блок живлення (імпульсний) 4А, 24В | 18 |
| 43 | Бокс монтажний навісний | 72 |
| 44 | Безперебійний блок живлення (імпульсний), 10А, 12В | 41 |
| 45 | Муфта оптична Т2 | 8 |
| 46 | Муфта кабельна кінцева 4КВТп-1-70-120 | 2 |
| 47 | SFP модуль | 6 |
| 48 | Коробка розподільча | 12 |
| 49 | Оптоволоконний патчкорд | 41 |
| 50 | Сплайс касета | 73 |
| 51 | Щит ГРЩ-ІР31-У3 | 1 |
| 52 | Ліч-к НІК 2301 АП2 5(60)А 3ф. Електромеханічний, однотарифний | 1 |
| 53 | Ліч-к НІК 2301 АП3 5(120)А трьохфазний механічний прямого включення | 1 |
| 54 | Оптичний бокс | 17 |
| 55 | Оптичний дільник | 17 |

Таблиця 4

Поточний ремонт Інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечна громада»

| № з/п | Назва обладнання та матеріалів | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бокс електромонтажний навісний | шт. | 5 |
| 2 | Безперебійний блок живлення Faraday Electronics 144W UPS ASCH ALU 12V під акумулятор 18А/г в алюмінієвому корпусі | шт. | 5 |
| 3 | Блок безперебійного живлення ББП100И-24 | шт. | 5 |
| 4 | Інвертор, перетворювач Ukc DC/DC 24v-12v 30 A | шт. | 5 |
| 5 | Акумуляторна батарея Trinix АКБ 18Ач 12В | шт. | 5 |
| 6 | Блок безперебійного живлення ББП100И-24 | шт. | 15 |
| 7 | Маршрутизатор MikroTik hEX (RB750Gr3) | шт. | 5 |
| 8 | Пристрій захисного відключення Hager 2P 16A 30мA тип A ( CD216J ) | шт. | 5 |
| 9 | Розетка Forix біла 2-на ( 782412 ) | шт. | 5 |
| 10 | Гігабітна грозозахисна EtherPotect 1000 | шт. | 20 |
| 11 | Абонентський термінал GPON ONU ZTE F601 V.6 | шт. | 5 |
| 12 | Сплайс-касета | шт. | 5 |
| 13 | Оптоволоконний патчкорд SC | шт. | 5 |

Об’єкти Замовника, що потребують поточного ремонту

| № | Найменування об’єкту |
| --- | --- |
|  | Київська обл., м. Бровари, в’їзд з м. Київ (вул. Київська) |
|  | Київська обл., м. Бровари, вул. Орлика Пилипа – вул. Заліська |
|  | Київська обл., м. Бровари, в’їзд з вул. Анатолія Луценка (міст) |
|  | Київська обл., м. Бровари, в’їзд з с. Калинівка |
|  | Київська обл., м. Бровари, вул. Київська (виїзд на Калинівку) |