|  | Додаток 2 до тендерної документації |
| --- | --- |
| Технічне завдання по предмету закупівлі |
| «Поточний ремонт систем електроживлення (ремонт системи автоматичного вводу резерву генератора) в адмінбудівлі за адресою: м. Чернігів, вул. Реміснича, 11» |
| Умови виконання робіт: стиснені. |
| Технічні вимоги: |
| - встановлення обладнання (генератора) |
| - пуско-налагоджувальні роботи |
| - обсяги послуг: |

| № Ч.ч. | Найменування послуг і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 2 3 | Розробка грунту в траншеях та котлованах вручну Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5м3 під устаткування Виготовлення глибинного заземлення (10Ом) | м3 м3 шт. | 1,05 0,9 1 |  |
| 4 5 | Прокладання та затягування кабеля АВВГ 4*70 до труби (44м в трубі та 26м в кабельному лотку) Монтаж труби гофрованої двустінної Д-50 | м.п. м.п. | 70 44 |  |
| 6 | Прокладання та затягування кабеля КВВГнг 5*1.5 до труби (83м в трубі та 52м в кабельному лотку) | м.п. | 135 |  |
| 7 8 | Монтаж труби гофрованої ПНТ Д-20 Монтаж перфарованого лотка з кришкою | м.п. м.п. | 83 27 |  |
| 9 | Опресування кабеля АВВГ 4*70 (кількість кінців) | шт | 24 |  |
| 10 | Монтаж АВР 200А | шт | 1 |  |
| 11 | Електротехнічні виміри. | шт | 10 |  |
| 12 13 14 15 | Пуско-налагоджувальні роботи та зв’язок генератора з двома АВР Прокат для армування з/б конструкцій 10 А500 Дошка необрізна 2500*100*20 Бетон марки 100 | шт м.п. шт. м3 | 1 40 8 0,9 |  |
| 16 | Глибинне заземлення в комплекті (10 Ом) | комплект | 1 |  |
| 17 | Труба гофрована двохстінна Д50 | м.п. | 44 |  |
| 18 | Кабель АВВГнг 4*70 | м.п. | 70 |  |
| 19 | Труба гофрована ПНТ Д20 | м.п. | 83 |  |
| 20 | Кабель КВВГнг 7*1,5 | м.п. | 135 |  |
| 21 | Накінечник ДЛ-70 | шт | 24 |  |
| 22 23 | АВР 200А в сборі в шафі Додаткове обладнання для основного АВР | шт шт. | 1 1 |  |
| 24 25 | Метизи Перфарований лоток 200*50*3000 | шт. м.п. | 1 27 |  |

Обладнання замовника

| № з/п | Назва | Од. вим. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генератор НАЗВА ГЕНЕРАТОРА Генератор дизельний | шт. | 1 |