Додаток 3

до тендерної документації

(зі змінами від 02.05.2024 року)

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю по предмету

«Капітальний ремонт Китайгородського ліцею імені Ольги Борейко по вул. Шевченка,10 в с.Китайгород Кам'янець-Подільського району Хмельницької області (коригування)», код ДК 021:2015 : 45453000-7— Капітальний ремонт і реставрація

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на роботи по капітальному ремонту (2936-20-24-АБ) |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні робот |  |  |
| 1 | Знімання дверних полотен | м2 | 163,6 |
| 2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 82 |
| 3 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 239,6 |
| 4 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 81 |
| 5 | Розбирання вiдливiв з листової сталi зввікон, t=250мм | м | 130 |
| 6 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів (Бетонні сходи входу) | м3 | 19,8 |
| 7 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів (Бетонний пандус між осями Е-Ж) | м3 | 3,5 |
| 8 | Розбирання кам'яної кладки простих стiн iз цегли (Демонтаж цегляних приямків, 7шт) | м3 | 8,6 |
| 9 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 150 |
| 10 | (Демонтаж) вимощення | м2 | 120 |
| 11 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 60 |
| 12 | Пробивання борозен в бетонних стелях, перерiз борозен до 16 см2 (Вибивання розчину між плитами перекриття. очищення) | м | 108 |
| 13 | Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу | м шва | 108 |
| 14 | (Демонтаж) Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою (298м2 товщ 50мм) | м3 | 14,9 |
|  | Роздiл 2. Ремонт входу в підвал №1 |  |  |
| 15 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 6,3 |
| 16 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати | м2 | 6,3 |
| 17 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 6,3 |
| 18 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | м2 | 8,2 |
| 19 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | м2 | 8,2 |
| 20 | Демонтаж балок прогоном 9 м, об'ємом до 0,5 м3 | шт | 6 |
| 21 | Установлення балок прогоном 9 м, об'ємом до 0,5 м3 | шт | 6 |
| 22 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі | м2 | 8,2 |
| 23 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 8,2 |
| 24 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 8,2 |
| 25 | Улаштування підшивки стель струганими дошками | м2 | 1,2 |
| 26 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-0119 | м2 | 2,5 |
| 27 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [оброблень на фасадах, малих покриттів, балок тощо] з землі та риштувань | м2 | 2,5 |
|  | Роздiл 3. Ремонт входу в підвал №2 |  |  |
| 28 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 6,1 |
| 29 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати | м2 | 6,1 |
| 30 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 6,1 |
| 31 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | м2 | 9,8 |
| 32 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | м2 | 9,8 |
| 33 | Демонтаж балок прогоном 9 м, об'ємом до 0,5 м3 | шт | 6 |
| 34 | Установлення балок прогоном 9 м, об'ємом до 0,5 м3 | шт | 6 |
| 35 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі | м2 | 9,8 |
| 36 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 9,8 |
| 37 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 9,8 |
| 38 | Улаштування підшивки стель струганими дошками | м2 | 1,2 |
| 39 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-0119 | м2 | 2,5 |
| 40 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [оброблень на фасадах, малих покриттів, балок тощо] з землі та риштувань | м2 | 2,5 |
| 41 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 2,5 |
|  | Роздiл 4. Демонтажні роботи (горище) |  |  |
| 42 | Очищення примiщень вiд смiття (Очищення горища від сміття 731,5м2 шар товщиною 50мм) | т | 27,45 |
| 43 | Знiмання дверних полотен люка | м2 | 0,64 |
| 44 | Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стiнах та в перегородках (Люк) | шт | 1 |
| 45 | Прочищення вентиляційних коробів | м | 60 |
|  | Роздiл 5. Демонтажні роботи (покрівля) |  |  |
| 46 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | м2 | 970 |
| 47 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | м2 | 970 |
| 48 | Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів | м | 72 |
| 49 | Розбирання ринв | м | 148,1 |
| 50 | Розбирання слухових вікон напівкруглих та трикутних | шт | 6 |
| 51 | Демонтаж дрiбних конструкцiй [парапетiв] масою до 0,5 т | шт | 27 |
|  | Роздiл 6. Демонтажні роботи внутрішні |  |  |
| 52 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (перегородки товщ 250мм) | м3 | 10,6 |
| 53 | Розбирання цегляних перегородок (перегородки товщ. 120мм) | м3 | 46,956 |
| 54 | (Демонтаж) Улаштування перегородок із скляних блоків | м2 | 22,5 |
| 55 | Монтаж перегородок стальних консольних, сітчастих | м2 | 7,4 |
| 56 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях | м2 | 52 |
| 57 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 654 |
| 58 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 324 |
| 59 | Розбирання лаг з дощок і брусків | м2 | 157,5 |
| 60 | Розбирання дощатих покриттів підлог | м2 | 157,5 |
| 61 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 80 |
| 62 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стелі) | м2 | 1727,5 |
| 63 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби і плісняви | м2 | 1850,2 |
| 64 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 250 |
| 65 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 876 |
| 66 | Знімання шпалер простих та поліпшених | м2 | 400 |
| 67 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (Стіни) | м2 | 3376,2 |
| 68 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі Проектуємі перегородки) | м2 | 984,4 |
| 69 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 1250 |
| 70 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (Вибивання дверних прорізів в стінах і перегородках) | м3 | 2,84 |
| 71 | Розбирання металевих сходових грат при вазі одного метра грат до 60 кг | м | 50 |
| 72 | (Демонтаж) Улаштування підстильного шару бетонного (530м2 товщ 150мм) | м3 | 79,5 |
|  | Роздiл 7. Горище. Конструкція перекриття на відм. +6,75 та на відм. 6,45 |  |  |
| 73 | Мурування димарів без обштукатурювання (Домуровка вентканалів) | м3 | 7,2 |
| 74 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів (Домуровані вентканали) | м2 | 18,1 |
| 75 | Дисперсійне фарбування фасаду (Домуровані вентканали) | м2 | 18,1 |
| 76 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | м2 | 731,5 |
| 77 | Утеплення покриттiв мінеральною ватою товщ 250мм насухо | м2 | 731,5 |
| 78 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 731,5 |
| 79 | Теплоiзоляцiя стiн горища виробами з волокнистих та зернистих матерiалiв на бiтумi (135,0м2 товщ 50мм) | м3 | 6,75 |
| 80 | Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги до 10 м2 | м2 | 51 |
| 81 | Укладання ходових дошок | м | 424,9 |
| 82 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах | м2 | 220,91 |
|  | Роздiл 8. Конструкція даху і покрівля |  |  |
| 83 | Заміна кроквяних ніг із брусів | м | 2,5 |
| 84 | Улаштування крокв з дощок (Вирівнююче контрлатування) | м3 | 0,7 |
| 85 | Улаштування слухових вікон | шт | 11 |
| 86 | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів | м2 | 27,5 |
| 87 | Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм | м | 154 |
| 88 | Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву | м2 | 92,4 |
| 89 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі | м2 | 986,3 |
| 90 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 986,3 |
| 91 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауеpлатів | м3 | 6,98 |
| 92 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах | м2 | 1182,552 |
| 93 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 986,3 |
| 94 | Улаштування з листової сталі розжолобків | м | 126,4 |
| 95 | Улаштування з листової сталi пояскiв, сандрикiв, пiдвiконних вiдливiв (Планки гребеня, снігозатримання, захисту карнизу) | м | 449,6 |
| 96 | Рiзання стального профiльованого настилу (Лист АБ 16) | м різа | 279,2 |
| 97 | Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен до 20 см2 під планку примикання (Лист АР-16) | м | 23,5 |
| 98 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін | м | 23,5 |
| 99 | Забивання борозен в стiнах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | м | 23,5 |
| 100 | Улаштування з листової сталі, парапетiв | м | 7,6 |
| 101 | Установлення вентиляційних ковпаків | м2 | 7,5 |
| 102 | Виготовлення секцій огорожі покрівлі ОП-1 | т | 0,554 |
| 103 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 19,7 |
| 104 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 19,7 |
| 105 | Огородження покрівель перилами | м | 146,4 |
| 106 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 17,6 |
| 107 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати | м2 | 17,6 |
| 108 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | м2 | 17,6 |
| 109 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | м2 | 12,7 |
| 110 | Улаштування з листової сталi пояскiв | м | 18,5 |
| 111 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів | м | 18,5 |
|  | Роздiл 9. Заповнення прорізів |  |  |
| 112 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 1 м2 з алюмінію в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель (ВК-2-1шт; ВК-5-2шт; ВК-9-8шт; ВК- 11 -11шт) | м2 | 14,2575 |
| 113 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 2 м2 з алюмінію в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель (ВК-3 - 2шт;) | м2 | 2,61 |
| 114 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з алюмінію в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (ВК-4 - 1шт; ВК-10 - 2шт) | м2 | 6,765 |
| 115 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею бiльше 3 м2 з алюмінію в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель (ВК-1-3шт; ВК-6-30шт; ВК-7-17шт; ВК-8-4шт;) | м2 | 221,2125 |
| 116 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 130 |
| 117 | Влаштування на вікнах вертикальних жалюзей (в навчально-виховних приміщеннях) | м2 | 160 |
| 118 | Установлення захисних сіток на вікна спортзалу (4шт - 2000х4000h) | грати | 4 |
| 119 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з алюмінію в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (В-1 - В-8) | м2 | 84,9 |
| 120 | Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах | м2 | 41,238 |
| 121 | Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2 | м2 | 0,64 |
| 122 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з алюмінію у кам'яних стінах (Поз.4,5,9,12,13,15,28,30,31) | м2 | 60,06 |
| 123 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з алюмінію у кам'яних стінах (Поз.3,7,8,11,14,22,23,29) | м2 | 45,495 |
| 124 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею бiльше 3 м2 з алюмінію у кам'яних стiнах (Поз.6,16,17,18,24) | м2 | 37,39 |
| 125 | Установлення металевих дверних коробок iз навiшуванням дверних полотен (Поз.1,2/1,2,10,19,20,21) | м2 | 16,31 |
| 126 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 | м | 41,35 |
| 127 | Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо] | шт | 8 |
| 128 | Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 (Поз.26,27) | м2 | 4 |
| 129 | Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2 (Поз. 25) | м2 | 3,15 |
|  | Роздiл 10. Опорядження внутрішнє |  |  |
| 130 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 861,8 |
| 131 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 798,44 |
| 132 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 706,1 |
| 133 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами | м2 | 706,1 |
| 134 | Улаштування багет пінополістерольних | м | 837,9 |
| 135 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" (706,1м2 по гіпсокартону+147,2 стелі спортзалу по плитах перекриття) | м2 | 853,3 |
| 136 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 147,2 |
| 137 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 853,3 |
| 138 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (Оштукатурення домурованих перегородок) | м2 | 984,4 |
| 139 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами (Укоси віконні 0,4м) | м2 | 187,9 |
| 140 | Штукатурення плоских поверхонь дверних укосів по бетону та каменю | м2 | 105,2 |
| 141 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 350,7 |
| 142 | Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою(187, 9м2+105,2м2) | м2 | 293,1 |
| 143 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 105,2 |
| 144 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 293,1 |
| 145 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 1740,8 |
| 146 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм | м2 | 870,4 |
| 147 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 1740,8 |
| 148 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 2725,9 |
| 149 | Обклеювання тканиною стін у середині приміщень | м2 | 2725,9 |
| 150 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 2725,9 |
| 151 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 2725,9 |
| 152 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 1018,2 |
| 153 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (Фартух) | м2 | 7,9 |
| 154 | Декоративне штукатурення фасадів | м2 | 57,8 |
| 155 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | м2 | 57,8 |
| 156 | Рядове оздоблення з подальшим лесуванням поверхні фарбування стін | м2 | 200 |
| 157 | Декоративне олійне набивання фриза по трафарету | м2 | 200 |
| 158 | Установлення елементів каркасу із брусів | м3 | 0,735 |
| 159 | Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими товщиною 16 мм | м2 | 70 |
|  | Роздiл 11. Підлоги |  |  |
| 160 | Улаштування підстильного шару бетонного (товщ. 150мм - 328,8м2) | м3 | 49,32 |
| 161 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 328,8 |
| 162 | Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї та звукоiзоляцiї з плит або матiв мiнераловатних або скловолокнистих (Товщ. 100мм) | м2 | 328,8 |
| 163 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 328,8 |
| 164 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати (до 50 мм) | м2 | 328,8 |
| 165 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 328,8 |
| 166 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші СМ-11 ,кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 328,8 |
| 167 | Улаштування підстильного шару бетонного (товщ. 150мм - 201,2м2) | м3 | 30,18 |
| 168 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 201,2 |
| 169 | Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї та звукоiзоляцiї з плит або матiв мiнераловатних або скловолокнистих (Товщ. 100мм) | м2 | 201,2 |
| 170 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 201,2 |
| 171 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (До товщ. 50мм) | м2 | 201,2 |
| 172 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 328,8 |
| 173 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 201,2 |
| 174 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 409,8 |
| 175 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 | м2 | 409,8 |
| 176 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 409,8 |
| 177 | Улаштування підстильного шару щебеневого (Товщ 350мм) | м3 | 56,91 |
| 178 | Улаштування підстильного шару бетонного ( Бетонна основа товщ. 80мм) | м3 | 13,008 |
| 179 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 162,6 |
| 180 | Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї та звукоiзоляцiї з плит або матiв мiнераловатних або скловолокнистих (Товщ. 100мм) | м2 | 162,6 |
| 181 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 162,6 |
| 182 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати (до 60 мм) | м2 | 162,6 |
| 183 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 162,6 |
| 184 | Улаштування поліуретанових покриттів товщиною 3 мм | м2 | 162,6 |
| 185 | На кожний 1 мм зміни товщини поліуретанових покриттів додавати до загальної товщини 5мм | м2 | 162,6 |
| 186 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 102,8 |
| 187 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 | м2 | 102,8 |
| 188 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші СМ-11 ,кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 102,8 |
| 189 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 451,2 |
| 190 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 | м2 | 451,2 |
| 191 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 451,2 |
| 192 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 70,1 |
| 193 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 | м2 | 70,1 |
| 194 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші СМ-11 ,кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 70,1 |
| 195 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамiчних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 36,02 |
| 196 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 671,6 |
| 197 | Улаштування плінтусів дерев'яних | м | 63,2 |
|  | Роздiл 12. Водостічна система 1150/110 |  |  |
| 198 | Улаштування жолобiв пiдвiсних | м | 148,1 |
| 199 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 92,9 |
|  | Роздiл 13. Опорядження фасаду |  |  |
| 200 | Установлення та розбирання зовнiшнiх металевих трубчастих iнвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м ( Фасад біля головного входу) | м2 | 1178 |
| 201 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 210 |
| 202 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар | м2 | 255 |
| 203 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | м2 | 184,5 |
| 204 | Теплоiзоляцiя стiн фундаментів з пiнопласту на клею (184,5м2 товщ. 100мм) | м3 | 18,45 |
| 205 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар | м2 | 184,5 |
| 206 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 210 |
| 207 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 200 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі. | м2 | 135,5 |
| 208 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 250 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі. | м2 | 872 |
| 209 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм | м2 | 223,5 |
| 210 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків на кути будівлі | м | 49,04 |
| 211 | Установлення віконних зливів | м | 138,8 |
|  | Роздiл 14. Вимощення |  |  |
| 212 | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм | м2 | 160 |
| 213 | Улаштування вимощення з бетону середньою товщиною покриття 14,0 см | м2 | 160 |
|  | Роздiл 15. Козирки Кр-1, Кр-2, Кр-3 |  |  |
| 214 | Установлення козирків скляних | м2 | 29,6 |
|  | Роздiл 16. Ганок №1 |  |  |
| 215 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група ґрунту 2 ((5,2х2+6,13+5,6х2)х0, 4х1,5+(3,45х2+1,95х2)х0,3х1,02)=19,9м3 | м3 | 19,9 |
| 216 | Улаштування залiзобетонних пiдпiрних стiн i стiн пiдвалiв висотою до 3 м, товщиною до 300 мм (Стіни і сходи) | м3 | 24,52 |
| 217 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 14,18 |
| 218 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,1643 |
| 219 | Ущільнення ґрунту щебенем | м2 | 70,9 |
| 220 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 31 |
| 221 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 10,9 |
| 222 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 33,1425 |
| 223 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 37,7575 |
| 224 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів | м2 | 32,7 |
| 225 | Декоративне штукатурення фасадів | м2 | 32,7 |
| 226 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | м2 | 32,7 |
| 227 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнiв, гальмових конструкцiй та iн. (Деталі огорожі) | т | 0,174 |
| 228 | Установлення металевих огорож з поручнями | м | 36 |
| 229 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 2,1 |
| 230 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 2,1 |
|  | Роздiл 17. Ганок №2 |  |  |
| 231 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 5,785 |
| 232 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 | м2 | 5,785 |
| 233 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею до 20 м2 (На сходинках) | м2 | 10,179 |
| 234 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 10,179 |
| 235 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 10,179 |
| 236 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 14,715 |
| 237 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 5,785 |
| 238 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | м2 | 26,6 |
| 239 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів | м2 | 26,6 |
| 240 | Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цеметно-вапняним розчином, площа до 10 м2 | м2 | 26,6 |
| 241 | Декоративне штукатурення фасадів | м2 | 26,6 |
| 242 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | м2 | 26,6 |
| 243 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнiв, гальмових конструкцiй та iн. (Деталі огорожі) | т | 0,0549 |
| 244 | Установлення металевих огорож з поручнями | м | 12,25 |
|  | Роздiл 18. Ганок №3 |  |  |
| 245 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 5,284 |
| 246 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 | м2 | 5,284 |
| 247 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею до 20 м2 (На сходинках) | м2 | 4,896 |
| 248 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 4,896 |
| 249 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 4,896 |
| 250 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 7,416 |
| 251 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 5,284 |
| 252 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | м2 | 12,3 |
| 253 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів | м2 | 12,3 |
| 254 | Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цеметно-вапняним розчином, площа до 10 м2 | м2 | 12,3 |
| 255 | Декоративне штукатурення фасадів | м2 | 12,3 |
| 256 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | м2 | 12,3 |
| 257 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнiв, гальмових конструкцiй та iн. (Деталі огорожі) | т | 0,0403 |
| 258 | Установлення металевих огорож з поручнями | м | 8,5 |
|  | Роздiл 19. Ганок №4 |  |  |
| 259 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 1,73502 |
| 260 | Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів | м3 | 1,98 |
| 261 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 1,22 |
| 262 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,0169 |
| 263 | Ущільнення ґрунту щебенем | м2 | 4,91764 |
| 264 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 1,9 |
| 265 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 3,474 |
| 266 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 2,626 |
| 267 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів | м2 | 2,4 |
| 268 | Декоративне штукатурення фасадів | м2 | 2,4 |
| 269 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | м2 | 2,4 |
| 270 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнiв, гальмових конструкцiй та iн. (Деталі огорожі) | т | 0,0252 |
| 271 | Установлення металевих огорож з поручнями | м | 6,5 |
|  | Роздiл 20. Ганок №5 |  |  |
| 272 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група ґрунту 2 (4,8+1,4+2,8+1,4+4, 8+2,4)х0,3х0,9=4,75м3 | м3 | 4,75 |
| 273 | Улаштування бетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм | м3 | 5,7736 |
| 274 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 2,8264 |
| 275 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,0169 |
| 276 | Ущільнення ґрунту щебенем | м2 | 14,132 |
| 277 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 6,8 |
| 278 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 2,268 |
| 279 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 14,132 |
| 280 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів | м2 | 4,1 |
| 281 | Декоративне штукатурення фасадів | м2 | 4,1 |
| 282 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | м2 | 4,1 |
| 283 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнiв, гальмових конструкцiй та iн. (Деталі огорожі) | т | 0,0723 |
| 284 | Установлення металевих огорож з поручнями | м | 19 |
|  | Роздiл 21. Пандус ПБ-1 |  |  |
| 285 | Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2 | м3 | 1 |
| 286 | Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м | м3 | 2,03 |
| 287 | Виготовлення закладних деталей ЗД-1 (12шт) | т | 0,11759424 |
| 288 | Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг | т | 0,11759424 |
| 289 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,4219 |
| 290 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 13,6 |
| 291 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (За два рази) | м2 | 13,6 |
| 292 | Улаштування перекриттів по стальних балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною до 100 мм | м3 | 2,9 |
| 293 | Улаштування покриття протиковзним покриттям "Тетра". площею покриття понад 10 м2 | м2 | 25,3 |
| 294 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнiв, гальмових конструкцiй та iн. (Деталі огорожі) | т | 0,1629 |
| 295 | Установлення металевих огорож з поручнями з твердолистяних порід | м | 35 |
|  | Роздiл 22. Світловий приямок СП-1 (1шт) |  |  |
| 296 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 1,46 |
| 297 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 0,3 |
| 298 | Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 50 мм у траншеї без розпорів | м | 0,5 |
| 299 | Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів | м3 | 2,05 |
| 300 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | м2 | 9,3375 |
| 301 | Ущiльнення грунту щебенем низ приямку. | м2 | 1,24 |
| 302 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 0,124 |
| 303 | Улаштування цементних покриттів площею до 10 м2 | м2 | 1,24 |
| 304 | Залізнення цементних покриттів | м2 | 1,24 |
| 305 | Виготовлення металевих елементів приямку | т | 0,0278 |
| 306 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 1,7968 |
| 307 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (За два рази) | м2 | 1,7968 |
| 308 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,0278 |
| 309 | Улаштування покриття з полікарбонату тільки скатів | м2 | 2,255 |
|  | Роздiл 23. Приямок СП-2 (1шт) |  |  |
| 310 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 0,73 |
| 311 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 0,3 |
| 312 | Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 50 мм у траншеї без розпорів | м | 0,5 |
| 313 | Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів | м3 | 1,51 |
| 314 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | м2 | 6,8475 |
| 315 | Ущiльнення грунту щебенем низ приямку. | м2 | 1,24 |
| 316 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 0,124 |
| 317 | Улаштування цементних покриттів площею до 10 м2 | м2 | 1,24 |
| 318 | Залізнення цементних покриттів | м2 | 1,24 |
| 319 | Виготовлення металевих елементів приямку | т | 0,032 |
| 320 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 2,0488 |
| 321 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (За два рази) | м2 | 2,0488 |
| 322 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,032 |
| 323 | Улаштування покриття з полікарбонату тільки скатів | м2 | 2,255 |
|  | Роздiл 24. Приямок СП-3 (1шт) |  |  |
| 324 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 0,83 |
| 325 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 0,4 |
| 326 | Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 50 мм у траншеї без розпорів | м | 0,5 |
| 327 | Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів | м3 | 2 |
| 328 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | м2 | 7,6725 |
| 329 | Ущiльнення грунту щебенем низ приямку. | м2 | 1,64 |
| 330 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 0,164 |
| 331 | Улаштування цементних покриттів площею до 10 м2 | м2 | 1,64 |
| 332 | Залізнення цементних покриттів | м2 | 1,64 |
| 333 | Виготовлення металевих елементів приямку | т | 0,03245 |
| 334 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 2,1456 |
| 335 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (За два рази) | м2 | 2,1456 |
| 336 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,03245 |
| 337 | Улаштування покриття з полікарбонату тільки скатів | м2 | 2,805 |
|  | Роздiл 25. Приямок СП-4 (1шт) |  |  |
| 338 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 0,83 |
| 339 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 0,4 |
| 340 | Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 50 мм у траншеї без розпорів | м | 0,5 |
| 341 | Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів | м3 | 1,8 |
| 342 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | м2 | 6,2775 |
| 343 | Ущiльнення грунту щебенем низ приямку. | м2 | 1,64 |
| 344 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 0,164 |
| 345 | Улаштування цементних покриттів площею до 10 м2 | м2 | 1,64 |
| 346 | Залізнення цементних покриттів | м2 | 1,64 |
| 347 | Виготовлення металевих елементів приямку | т | 0,03405 |
| 348 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 2,2416 |
| 349 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (За два рази) | м2 | 2,2416 |
| 350 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,03405 |
| 351 | Улаштування покриття з полікарбонату тільки скатів | м2 | 2,805 |
|  | Роздiл 26. Приямок СП-5 (1шт) |  |  |
| 352 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 0,83 |
| 353 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 0,4 |
| 354 | Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 50 мм у траншеї без розпорів | м | 0,5 |
| 355 | Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів | м3 | 1,7 |
| 356 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | м2 | 6,045 |
| 357 | Ущiльнення грунту щебенем низ приямку. | м2 | 1,64 |
| 358 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 0,164 |
| 359 | Улаштування цементних покриттів площею до 10 м2 | м2 | 1,64 |
| 360 | Залізнення цементних покриттів | м2 | 1,64 |
| 361 | Виготовлення металевих елементів приямку | т | 0,03695 |
| 362 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 2,4096 |
| 363 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (За два рази) | м2 | 2,4096 |
| 364 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,03695 |
| 365 | Улаштування покриття з полікарбонату тільки скатів | м2 | 2,805 |
|  | Роздiл 27. Пожежна драбина П-1 (1шт.) |  |  |
| 366 | Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею | т | 0,2314 |
| 367 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 9,3143136 |
| 368 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (За два рази) | м2 | 9,3143136 |
| 369 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т | т | 0,2314 |
| 370 | Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій | м2 | 9,3143136 |
|  | Роздiл 28. Драбина ДД-1 (4шт) |  |  |
| 371 | Улаштування дерев'яних внутрішньоквартирних сходів без підшивання | м2 | 3,416 |
| 372 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах | м2 | 18,5984 |
|  | Роздiл 29. Підсилення стін спортзалу |  |  |
| 373 | Посилення цегляних стін металевими тяжами | т | 0,265 |
| 374 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-0119 | м2 | 6,21256 |
| 375 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 6,21256 |
| 376 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 1,5 |
| 377 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 1,5 |
| 378 | Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій | м | 24 |
| 379 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 | 96 |
| 380 | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 380 мм | шт | 4 |
| 381 | Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 | м3 | 0,12 |
| 382 | (Демонтаж) Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонтi конструкцiй | м | 24 |
|  | Роздiл 30. Стіни і перегородки, перемички |  |  |
| 383 | Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 | м2 | 492,2 |
| 384 | Посилення цегляних стін металевими розвантажувальними балками | т | 0,15952 |
| 385 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | м2 | 1,46 |
| 386 | Посилення цегляних стін металевими розвантажувальними балками | т | 0,5232 |
| 387 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | м2 | 4,8 |
| 388 | Посилення цегляних стін металевим каркасом | т | 0,0345 |
| 389 | (Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т | шт | 2 |
| 390 | (Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т (Демонтаж існуючої з/б перемички під встановленими перемичками ПМ-1, ПМ-2, Пм-1а) | шт | 11 |
| 391 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли під встановленими перемичками ПМ-1, ПМ-2 та розширення прорізів. | м3 | 2,23 |
|  | Роздiл 31. Обладнання санвузла для маломобільних груп населення |  |  |
| 392 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо | шт | 8 |
|  | Роздiл 32. Декоративні елементи фасаду |  |  |
| 393 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 1,4392 |
| 394 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 53,193 |
| 395 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 53,193 |
| 396 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 1,4392 |
| 397 | Обшивання каркасних стін плитами фіброцементними | м2 | 52,5 |
| 398 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 1,4392 |
| 399 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 53,193 |
| 400 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 53,193 |
| 401 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 1,4392 |
| 402 | Обшивання каркасних стін плитами фіброцементними | м2 | 52,5 |
| 403 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,7148 |
| 404 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 22,90032 |
| 405 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 22,90032 |
| 406 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,7148 |
| 407 | Обшивання каркасних стін плитами фіброцементними | м2 | 32,04 |
|  | Роздiл 33. Інші роботи |  |  |
| 408 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 348,97 |
| 409 | Перевезення сміття до 5 км | т | 348,97 |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на електротехнічні рішення (2936-20-24 ЕТР.СО) |  |  |
|  | Роздiл 1. Електротехнічне обладнання (демонтаж) |  |  |
| 410 | Демонтаж групових щитків | шт | 14 |
| 411 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 127 |
| 412 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 116 |
|  | Роздiл 2. Силове електроустаткування |  |  |
| 413 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |
| 414 | Установлення електролічильників побутових трифазових | шт | 1 |
| 415 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 16 |
| 416 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 4 |
| 417 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 100 А до 250 А | шт | 1 |
| 418 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |
| 419 | Установлення електролічильників побутових трифазових | шт | 1 |
| 420 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 6 |
| 421 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 1 |
| 422 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |
| 423 | Установлення електролічильників побутових трифазових | шт | 1 |
| 424 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 2 |
| 425 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 1 |
| 426 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |
| 427 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 10 |
| 428 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |
| 429 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 9 |
| 430 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |
| 431 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 12 |
| 432 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 2 |
| 433 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |
| 434 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 8 |
| 435 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |
| 436 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 13 |
| 437 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 1 |
| 438 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |
| 439 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 4 |
| 440 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |
| 441 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 2 |
| 442 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |
| 443 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 3 |
| 444 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |
| 445 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 3 |
| 446 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 1 |
| 447 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |
| 448 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 2 |
| 449 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 2 |
| 450 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 93 |
| 451 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | шт | 9 |
|  | Роздiл 3. Кабелі і провода |  |  |
| 452 | Затягування першого проводу перерiзом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 939 |
| 453 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби | м | 290 |
| 454 | Затягування першого проводу перерiзом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби | м | 92 |
| 455 | Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні | м | 1958 |
| 456 | Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах | м | 20 |
| 457 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах (Для інтернет кабелю) | м | 15 |
|  | Роздiл 4. Монтажні вироби і труби |  |  |
| 458 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях | м | 7 |
| 459 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях | м | 5 |
| 460 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, | м | 1031 |
| 461 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм. | м | 200 |
| 462 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм. | м | 90 |
| 463 | Установлення дзвоників електричних з кнопкою | к-т | 1 |
|  | Роздiл 5. Заземлення |  |  |
| 464 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 80 |
|  | Роздiл 6. Світлотехнічне обладнання |  |  |
| 465 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт | шт | 41 |
| 466 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт | шт | 135 |
| 467 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт | шт | 15 |
| 468 | Монтаж патрона підвісного для ламп розжарювання | шт | 15 |
| 469 | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання | шт | 4 |
| 470 | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання | шт | 60 |
| 471 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | шт | 15 |
| 472 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 83 |
| 473 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 20 |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на сантехнічні роботи (водопровід і каналізація) (2936-20-24 ВК.СО) |  |  |
|  | Роздiл 1. В1,ТЗ |  |  |
| 474 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 270 |
| 475 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 80 |
| 476 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м | 5 |
| 477 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм | фільтр | 12 |
| 478 | Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром до 25 мм | клапан | 11 |
| 479 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 355 |
| 480 | Установлення змішувачів | шт | 34 |
| 481 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 11 |
|  | Роздiл 2. К1 |  |  |
| 482 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 70 |
| 483 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 105 |
| 484 | Установлення трапів діаметром 50 мм | к-т | 3 |
| 485 | Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів (Герметизація випуску) | шт | 2 |
|  | Роздiл 3. Сантехнічне обладнання |  |  |
| 486 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 24 |
| 487 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 14 |
| 488 | Установлення чаш [унітазів] підлогових з краном змивним | к-т | 4 |
| 489 | Установлення піддонів душових сталевих | к-т | 5 |
| 490 | Установлення змішувачів | шт | 5 |
| 491 | Установлення мийок на одне відділення | к-т | 3 |
| 492 | Установлення мийок на два відділення | к-т | 2 |
|  | Роздiл 4. Супутні роботи |  |  |
| 493 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах | шт | 12 |
| 494 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах | шт | 12 |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 на сантехнічні роботи (опалення і вентиляція) (2936-20-24-ОВ.СО) |  |  |
|  | Роздiл 1. Система опалення (демонтажні роботи) |  |  |
| 495 | Від'єднання від трубопроводів опалювальних котлів з кожухом | котлів | 1 |
| 496 | Демонтаж відцентрових насосів з електродвигуном масою до 0,1 т | насос | 2 |
| 497 | Демонтаж баку запасу води V=7000л | бак | 1 |
| 498 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 78 |
| 499 | Демонтаж трубопроводу з труб сталевих водогазопровiдних дiаметром 15 мм | м | 260 |
| 500 | Демонтаж трубопроводу з труб сталевих водогазопровiдних дiаметром 20 мм | м | 110 |
| 501 | Демонтаж трубопроводу з труб сталевих водогазопровiдних дiаметром 25 мм | м | 80 |
| 502 | Демонтаж трубопроводу з труб сталевих водогазопровiдних дiаметром 32 мм | м | 70 |
| 503 | Демонтаж трубопроводу з труб сталевих водогазопровiдних дiаметром 40 мм | м | 50 |
| 504 | Демонтаж трубопроводу з труб сталевих водогазопровiдних дiаметром 50 мм | м | 130 |
| 505 | Демонтаж трубопроводу з труб сталевих водогазопровiдних дiаметром 65 мм | м | 110 |
|  | Роздiл 2. Система опалення |  |  |
| 506 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 2 |
| 507 | Установлення термометрів в оправі прямих або кутових | комплект | 2 |
| 508 | Установлення кранів повітряних | комплект | 21 |
| 509 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 470 |
| 510 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 125 |
| 511 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м | 80 |
| 512 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм | м | 290 |
| 513 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм | м | 30 |
| 514 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм | м | 10 |
| 515 | Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубків 89 мм | шт | 1 |
| 516 | Установлення вузлів колектора | вузол | 2 |
| 517 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 1005 |
| 518 | Установлення кранів повітряних | комплект | 88 |
| 519 | Установлення кранiв прохiдних на трубопроводах iз труб дiаметром до 25 мм | шт | 264 |
| 520 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 131,77 |
| 521 | Установлення клапанів редукційних пружинних діаметром 25 мм | клапан | 6 |
| 522 | Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно- оздоблювальною самоклейною плівкою | м2 | 90 |
| 523 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 1 |
| 524 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2 | грати | 12 |
| 525 | Прокладання коробів пластикових | м | 355 |
|  | Роздiл 3. Система вентиляції |  |  |
| 526 | Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т | шт | 1 |
| 527 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм( 200Х100 - 4м) | м2 | 2,4 |
| 528 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (200Х200 - 14м; 300Х200 - 3м.п) | м2 | 14,2 |
| 529 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (400Х200 - 4м) | м2 | 4,8 |
| 530 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 11 |
| 531 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними | м2 | 24 |
| 532 | Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т | шт | 1 |
| 533 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (200Х200 - 24м.п) | м2 | 19,2 |
| 534 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (300Х300 - 6м; 400Х300 - 8м; 500Х300 - 22м) | м2 | 53,6 |
| 535 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 17 |
| 536 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними | м2 | 79 |
| 537 | Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т | шт | 1 |
| 538 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (200Х200 - 8м.п; 300Х200 - 8м) | м2 | 14,4 |
| 539 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (300Х300 - 9м; 500Х300 - 10м) | м2 | 26,8 |
| 540 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 25 |
| 541 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними | м2 | 30 |
| 542 | Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т | шт | 1 |
| 543 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (250Х250 - 6м.п) | м2 | 6 |
| 544 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (500Х250 - 5,0м) | м2 | 7,5 |
| 545 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 7 |
| 546 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними | м2 | 8 |
| 547 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі | шт | 1 |
| 548 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (200Х200 - 30м,п; 300Х200 - 3м.п) | м2 | 27 |
| 549 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (300Х300 - 3м.п; 400Х400 - 15м.п) | м2 | 27,6 |
| 550 | Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм (Ф315 - 1м.п) | м2 | 0,9891 |
| 551 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 9 |
| 552 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними | м2 | 19 |
| 553 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |
| 554 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (200Х100 -35м.п) | м2 | 21 |
| 555 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (200Х15 - 14м.п) | м2 | 9,8 |
| 556 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (Ф150мм -18,0м.п) | м2 | 8,478 |
| 557 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 5 |
| 558 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними | м2 | 7 |
| 559 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |
| 560 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (200Х100 -4,0м.п) | м2 | 2,4 |
| 561 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (200Х15 - 15м.п) | м2 | 10,5 |
| 562 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (Ф150мм -13,0м.п) | м2 | 6,123 |
| 563 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 6 |
| 564 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними | м2 | 7 |
| 565 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі | шт | 1 |
| 566 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (150Х150 - 3,0м.п) | м2 | 1,8 |
| 567 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (200Х150 - 3,0м,п; 200Х200 - 15м.п) | м2 | 14,1 |
| 568 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (300Х300 - 20,0м.п; 400Х400 - 14м.п) | м2 | 46,4 |
| 569 | Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм (Ф315 - 1м.п) | м2 | 0,9891 |
| 570 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 19 |
| 571 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними | м2 | 14 |
| 572 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі | шт | 1 |
| 573 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (300Х300 - 5,0м.п; 400Х400 - 10м.п) | м2 | 22 |
| 574 | Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм (Ф315 - 1м.п) | м2 | 3,9564 |
| 575 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 10 |
| 576 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними | м2 | 9 |
| 577 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |
| 578 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (200Х100 -3,0м.п) | м2 | 1,8 |
| 579 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (200Х15 - 1,0м.п) | м2 | 0,7 |
| 580 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (Ф150 - 9,0м.п) | м2 | 4,239 |
| 581 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 3 |
| 582 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними | м2 | 5 |
| 583 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |
| 584 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (150Х150 -3,0м.п) | м2 | 1,8 |
| 585 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (Ф150 - 9,0м.п) | м2 | 4,239 |
| 586 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 2 |
| 587 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними | м2 | 3 |
| 588 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |
| 589 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (Ф100 - 7,0м.п) | м2 | 2,198 |
| 590 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |
| 591 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (200Х100 -3,0м.п) | м2 | 1,8 |
| 592 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (200Х150 - 4,0м.п) | м2 | 2,8 |
| 593 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (Ф150мм - 1,0м.п) | м2 | 0,471 |
| 594 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 4 |
| 595 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (200Х200 - 24м.п) | м2 | 19,2 |
| 596 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 11 |
| 597 | Установлення кондиціонерів ежекційних | шт | 3 |
|  | Роздiл 4. Пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції |  |  |
| 598 | Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8 | пристр. | 9 |
| 599 | Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1 | установ. | 4 |
| 600 | Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний прохідний з електричним, пневматичним приводом | пристр. | 4 |
| 601 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 | вен.мер. | 14 |
|  | Локальний кошторис 02-01-05 на захист від блискавки (2936-20-24-БЗ.СО) |  |  |
| 602 | Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних основах з круглої сталi дiаметром 8 мм (1м.п=0,39кг) | м | 369,230769231 |
| 603 | Монтаж затискача наборного без кожуха | шт | 402 |
| 604 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 25 |
| 605 | Монтаж коробки | шт | 10 |
| 606 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 58,8 |
| 607 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зi сталi штабової, перерiз 100 мм2 (1м.п=0,8кг) | м | 245 |
| 608 | Монтаж затискача наборного без кожуха | шт | 30 |
| 609 | Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 16 мм (3м) | шт | 30 |
| 610 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 58,8 |
| 611 | Установлення стоякiв одинарних | шт | 8 |
|  | Локальний кошторис 02-01-06 на технологічне обладнання що монтується (2936-20-24-ТХ.СО) |  |  |
| 612 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т | шт | 6 |
| 613 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 1 |
| 614 | Установлення антресольних дверних блоків | шт | 12 |
| 615 | Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін. | шт | 10 |
| 616 | Установлення сушарок для рук | шт | 9 |
| 617 | Монтаж кронштейну з прожектором | шт | 1 |
| 618 | Установлення екрану | шт | 1 |
| 619 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,1 |
| 620 | Установлення шведських стінок | шт | 8 |
| 621 | Установлення стійок воріт | шт | 4 |
| 622 | Установлення стійок для волейболу | шт | 2 |
|  | Локальний кошторис 02-01-08 на пожежну сигналізацію, сповіщення про пожежу (2936-20-24 ПС.СО) |  |  |
|  | Роздiл 1. Пожежна сигналізація |  |  |
| 623 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1 |
| 624 | Установка модулів МРЛ-2.1 | комплект | 1 |
| 625 | Монтаж модулю бар"єрного іскрозахисту | шт | 1 |
| 626 | Монтаж блоку живлення | шт | 1 |
| 627 | Монтаж блоку керування | шт | 13 |
| 628 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт | 95 |
| 629 | Сповіщувач пожежний ручний | шт | 11 |
| 630 | Складання з блоків резисторів до 660 В багаторядне до п'яти ярусів, що установлюється на стелажах на підлозі, маса блока до 50 кг | блок | 1 |
| 631 | Монтаж коробки | шт | 105 |
| 632 | Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці | шт | 1 |
| 633 | Встановлення розеток | шт | 1 |
| 634 | Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 20 |
| 635 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 20 |
| 636 | Прокладання коробів пластикових | м | 890 |
| 637 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | м | 890 |
| 638 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні | шт | 1 |
|  | Роздiл 2. Сповіщення про пожежу |  |  |
| 639 | Монтаж табло сигнального студійного або коридорного | шт | 30 |
| 640 | Монтаж транспаранта світлового [табло] | шт | 12 |
| 641 | Монтаж коробки - розгалуджувача | шт | 45 |
| 642 | Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 15 |
| 643 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 15 |
| 644 | Прокладання коробів пластикових | м | 410 |
| 645 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | м | 410 |
|  | Локальний кошторис 02-01-09 на пусконалагоджувальні роботи протипожежної сигналізації (2936-20-24 - ПС.СО) |  |  |
| 646 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Випрямний блок живлення зі стабілізацією вихідної напруги | шт | 1 |
| 647 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний одно- тришлейфний, за кожний шлейф | шт | 1 |
| 648 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий | шт | 95 |
| 649 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний | шт | 11 |
| 650 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Шлейф з електромагнітними пьєзоелектричними і контактними сповіщувачами | комплект | 1 |
|  | Локальний кошторис 02-01-010 на відеонагляд |  |  |
| 651 | Монтаж відеорегістратора | шт | 4 |
| 652 | Монтаж блоку безпер. живлення | шт | 4 |
| 653 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм2 | шт | 32 |
| 654 | Монтаж відеокамери | комплект | 67 |
| 655 | Монтаж ящика | шт | 4 |
| 656 | Провід дво-, трижильний по перекриттях | м | 800 |
| 657 | Настроювання та перевірка системи | система | 4 |
|  | Локальний кошторис 06-01-01 на зовнішня каналізація (2936-20-24-ЗК) |  |  |
|  | Роздiл 1. Зовнішня каналізація К1.1, К1.2 |  |  |
| 658 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | м3 | 5,12 |
| 659 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2 | м3 | 17,37375 |
| 660 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 5,12 |
| 661 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 0,875 |
| 662 | Укладання труб каналiзацiйних ПВХ дiаметром 110 мм в траншеї без розпорів | м | 20 |
| 663 | Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів | шт | 6 |
| 664 | Ущільнення ґрунту щебенем | м2 | 2,42 |
| 665 | Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах | м3 | 1,892 |
| 666 | Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 0,7 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах | м3 | 0,407 |
| 667 | Мурування основи люка iз цегли | м3 | 0,1512 |
| 668 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 2,26 |
| 669 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 | м3 | 15,11 |
| 670 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | м3 | 15,11 |
| 671 | Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 125 мм | м | 140 |
|  | Роздiл 2. Септик |  |  |
| 672 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 (4,41*4,5Х2шт) | м3 | 39,69 |
| 673 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту (2 ,0Х0,5х4,0 ) | м3 | 4 |
| 674 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 69,4575 |
| 675 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 4 |
| 676 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 0,1 |
| 677 | Укладання труб каналізаційних поліпропіленових діаметром 150 мм в траншеї без розпорів | м | 2 |
| 678 | Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів | шт | 5 |
| 679 | Ущільнення ґрунту щебенем | м2 | 8,82 |
| 680 | Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 2,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах | м3 | 6,7 |
| 681 | Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 0,7 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах | м3 | 0,407 |
| 682 | Мурування основи люка iз цегли | м3 | 0,1512 |
| 683 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | м2 | 49,4 |
| 684 | Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо | м3 | 0,612 |
| 685 | Улаштування дерев'яних кришок люкiв у збiрному залiзобетонному перекриттi при готових отворах | люк | 2 |
| 686 | Антисептування пастами покриттів, прогонів по фермах | м2 | 1,168 |
| 687 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм | шт | 1 |
| 688 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм | шт | 4 |
|  | Локальний кошторис 07-01-01 на влаштування доріжок, площадок, майданчиків, озеленення. |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |
| 689 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (1173,0м2 товщ. 50мм) | м3 | 58,65 |
| 690 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | м2 | 1286,14 |
| 691 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 337,61 |
| 692 | Розбирання бортових каменів (поребриків) | м | 456 |
| 693 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів | м3 | 0,6 |
| 694 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 128,112 |
| 695 | Перевезення сміття до 5 км | т | 128,112 |
|  | Роздiл 2. Мощення тротуарною плиткою (доріжки, майданчики). Тип-1 |  |  |
| 696 | Ущільнення ґрунту щебенем | м2 | 1286,14 |
| 697 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | м3 | 128,61 |
| 698 | Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск до 98,1 МПа [1000 кг/см2] | м2 | 1286,14 |
| 699 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-5, 18-23-6, 18-23-7 (до 6 см) | м2 | -1286,14 |
| 700 | Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 10-20 мм з межею міцності на стиск до 98,1 МПа [1000 кг/см2] | м2 | 1286,14 |
| 701 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-5, 18-23-6, 18-23-7 (до 6 см) | м2 | -1286,14 |
| 702 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м2 | 1286,14 |
| 703 | Готування цементного розчину вручну | м3 | 249,51 |
| 704 | Улаштування щебеневої основи під поребрики (щеб. фр. 20-40 М800) | м3 | 18,9 |
| 705 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу (бетон С12/15) | м | 675 |
|  | Роздiл 3. Бетонна площадка (майданчик ігровий) |  |  |
| 706 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 (Під корито товщ. 300мм) | м3 | 43,2 |
| 707 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 75,6 |
| 708 | Ущільнення ґрунту щебенем | м2 | 144 |
| 709 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск до 98,1 МПа [1000 кг/см2] | м2 | 144 |
| 710 | Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації | м2 | 144 |
| 711 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,64 |
| 712 | Улаштування покриття з плиток поліуретанових | м2 | 144 |
|  | Роздiл 4. Улаштування водовідвідних бетонних лотків ф 200 мм з металевою решіткою |  |  |
| 713 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 2,13 |
| 714 | Улаштування водоскидних споруд з лоткiв | м | 210 |
|  | Роздiл 5. Озеленення території |  |  |
| 715 | Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну | м2 | 691 |
| 716 | Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,3 х 0,3 м в природному ґрунті | ям | 54 |
| 717 | Садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,3х0,3 м вручну | шт | 54 |
|  | Локальний кошторис 07-01-02 на малі архітектурні форми. |  |  |
|  | Роздiл 1. Встановлення малих архітектурних форм |  |  |
| 718 | Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м | ям | 36 |
| 719 | Улаштування бетонного фундаменту під стійки | м3 | 3,24 |
| 720 | Монтаж лавок | т | 0,18 |
| 721 | Копання ям для встановлення світлодіодних світильників з сонячними панелями | ям | 14 |
| 722 | Улаштування залізобетонних фундаментів під світлодіодні світильники | м3 | 2,24 |
| 723 | Монтаж опор вільно стоячих висотою до 25 м | т | 1,89 |
| 724 | Монтаж світлодіодних світильників | шт | 14 |
| 725 | Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м | ям | 27 |
| 726 | Улаштування бетонного фундаменту під стійки | м3 | 2,7 |
| 727 | Монтаж комплексу | т | 0,95 |
| 728 | Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м | ям | 4 |
| 729 | Улаштування бетонного фундаменту під стійки | м3 | 0,4 |
| 730 | Монтаж стола | т | 0,098 |
| 731 | Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м | ям | 1 |
| 732 | Улаштування бетонного фундаменту під стійки | м3 | 0,15 |
| 733 | Монтаж каруселі | т | 0,084 |
| 734 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м2 | 14 |
|  | Локальний кошторис 07-01-03 на влаштування огорожі. |  |  |
| 735 | Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м | ям | 108 |
| 736 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 3,96384 |
| 737 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 3,96384 |
| 738 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 166,78 |
| 739 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 166,78 |
| 740 | Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування | м3 | 11,88 |
| 741 | Установлення і кріплення євроштахетника (180,0м2) | м | 3428 |

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на роботи по капітальному ремонту (2936-20-24-АБ)

| № | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Роздiл 1. Демонтажні робот |  |  |
| 1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 1,636 |
| 2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,82 |
| 3 | Знімання засклених віконних рам | 100 м2 | 2,396 |
| 4 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,81 |
| 5 | Розбирання вiдливiв з листової сталi зввікон, t=250мм | 100м | 1,3 |
| 6 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів (Бетонні сходи входу) | 1 м3 | 19,8 |
| 7 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів (Бетонний пандус між осями Е- Ж) | 1 м3 | 3,5 |
| 8 | Розбирання кам'яної кладки простих стiн iз цегли (Демонтаж цегляних приямків, 7шт) | 10 м3 | 0,86 |
| 9 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100м2 | 1,5 |
| 10 | (Демонтаж) вимощення | 100м2 | 1,2 |
| 11 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 0,6 |
| 12 | Пробивання борозен в бетонних стелях, перерiз борозен до 16 см2 (Вибивання розчину між плитами перекриття. очищення) | 10м | 10,8 |
| 13 | Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу | 100м шва | 1,08 |
| 14 | (Демонтаж) Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою (298м2 товщ 50мм) | 100 м3 | 0,149 |
|  | Роздiл 2. Ремонт входу в підвал №1 |  |  |
| 15 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,063 |
| 16 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати | 100м2 | 0,063 |
| 17 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,063 |
| 18 | Сітка з ВрФ4 кроком 100Х100мм | кг | 12,9 |
| 19 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | 100м2 | 0,082 |
| 20 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | 100м2 | 0,082 |
| 21 | Демонтаж балок прогоном 9 м, об'ємом до 0,5 м3 | шт | 6 |
| 22 | Установлення балок прогоном 9 м, об'ємом до 0,5 м3 | шт | 6 |
| 23 | Дерев'яна балка 120Х60мм | м3 | 0,05 |
| 24 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі | 100м2 | 0,082 |
| 25 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | 100м2 | 0,082 |
| 26 | Плівка гідробарєр | м2 | 9,02 |
| 27 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | 100м2 | 0,082 |
| 28 | Профiль ТП-35 0,5мм з поліестровим покриттям | м2 | 8,61 |
| 29 | Саморіз для металочерепиці по дереву 4,8, Х35мм | шт | 82 |
| 30 | Улаштування підшивки стель струганими дошками | 100 м2 | 0,012 |
| 31 | Підшивна дошка 30Х100мм | м3 | 0,04 |
| 32 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-0119 | 100м2 | 0,025 |
| 33 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [оброблень на фасадах, малих покриттів, балок тощо] з землі та риштувань | 100м2 | 0,025 |
|  | Роздiл 3. Ремонт входу в підвал №2 |  |  |
| 34 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,061 |
| 35 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати | 100м2 | 0,061 |
| 36 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,061 |
| 37 | Сітка з ВрФ4 кроком 100Х100мм | кг | 12,9 |
| 38 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | 100м2 | 0,098 |
| 39 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | 100м2 | 0,098 |
| 40 | Демонтаж балок прогоном 9 м, об'ємом до 0,5 м3 | шт | 6 |
| 41 | Установлення балок прогоном 9 м, об'ємом до 0,5 м3 | шт | 6 |
| 42 | Дерев'яна балка 120Х60мм | м3 | 0,05 |
| 43 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі | 100м2 | 0,098 |
| 44 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | 100м2 | 0,098 |
| 45 | Плівка гідробарєр | м2 | 10,78 |
| 46 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | 100м2 | 0,098 |
| 47 | Профiль ТП-35 0,5мм з поліестровим покриттям | м2 | 10,29 |
| 48 | Саморіз для металочерепиці по дереву 4,8, Х35мм | шт | 98 |
| 49 | Улаштування підшивки стель струганими дошками | 100 м2 | 0,012 |
| 50 | Підшивна дошка 30Х100мм | м3 | 0,04 |
| 51 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-0119 | 100м2 | 0,025 |
| 52 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [оброблень на фасадах, малих покриттів, балок тощо] з землі та риштувань | 100м2 | 0,025 |
| 53 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100м2 | 0,025 |
|  | Роздiл 4. Демонтажні роботи (горище) |  |  |
| 54 | Очищення примiщень вiд смiття (Очищення горища від сміття 731,5м2 шар товщиною 50мм) | 100т | 0,2745 |
| 55 | Знiмання дверних полотен люка | 100 м2 | 0,0064 |
| 56 | Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стiнах та в перегородках (Люк) | 100 шт | 0,01 |
| 57 | Прочищення вентиляційних коробів | 100м | 0,6 |
|  | Роздiл 5. Демонтажні роботи (покрівля) |  |  |
| 58 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | 100м2 | 9,7 |
| 59 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | 100м2 | 9,7 |
| 60 | Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів | 100м | 0,72 |
| 61 | Розбирання ринв | 100м | 1,481 |
| 62 | Розбирання слухових вікон напівкруглих та трикутних | 100шт | 0,06 |
| 63 | Демонтаж дрiбних конструкцiй [парапетiв] масою до 0,5 т | 100шт | 0,27 |
|  | Роздiл 6. Демонтажні роботи внутрішні |  |  |
| 64 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (перегородки товщ 250мм) | 10 м3 | 1,06 |
| 65 | Розбирання цегляних перегородок (перегородки товщ. 120мм) | 1 м3 | 46,956 |
| 66 | (Демонтаж) Улаштування перегородок із скляних блоків | 100 м2 | 0,225 |
| 67 | Монтаж перегородок стальних консольних, сітчастих | 100м2 | 0,074 |
| 68 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях | 100 м2 | 0,52 |
| 69 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100м2 | 6,54 |
| 70 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | 100м2 | 3,24 |
| 71 | Розбирання лаг з дощок і брусків | 100м2 | 1,575 |
| 72 | Розбирання дощатих покриттів підлог | 100м2 | 1,575 |
| 73 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100м2 | 0,8 |
| 74 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (стелі) | 100м2 | 17,275 |
| 75 | Засіб антигрибковий | л | 259,125 |
| 76 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби і плісняви | 100м2 | 18,502 |
| 77 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100м2 | 2,5 |
| 78 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | 100м2 | 8,76 |
| 79 | Знімання шпалер простих та поліпшених | 100м2 | 4 |
| 80 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (Стіни) | 100м2 | 33,762 |
| 81 | Засіб антигрибковий | л | 506,415 |
| 82 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі Проектуємі перегородки) | 100м2 | 9,844 |
| 83 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 12,5 |
| 84 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (Вибивання дверних прорізів в стінах і перегородках) | 10 м3 | 0,284 |
| 85 | Розбирання металевих сходових грат при вазі одного метра грат до 60 кг | 100м | 0,5 |
| 86 | (Демонтаж) Улаштування підстильного шару бетонного (530м2 товщ 150мм) | м3 | 79,5 |
|  | Роздiл 7. Горище. Конструкція перекриття на відм. +6,75 та на відм. 6,45 |  |  |
| 87 | Мурування димарів без обштукатурювання (Домуровка вентканалів) | м3 | 7,2 |
| 88 | Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін фасадів (Домуровані вентканали) | 100м2 | 0,181 |
| 89 | Дисперсійне фарбування фасаду (Домуровані вентканали) | 100м2 | 0,181 |
| 90 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | 10 м2 | 73,15 |
| 91 | Пароізоляційна плівка | м2 | 841,225 |
| 92 | Утеплення покриттiв мінеральною ватою товщ 250мм насухо | 100м2 | 7,315 |
| 93 | Вата мінеральна, марка А | м3 | 188,3612 5 |
| 94 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | 100м2 | 7,315 |
| 95 | Плівка гідробарєр | м2 | 841,225 |
| 96 | Теплоiзоляцiя стiн горища виробами з волокнистих та зернистих матерiалiв на бiтумi (135,0м2 товщ 50мм) | м3 | 6,75 |
| 97 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75 | м3 | 6,75 |
| 98 | Розчинова суміш Ceresit СT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати | кг | 1620 |
| 99 | Дюбель 10*160 | шт | 945 |
|  | Дерев'яні ходові щити ДХ-1 |  |  |
| 100 | Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги до 10 м2 | 100м2 | 0,51 |
| 101 | Брус 60Х260мм | м3 | 2,28 |
| 102 | Укладання ходових дошок | 100м | 4,249 |
| 103 | Ходова дошка 30ммХ120мм | м3 | 1,53 |
| 104 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах | 100м2 | 2,2091 |
|  | Роздiл 8. Конструкція даху і покрівля |  |  |
| 105 | Заміна кроквяних ніг із брусів | 100м | 0,025 |
| 106 | Улаштування крокв з дощок (Вирівнююче контрлатування) | м3 | 0,7 |
| 107 | Рейка 50ммХ30мм | м3 | 0,7 |
| 108 | Улаштування слухових вікон | шт | 11 |
| 109 | Бруски обрiзнi з хвойних порiд 60ммХ80мм | м3 | 0,68 |
| 110 | Бруски обрiзнi з хвойних порiд 50ммХ100мм | м3 | 1,4 |
| 111 | Дошки струганi хвойних порiд, товщина 22 | м3 | 1,7 |
| 112 | Жалюзійна решітка слухового вікна (600Х200мм) | м2 | 1,32 |
| 113 | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів | 100м2 | 0,275 |
| 114 | Саморіз для металочерепиці по дереву 4,8, Х35мм | шт | 27,5 |
| 115 | Профiль ТП-35 0,5мм з поліестровим покриттям | м2 | 30,25 |
| 116 | Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм | 100м | 1,54 |
| 117 | Кобилка 50Х100мм | м3 | 1,1025 |
| 118 | Підшивна дошка 100ммХ50мм | м3 | 0,42 |
| 119 | Дошка підшивки карнізу 22ммХ150мм | м3 | 2,415 |
| 120 | Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву | 100 м2 | 0,924 |
| 121 | Спецпланка металева (лист товщ. 0,5мм) | м2 | 92,4 |
| 122 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі | 100м2 | 9,863 |
| 123 | Дошка обрешітки 30ммХ100мм | м3 | 12,39 |
| 124 | Рейка 50ммХ30мм | м3 | 1,5435 |
| 125 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | 100м2 | 9,863 |
| 126 | Плівка гідробарєр | м2 | 1134,245 |
| 127 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауеpлатів | м3 | 6,98 |
| 128 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах | 100м2 | 11,82552 |
| 129 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | 100м2 | 9,863 |
| 130 | Профiль ТП-35 0,5мм з поліестровим покриттям | м2 | 1084,93 |
| 131 | Саморіз для металочерепиці по дереву 4,8, Х35мм | шт | 9863 |
| 132 | Улаштування з листової сталі розжолобків | 100м | 1,264 |
| 133 | Планка внутрішнього стику | мп | 130 |
| 134 | Улаштування з листової сталi пояскiв, сандрикiв, пiдвiконних вiдливiв (Планки гребеня, снігозатримання, захисту карнизу) | 100м | 4,496 |
| 135 | Планка захисту карнізу (130град) | м | 154 |
| 136 | Вентиляційна труба напівкруглого гребеня | шт | 9 |
| 137 | Планка гребеня напівкругла (Коньок) | м | 152,8 |
| 138 | Заглушка напівкруглого гребеня (торцова) | шт | 11 |
| 139 | Планка снігозатримання | м | 142,8 |
| 140 | Ущільнювач універсальний 30*60*1000мм | м.п | 285,6 |
| 141 | Саморіз для металочерепиці по дереву 4,8, Х35мм | шт | 858 |
| 142 | Рiзання стального профiльованого настилу (Лист АБ 16) | 1м різа | 279,2 |
| 143 | Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен до 20 см2 під планку примикання (Лист АР-16) | 100м | 0,235 |
| 144 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін | 100м | 0,235 |
| 145 | Планка примикання (300Х0,5) товщ. 0,5мм | м | 24 |
| 146 | Герметик, марка 5ф-13К | кг | 2 |
| 147 | Забивання борозен в стiнах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 0,235 |
| 148 | Улаштування з листової сталі, парапетiв | 100м | 0,076 |
| 149 | Парапетний фартух з оцинкованої сталі Lрозг.=630мм | м | 7,6 |
| 150 | Дюбель з шурупом 6х60 | шт | 26 |
| 151 | Дюбель з шурупом 6х210 | шт | 26 |
| 152 | Установлення вентиляційних ковпаків | м2 | 7,5 |
| 153 | Виготовлення секцій огорожі покрівлі ОП-1 | т | 0,554 |
| 154 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм | т | 0,2704 |
| 155 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16 мм | т | 0,28496 |
| 156 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,197 |
| 157 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | 100м2 | 0,197 |
| 158 | Огородження покрівель перилами | 100м | 1,464 |
|  | ПОКРІВЛЯ РУЛОННА НАД ТАМБУРОМ |  |  |
| 159 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | 100м2 | 0,176 |
| 160 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,176 |
| 161 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | 100м2 | 0,176 |
| 162 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | 100м2 | 0,127 |
| 163 | Улаштування з листової сталi пояскiв | 100м | 0,185 |
| 164 | Планка кронштейн прижимна | м | 18,5 |
| 165 | Дюбель з шурупом 6х60 | шт | 57 |
| 166 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів | 100м | 0,185 |
| 167 | Парапетний фартух з оцинкованої сталі Lрозг.=480мм | м | 18,5 |
| 168 | Дюбель з шурупом 6х210 | шт | 57 |
| 169 | Герметик, марка 5ф-13К | кг | 1,5 |
|  | Роздiл 9. Заповнення прорізів |  |  |
|  | ВІКНА |  |  |
| 170 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 1 м2 з алюмінію в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель (ВК-2-1шт; ВК-5-2шт; ВК-9-8шт; ВК-11 -11шт) | 100м2 | 0,142575 |
| 171 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна | балон | 10,7 |
| 172 | Анкер 10Х132мм | шт | 118 |
| 173 | Вiкна алюмінієві | м2 | 14,2575 |
| 174 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 2 м2 з алюмінію в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель (ВК-3 - 2шт;) | 100м2 | 0,0261 |
| 175 | Анкер 10Х132мм | шт | 13 |
| 176 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна | балон | 1,3 |
| 177 | Вiкна алюмінієві | м2 | 2,61 |
| 178 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з алюмінію в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (ВК-4 - 1шт; ВК-10 - 2шт) | 100м2 | 0,06765 |
| 179 | Анкер 10Х132мм | шт | 26 |
| 180 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна | балон | 2,7 |
| 181 | Вiкна алюмінієві | м2 | 6,765 |
| 182 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею бiльше 3 м2 з алюмінію в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель (ВК-1-3шт; ВК-6-30шт; ВК-7- 17шт; ВК-8-4шт;) | 100м2 | 2,212125 |
| 183 | Анкер 10Х132мм | шт | 614 |
| 184 | Вiкна алюмінієві | м2 | 221,2125 |
| 185 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна | балон | 63,4 |
| 186 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 1,3 |
| 187 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна | балон | 24,1 |
| 188 | Дошки пiдвiконнi пластикові ширина 450 мм | м | 132,6 |
| 189 | Влаштування на вікнах вертикальних жалюзей (в навчально-виховних приміщеннях) | 100м2 | 1,6 |
| 190 | Вертикальні жалюзі на вікна | м2 | 160 |
| 191 | Установлення захисних сіток на вікна спортзалу (4шт - 2000х4000h) | грати | 4 |
| 192 | Захисна сітка на вікна спортзалу 2000Х4000Н | м2 | 32 |
|  | ВІТРАЖІ |  |  |
| 193 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з алюмінію в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (В-1 - В-8) | 100м2 | 0,849 |
| 194 | Анкер 10Х132мм | шт | 236 |
| 195 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна | балон | 24,3 |
| 196 | Алюмінієві вiтражі з загартованим склом | м2 | 84,9 |
|  | ПЕРЕГОРОДКИ САНТЕХНІЧНІ З ЛДСП |  |  |
| 197 | Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах | 100 м2 | 0,41238 |
| 198 | Сантехнічні перегородки з ЛДСП СП-1 2, 08Х1,8Н з дверима | шт | 2 |
| 199 | Сантехнічні перегородки з ЛДСП СП-2 1,6Х1, 8Н | шт | 2 |
| 200 | Сантехнічні перегородки з ЛДСП СП-3 1, 55Х1,8Н з дверима | шт | 1 |
| 201 | Сантехнічні перегородки з ЛДСП СП-4 1,2Х1, 8Н | шт | 2 |
| 202 | Сантехнічні перегородки з ЛДСП СП-5 1, 75Х1,8Н з дверима | шт | 4 |
| 203 | Сантехнічні перегородки з ЛДСП СП-5 1, 15Х1,8Н | шт | 4 |
|  | ЛЮК ПРОТИПОЖЕЖНИЙ 2-ГО ТИПУ |  |  |
| 204 | Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2 | 100м2 | 0,0064 |
| 205 | Люк ЛМП 01 60 (800Х800) ЕІ 60 | шт | 1 |
|  | ДВЕРІ |  |  |
| 206 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з алюмінію у кам'яних стінах (Поз.4,5,9,12,13, 15,28,30,31) | 100м2 | 0,6006 |
| 207 | Дверi алюмінієві ДА | м2 | 60,06 |
| 208 | Анкер 10Х132мм | шт | 266 |
| 209 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна | балон | 14,8 |
| 210 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з алюмінію у кам'яних стінах (Поз.3,7,8,11, 14,22,23,29) | 100м2 | 0,45495 |
| 211 | Анкер 10Х132мм | шт | 165 |
| 212 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна | балон | 9,3 |
| 213 | Дверi алюмінієві ДА | м2 | 45,495 |
| 214 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею бiльше 3 м2 з алюмінію у кам'яних стiнах (Поз.6,16,17,18, 24) | 100м2 | 0,3739 |
| 215 | Анкер 10Х132мм | шт | 99 |
| 216 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна | балон | 6,6 |
| 217 | Дверi алюмінієві ДА | м2 | 37,39 |
| 218 | Установлення металевих дверних коробок iз навiшуванням дверних полотен (Поз.1,2/1, 2,10,19,20,21) | 100м2 | 0,1631 |
| 219 | Дверi металеві протипожежні | м2 | 3,57 |
| 220 | Дверi металеві протипожежні утеплені | м2 | 10,94 |
| 221 | Дверi металеві герметичні ДКIV 20-9.0 ВЗ | м2 | 1,8 |
| 222 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 | 100м | 0,4135 |
| 223 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна | балон | 6 |
| 224 | Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо] | 100 шт | 0,08 |
| 225 | Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі | шт | 8 |
| 226 | Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 (Поз.26,27) | 100м2 | 0,04 |
| 227 | Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2 (Поз.25) | 100м2 | 0,0315 |
| 228 | Блоки дверні дерев'яні (Остіклені, глухі, пофарбовані) | шт | 3 |
| 229 | Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами з латуні | шт | 3 |
|  | Роздiл 10. Опорядження внутрішнє |  |  |
|  | СТЕЛІ |  |  |
| 230 | Улаштування каркасу підвісних стель | 100м2 | 8,618 |
| 231 | Укладання плит стельових в каркас стелі | 100м2 | 7,9844 |
| 232 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | 100м2 | 7,061 |
| 233 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами | 100 м2 | 7,061 |
| 234 | Листи гiпсокартоннi вологостійкі | м2 | 741,405 |
| 235 | Улаштування багет пінополістерольних | 100м | 8,379 |
| 236 | Багет для стелі | м | 846,279 |
| 237 | Поліуретановий клей Ceresit СT 84 Express для пінополістиролу | балон | 18 |
| 238 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" (706,1м2 по гіпсокартону+147,2 стелі спортзалу по плитах перекриття) | 100м2 | 8,533 |
| 239 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 1,472 |
| 240 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 8,533 |
|  | СТІНИ, КОСЯКИ |  |  |
| 241 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (Оштукатурення домурованих перегородок) | 100м2 | 9,844 |
| 242 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами (Укоси віконні 0,4м) | 100м2 | 1,879 |
| 243 | Штукатурення плоских поверхонь дверних укосів по бетону та каменю | 100м2 | 1,052 |
| 244 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 3,507 |
| 245 | Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою(187,9м2+105,2м2) | 100м2 | 2,931 |
| 246 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 1,052 |
| 247 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 2,931 |
|  | Роботи по раніше виконаній штукатурці стін. |  |  |
| 248 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100м2 | 17,408 |
| 249 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм | 100м2 | 8,704 |
| 250 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 17,408 |
| 251 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 27,259 |
| 252 | Обклеювання тканиною стін у середині приміщень | 100м2 | 27,259 |
| 253 | Сiтка ПВХ | м2 | 2998,49 |
| 254 | Шпаклівка мінеральна | кг | 9813,24 |
| 255 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 27,259 |
| 256 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 27,259 |
| 257 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 10,182 |
| 258 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (Фартух) | 100м2 | 0,079 |
| 259 | Декоративне штукатурення фасадів | 100м2 | 0,578 |
| 260 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | 100м2 | 0,578 |
|  | ХУДОЖНІЙ РОЗПИС СТІН |  |  |
| 261 | Рядове оздоблення з подальшим лесуванням поверхні фарбування стін | 100м2 | 2 |
| 262 | Декоративне олійне набивання фриза по трафарету | 100м2 | 2 |
|  | ДЕКОР ВНУТРІШНІХ СТІН |  |  |
| 263 | Установлення елементів каркасу із брусів | 1 м3 | 0,735 |
| 264 | Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими товщиною 16 мм | 100 м2 | 0,7 |
|  | Роздiл 11. Підлоги |  |  |
|  | Тип1 - 328,8м2 |  |  |
| 265 | Улаштування підстильного шару бетонного (товщ. 150мм - 328,8м2) | м3 | 49,32 |
| 266 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | 100м2 | 3,288 |
| 267 | Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї та звукоiзоляцiї з плит або матiв мiнераловатних або скловолокнистих (Товщ. 100мм) | 100м2 | 3,288 |
| 268 | Плити теплоiзоляцiйнi з пiнополiстиролу екструдованого | м3 | 32,88 |
| 269 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 3,288 |
| 270 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати (до 50 мм) | 100м2 | 3,288 |
| 271 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 3,288 |
| 272 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші СМ-11 ,кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 3,288 |
|  | Тип 2 - 201,2м2 |  |  |
| 273 | Улаштування підстильного шару бетонного (товщ. 150мм - 201,2м2) | м3 | 30,18 |
| 274 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | 100м2 | 2,012 |
| 275 | Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї та звукоiзоляцiї з плит або матiв мiнераловатних або скловолокнистих (Товщ. 100мм) | 100м2 | 2,012 |
| 276 | Плити теплоiзоляцiйнi з пiнополiстиролу екструдованого | м3 | 20,12 |
| 277 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 2,012 |
| 278 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (До товщ. 50мм) | 100м2 | 2,012 |
| 279 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 3,288 |
| 280 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | 100м2 | 2,012 |
| 281 | Лінолеум комерційний гетереогенний, клас 34/43 | м2 | 205,224 |
|  | Тип 3 - 409,8м2 |  |  |
| 282 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | 100м2 | 4,098 |
| 283 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 | 100м2 | 4,098 |
| 284 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | 100м2 | 4,098 |
| 285 | Лінолеум комерційний гетереогенний, клас 34/43 | м2 | 417,996 |
|  | Тип 4 - 162,6м2 |  |  |
| 286 | Улаштування підстильного шару щебеневого (Товщ 350мм) | м3 | 56,91 |
| 287 | Улаштування підстильного шару бетонного ( Бетонна основа товщ. 80мм) | м3 | 13,008 |
| 288 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | 100м2 | 1,626 |
| 289 | Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї та звукоiзоляцiї з плит або матiв мiнераловатних або скловолокнистих (Товщ. 100мм) | 100м2 | 1,626 |
| 290 | Плити теплоiзоляцiйнi з пiнополiстиролу екструдованого | м3 | 16,26 |
| 291 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 1,626 |
| 292 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати (до 60 мм) | 100м2 | 1,626 |
| 293 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 1,626 |
| 294 | Улаштування поліуретанових покриттів товщиною 3 мм | 100м2 | 1,626 |
| 295 | На кожний 1 мм зміни товщини поліуретанових покриттів додавати до загальної товщини 5мм | 100м2 | 1,626 |
| 296 | Наливна поліуретанова підлога товщиною 5 мм | м2 | 162,6 |
|  | Тип 5 - 102,8м2 |  |  |
| 297 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | 100м2 | 1,028 |
| 298 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 | 100м2 | 1,028 |
| 299 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші СМ-11 ,кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 1,028 |
|  | Тип 6 - 451,2м2 |  |  |
| 300 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | 100м2 | 4,512 |
| 301 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 | 100м2 | 4,512 |
| 302 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | 100м2 | 4,512 |
| 303 | Лінолеум комерційний гетереогенний, клас 34/43 | м2 | 460,224 |
|  | Тип 7 - 70,1м2 |  |  |
| 304 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | 100м2 | 0,701 |
| 305 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 | 100м2 | 0,701 |
| 306 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші СМ-11 ,кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,701 |
|  | Плінтуси. |  |  |
| 307 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамiчних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | 1 м2 | 36,02 |
| 308 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100м | 6,716 |
| 309 | Улаштування плінтусів дерев'яних | 100м | 0,632 |
|  | Роздiл 12. Водостічна система 1150/110 |  |  |
| 310 | Улаштування жолобiв пiдвiсних | 100м | 1,481 |
| 311 | Ринва пластикова 150мм | м | 148,1 |
| 312 | Муфти ринви пластикова | шт | 49 |
| 313 | Тримач ринви | шт | 246 |
| 314 | Заглушка ринви права | шт | 3 |
| 315 | Заглушка ринви ліва | шт | 3 |
| 316 | Кут ринви зовнішній 90 град. | шт | 6 |
| 317 | Кут ринви внутрішній 90град | шт | 2 |
| 318 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | 100м | 0,929 |
| 319 | Зливний водоприймач 150/110 | шт | 14 |
| 320 | Труба водостічна ПВХ ф110мм | м | 92,9 |
| 321 | Коліно 90мм до водостічної труби пластикової | шт | 42 |
| 322 | Хомут труби пластикової | шт | 93 |
| 323 | Муфти водостічної труби пластикові | шт | 24 |
|  | Роздiл 13. Опорядження фасаду |  |  |
| 324 | Установлення та розбирання зовнiшнiх металевих трубчастих iнвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м ( Фасад біля головного входу) | 100м2 | 11,78 |
|  | Фундамент (С5) |  |  |
| 325 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 2,1 |
|  | Мембрана на весь фундамент по висоті |  |  |
| 326 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар | 100 м2 | 2,55 |
| 327 | Захисна шипована мембрана | м2 | 293,25 |
| 328 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | 100 м2 | 1,845 |
| 329 | Теплоiзоляцiя стiн фундаментів з пiнопласту на клею (184,5м2 товщ. 100мм) | м3 | 18,45 |
| 330 | Плити теплоiзоляцiйнi з пiнопласту екструдованого, товщ. 100 мм | м3 | 18,45 |
| 331 | Розчинова суміш Ceresit СT 83 pro для приклеювання пінополістирольних плит | кг | 1476 |
| 332 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар | 100 м2 | 1,845 |
| 333 | Захисна шипована мембрана | м2 | 212,175 |
| 334 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 2,1 |
|  | Цоколь (С 4) |  |  |
| 335 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 200 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі. | 100 м2 | 1,355 |
| 336 | Плити теплоiзоляцiйнi мiнераловатні щільністю 165 кг/м3 (200мм) | м3 | 28,997 |
|  | Стіни (С1, С2) |  |  |
| 337 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 250 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі. | 100 м2 | 8,72 |
| 338 | Плити теплоiзоляцiйнi мiнераловатні щільністю 135 кг/м3 (250мм) | м3 | 233,26 |
|  | Зовнішні відкоси (С3) |  |  |
| 339 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм | 100 м2 | 2,235 |
| 340 | Плити теплоiзоляцiйнi мiнераловатні 135 кг/м3 (30мм) | м3 | 6,81675 |
| 341 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 750,96 |
| 342 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків на кути будівлі | 100м | 0,4904 |
| 343 | Установлення віконних зливів | 100м | 1,388 |
| 344 | Відливи віконні 400мм | м | 130 |
| 345 | Відливи на слухові вікна. 150мм | м | 8,8 |
|  | Роздiл 14. Вимощення |  |  |
| 346 | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 1,6 |
| 347 | Улаштування вимощення з бетону середньою товщиною покриття 14,0 см | 1м2 | 160 |
| 348 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 22,3 |
| 349 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800 | м3 | 14,9 |
|  | Роздiл 15. Козирки Кр-1, Кр-2, Кр-3 |  |  |
| 350 | Установлення козирків скляних | м2 | 29,6 |
| 351 | Скляний козирьок (6,0мХ1,5м) (покупний виріб) | шт | 1 |
| 352 | Скляний козирьок (3,0мХ1,5м) (покупний виріб) | шт | 4 |
| 353 | Скляний козирьок (2,0мХ1,3м) (покупний виріб) | шт | 1 |
|  | Роздiл 16. Ганок №1 |  |  |
| 354 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група ґрунту 2 ((5,2х2+6,13+5,6х2)х0,4х1, 5+(3,45х2+1,95х2)х0,3х1,02)=19,9м3 | 100 м3 | 0,199 |
| 355 | Улаштування залiзобетонних пiдпiрних стiн i стiн пiдвалiв висотою до 3 м, товщиною до 300 мм (Стіни і сходи) | 100м3 | 0,2452 |
| 356 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,4967 |
| 357 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 10 мм | т | 0,4967 |
| 358 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 6 мм | т | 0,0555 |
| 359 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 5-6 мм | т | 0,0555 |
| 360 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 14,18 |
| 361 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,1643 |
| 362 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 6 мм | т | 0,1643 |
| 363 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм | т | 0,1643 |
| 364 | Ущільнення ґрунту щебенем | 100м2 | 0,709 |
| 365 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800 | м3 | 7,6 |
| 366 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 31 |
| 367 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | 100м2 | 0,109 |
| 368 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | 1 м2 | 33,1425 |
| 369 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,377575 |
| 370 | Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін фасадів | 100м2 | 0,327 |
| 371 | Декоративне штукатурення фасадів | 100м2 | 0,327 |
| 372 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | 100м2 | 0,327 |
| 373 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнiв, гальмових конструкцiй та iн. (Деталі огорожі) | т | 0,174 |
| 374 | Труби з нержавіючої сталі дiаметр 16 мм, товщина стiнки 1,0 мм | м | 74 |
| 375 | Труби з нержавіючої сталі дiаметр 38 мм, товщина стiнки 1,5 мм | м | 108,1 |
| 376 | Установлення металевих огорож з поручнями | 100м | 0,36 |
| 377 | Декоративна накривка СС97И | шт | 38 |
| 378 | Суміш для анкерування Ceresit CX 15 | кг | 19 |
| 379 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,021 |
| 380 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | 100м2 | 0,021 |
|  | Роздiл 17. Ганок №2 |  |  |
| 381 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | 100м2 | 0,05785 |
| 382 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 | 100м2 | 0,05785 |
| 383 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею до 20 м2 (На сходинках) | 100м2 | 0,10179 |
| 384 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,10179 |
| 385 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,10179 |
| 386 | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм | т | 0,042 |
| 387 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 4 мм | т | 0,042 |
| 388 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | 1 м2 | 14,715 |
| 389 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,05785 |
| 390 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | 100м2 | 0,266 |
| 391 | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм | т | 0,154 |
| 392 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 4 мм | т | 0,154 |
| 393 | Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін фасадів | 100м2 | 0,266 |
| 394 | Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цеметно-вапняним розчином, площа до 10 м2 | 100м2 | 0,266 |
| 395 | Декоративне штукатурення фасадів | 100м2 | 0,266 |
| 396 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | 100м2 | 0,266 |
| 397 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнiв, гальмових конструкцiй та iн. (Деталі огорожі) | т | 0,0549 |
| 398 | Труби з нержавіючої сталі дiаметр 16 мм, товщина стiнки 1,0 мм | м | 25,1 |
| 399 | Труби з нержавіючої сталі дiаметр 38 мм, товщина стiнки 1,5 мм | м | 33,6 |
| 400 | Установлення металевих огорож з поручнями | 100м | 0,1225 |
| 401 | Декоративна накривка СС97И | шт | 14 |
| 402 | Суміш для анкерування Ceresit CX 15 | кг | 7 |
|  | Роздiл 18. Ганок №3 |  |  |
| 403 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | 100м2 | 0,05284 |
| 404 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 | 100м2 | 0,05284 |
| 405 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею до 20 м2 (На сходинках) | 100м2 | 0,04896 |
| 406 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,04896 |
| 407 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,04896 |
| 408 | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм | т | 0,0208 |
| 409 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 4 мм | т | 0,0208 |
| 410 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | 1 м2 | 7,416 |
| 411 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,05284 |
| 412 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | 100м2 | 0,123 |
| 413 | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм | т | 0,0832 |
| 414 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 4 мм | т | 0,0832 |
| 415 | Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін фасадів | 100м2 | 0,123 |
| 416 | Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цеметно-вапняним розчином, площа до 10 м2 | 100м2 | 0,123 |
| 417 | Декоративне штукатурення фасадів | 100м2 | 0,123 |
| 418 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | 100м2 | 0,123 |
| 419 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнiв, гальмових конструкцiй та iн. (Деталі огорожі) | т | 0,0403 |
| 420 | Труби з нержавіючої сталі дiаметр 16 мм, товщина стiнки 1,0 мм | м | 17,1 |
| 421 | Труби з нержавіючої сталі дiаметр 38 мм, товщина стiнки 1,5 мм | м | 25 |
| 422 | Установлення металевих огорож з поручнями | 100м | 0,085 |
| 423 | Декоративна накривка СС97И | шт | 10 |
| 424 | Суміш для анкерування Ceresit CX 15 | кг | 5 |
|  | Роздiл 19. Ганок №4 |  |  |
| 425 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,017350 2 |
| 426 | Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів | 100м3 | 0,0198 |
| 427 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 1,22 |
| 428 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,0169 |
| 429 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 6 мм | т | 0,0169 |
| 430 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм | т | 0,0169 |
| 431 | Ущільнення ґрунту щебенем | 100м2 | 0,049176 4 |
| 432 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800 | м3 | 0,8 |
| 433 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 1,9 |
| 434 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | 1 м2 | 3,474 |
| 435 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,02626 |
| 436 | Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін фасадів | 100м2 | 0,024 |
| 437 | Декоративне штукатурення фасадів | 100м2 | 0,024 |
| 438 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | 100м2 | 0,024 |
| 439 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнiв, гальмових конструкцiй та iн. (Деталі огорожі) | т | 0,0252 |
| 440 | Труби з нержавіючої сталі дiаметр 16 мм, товщина стiнки 1,0 мм | м | 16 |
| 441 | Труби з нержавіючої сталі дiаметр 38 мм, товщина стiнки 1,5 мм | м | 14,1 |
| 442 | Установлення металевих огорож з поручнями | 100м | 0,065 |
| 443 | Декоративна накривка СС97И | шт | 8 |
| 444 | Суміш для анкерування Ceresit CX 15 | кг | 4 |
|  | Роздiл 20. Ганок №5 |  |  |
| 445 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група ґрунту 2 (4,8+1,4+2,8+1,4+4,8+2,4)х0, 3х0,9=4,75м3 | 100 м3 | 0,0475 |
| 446 | Улаштування бетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм | 100м3 | 0,057736 |
| 447 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 2,8264 |
| 448 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,0169 |
| 449 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 6 мм | т | 0,169 |
| 450 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм | т | 0,169 |
| 451 | Ущільнення ґрунту щебенем | 100м2 | 0,14132 |
| 452 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800 | м3 | 2,3 |
| 453 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 6,8 |
| 454 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | 1 м2 | 2,268 |
| 455 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,14132 |
| 456 | Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін фасадів | 100м2 | 0,041 |
| 457 | Декоративне штукатурення фасадів | 100м2 | 0,041 |
| 458 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | 100м2 | 0,041 |
| 459 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнiв, гальмових конструкцiй та iн. (Деталі огорожі) | т | 0,0723 |
| 460 | Труби з нержавіючої сталі дiаметр 16 мм, товщина стiнки 1,0 мм | м | 35,3 |
| 461 | Труби з нержавіючої сталі дiаметр 38 мм, товщина стiнки 1,5 мм | м | 49,4 |
| 462 | Установлення металевих огорож з поручнями | 100м | 0,19 |
| 463 | Декоративна накривка СС97И | шт | 12 |
| 464 | Суміш для анкерування Ceresit CX 15 | кг | 6 |
|  | Роздiл 21. Пандус ПБ-1 |  |  |
|  | ФУНДАМЕНТ Ф-1 |  |  |
| 465 | Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,01 |
| 466 | Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м | 100м3 | 0,0203 |
| 467 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 6 мм | т | 0,0291 |
| 468 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,0375 |
| 469 | Виготовлення закладних деталей ЗД-1 (12шт) | т | 0,117594 24 |
| 470 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,032394 24 |
| 471 | Сталь листова товщ. 10мм | т | 0,0852 |
| 472 | Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг | т | 0,117594 24 |
|  | ПАНДУС |  |  |
| 473 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | 1т | 0,4219 |
| 474 | Швелери N14 | т | 0,4219 |
| 475 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,136 |
| 476 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (За два рази) | 100м2 | 0,136 |
| 477 | Улаштування перекриттів по стальних балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною до 100 мм | 100м3 | 0,029 |
| 478 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,13764 |
| 479 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т | 0,13764 |
| 480 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 6 мм | т | 0,03219 |
| 481 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм | т | 0,03219 |
| 482 | Улаштування покриття протиковзним покриттям "Тетра". площею покриття понад 10 м2 | 100м2 | 0,253 |
| 483 | Покриття протиковзне ПВХ типу "Тетра" | м2 | 25,806 |
| 484 | Дюбель з шурупом 6х60 | шт | 258 |
|  | ОГОРОЖЕННЯ ОГ-1 |  |  |
| 485 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнiв, гальмових конструкцiй та iн. (Деталі огорожі) | т | 0,1629 |
| 486 | Труби з нержавіючої сталі дiаметр 16 мм, товщина стiнки 1,0 мм | м | 72 |
| 487 | Труби з нержавіючої сталі дiаметр 38 мм, товщина стiнки 1,5 мм | м | 100,34 |
| 488 | Установлення металевих огорож з поручнями з твердолистяних порід | 100м | 0,35 |
| 489 | Декоративна накривка СС97И | шт | 41 |
| 490 | Суміш для анкерування Ceresit CX 15 | кг | 10 |
|  | Роздiл 22. Світловий приямок СП-1 (1шт) |  |  |
| 491 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,0146 |
| 492 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 0,3 |
| 493 | Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 50 мм у траншеї без розпорів | 100м | 0,005 |
| 494 | Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів | 100м3 | 0,0205 |
| 495 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | 100 м2 | 0,093375 |
| 496 | Ущiльнення грунту щебенем низ приямку. | 100м2 | 0,0124 |
| 497 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 0,124 |
| 498 | Улаштування цементних покриттів площею до 10 м2 | 100м2 | 0,0124 |
| 499 | Залізнення цементних покриттів | м2 | 1,24 |
| 500 | Виготовлення металевих елементів приямку | т | 0,0278 |
| 501 | Труби сталевi профільні 40Х20Х2,5мм | тн | 0,0155 |
| 502 | Труби сталевi профільні 25Х25Х2,0мм | тн | 0,0081 |
| 503 | Кутник 40ммХ40ммХ3мм | т | 0,0038 |
| 504 | Сталь листова, товщина 4мм | т | 0,0004 |
| 505 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,017968 |
| 506 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (За два рази) | 100м2 | 0,017968 |
| 507 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | 1т | 0,0278 |
| 508 | Анкер розпірний М8Х10Х80мм | шт | 4 |
| 509 | Улаштування покриття з полікарбонату тільки скатів | 100м2 | 0,02255 |
| 510 | Монолітний полікарбонат 3,0мм | м2 | 2,255 |
| 511 | Профіль для полікарбонату П-подібний | м | 4,25 |
| 512 | Саморіз для металочерепиці по металу 4,8, Х16мм | шт | 23 |
|  | Роздiл 23. Приямок СП-2 (1шт) |  |  |
| 513 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,0073 |
| 514 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 0,3 |
| 515 | Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 50 мм у траншеї без розпорів | 100м | 0,005 |
| 516 | Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів | 100м3 | 0,0151 |
| 517 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | 100 м2 | 0,068475 |
| 518 | Ущiльнення грунту щебенем низ приямку. | 100м2 | 0,0124 |
| 519 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 0,124 |
| 520 | Улаштування цементних покриттів площею до 10 м2 | 100м2 | 0,0124 |
| 521 | Залізнення цементних покриттів | м2 | 1,24 |
| 522 | Виготовлення металевих елементів приямку | т | 0,032 |
| 523 | Труби сталевi профільні 40Х20Х2,5мм | тн | 0,0197 |
| 524 | Труби сталевi профільні 25Х25Х2,0мм | тн | 0,0081 |
| 525 | Кутник 40ммХ40ммХ3мм | т | 0,0038 |
| 526 | Сталь листова, товщина 4мм | т | 0,0004 |
| 527 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,020488 |
| 528 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (За два рази) | 100м2 | 0,020488 |
| 529 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | 1т | 0,032 |
| 530 | Анкер розпірний М8Х10Х80мм | шт | 4 |
| 531 | Улаштування покриття з полікарбонату тільки скатів | 100м2 | 0,02255 |
| 532 | Монолітний полікарбонат 3,0мм | м2 | 2,255 |
| 533 | Профіль для полікарбонату П-подібний | м | 4,25 |
| 534 | Саморіз для металочерепиці по металу 4,8, Х16мм | шт | 23 |
|  | Роздiл 24. Приямок СП-3 (1шт) |  |  |
| 535 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,0083 |
| 536 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 0,4 |
| 537 | Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 50 мм у траншеї без розпорів | 100м | 0,005 |
| 538 | Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів | 100м3 | 0,02 |
| 539 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | 100 м2 | 0,076725 |
| 540 | Ущiльнення грунту щебенем низ приямку. | 100м2 | 0,0164 |
| 541 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 0,164 |
| 542 | Улаштування цементних покриттів площею до 10 м2 | 100м2 | 0,0164 |
| 543 | Залізнення цементних покриттів | м2 | 1,64 |
| 544 | Виготовлення металевих елементів приямку | т | 0,03245 |
| 545 | Труби сталевi профільні 40Х20Х2,5мм | тн | 0,0214 |
| 546 | Труби сталевi профільні 25Х25Х2,0мм | тн | 0,0059 |
| 547 | Кутник 40ммХ40ммХ3мм | т | 0,0047 |
| 548 | Сталь листова, товщина 4мм | т | 0,00045 |
| 549 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,021456 |
| 550 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (За два рази) | 100м2 | 0,021456 |
| 551 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | 1т | 0,03245 |
| 552 | Анкер розпірний М8Х10Х80мм | шт | 5 |
| 553 | Улаштування покриття з полікарбонату тільки скатів | 100м2 | 0,02805 |
| 554 | Монолітний полікарбонат 3,0мм | м2 | 2,805 |
| 555 | Профіль для полікарбонату П-подібний | м | 4,75 |
| 556 | Саморіз для металочерепиці по металу 4,8, Х16мм | шт | 28 |
|  | Роздiл 25. Приямок СП-4 (1шт) |  |  |
| 557 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,0083 |
| 558 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 0,4 |
| 559 | Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 50 мм у траншеї без розпорів | 100м | 0,005 |
| 560 | Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів | 100м3 | 0,018 |
| 561 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | 100 м2 | 0,062775 |
| 562 | Ущiльнення грунту щебенем низ приямку. | 100м2 | 0,0164 |
| 563 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 0,164 |
| 564 | Улаштування цементних покриттів площею до 10 м2 | 100м2 | 0,0164 |
| 565 | Залізнення цементних покриттів | м2 | 1,64 |
| 566 | Виготовлення металевих елементів приямку | т | 0,03405 |
| 567 | Труби сталевi профільні 40Х20Х2,5мм | тн | 0,023 |
| 568 | Труби сталевi профільні 25Х25Х2,0мм | тн | 0,0059 |
| 569 | Кутник 40ммХ40ммХ3мм | т | 0,0047 |
| 570 | Сталь листова, товщина 4мм | т | 0,00045 |
| 571 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,022416 |
| 572 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (За два рази) | 100м2 | 0,022416 |
| 573 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | 1т | 0,03405 |
| 574 | Анкер розпірний М8Х10Х80мм | шт | 5 |
| 575 | Улаштування покриття з полікарбонату тільки скатів | 100м2 | 0,02805 |
| 576 | Монолітний полікарбонат 3,0мм | м2 | 2,805 |
| 577 | Профіль для полікарбонату П-подібний | м | 4,75 |
| 578 | Саморіз для металочерепиці по металу 4,8, Х16мм | шт | 28 |
|  | Роздiл 26. Приямок СП-5 (1шт) |  |  |
| 579 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,0083 |
| 580 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 0,4 |
| 581 | Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 50 мм у траншеї без розпорів | 100м | 0,005 |
| 582 | Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів | 100м3 | 0,017 |
| 583 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | 100 м2 | 0,06045 |
| 584 | Ущiльнення грунту щебенем низ приямку. | 100м2 | 0,0164 |
| 585 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 0,164 |
| 586 | Улаштування цементних покриттів площею до 10 м2 | 100м2 | 0,0164 |
| 587 | Залізнення цементних покриттів | м2 | 1,64 |
| 588 | Виготовлення металевих елементів приямку | т | 0,03695 |
| 589 | Труби сталевi профільні 40Х20Х2,5мм | тн | 0,0259 |
| 590 | Труби сталевi профільні 25Х25Х2,0мм | тн | 0,0059 |
| 591 | Кутник 40ммХ40ммХ3мм | т | 0,0047 |
| 592 | Сталь листова, товщина 4мм | т | 0,00045 |
| 593 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,024096 |
| 594 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (За два рази) | 100м2 | 0,024096 |
| 595 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | 1т | 0,03695 |
| 596 | Анкер розпірний М8Х10Х80мм | шт | 5 |
| 597 | Улаштування покриття з полікарбонату тільки скатів | 100м2 | 0,02805 |
| 598 | Монолітний полікарбонат 3,0мм | м2 | 2,805 |
| 599 | Профіль для полікарбонату П-подібний | м | 4,75 |
| 600 | Саморіз для металочерепиці по металу 4,8, Х16мм | шт | 28 |
|  | Роздiл 27. Пожежна драбина П-1 (1шт.) |  |  |
| 601 | Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею | т | 0,2314 |
| 602 | Кутник 75ммХ75ммХ6мм | т | 0,152048 |
| 603 | Кутник 50ммХ50ммХ5мм | т | 0,026728 |
| 604 | Сталь листова 200ммХ120мм, товщина 6 мм | т | 0,011752 |
| 605 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм | т | 0,040976 |
| 606 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,093143 136 |
| 607 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (За два рази) | 100м2 | 0,093143 136 |
| 608 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т | 1т | 0,2314 |
| 609 | Анкер 10Х90мм | шт | 20 |
| 610 | Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій | 100м2 | 0,093143 136 |
| 611 | Протипожежний засіб Ендотерм ХТ-150 | кг | 10,83255 |
|  | Роздiл 28. Драбина ДД-1 (4шт) |  |  |
| 612 | Улаштування дерев'яних внутрішньоквартирних сходів без підшивання | м2 | 3,416 |
| 613 | Дошка 40Х160мм строгані | м3 | 0,1 |
| 614 | Бруски 40Х40мм строгані | м3 | 0,013 |
| 615 | Дошка 60Х180мм строгані | м3 | 0,049 |
| 616 | Дошка 40Х180мм строгані | м3 | 0,145 |
| 617 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах | 100м2 | 0,185984 |
|  | Роздiл 29. Підсилення стін спортзалу |  |  |
|  | ВУЗОЛ А |  |  |
| 618 | Посилення цегляних стін металевими тяжами | 1 т | 0,265 |
| 619 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 20 мм (Тяж) | т | 0,1857 |
| 620 | Швелери N16 | т | 0,0398 |
| 621 | Стяжна муфта дiам. 20 мм | шт | 4 |
| 622 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм | м | 4 |
| 623 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 20-22 мм | т | 0,0006 |
| 624 | Шайби | т | 0,00025 |
| 625 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-0119 | 100м2 | 0,062125 6 |
| 626 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | 100м2 | 0,062125 6 |
| 627 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 0,015 |
| 628 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | 100м2 | 0,015 |
|  | ПІДСИЛЕННЯ ЗОВНІШНІХ СТІН В МІСЦЯХ ОПОРУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК |  |  |
| 629 | Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій | 100м | 0,24 |
| 630 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | 100м2 | 0,96 |
| 631 | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 380 мм | 100шт | 0,04 |
| 632 | Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2 | м3 | 0,12 |
| 633 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,0056 |
| 634 | (Демонтаж) Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонтi конструкцiй | 100м | 0,24 |
|  | Роздiл 30. Стіни і перегородки, перемички |  |  |
| 635 | Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 | 100 м2 | 4,922 |
| 636 | Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1- 1 вип.1 | шт | 13 |
| 637 | Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1- 1 вип.1 | шт | 14 |
| 638 | Перемички з/б марки 2ПБ30-4 серія 1.038.1- 1 вип.1 | шт | 1 |
| 639 | Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038. 1-1 вип.1 | шт | 6 |
|  | Металеві перемички ПМ-1 -2шт |  |  |
| 640 | Посилення цегляних стін металевими розвантажувальними балками | 1 т | 0,15952 |
| 641 | Швелери N24 iз сталi марки 18пс | т | 0,14592 |
| 642 | Сталь листова товщина 6 мм | т | 0,0084 |
| 643 | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 16-[18] мм | т | 0,0032 |
| 644 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,0007 |
| 645 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | 100м2 | 0,0146 |
|  | Металева перемичка ПМ-1а - 6шт |  |  |
| 646 | Посилення цегляних стін металевими розвантажувальними балками | 1 т | 0,5232 |
| 647 | Швелери N24 iз сталi марки 18пс | т | 0,4812 |
| 648 | Сталь листова товщина 6 мм | т | 0,0252 |
| 649 | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 16-[18] мм | т | 0,0147 |
| 650 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм | т | 0,0021 |
| 651 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | 100м2 | 0,048 |
|  | Металева перемичка ПМ-2 - 3шт |  |  |
| 652 | Посилення цегляних стін металевим каркасом | 1 т | 0,0345 |
| 653 | Кутник 75ммХ75ммХ6мм | т | 0,0345 |
| 654 | (Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т | 100шт | 0,02 |
| 655 | (Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т (Демонтаж існуючої з/б перемички під встановленими перемичками ПМ-1, ПМ- 2, Пм-1а) | 100шт | 0,11 |
| 656 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли під встановленими перемичками ПМ-1, ПМ-2 та розширення прорізів. | 10 м3 | 0,223 |
|  | Роздiл 31. Обладнання санвузла для маломобільних груп населення |  |  |
| 657 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо | 10шт | 0,8 |
| 658 | Відбійна труба під умивальник | шт | 1 |
| 659 | Поручень папольно-настінний | шт | 1 |
| 660 | Поручень настінний | шт | 1 |
| 661 | Вiшак на 3 гачка | шт | 1 |
| 662 | Гак для милиць | шт | 1 |
| 663 | Поручень настінний відкидний | шт | 1 |
| 664 | Дзеркало поворотне | шт | 1 |
| 665 | Інформаційна табличка позначена піктограмою МСД | шт | 1 |
|  | Роздiл 32. Декоративні елементи фасаду |  |  |
|  | Декоративний елемент фасаду Дк-1 - (35шт) |  |  |
| 666 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 1,4392 |
| 667 | Труба профільна прямокутна 100х50х4 | т | 1,32076 |
| 668 | Кутник 63ммХ63ммХ5мм | т | 0,19663 |
| 669 | Сталь листова товщ. 4 мм | т | 0,008162 |
| 670 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,53193 |
| 671 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | 100м2 | 0,53193 |
| 672 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | 1т | 1,4392 |
| 673 | Анкер з гайкою під ключ 8Х150мм | шт | 350 |
| 674 | Обшивання каркасних стін плитами фіброцементними | 100 м2 | 0,525 |
| 675 | Плити фіброцементні товщ 8,0мм | м2 | 53,8125 |
|  | Декоративний елемент фасаду Дк-2 - (35шт) |  |  |
| 676 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 1,4392 |
| 677 | Труба профільна прямокутна 100х50х4 | т | 1,32076 |
| 678 | Кутник 63ммХ63ммХ5мм | т | 0,19663 |
| 679 | Сталь листова товщ. 4 мм | т | 0,008162 |
| 680 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,53193 |
| 681 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | 100м2 | 0,53193 |
| 682 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | 1т | 1,4392 |
| 683 | Анкер з гайкою під ключ 8Х150мм | шт | 350 |
| 684 | Обшивання каркасних стін плитами фіброцементними | 100 м2 | 0,525 |
| 685 | Плити фіброцементні товщ 8,0мм | м2 | 53,8125 |
|  | Декоративний елемент фасаду Дк-3 - (4шт) |  |  |
| 686 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,7148 |
| 687 | Труба профільна прямокутна 100х50х4 | т | 0,672888 |
| 688 | Кутник 63ммХ63ммХ5мм | т | 0,080984 |
| 689 | Сталь листова товщ. 4 мм | т | 0,003816 |
| 690 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,229003 2 |
| 691 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | 100м2 | 0,229003 2 |
| 692 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | 1т | 0,7148 |
| 693 | Анкер з гайкою під ключ 8Х150мм | шт | 72 |
| 694 | Обшивання каркасних стін плитами фіброцементними | 100 м2 | 0,3204 |
| 695 | Плити фіброцементні товщ 8,0мм | м2 | 32,841 |
|  | Роздiл 33. Інші роботи |  |  |
| 696 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 3,4897 |
| 697 | Перевезення сміття до 5 км | т | 348,97 |

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на електротехнічні рішення (2936-20-24 ЕТР.СО)

| № | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Роздiл 1. Електротехнічне обладнання (демонтаж) |  |  |
| 1 | Демонтаж групових щитків | 100шт | 0,14 |
| 2 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | 100шт | 1,27 |
| 3 | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 1,16 |
|  | Роздiл 2. Силове електроустаткування |  |  |
|  | УНІВЕРСАЛЬНИЙ МЕТАЛЕВИЙ КОРПУС 600Х400Х200 ІР 54 ЕХІМ: З ЛІЧИЛЬНИКОМ 3х220/380В, 5(10А), NIK-2003 (ІСНУЮЧИЙ); ВВІДНИМ ВИМИКАЧЕМ ВА-2004N/250 3р Ір=160А; ТРАНСФОРМАТОРАМИ СТРУМУ Т-0,66 150/5-3шт; ВИМИКАЧАМИ НА ЛІНІЯХ. - 1шт |  |  |
| 4 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | 1 шафа | 1 |
| 5 | Установлення електролічильників побутових трифазових | шт | 1 |
| 6 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,16 |
| 7 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | 100шт | 0,04 |
| 8 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А | 100шт | 0,01 |
|  | Матеріали і обладнання |  |  |
| 9 | Універсальний металевий корпус 600Х400Х200 ІР 54 ЕХІМ | шт | 1 |
| 10 | ВА-2004N/250 3р Ір=160А | шт | 1 |
| 11 | ВА63-3В Ір=32А (з незалежним розчіплювачем) | шт | 1 |
| 12 | ВА2017 3р Ір=32А | шт | 3 |
| 13 | Вимикач автоматичний ВА-2017 3р Ір=25А | шт | 3 |
| 14 | ВА2017 1р Ір=25А | шт | 1 |
| 15 | ВА-2017 3р Ір=16А | шт | 3 |
| 16 | ВА-2017 1р Ір=16А | шт | 5 |
| 17 | ВА2017 1р Ір=10А | шт | 1 |
| 18 | ДВ-2002 Ін=25А Іут=30мА | шт | 5 |
| 19 | Трансформатор струму Т-0,66 150/5 | шт | 3 |
|  | ЩИТ З З ЛІЧИЛЬНИКОМ 3х220/380В, 5(10А), NIK-2301 (ІСНУЮЧИЙ);ВВІДНИМ ВИМИКАЧЕМ ВА 2004N/125 Ір=100А І ВИМИКАЧАМИ НА ЛІНІЯХ. (ШМР-3Ф-Н-24) - 1шт |  |  |
| 20 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | 1 шафа | 1 |
| 21 | Установлення електролічильників побутових трифазових | шт | 1 |
| 22 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | 100шт | 0,06 |
| 23 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,01 |
|  | Матеріали і обладнання |  |  |
| 24 | Щит ШМР-3Ф-Н-24 | шт | 1 |
| 25 | ВА-2004N/125 3р Ір=100А | шт | 1 |
| 26 | ВА-2003 3р Ір=80А | шт | 1 |
| 27 | ВА2017 3р Ір=40А | шт | 1 |
| 28 | ВА2017 3р Ір=32А | шт | 2 |
| 29 | ВА2017 1р Ір=10А | шт | 1 |
| 30 | Вимикач автоматичний ВА-63-3В Ір=63А (з незалежним розщіплювачем) | шт | 1 |
|  | ЩИТ З З ЛІЧИЛЬНИКОМ 3х220/380В, 5(80)А, NIK-2300 (ІСНУЮЧИЙ);ВВІДНИМ ВИМИКАЧЕМ ВА 2004N/125 Ір=50А І ВИМИКАЧАМИ НА ЛІНІЯХ. (ШМР-3Ф-Н-12) - 1шт |  |  |
| 31 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | 1 шафа | 1 |
| 32 | Установлення електролічильників побутових трифазових | шт | 1 |
| 33 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | 100шт | 0,02 |
| 34 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,01 |
|  | Матеріали і обладнання |  |  |
| 35 | Щит ШМР-3Ф-Н-12 | шт | 1 |
| 36 | ВА-2004N/125 3р Ір=50А | шт | 1 |
| 37 | ВА2017 3р Ір=32А | шт | 1 |
| 38 | Вимикач автоматичний ВА-63-3В Ір=25А (з незалежним розщіплювачем) | шт | 1 |
|  | ЩИТ З ВИМИКАЧАМИ НА ЛІНІЯХ (ШМР-24В - 1ШТ) |  |  |
| 39 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |
| 40 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,1 |
|  | Матеріали і обладнання |  |  |
| 41 | Щит ШМР-24В | шт | 1 |
| 42 | ВА-2017 1р Ір=16А | шт | 3 |
| 43 | ВА2017 1р Ір=10А | шт | 1 |
| 44 | Автоматичний вимикач деференційний ДВ- 2002 1р 16А, 30мА | шт | 6 |
|  | ЩИТ З ВВІДНИМ ВИМИКАЧЕМ ВА-2017 3р Ір=25А І ВИМИКАЧАМИ НА ЛІНІЯХ (ШМР- 24В) - 1ШТ |  |  |
| 45 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |
| 46 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,09 |
|  | Матеріали і обладнання |  |  |
| 47 | Щит ШМР-24В | шт | 1 |
| 48 | Вимикач автоматичний ВА-2017 3р Ір=25А | шт | 1 |
| 49 | ВА-2017 1р Ір=16А | шт | 3 |
| 50 | ВА2017 1р Ір=10А | шт | 1 |
| 51 | Автоматичний вимикач деференційний ДВ- 2002 1р 16А, 30мА | шт | 4 |
|  | ЩИТ З ВВІДНИМ ВИМИКАЧЕМ ВА-2017 3р Ір=63А І ВИМИКАЧАМИ НА ЛІНІЯХ (ШМР- 36В) - 1ШТ |  |  |
| 52 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |
| 53 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,12 |
| 54 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | 100шт | 0,02 |
|  | Матеріали і обладнання |  |  |
| 55 | Щит ШМР-36В | шт | 1 |
| 56 | Вимикач автоматичний ввідний ВА-2017 3р Ір=63А | шт | 1 |
| 57 | ВА-2017 1р Ір=16А | шт | 3 |
| 58 | ВА2017 1р Ір=10А | шт | 1 |
| 59 | Автоматичний вимикач деференційний ДВ- 2002 1р 16А, 30мА | шт | 8 |
| 60 | Вимикач автоматичний ВА63-3В Ір=50А (з незалежним розщіплювачем) | шт | 1 |
|  | ЩИТ З ВВІДНИМ ВИМИКАЧЕМ ВА-2017 3р Ір=25А І ВИМИКАЧАМИ НА ЛІНІЯХ (ШМР- 24В) - 1ШТ |  |  |
| 61 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |
| 62 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,08 |
|  | Матеріали і обладнання |  |  |
| 63 | Щит ШМР-24В | шт | 1 |
| 64 | Вимикач автоматичний ВА-2017 3р Ір=25А | шт | 1 |
| 65 | ВА-2017 1р Ір=16А | шт | 3 |
| 66 | ВА2017 1р Ір=10А | шт | 1 |
| 67 | Автоматичний вимикач деференційний ДВ- 2002 1р 16А, 30мА | шт | 3 |
|  | ЩИТ З ВВІДНИМ ВИМИКАЧЕМ ВА-2017 3р Ір=32А І ВИМИКАЧАМИ НА ЛІНІЯХ (ШМР- 36В) - 1ШТ |  |  |
| 68 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |
| 69 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,13 |
| 70 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | 100шт | 0,01 |
|  | Матеріали і обладнання |  |  |
| 71 | Щит ШМР-36В | шт | 1 |
| 72 | ВА2017 3р Ір=32А | шт | 1 |
| 73 | Вимикач автоматичний ВА-2017 3р Ір=25А | шт | 1 |
| 74 | ВА-2017 1р Ір=16А | шт | 3 |
| 75 | ВА2017 1р Ір=10А | шт | 2 |
| 76 | Автоматичний вимикач деференційний ДВ- 2002 1р 16А, 30мА | шт | 7 |
|  | ЩИТ З ВИМИКАЧАМИ НА ЛІНІЯХ (ШМР-12В - 1ШТ) |  |  |
| 77 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |
| 78 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,04 |
|  | Матеріали і обладнання |  |  |
| 79 | Щит ШМР-12В | шт | 1 |
| 80 | ВА-2017 1р Ір=16А | шт | 1 |
| 81 | Автоматичний вимикач деференційний ДВ- 2002 1р 16А, 30мА | шт | 3 |
|  | ЩИТ З ВИМИКАЧАМИ НА ЛІНІЯХ (ШМР-12В - 1ШТ) |  |  |
| 82 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |
| 83 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,02 |
|  | Матеріали і обладнання |  |  |
| 84 | Щит ШМР-12В | шт | 1 |
| 85 | Вимикач автоматичний ВА-2017 3р Ір=25А | шт | 1 |
| 86 | ВА-2017 1р Ір=16А | шт | 1 |
|  | ЩИТ З ВИМИКАЧАМИ НА ЛІНІЯХ (ШМР-12В - 1ШТ) |  |  |
| 87 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |
| 88 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,03 |
|  | Матеріали і обладнання |  |  |
| 89 | Щит ШМР-12В | шт | 1 |
| 90 | ВА-2017 3р Ір=16А | шт | 1 |
| 91 | ВА2017 1р Ір=10А | шт | 2 |
|  | ЩИТ З ВИМИКАЧАМИ НА ЛІНІЯХ (ШМР-12В - 1ШТ) |  |  |
| 92 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |
| 93 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,03 |
| 94 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | 100шт | 0,01 |
|  | Матеріали і обладнання |  |  |
| 95 | Щит ШМР-12В | шт | 1 |
| 96 | ВА2017 3р Ір=40А | шт | 1 |
| 97 | ВА-2017 3р Ір=16А | шт | 1 |
| 98 | ВА2017 1р Ір=10А | шт | 2 |
|  | ЩИТ ЗВВІДНИМ ВИМИКАЧЕМ ВА 2017-3р Ір=50А І ВИМИКАЧАМИ НА ЛІНІЯХ (ШМР- 12В - 1ШТ) |  |  |
| 99 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |
| 100 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,02 |
| 101 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | 100шт | 0,02 |
|  | Матеріали і обладнання |  |  |
| 102 | Щит ШМР-12В | шт | 1 |
| 103 | ВА2017 3р Ір=50А | шт | 1 |
| 104 | ВА2017 3р Ір=40А | шт | 1 |
| 105 | ВА-2017 3р Ір=16А | шт | 1 |
| 106 | ВА2017 1р Ір=10А | шт | 1 |
| 107 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,93 |
| 108 | Розетка штепсельна двохполюсна з третім заземляючим контактом 220В, 10А, для схованого монтажу | шт | 5 |
| 109 | Розетка штепсельна двохполюсна з третім заземляючим контактом 220В, 10А, для схованого монтажу із захисною шторкою | шт | 63 |
| 110 | Розетка штепсельна двохполюсна з третім заземляючим контактом 220В, 10А, для схованого монтажу подвійна | шт | 24 |
| 111 | Розетка комп'ютерна RJ45 | шт | 1 |
| 112 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | 100шт | 0,09 |
| 113 | Розетка штепсельна бризкозахищена 220В ІР54 | шт | 9 |
|  | Роздiл 3. Кабелі і провода |  |  |
| 114 | Затягування першого проводу перерiзом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | 100м | 9,39 |
| 115 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби | 100м | 2,9 |
| 116 | Затягування першого проводу перерiзом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби | 100м | 0,92 |
| 117 | Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні | 100м | 19,58 |
| 118 | Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах | 100м | 0,2 |
| 119 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах (Для інтернет кабелю) | 100м | 0,15 |
|  | МАТЕРІАЛИ НЕ ВРАХОВАНІ В РОЗЦІНКАХ |  |  |
| 120 | Провід ВВГ нгд - 4Х70,0 мм2 | м | 15 |
| 121 | Провід ВВГ нгд - 5Х16,0 мм2 | м | 25 |
| 122 | Провід ВВГ нгд - 5Х10,0 мм2 | м | 65 |
| 123 | Кабель ВВГ нгд 5Х6мм2 | м | 97 |
| 124 | Кабель ВВГ нгд 5Х4 мм2 | м | 103 |
| 125 | Провід ВВГ нгд - 5Х2,5мм2 | м | 84 |
| 126 | Кабель ВВГ нгд 3Х4 мм2 | м | 8 |
| 127 | Провід ВВГ нгд -3Х2,5мм2 | м | 982 |
| 128 | Кабель ВВГ3Х1,5мм2 | м | 1730 |
| 129 | Кабель ВВГ2Х1,5мм2 | м | 170 |
| 130 | Коробка розгалужувальна | шт | 195 |
| 131 | Кабелi силові з мідними жилами пер.3Х2, 5мм2 (КМЖ) | м | 20 |
| 132 | Кабелі для інтернету UTP 5е | 1000м | 0,015 |
|  | Роздiл 4. Монтажні вироби і труби |  |  |
| 133 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях | 100м | 0,07 |
| 134 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 7 |
| 135 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях | 100м | 0,05 |
| 136 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 5 |
| 137 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, | 100м | 10,31 |
| 138 | Труба ПВХ гофрована D20мм | м.п | 939 |
| 139 | Труба ПВХ гофрована D25мм | м.п | 92 |
| 140 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм. | 100м | 2 |
| 141 | Труба ПВХ гофрована D32мм | м.п | 200 |
| 142 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм. | 100м | 0,9 |
| 143 | Труба ПВХ гофрована D40 | м.п | 65 |
| 144 | Труба ПВХ гофрована D50мм | м.п | 25 |
| 145 | Установлення дзвоників електричних з кнопкою | 100к-т | 0,01 |
| 146 | Система виклику для інвалідів, в комплекті: 1 кнопка виклику для інвалідів, приймач сигналу без екрану. (BELFIX-SET-HELP 2) | шт | 1 |
|  | Роздiл 5. Заземлення |  |  |
| 147 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | 100м | 0,8 |
| 148 | Кабель ВВГ1Х4мм2 | м | 80 |
|  | Роздiл 6. Світлотехнічне обладнання |  |  |
| 149 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт | 100шт | 0,41 |
| 150 | Свiтлодіодна LED панель 40,0W 220В 600Х600Х8,5 ІР20 6500К | шт | 41 |
| 151 | Кріплення для світлодіодної панелі | к-т | 41 |
| 152 | Драйвер для світлодіодної панелі | шт | 41 |
| 153 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт | 100шт | 1,35 |
| 154 | Свiтильник растровий накладний на чотири люмінісцентні лампи потужністю 18Вт кожна | шт | 135 |
| 155 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт | 100шт | 0,15 |
| 156 | Решітка для свiтильника ЛПО 2Х36 | шт | 15 |
| 157 | Свiтильник стельовий на дві люмінісцентні лампи потужністю растровий накладний на чотири люмінісцентні лампи потужністю 36Вт кожна (ЛПО 2Х36) | шт | 15 |
| 158 | Монтаж патрона підвісного для ламп розжарювання | 100шт | 0,15 |
| 159 | Свiтильник стельовий з лампою розжарювання потужністю по 100Вт, НПП 03- 100-001 | шт | 15 |
| 160 | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання | 100шт | 0,04 |
| 161 | Свiтильник настінний з лампою розжарювання потужністю по 100Вт, НПП 03- 100-001 | шт | 4 |
| 162 | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання | 100шт | 0,6 |
| 163 | Свiтильник баннік LED-WPR-10W 1000Lm 6500 K IP44 круг | шт | 60 |
| 164 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | 100шт | 0,15 |
| 165 | Свiтильники для аварійного освітлення з вбудованим акумулятором LED потужністю 4Вт | шт | 15 |
| 166 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,83 |
| 167 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки одноклавішний | шт | 83 |
| 168 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | 100шт | 0,2 |
| 169 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки 2-х клавішний | шт | 20 |
| 170 | Лампи люмінесцентні 220В, 36Вт | 10шт | 3 |
| 171 | Лампи люмінесцентні 220В, 18Вт | 10шт | 54 |
| 172 | LED лампа 220 В, 9Вт | шт | 19 |

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на сантехнічні роботи (водопровід і каналізація) (2936-20-24 ВК.СО)

| № | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Роздiл 1. В1,ТЗ |  |  |
| 1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | 2,7 |
| 2 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм | м | 270 |
| 3 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 84 |
| 4 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 117 |
| 5 | Хомут із шурупом діам. 20 мм | шт | 270 |
| 6 | Крани кульові діаметр 15 мм 1,6МПа, 80гр. | шт | 114 |
| 7 | Крани кульові діаметр 20 мм 1,6МПа, 80гр. | шт | 2 |
| 8 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | 100м | 0,8 |
| 9 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм | м | 80 |
| 10 | Трійник із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 2 |
| 11 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм | шт | 8 |
| 12 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 12 |
| 13 | Хомут із шурупом діам. 25 мм | шт | 80 |
| 14 | Кран кульовий діаметром 25 мм | шт | 1 |
| 15 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | 100м | 0,05 |
| 16 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм | м | 5 |
| 17 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х25 мм | шт | 1 |
| 18 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 2 |
| 19 | Хомут із шурупом діам. 32 мм | шт | 5 |
| 20 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм | фільтр | 12 |
| 21 | Фiльтри для очищення води дiаметром 15 мм 1,6МПа, 80гр. | шт | 11 |
| 22 | Фiльтри для очищення води дiаметром 25 мм | шт | 1 |
| 23 | Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром до 25 мм | клапан | 11 |
| 24 | Клапан запобіжний Ду15 мм (17с 7нж) | шт | 11 |
| 25 | З'єднувач з американкою, PP-R.D = 20х1/2" мм, В | шт | 6 |
| 26 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | 100м | 3,55 |
| 27 | Теплоізоляція із вспіненого поліетилену товщ 6мм С22 | м.п | 270 |
| 28 | Теплоізоляція із вспіненого поліетилену товщ 6мм С28 | м.п | 80 |
| 29 | Теплоізоляція із вспіненого поліетилену товщ 6мм С36 | м.п | 5 |
| 30 | Установлення змішувачів | 10шт | 3,4 |
| 31 | Змішувачі для умивальників, См-Ум-НКСА, настольні, з нижньою камерою змішування та аератором | комплект | 33 |
| 32 | Змішувачі загальні для ванн та умивальників, См-ВУ-ШлР, з душовою сіткою на гнучкому шланзі, із золотниково-кривошипним перемикачем | комплект | 1 |
| 33 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | 10к-т | 1,1 |
| 34 | Електричний водонагрівач на 10л | шт | 2 |
| 35 | Електричний водонагрівач на 15л | шт | 4 |
| 36 | Електричний водонагрівач на 50л | шт | 2 |
| 37 | Електричний водонагрівач на 100л (ELECTROLUX EWN 100) | шт | 3 |
|  | Роздiл 2. К1 |  |  |
| 38 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | 100м | 0,7 |
| 39 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм | м | 70 |
| 40 | Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм | шт | 42 |
| 41 | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм | шт | 15 |
| 42 | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм | шт | 12 |
| 43 | Прочистка дiам. 100 мм | шт | 14 |
| 44 | Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм | шт | 5 |
| 45 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | 100м | 1,05 |
| 46 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм | м | 105 |
| 47 | Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 76 |
| 48 | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм | шт | 24 |
| 49 | Прочистка 50 мм | шт | 16 |
| 50 | Установлення трапів діаметром 50 мм | 10к-т | 0,3 |
| 51 | Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів (Герметизація випуску) | шт | 2 |
|  | Роздiл 3. Сантехнічне обладнання |  |  |
| 52 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | 10к-т | 2,4 |
| 53 | Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір 400-500х300х135 мм | комплект | 8 |
| 54 | Умивальники напівфарфорові та фарфорові з верхньою камерою змішування, кронштейном, сифоном пляшковим латунним та випуском для дитячих установ, розмір 450х330х150 мм | комплект | 1 |
| 55 | Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові для інвалідів | комплект | 1 |
| 56 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10к-т | 1,4 |
| 57 | Унітази напівфарфорові та фарфорові козиркові УнКЦ з сидінням, кріпленням, з косим випуском та суцільновідлитою поличкою | шт | 11 |
| 58 | Унітази напівфарфорові та фарфорові дитячі УнТД та УнТПД без суцільновідлитої полички з сидінням, кріпленням, з прямим або косим випуском | шт | 2 |
| 59 | Унітази для інвалідів в комплекті з змивним бачком | шт | 1 |
| 60 | Установлення чаш [унітазів] підлогових з краном змивним | 10к-т | 0,4 |
| 61 | Унітази підлогові керамічні шамотовані | шт | 4 |
| 62 | Установлення піддонів душових сталевих | 10к-т | 0,5 |
| 63 | Піддони душові сталеві емальовані мілкі ПМС-2 з пластмасовим уніфікованим сифоном | шт | 5 |
| 64 | Установлення змішувачів | 10шт | 0,5 |
| 65 | Душовий гарнітур (Верхній душ, тримач для душу, душова штанга, кронштейн) | шт | 5 |
| 66 | Установлення мийок на одне відділення | 10к-т | 0,3 |
| 67 | Мийки із нержавіючої сталі з однією круглою або прямокутною чашею, із зливною дошкою, з кріпленнями, МНД, МНДК, розмір 800х600х222 мм | шт | 3 |
| 68 | Установлення мийок на два відділення | 10к-т | 0,2 |
| 69 | Мийки з нержавіючої сталі з двома чашами, з кріпленнями, МЧ2ЦК, з сифоном, двома , розмір 800х600х204 мм | шт | 2 |
|  | Роздiл 4. Супутні роботи |  |  |
| 70 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах | 10шт | 1,2 |
| 71 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах | 100шт | 0,12 |

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на сантехнічні роботи (опалення і вентиляція) (2936-20-24-ОВ.СО)

| № | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Роздiл 1. Система опалення (демонтажні роботи) |  |  |
| 1 | Від'єднання від трубопроводів опалювальних котлів з кожухом | 10 котлів | 0,1 |
| 2 | Демонтаж відцентрових насосів з електродвигуном масою до 0,1 т | насос | 2 |
| 3 | Демонтаж баку запасу води V=7000л | бак | 1 |
| 4 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | 100шт | 0,78 |
| 5 | Демонтаж трубопроводу з труб сталевих водогазопровiдних дiаметром 15 мм | 100м | 2,6 |
| 6 | Демонтаж трубопроводу з труб сталевих водогазопровiдних дiаметром 20 мм | 100м | 1,1 |
| 7 | Демонтаж трубопроводу з труб сталевих водогазопровiдних дiаметром 25 мм | 100м | 0,8 |
| 8 | Демонтаж трубопроводу з труб сталевих водогазопровiдних дiаметром 32 мм | 100м | 0,7 |
| 9 | Демонтаж трубопроводу з труб сталевих водогазопровiдних дiаметром 40 мм | 100м | 0,5 |
| 10 | Демонтаж трубопроводу з труб сталевих водогазопровiдних дiаметром 50 мм | 100м | 1,3 |
| 11 | Демонтаж трубопроводу з труб сталевих водогазопровiдних дiаметром 65 мм | 100м | 1,1 |
|  | Роздiл 2. Система опалення |  |  |
| 12 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 2 |
| 13 | Манометр технічний показуючий МТП 160-6 | шт | 2 |
| 14 | Закладна деталь для встановлення манометра ЗК4-46-70 | шт | 2 |
| 15 | Кран для манометра | шт | 2 |
| 16 | Установлення термометрів в оправі прямих або кутових | комплект | 2 |
| 17 | Термометр технічний показуючий із шкалою 0-150гр.С | шт | 2 |
| 18 | Оправа для термометра | шт | 2 |
| 19 | Закладна деталь для встановлення термометра ЗК4-1-75 | шт | 2 |
| 20 | Установлення кранів повітряних | комплект | 21 |
| 21 | Автоматичний повітрявідвідник | шт | 21 |
| 22 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | 4,7 |
| 23 | Труби PP-R армовані скловолокном SDR6 PN-25 дiам. 20х3,4 мм | м | 470 |
| 24 | Коліно 90 град. із поліпропілену /різьба зовнішня/ діам. 20х1/2" мм | шт | 2 |
| 25 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 540 |
| 26 | Муфта діам. 20 мм | шт | 70 |
| 27 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм | шт | 172 |
| 28 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 58 |
| 29 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм | шт | 26 |
| 30 | Хрестовина діам. 20 мм | шт | 6 |
| 31 | Хомут із шурупом діам. 20 мм | шт | 160 |
| 32 | Кран кульовий з корпусом із PPR100 ф20мм | шт | 10 |
| 33 | Обвід діам. 20х2,8 мм | шт | 18 |
| 34 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | 100м | 1,25 |
| 35 | Труби PP-R армовані скловолокном SDR 6 PN 25 дiам. 25х4,2 мм | м | 125 |
| 36 | Муфта діам. 25 мм | шт | 30 |
| 37 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 28 |
| 38 | Трійник із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 2 |
| 39 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х25 мм | шт | 6 |
| 40 | Хрестовина діам. 32 мм | шт | 10 |
| 41 | Хомут із шурупом діам. 25 мм | шт | 30 |
| 42 | Кран кульовий з корпусом із PPR100 ф25мм | шт | 20 |
| 43 | Крани кульові, дiаметр 25 мм ART95 PN16 | шт | 2 |
| 44 | Обвід діам. 25х3,5 мм | шт | 26 |
| 45 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | 100м | 0,8 |
| 46 | Труби PP-R армовані скловолокном SDR 6 PN 25 дiам. 32х5,4 мм | м | 80 |
| 47 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 14 |
| 48 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм | шт | 18 |
| 49 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20Х25 мм | шт | 6 |
| 50 | Муфта діам. 32 мм | шт | 20 |
| 51 | Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 32х1" мм | шт | 1 |
| 52 | Хомут із шурупом діам. 32 мм | шт | 25 |
| 53 | Крани кульові, Dу32мм ART95 PN16 | шт | 8 |
| 54 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм | 100м | 2,9 |
| 55 | Труби PP-R армовані скловолокном SDR6 PN-25 40х6,7 мм | м | 290 |
| 56 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм | шт | 36 |
| 57 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х20 мм | шт | 12 |
| 58 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х25 мм | шт | 8 |
| 59 | Трiйник редукцiйний iз полiпропiлену дiам. 40х25Х32 мм | шт | 10 |
| 60 | Муфта діам. 40 мм | шт | 8 |
| 61 | Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 40х5/4" мм | шт | 4 |
| 62 | Хомут із шурупом діам. 40 мм | шт | 80 |
| 63 | Крани кульові, dу 40мм (ART95 PN16) | шт | 2 |
| 64 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм | 100м | 0,3 |
| 65 | Труби полiпропiленовi PP-R армовані скловолокном SDR6 PN25 50х8,4 мм | м | 30 |
| 66 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 12 |
| 67 | Трiйник редукцiйний iз полiпропiлену дiам. 50х25Х40 мм | шт | 6 |
| 68 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х20Х40 мм | шт | 4 |
| 69 | Муфта діам. 50 мм | шт | 4 |
| 70 | Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 50х1 1/2" мм | шт | 1 |
| 71 | Хомут із шурупом діам. 50 мм | шт | 10 |
| 72 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм | 100м | 0,1 |
| 73 | Крани кульові, dу 80мм (ART95 PN16) | шт | 3 |
| 74 | Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубків 89 мм | шт | 1 |
| 75 | Установлення вузлів колектора | вузол | 2 |
| 76 | Колектор Ф150 на 7 приєднань | шт | 2 |
| 77 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | 100м | 10,05 |
| 78 | Теплоізоляція із вспіненого поліетилену товщ 6мм С22 | м.п | 470 |
| 79 | Теплоізоляція із вспіненого поліетилену товщ 6мм С28 | м.п | 125 |
| 80 | Теплоізоляція із вспіненого поліетилену товщ 6мм С36 | м.п | 80 |
| 81 | Теплоізоляція із вспіненого поліетилену товщ 6мм С46 | м.п | 290 |
| 82 | Теплоізоляція із вспіненого поліетилену товщ 6мм С55 | м.п | 30 |
| 83 | Утеплення труби Ф80мм із вспіненого поліетилену | м.п | 10 |
| 84 | Установлення кранів повітряних | комплект | 88 |
| 85 | Кран Маєвського | шт | 88 |
| 86 | Установлення кранiв прохiдних на трубопроводах iз труб дiаметром до 25 мм | 100шт | 2,64 |
| 87 | Термостатичний вентиль RA-DV Danfoss | шт | 88 |
| 88 | Термостатична головка RA 2991 Danfoss | шт | 28 |
| 89 | Термостатична головка з виносним датчиком RA 2992 Danfoss | шт | 60 |
| 90 | Кран радіаторний 20Х1/2 прямий | шт | 88 |
| 91 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | 100кВт | 1,3177 |
| 92 | Радiатор Corado (1200х500х155) | шт | 8 |
| 93 | Радiатор Corado (1600х300х155) | шт | 7 |
| 94 | Радiатор Corado (1400х300х155) | шт | 4 |
| 95 | Радiатор Corado (1200х300х155) | шт | 7 |
| 96 | Радiатор Corado (1000х300х155) | шт | 5 |
| 97 | Радiатор Corado (1600х500х100) | шт | 4 |
| 98 | Радiатор Corado (1200х500х100) | шт | 1 |
| 99 | Радiатор Corado (1100х500х100) | шт | 2 |
| 100 | Радiатор Corado (1000х500х100) | шт | 5 |
| 101 | Радiатор Corado (900х500х100) | шт | 5 |
| 102 | Радiатор Corado (800х500х100) | шт | 1 |
| 103 | Радiатор Corado (700х500х100) | шт | 2 |
| 104 | Радiатор Corado (600х500х100) | шт | 2 |
| 105 | Радiатор Corado (500х500х100) | шт | 7 |
| 106 | Радiатор Corado (400х500х100) | шт | 1 |
| 107 | Радiатор Corado (1600х300х100) | шт | 17 |
| 108 | Радiатор Corado (1200х300х100) | шт | 2 |
| 109 | Радiатор Corado (1000х300х100) | шт | 3 |
| 110 | Радiатор Corado (900х300х100) | шт | 1 |
| 111 | Радiатор Corado (900х500х63) | шт | 1 |
| 112 | Радiатор Corado (400х500х63) | шт | 3 |
| 113 | Установлення клапанів редукційних пружинних діаметром 25 мм | клапан | 6 |
| 114 | Автоматичний комбінований балансувальний клапан з вимірювальними ніпелями АВ-QM ф20 | шт | 2 |
| 115 | Автоматичний комбінований балансувальний клапан з вимірювальними ніпелями АВ-QM ф25 | шт | 4 |
| 116 | Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклейною плівкою | 100м2 | 0,9 |
| 117 | Тепловідбивний екран з алюмінієвою фольгою (Самоклеючий) Термоізол 50Х500 | м2 | 90 |
| 118 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 1 |
| 119 | Дюбелi 6х60 | шт. | 4 |
| 120 | Екран для радіатора SMARTWOOD 400Х600 | шт | 1 |
| 121 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2 | грати | 12 |
| 122 | Екран для радіатора SMARTWOOD 600Х600 | шт | 2 |
| 123 | Екран для радіатора SMARTWOOD 1000Х600 | шт | 3 |
| 124 | Екран для радіатора SMARTWOOD 1200Х600 | шт | 3 |
| 125 | Екран для радіатора SMARTWOOD 1600Х600 | шт | 4 |
| 126 | Дюбелi 6х60 | шт. | 48 |
| 127 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 3,55 |
| 128 | Короб LНD 60Х40 | м | 240 |
| 129 | Короб LНD 100Х60 | м | 115 |
|  | Роздiл 3. Система вентиляції |  |  |
|  | СИСТЕМА ПРИПЛИВНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ П1 |  |  |
| 130 | Установлення агрегатів повітряно- опалювальних масою до 0,25 т | шт | 1 |
| 131 | Припливна установка в комплекті з ел/двигуном N=0,41 кВт, повітронагрівачем електричним N=9,9кВт (МПА 1200 Е3) | шт | 1 |
| 132 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм( 200Х100 - 4м) | 100м2 | 0,024 |
| 133 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (200Х200 - 14м; 300Х200 - 3м.п) | 100м2 | 0,142 |
| 134 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (400Х200 - 4м) | 100м2 | 0,048 |
| 135 | Трійник з оцинкованої сталі 400Х200/100Х200/400Х200 | шт | 1 |
| 136 | Трійник з оцинкованої сталі 400Х200/200Х200/400Х200 | шт | 1 |
| 137 | Кутник з оцинкованої сталі 200Х200/200Х200 | шт | 1 |
| 138 | Перехід 300Х200/200Х200 | шт | 1 |
| 139 | Перехід 400Х200/300Х200 | шт | 1 |
| 140 | Заглушка з оцинкованої сталі 200Х100 | шт | 1 |
| 141 | Заглушка з оцинкованої сталі 200Х200 | шт | 2 |
| 142 | Заслінка з приводом КРА 400Х200 Вентс | шт | 1 |
| 143 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 11 |
| 144 | Жалюзійна решітка пер. 450Х250 НГН 450Х250 вентс | шт | 1 |
| 145 | Решітка вентиляційна Р150Х150 | мшт | 1 |
| 146 | Решітка вентиляційна Р200Х150 | мшт | 2 |
| 147 | Решітка вентиляційна Р250Х150 | шт | 7 |
| 148 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними | 100м2 | 0,24 |
| 149 | Утеплення ROCKWOL CONLIT MAT товщ. 30мм | м2 | 24 |
|  | СИСТЕМА ПРИПЛИВНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ П2 |  |  |
| 150 | Установлення агрегатів повітряно- опалювальних масою до 0,25 т | шт | 1 |
| 151 | Припливна установка в комплекті з ел. двигуном N=0,65 кВт, повітрянагрівачем водяним (МПА 2500 В) | шт | 1 |
| 152 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (200Х200 - 24м.п) | 100м2 | 0,192 |
| 153 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (300Х300 - 6м; 400Х300 - 8м; 500Х300 - 22м) | 100м2 | 0,536 |
| 154 | Трійник з оцинкованої сталі 200Х200/200Х200/200Х200 | шт | 1 |
| 155 | Трійник з оцинкованої сталі 300Х300/200Х200/300Х300 | шт | 3 |
| 156 | Трійник з оцинкованої сталі 400Х300/200Х200/400Х300 | шт | 3 |
| 157 | Трійник з оцинкованої сталі 500Х300/200Х200/500Х300 | шт | 1 |
| 158 | Кутник з оцинкованої сталі 500Х300/500Х300 | шт | 4 |
| 159 | Заглушка з оцинкованої сталі 200Х200 | шт | 2 |
| 160 | Заслінка з приводом КРА 500Х300 Вентс | шт | 1 |
| 161 | Перехід 300Х300/200Х200 | шт | 1 |
| 162 | Перехід 400Х300/300Х300 | шт | 1 |
| 163 | Перехід 500Х300/400Х300 | шт | 1 |
| 164 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 17 |
| 165 | Жалюзійна решітка пер. 550Х350мм (НД 550Х350) | шт | 1 |
| 166 | Решітка вентиляційна Р200Х150 | мшт | 7 |
| 167 | Решітка вентиляційна Р250Х150 | шт | 4 |
| 168 | Решітка вентиляційна Р200Х200 | мшт | 5 |
| 169 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними | 100м2 | 0,79 |
| 170 | Утеплення ROCKWOL CONLIT MAT товщ. 30мм | м2 | 79 |
|  | СИСТЕМА ПРИПЛИВНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ П3 |  |  |
| 171 | Установлення агрегатів повітряно- опалювальних масою до 0,25 т | шт | 1 |
| 172 | Припливна установка в комплекті з ел. двигуном N=0,65 кВт, повітрянагрівачем електричним N=18,0кВт (МПА 2500ЕЗ) | шт | 1 |
| 173 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (200Х200 - 8м.п; 300Х200 - 8м) | 100м2 | 0,144 |
| 174 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (300Х300 - 9м; 500Х300 - 10м) | 100м2 | 0,268 |
| 175 | Кутник з оцинкованої сталі 500Х300/300Х300 | шт | 1 |
| 176 | Перехід 300Х200/200Х200 | шт | 1 |
| 177 | Перехід 300Х300/300Х200 | шт | 4 |
| 178 | Заглушка з оцинкованої сталі 200Х200 | шт | 1 |
| 179 | Заслінка з приводом КРА 500Х300 Вентс | шт | 1 |
| 180 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 25 |
| 181 | Жалюзійна решітка пер. 550Х350мм (НД 550Х350) | шт | 1 |
| 182 | Решітка вентиляційна Р150Х150 | мшт | 2 |
| 183 | Решітка вентиляційна Р200Х150 | мшт | 1 |
| 184 | Решітка вентиляційна Р250Х150 | шт | 12 |
| 185 | Решітка вентиляційна Р250Х200 | шт | 6 |
| 186 | Решітка вентиляційна Р400Х150 | шт | 3 |
| 187 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними | 100м2 | 0,3 |
| 188 | Утеплення ROCKWOL CONLIT MAT товщ. 30мм | м2 | 30 |
|  | СИСТЕМА ПРИПЛИВНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ П4 |  |  |
| 189 | Установлення агрегатів повітряно- опалювальних масою до 0,25 т | шт | 1 |
| 190 | Припливна установка в комплекті з ел. двигуном N=0,49 кВт, повітрянагрівачем електричним N=18,0кВт (МПА 4800 ЕЗ) | шт | 1 |
| 191 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (250Х250 - 6м.п) | 100м2 | 0,06 |
| 192 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (500Х250 - 5,0м) | 100м2 | 0,075 |
| 193 | Трійник з оцинкованої сталі 500Х250/250Х250/500Х250 | шт | 5 |
| 194 | Кутник з оцинкованої сталі 500Х250/300Х250 | шт | 1 |
| 195 | Заслінка з приводом КРА 500Х250 Вентс | шт | 1 |
| 196 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 7 |
| 197 | Жалюзійна решітка пер. 550Х350мм (НД 550Х350) | шт | 1 |
| 198 | Решітка вентиляційна Р250Х250 | шт | 6 |
| 199 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними | 100м2 | 0,08 |
| 200 | Утеплення ROCKWOL CONLIT MAT товщ. 30мм | м2 | 8 |
|  | СИСТЕМА ВИТЯЖНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ В1 |  |  |
| 201 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі | шт | 1 |
| 202 | Вентилятор відцентровий в комплекті з ел. двигуном N=1,5кВт (ВЦУН 250Х127-1,5-6 ПР) Вентс | шт | 1 |
| 203 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (200Х200 - 30м,п; 300Х200 - 3м.п) | 100м2 | 0,27 |
| 204 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (300Х300 - 3м.п; 400Х400 - 15м.п) | 100м2 | 0,276 |
| 205 | Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм (Ф315 - 1м. п) | 100м2 | 0,009891 |
| 206 | Спіровент 315/1 | м.п | 1 |
| 207 | Трійник з оцинкованої сталі 200Х200/200Х200/200Х200 | шт | 4 |
| 208 | Трійник з оцинкованої сталі 300Х300/200Х200/300Х300 | шт | 1 |
| 209 | Трійник з оцинкованої сталі 400Х400/200Х200/400Х400 | шт | 2 |
| 210 | Трійник з оцинкованої сталі 400Х400/300Х200/400Х400 | шт | 1 |
| 211 | Кутник 90град 200Х200/200Х200 | шт | 3 |
| 212 | Кутник 90град 300Х200/300Х200 | шт | 1 |
| 213 | Кутник 90град 300Х200/200Х200 | шт | 1 |
| 214 | Перехід 400Х400/Ф315 | шт | 1 |
| 215 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 9 |
| 216 | Решітка вентиляційна Р150Х150 | мшт | 3 |
| 217 | Решітка вентиляційна Р200Х150 | мшт | 1 |
| 218 | Решітка вентиляційна Р200Х200 | шт | 2 |
| 219 | Решітка вентиляційна Р250Х150 | шт | 3 |
| 220 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними | 100м2 | 0,19 |
| 221 | Утеплення ROCKWOL CONLIT MAT товщ. 30мм | м2 | 19 |
|  | СИСТЕМА ВИТЯЖНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ В2 |  |  |
| 222 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |
| 223 | Вентилятори канальні в комплекті з ел/двигуном N=0,06кВт (ТТ-150) Вентс | шт | 1 |
| 224 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (200Х100 - 35м.п) | 100м2 | 0,21 |
| 225 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (200Х15 - 14м.п) | 100м2 | 0,098 |
| 226 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (Ф150мм -18, 0м.п) | 100м2 | 0,08478 |
| 227 | Повiтроводи з оцинкованої сталі, (Спіровент 150/1) | м | 18 |
| 228 | Трійник з оцинкованої сталі 200Х100/200Х100/200Х100 | шт | 1 |
| 229 | Трійник з оцинкованої сталі 200Х150/200Х100/200Х150 | шт | 1 |
| 230 | Кутник 90град 200Х150/200Х100 | шт | 1 |
| 231 | Кутник 90град 200Х150/200Х150 | шт | 2 |
| 232 | Відведення 90град. 150мм Вентс | шт | 1 |
| 233 | Перехід Ф150/200Х150 | шт | 1 |
| 234 | Заглушка з оцинкованої сталі 100Х200 | шт | 3 |
| 235 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 5 |
| 236 | Решітка витяжна Р150Х150 | шт | 2 |
| 237 | Решітка витяжна Р200Х150 | шт | 2 |
| 238 | Решітка витяжна Р250Х150 | шт | 1 |
| 239 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними | 100м2 | 0,07 |
| 240 | Утеплення ROCKWOL CONLIT MAT товщ. 30мм | м2 | 7 |
|  | СИСТЕМА ВИТЯЖНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ В3 |  |  |
| 241 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |
| 242 | Вентилятори канальні в комплекті з ел/двигуном N=0,06кВт (ТТ-150) Вентс | шт | 1 |
| 243 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (200Х100 -4, 0м.п) | 100м2 | 0,024 |
| 244 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (200Х15 - 15м.п) | 100м2 | 0,105 |
| 245 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (Ф150мм -13, 0м.п) | 100м2 | 0,06123 |
| 246 | Повiтроводи з оцинкованої сталі, (Спіровент 150/1) | м | 13 |
| 247 | Трійник з оцинкованої сталі 200Х150/200Х150/200Х150 | шт | 1 |
| 248 | Кутник 90град 200Х150/200Х100 | шт | 1 |
| 249 | Відведення 90град. 150мм Вентс | шт | 1 |
| 250 | Перехід Ф150/200Х150 | шт | 1 |
| 251 | Заглушка з оцинкованої сталі 100Х200 | шт | 1 |
| 252 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 6 |
| 253 | Решітка витяжна Р150Х150 | шт | 5 |
| 254 | Решітка витяжна Р200Х150 | шт | 1 |
| 255 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними | 100м2 | 0,07 |
| 256 | Утеплення ROCKWOL CONLIT MAT товщ. 30мм | м2 | 7 |
|  | СИСТЕМА ВИТЯЖНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ В4 |  |  |
| 257 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі | шт | 1 |
| 258 | Вентилятор відцентровий в комплекті з ел. двигуном N=1,1кВт (ВЦУН 225Х103-1,1-4 ПР) Вентс | шт | 1 |
| 259 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (150Х150 - 3, 0м.п) | 100м2 | 0,018 |
| 260 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (200Х150 - 3, 0м,п; 200Х200 - 15м.п) | 100м2 | 0,141 |
| 261 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (300Х300 - 20,0м.п; 400Х400 - 14м.п) | 100м2 | 0,464 |
| 262 | Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм (Ф315 - 1м. п) | 100м2 | 0,009891 |
| 263 | Спіровент 315/1 | м.п | 1 |
| 264 | Трійник з оцинкованої сталі 200Х200/200Х150/200Х200 | шт | 1 |
| 265 | Кутник 90град 200Х200/150Х150 | шт | 3 |
| 266 | Кутник 90град 400Х400/300Х300 | шт | 1 |
| 267 | Перехід 400Х400/Ф315 | шт | 1 |
| 268 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 19 |
| 269 | Решітка вентиляційна Р150Х150 | мшт | 2 |
| 270 | Решітка вентиляційна Р200Х150 | мшт | 11 |
| 271 | Решітка вентиляційна Р250Х200 | шт | 6 |
| 272 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними | 100м2 | 0,14 |
| 273 | Утеплення ROCKWOL CONLIT MAT товщ. 30мм | м2 | 14 |
|  | СИСТЕМА ВИТЯЖНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ В5 |  |  |
| 274 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі | шт | 1 |
| 275 | Вентилятор відцентровий в комплекті з ел. двигуном N=1,1кВт (ВЦУН 225Х103-1,1-4 ПР) Вентс | шт | 1 |
| 276 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (300Х300 - 5,0м.п; 400Х400 - 10м.п) | 100м2 | 0,22 |
| 277 | Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм (Ф315 - 1м. п) | 100м2 | 0,039564 |
| 278 | Спіровент 315/1 | м.п | 4 |
| 279 | Відведення 90град. 315мм Вентс | шт | 2 |
| 280 | Перехід 400Х400/Ф315 | шт | 1 |
| 281 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 10 |
| 282 | Решітка вентиляційна Р250Х250 | шт | 10 |
| 283 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними | 100м2 | 0,09 |
| 284 | Утеплення ROCKWOL CONLIT MAT товщ. 30мм | м2 | 9 |
|  | СИСТЕМА ВИТЯЖНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ В6 |  |  |
| 285 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |
| 286 | Вентилятори канальні в комплекті з ел/двигуном N=0,024кВт | шт | 1 |
| 287 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (200Х100 -3, 0м.п) | 100м2 | 0,018 |
| 288 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (200Х15 - 1, 0м.п) | 100м2 | 0,007 |
| 289 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (Ф150 - 9,0м. п) | 100м2 | 0,04239 |
| 290 | Повiтроводи з оцинкованої сталі, (Спіровент 150/1) | м | 9 |
| 291 | Відведення 90град. 150мм Вентс | шт | 1 |
| 292 | Заглушка з оцинкованої сталі 200Х100 | шт | 1 |
| 293 | Заглушка з оцинкованої сталі 150Х200 | шт | 1 |
| 294 | Перехід Ф150/200Х150 | шт | 1 |
| 295 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 3 |
| 296 | Решітка витяжна Р150Х150 | шт | 1 |
| 297 | Решітка витяжна Р250Х150 | шт | 2 |
| 298 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними | 100м2 | 0,05 |
| 299 | Утеплення ROCKWOL CONLIT MAT товщ. 30мм | м2 | 5 |
|  | СИСТЕМА ВИТЯЖНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ В7 |  |  |
| 300 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |
| 301 | Вентилятори канальні в комплекті з ел/двигуном N=0,014кВт (100 ВКО) Вентс | шт | 1 |
| 302 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (150Х150 -3, 0м.п) | 100м2 | 0,018 |
| 303 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (Ф150 - 9,0м. п) | 100м2 | 0,04239 |
| 304 | Повiтроводи з оцинкованої сталі, (Спіровент 150/1) | м | 9 |
| 305 | Відведення 90град. 150мм Вентс | шт | 1 |
| 306 | Перехід Ф150/200Х150 | шт | 1 |
| 307 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 2 |
| 308 | Решітка витяжна Р150Х150 | шт | 2 |
| 309 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними | 100м2 | 0,03 |
| 310 | Утеплення ROCKWOL CONLIT MAT товщ. 30мм | м2 | 3 |
|  | СИСТЕМА ВИТЯЖНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ В8 |  |  |
| 311 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |
| 312 | Вентилятор вісьовий в комплекті з ел/двигуном N=0,014Вт (100М) Вентс | шт | 1 |
| 313 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (Ф100 - 7,0м. п) | 100м2 | 0,02198 |
| 314 | Спіровент 100/1 | м | 7 |
| 315 | Відведення 90град. 100мм Вентс | шт | 1 |
|  | СИСТЕМА ВИТЯЖНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ В9 |  |  |
| 316 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |
| 317 | Вентилятори канальні в комплекті з ел/двигуном N=0,03кВт (150 ВКО турбо) Вентс | шт | 1 |
| 318 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (200Х100 -3, 0м.п) | 100м2 | 0,018 |
| 319 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (200Х150 - 4, 0м.п) | 100м2 | 0,028 |
| 320 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (Ф150мм - 1, 0м.п) | 100м2 | 0,00471 |
| 321 | Повiтроводи з оцинкованої сталі, (Спіровент 150/1) | м | 1 |
| 322 | Кутник 90град 200Х150/200Х100 | шт | 1 |
| 323 | Перехід Ф150/200Х150 | шт | 1 |
| 324 | Заглушка з оцинкованої сталі 100Х200 | шт | 1 |
| 325 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 4 |
| 326 | Решітка витяжна Р150Х150 | шт | 2 |
| 327 | Решітка вентиляційна Р250Х150 | шт | 2 |
|  | СИСТЕМА ВИТЯЖНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ ВП 1 |  |  |
| 328 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (200Х200 - 24м.п) | 100м2 | 0,192 |
| 329 | Кутник 90град 200Х200/200Х200 | шт | 6 |
| 330 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 11 |
| 331 | Решітка вентиляційна Р150Х150 | мшт | 1 |
| 332 | Решітка вентиляційна Р250Х200 | шт | 2 |
| 333 | Решітка вентиляційна Р250Х250 | шт | 1 |
| 334 | Решітка вентиляційна Р200Х200 | шт | 7 |
| 335 | Установлення кондиціонерів ежекційних | 10шт | 0,3 |
|  | Роздiл 4. Пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції |  |  |
| 336 | Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8 | пристр. | 9 |
| 337 | Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1 | установ. | 4 |
| 338 | Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний прохідний з електричним, пневматичним приводом | пристр. | 4 |
| 339 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 | вен.мер. | 14 |

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на захист від блискавки (2936-20-24-БЗ.СО)

| № | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних основах з круглої сталi дiаметром 8 мм (1м.п=0,39кг) | 100 м | 3,692307 692 |
| 2 | Монтаж затискача наборного без кожуха | 100 шт | 4,02 |
| 3 | Затискач для дроту універсальний С-011 | шт | 16 |
| 4 | Затискач контрольний (3 пластини) оцинкований, С-031 | шт | 10 |
| 5 | Затискач для дроту хрестовий оцинкований С-021 | шт | 10 |
| 6 | Зажим для дроту до ринви оцинкований С- 061 | шт | 10 |
| 7 | Тримач дроту універсальний оцинкований Н- 24 | шт | 80 |
| 8 | Шуруп даховий з двома підкладками | шт | 80 |
| 9 | Тримач дроту металевий з дюбелем Н=185мм, Н-033 | шт | 80 |
| 10 | Тримач коньковий півкруглий універсальний оцинкований Н-053 | шт | 180 |
| 11 | Тримач дроту металевий з дюбелем Н=125мм, Н-032 | шт | 16 |
| 12 | Клема фальцева металева оцинкована С-0, 92 | шт | 2 |
| 13 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | 100 м | 0,25 |
| 14 | Труба монтажна термостійка для блискавкозахисту 20/12 мм, К-201 | м | 25 |
| 15 | Затискач UD-20 для труби 20/12, К-203 | шт | 30 |
| 16 | Монтаж коробки | 100 шт | 0,1 |
| 17 | Коробка для фасадного контрольного з'єднанняК-681 | шт | 10 |
| 18 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,588 |
| 19 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зi сталi штабової, перерiз 100 мм2 (1м.п=0, 8кг) | 100 м | 2,45 |
| 20 | Монтаж затискача наборного без кожуха | 100 шт | 0,3 |
| 21 | Затискач для полоси хрестовий оцинкований, С-022 | шт | 10 |
| 22 | Тримач полоси метаевий з дюбелем та гвинтом Н=70мм Н-037 | шт | 10 |
| 23 | Затискач для стержня D-16 та дроту/полоси (2пластини) оцинкований С-042 | шт | 10 |
| 24 | Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 16 мм (3м) | 10 шт | 3 |
| 25 | Антикорозійна паста (технічний вазелін) 0,5кг | шт | 1 |
| 26 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,588 |
| 27 | Установлення стоякiв одинарних | шт | 8 |
| 28 | Блискавкоприймач алюмінієвий до комину 2500мм комплекті) | шт | 8 |

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на технологічне обладнання що монтується (2936-20-24-ТХ.СО)

| № | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т | шт | 6 |
| 2 | Плита електрична ПЕ-4Ш-Н | шт | 2 |
| 3 | Мармит електричний прямокутний перших страв | шт | 1 |
| 4 | Мармит електричний прямокутний других страв | шт | 1 |
| 5 | Піч пароконвекційна на 10 рівнів, 380В,N=12. 7кВт | шт | 1 |
| 6 | Купольна посудомийна машина, 380В, N=10, 0кВт | шт | 1 |
| 7 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | 10к-т | 0,1 |
| 8 | Пральна машина побутова | шт | 1 |
| 9 | Установлення антресольних дверних блоків | 10шт | 1,2 |
| 10 | Анкер 10Х132мм | шт | 48 |
| 11 | Дошка шкільна комбінована крейда/маркер 300Х1000 | шт | 12 |
| 12 | Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін. | 100шт | 0,1 |
| 13 | Стінка для класної кімнати (індивід розмір) | шт | 10 |
| 14 | Установлення сушарок для рук | 100шт | 0,09 |
| 15 | Електросушарка для рук, 220В, N=2,0кВт | шт | 9 |
| 16 | Монтаж кронштейну з прожектором | 100шт | 0,01 |
| 17 | Установлення екрану | 10шт | 0,1 |
| 18 | Проектор з екраном для актового залу та стельовим кронштейном | шт | 1 |
| 19 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | 1т | 0,1 |
| 20 | Баскетбольний щит із полікарбонату з кільцем і сіткою та кронштейном для стіни (виліт 0,8м) | шт | 2 |
| 21 | Установлення шведських стінок | 10шт | 0,8 |
| 22 | Шведська стінка | шт | 8 |
| 23 | Установлення стійок воріт | 10шт | 0,4 |
| 24 | Ворота для міні - футболу і гандболу шарнірно-складні до стіни 3000Х2000Х500 | шт | 2 |
| 25 | Установлення стійок для волейболу | 10шт | 0,2 |
| 26 | Сітка волейбольна | шт | 1 |
| 27 | Стійки для волейболу пристінні | комплект | 1 |

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на технологічне обладнання що немонтується (2936-20-24-ТХ.СО)

| № | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сходовий гусеничний підйомник RTR 130 | шт | 2 |
| 2 | Холодильник побутовий двохкамерний, 220В, N=0,4кВт | шт | 4 |
| 3 | Скриня морозильна | шт | 1 |
| 4 | Піч низькотемперетурного приготування, 220В, N=3,2кВт | шт | 1 |
| 5 | Тістоміс, 220В, N=0,37кВт | шт | 1 |
| 6 | Картоплечистка, 380В, N=0,75кВт | шт | 1 |
| 7 | М'ясорубка, 220В, N=0,74кВт | шт | 1 |
| 8 | Овочерізка, 220В, N=0,55кВТ | шт | 1 |
| 9 | Стiл виробничий з двома нижніми полицями1800Х800Х850 | шт | 1 |
| 10 | Стiл виробничий з двома нижніми полицями 1700Х600Х850 | шт | 6 |
| 11 | Стiл виробничий з двома нижніми полицями 1500Х600Х850 | шт | 1 |
| 12 | Стiл виробничий з двома нижніми полицями 1400Х600Х850 | шт | 2 |
| 13 | Стiл виробничий з двома нижніми полицями 1300Х600Х850 | шт | 4 |
| 14 | Стiл виробничий з двома нижніми полицями 1000Х600Х850 | шт | 2 |
| 15 | Стiл виробничий з двома нижніми полицями 800Х600Х850 | шт | 1 |
| 16 | Стiл виробничий з двома нижніми полицями 600Х600Х850 | шт | 1 |
| 17 | Стiл виробничий 1500Х600Х850 | шт | 1 |
| 18 | Стiл виробничий 1170Х800Х850 | шт | 1 |
| 19 | Стiл виробничий 1000Х800Х850 | шт | 2 |
| 20 | Стiл виробничий з отвором для харчових відходів 1170Х500Х850 | шт | 1 |
| 21 | Шпилька на 18 рівнів 600Х400Х1800 | шт | 2 |
| 22 | Стелаж 1900Х500Х1800 | шт | 2 |
| 23 | Стелаж 1400Х500Х1800 | шт | 1 |
| 24 | Стелаж 1800Х500Х1800 | шт | 1 |
| 25 | Стелаж 1300Х500Х1800 | шт | 1 |
| 26 | Стелаж металевий для сушіння посуду 1200Х250Х1800 | шт | 1 |
| 27 | Стелаж для сушіння посуду 800Х250Х1800 | шт | 1 |
| 28 | Бак для збору відходів, 30л 335Х335Х360 | шт | 1 |
| 29 | Контейнер з гранітною емаллю | шт | 6 |
| 30 | Решітка з нержавіючої сталі | шт | 6 |
| 31 | Протвень для смаження та випікання з антипригарним покриттям | шт | 10 |
| 32 | Форма Multibaker з антипригарним покриттям | шт | 10 |
| 33 | Гастроємність з нержавіючої сталі h=200мм | шт | 6 |
| 34 | Універсальний кошик для посудомийної машини | шт | 4 |
| 35 | Платформа з нержавіючої сталі (макс.вага зважування 150кг) | шт | 2 |
| 36 | Ваги кухонні (платформа з нержавіючої сталі) | шт | 2 |
| 37 | Кришка для марміта | шт | 5 |
| 38 | Візок сервувальний | шт | 2 |
| 39 | Комплект з 7 дисків-слайсерів для овочерізки | шт | 1 |
| 40 | Набір для картопляного пюре ( встановлення на овочерізку) | шт | 1 |
| 41 | Стiл обідній 150Х800Х750 | шт | 7 |
| 42 | Стiл обідній 1000Х800Х750 | шт | 5 |
| 43 | Стiл 1000Х600Х750 | шт | 2 |
| 44 | Стiлець 400Х400Х800 | шт | 146 |
| 45 | Мікрохвильова піч, 220В, N=0,2кВт | шт | 2 |
| 46 | Холодильник побутовий, 220В, N=0,2кВт | шт | 1 |
| 47 | Улектричний чайник, 220В, N=1,85 кВт | шт | 3 |
| 48 | Телевізор 32", 220В, N=0,1кВт | шт | 12 |
| 49 | Проектор з екраном та стельовим кронштейном | шт | 12 |
| 50 | Комплект: 1-но місна парта та стілець з регулюванням висоти | шт | 66 |
| 51 | Комплект: 2-х місна парта та стілець з регулюванням висоти | шт | 30 |
| 52 | Парта для осіб з порушенням опорно- рухового апарату з регулюванням кута нахилу столу, бічною підтримкою та фіксацією ніг | шт | 4 |
| 53 | Стiл письмовий 1200Х650Х750 | шт | 18 |
| 54 | Шафа Гардеробна 900Х550Х1800 | шт | 4 |
| 55 | Шафа Офісна 800Х400Х1800 | шт | 6 |
| 56 | Стінка для класної кімнати 2450х400х2200мм | шт | 11 |
| 57 | Шафа гардеробна металева на 4 відділення 1200Х500Х1800 | шт | 4 |
| 58 | Шафа гардеробна а одне відділення 330Х400Х1600 | шт | 17 |
| 59 | Снінка офісна L=4,0м | шт | 2 |
| 60 | Вішак для одягу шкільний1420Х381Х1750 | шт | 5 |
| 61 | Вішак для одягу настінний 600Х70 | шт | 3 |
| 62 | Ліжко дитяче 1436Х636Х615 | шт | 14 |
| 63 | Комп'ютер, 220В, N=0,5кВт в комплекиі: системний блок,монітор 21,5", мишка. клавіатура Програмна продукція Microsoft Windows 10 | компл | 31 |
| 64 | Блок безперебійного живлення, 220В, N=0, 325кВт | шт | 7 |
| 65 | Багатофункціональний пристрій, 220В, N=0, 6кВт | шт | 1 |
| 66 | Ноутбук 14" Lenovo ThinkPad T14s G2 AMD Ryzen 5 PRO 5650U RAM 16GB SSD 1TB 15час | шт | 6 |
| 67 | Стiл для кабінету інформатики 1050Х600Х760 | шт | 7 |
| 68 | Стiл для кабінету інформатики 800Х600Х760 | шт | 1 |
| 69 | Телевізор 50", 220В, N=0,1кВт | шт | 1 |
| 70 | Маршрутизатор TP-LINK TLWR84ON | шт | 3 |
| 71 | Стiл дитячий круглий, регулюючий 900Х890Х460-580 | шт | 1 |
| 72 | Стiл дитячий Дзвіночок, регулюючий 600Х600Х460-580 | шт | 4 |
| 73 | Стiлець з регулюванням висоти 390Х418Х300-440 | шт | 9 |
| 74 | Розвиваючі настільні ігри | шт | 4 |
| 75 | Пазл килимок | шт | 6 |
| 76 | Інтерактивна панель Briolight S-43 | шт | 11 |
| 77 | Гральний предмет "Настільний футбол" | шт | 2 |
| 78 | Диван 600Х780Х730 | шт | 2 |
| 79 | Крiсло мішок | шт | 10 |
| 80 | Сковорідка кухонна | шт | 6 |
| 81 | Каструля на 20л | шт | 2 |
| 82 | Каструля на 40л | шт | 2 |
| 83 | Каструля на 10л | шт | 2 |
| 84 | Каструля на 5л | шт | 4 |
| 85 | Кріжки керамічні | шт | 150 |
| 86 | Тарілка для перших блюд | шт | 150 |
| 87 | Тарілка для других блюд | шт | 150 |
| 88 | Сміттєвий бак для роздільного сортування внутрішній | шт | 1 |
| 89 | Сміттєвий бак для роздільного сортування зовнішній | шт | 1 |
| 90 | Мат гімнастичний набивний основний | шт | 10 |
| 91 | Стіл для настільного тенісу | шт | 1 |
| 92 | Набір м'ячів (10шт) | шт | 1 |
| 93 | М'яч гімнастичний 65см | шт | 10 |
| 94 | Автобус ISUZU D093S2 | шт | 1 |
| 95 | Шафа 1 (1200Х400Х2000) | шт | 1 |
| 96 | Шафа 2 (2200Х450Х2000) | шт | 1 |
| 97 | Шафа 3 (1200Х450Х2000) | шт | 1 |
| 98 | Шафа 4 (4500Х200Х2000) | шт | 1 |
| 99 | Плакат "Дерева рециклінгу" (2200Х1189) | шт | 1 |
| 100 | Плакат-штора "Дорожній рух" (5000Х2000) | шт | 1 |
| 101 | Плакат "Торба" (841Х1189) | шт | 1 |
| 102 | Плакат "Гарячі лінії" (841Х1189) | шт | 1 |
| 103 | Стенд для розміщення інформаційних матеріалів | шт | 1 |
| 104 | Арочний металодетектор ZK Teco ZK-D1065 (2213х831х471) | шт | 1 |
| 105 | Інтерактивна дошка Intboard UT-TBI82X (1746х1255х32) | шт | 1 |

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на пожежну сигналізацію, сповіщення про пожежу (2936-20-24 ПС.СО)

| № | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Роздiл 1. Пожежна сигналізація |  |  |
| 1 | Блок базовий на 10 променів приймально- контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1 |
| 2 | Прилад пожежної сигналізації "Тірас-16П" | шт | 1 |
| 3 | Модуль цифровий МЦА-GSM | шт | 1 |
| 4 | Установка модулів МРЛ-2.1 | комплект | 1 |
| 5 | Блок реле МРЛ-2,1 | шт | 1 |
| 6 | Монтаж модулю бар"єрного іскрозахисту | шт | 1 |
| 7 | Модуль бар"єрного іскрозахисту МБІ-2 | шт | 1 |
| 8 | Монтаж блоку живлення | шт | 1 |
| 9 | Блок живлення БЖ1230 | шт | 1 |
| 10 | Монтаж блоку керування | шт | 13 |
| 11 | Модуль керування живленням МКЖ | шт | 13 |
| 12 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт | 95 |
| 13 | Сповіщувач пожежний димовий двоточковий СП-2Т | шт | 95 |
| 14 | Сповіщувач пожежний ручний | шт | 11 |
| 15 | Сповіщувач пожежний ручний СПР | шт | 11 |
| 16 | Складання з блоків резисторів до 660 В багаторядне до п'яти ярусів, що установлюється на стелажах на підлозі, маса блока до 50 кг | блок | 1 |
| 17 | Резистори 2,2 кОм | шт | 13 |
| 18 | Монтаж коробки | 100 шт | 1,05 |
| 19 | Вогнестійка коробка, межа вогнестійкості Е30 | шт | 105 |
| 20 | Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці | 100 шт | 0,01 |
| 21 | Вимикач незаглиблений для відкритої проводки | шт | 1 |
| 22 | Встановлення розеток | 100 шт | 0,01 |
| 23 | Розетка РШ-Ц-20-0-02-10/220 | шт | 1 |
| 24 | Запобіжник Е-27 | шт | 1 |
| 25 | Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | 100 м | 0,2 |
| 26 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 1,5 мм | м | 20 |
| 27 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,2 |
| 28 | Кабелi силові з мідними жилами пер.3Х2, 5мм2 (КМЖ) | м | 20 |
| 29 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 8,9 |
| 30 | Короб пластиковий LHD 15*10/200 | м | 890 |
| 31 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | 100м | 8,9 |
| 32 | Кабель перерізом 4х0.4мм2 ПСВВ | 1000м | 0,89 |
| 33 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні | шт | 1 |
| 34 | Джміль оповіщувач охоронно-пожежний | шт | 1 |
|  | РЕЗЕРВНЕ ОБЛАДНАННЯ |  |  |
| 35 | Сповіщувач пожежний ручний СПР | шт | 1 |
| 36 | Сповіщувач пожежний димовий двоточковий СП-2Т | шт | 12 |
|  | Роздiл 2. Сповіщення про пожежу |  |  |
| 37 | Монтаж табло сигнального студійного або коридорного | шт | 30 |
| 38 | Оповіщувач ОПО 201-1 | шт | 30 |
| 39 | Монтаж транспаранта світлового [табло] | шт | 12 |
| 40 | Оповіщувач ОС-1 св. "ВИХІД" | шт | 12 |
| 41 | Монтаж коробки - розгалуджувача | шт | 45 |
| 42 | Вогнестійка коробка, межа вогнестійкості Е30 | шт | 45 |
| 43 | Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | 100 м | 0,15 |
| 44 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 1,5 мм | м | 15 |
| 45 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,15 |
| 46 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 4,1 |
| 47 | Короб пластиковий LHD 15*10/200 | м | 410 |
| 48 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | 100м | 4,1 |
| 49 | Кабель силовий з мідними жилами вогнестійкий нерозповсюджуючий горіння, межа вогнестійкості Е30 перерізом 2Х1,5мм2 | м | 410 |

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на пусконалагоджувальні роботи протипожежної сигналізації (2936-20-24 - ПС.СО)

| № | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Випрямний блок живлення зі стабілізацією вихідної напруги | шт | 1 |
| 2 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально- контрольний одно-тришлейфний, за кожний шлейф | шт | 1 |
| 3 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий | шт | 95 |
| 4 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний | шт | 11 |
| 5 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Шлейф з електромагнітними пьєзоелектричними і контактними сповіщувачами | комплект | 1 |

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на відео нагляд

| № | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Монтаж відеорегістратора | шт | 4 |
| 2 | Відеорегістратор Hikvision DS-7208HOHI-KI | шт | 4 |
| 3 | Монтаж блоку безпер. живлення | шт | 4 |
| 4 | Блок живлення 12v5a | шт | 4 |
| 5 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм2 | 100 шт | 0,32 |
| 6 | Роз'єм конектора | шт | 32 |
| 7 | Монтаж відеокамери | комплект | 67 |
| 8 | Відеокамера Hikvision DS-2CE56DOT(2.8mm) | шт | 60 |
| 9 | Відеокамера Hikvision DS- 2CE56DOT(Вулиця) | шт | 7 |
| 10 | Жесткий диск 100GBWD 10PURZ | шт | 4 |
| 11 | Фільтр 5 розеток | шт | 4 |
| 12 | Монтаж ящика | шт | 4 |
| 13 | Ящик металевий | шт | 4 |
| 14 | Провід дво-, трижильний по перекриттях | 100 м | 8 |
| 15 | Кабель UTP 6-жили інтернет зовнішній | 1000м | 0,8 |
| 16 | Настроювання та перевірка системи | система | 4 |

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на зовнішня каналізація (2936-20-24-ЗК)

| № | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Роздiл 1. Зовнішня каналізація К1.1, К1.2 |  |  |
| 1 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,0512 |
| 2 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,173737 5 |
| 3 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 5,12 |
| 4 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 0,875 |
| 5 | Укладання труб каналiзацiйних ПВХ дiаметром 110 мм в траншеї без розпорів | 100м | 0,2 |
| 6 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм | м | 20,16 |
| 7 | Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів | шт | 6 |
| 8 | Ущільнення ґрунту щебенем | 100м2 | 0,0242 |
| 9 | Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах | м3 | 1,892 |
| 10 | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 | шт | 2 |
| 11 | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 4 |
| 12 | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 2 |
| 13 | Скоби ходові | кг | 3,6 |
| 14 | Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 0,7 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах | м3 | 0,407 |
| 15 | Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 2 |
| 16 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 | шт | 2 |
| 17 | Мурування основи люка iз цегли | 1 м3 | 0,1512 |
| 18 | Люк чавунний колодязний тип "Т" | шт | 2 |
| 19 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,0226 |
| 20 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,1511 |
| 21 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | 100 м3 | 0,1511 |
| 22 | Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 125 мм | 100м | 1,4 |
|  | Роздiл 2. Септик |  |  |
|  | ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ |  |  |
| 23 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 (4,41*4,5Х2шт) | 100 м3 | 0,3969 |
| 24 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту (2 ,0Х0,5х4,0 ) | 100 м3 | 0,04 |
| 25 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 69,4575 |
| 26 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 0,04 |
|  | ТРУБОПРОВОДИ |  |  |
| 27 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 0,1 |
| 28 | Укладання труб каналізаційних поліпропіленових діаметром 150 мм в траншеї без розпорів | 100м | 0,02 |
| 29 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4 мм | м | 2 |
| 30 | Трійник 110/110/110мм | шт. | 1 |
| 31 | Трійник ПВХ діам. 150х150/90 | шт | 2 |
| 32 | Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів | шт | 5 |
|  | СЕПТИК |  |  |
| 33 | Ущільнення ґрунту щебенем | 100м2 | 0,0882 |
| 34 | Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 2,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах | м3 | 6,7 |
| 35 | Люк чавунний для колодязів легкий | шт | 2 |
| 36 | Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 | шт | 2 |
| 37 | Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 6 |
| 38 | Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 2 |
| 39 | Плити покриття 1ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 2 |
| 40 | Скоби ходові | кг | 54 |
| 41 | Скоби опорні | кг | 2,4 |
| 42 | Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 0,7 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах | м3 | 0,407 |
| 43 | Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 2 |
| 44 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 | шт | 2 |
| 45 | Мурування основи люка iз цегли | 1 м3 | 0,1512 |
| 46 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | 100 м2 | 0,494 |
| 47 | Мастика гідроізоляційна | кг | 119 |
| 48 | Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо | м3 | 0,612 |
| 49 | Улаштування дерев'яних кришок люкiв у збiрному залiзобетонному перекриттi при готових отворах | 1 люк | 2 |
| 50 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІ сорт | м3 | 0,03 |
| 51 | Гумова мембрана | м2 | 0,12 |
| 52 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0, 75 мм | т | 0,0088 |
| 53 | Сталь листова | т | 0,0084 |
| 54 | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм | т | 0,0062 |
| 55 | Антисептування пастами покриттів, прогонів по фермах | 100м2 | 0,01168 |
| 56 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм | 100шт | 0,01 |
| 57 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм | 100шт | 0,04 |

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на влаштування доріжок, площадок, майданчиків, озеленення.

Благоустрій

| № | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (1173,0м2 товщ. 50мм) | 100м3 | 0,5865 |
| 2 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 12,8614 |
| 3 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 337,61 |
| 4 | Розбирання бортових каменів (поребриків) | 100м | 4,56 |
| 5 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів | 1 м3 | 0,6 |
| 6 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 1,28112 |
| 7 | Перевезення сміття до 5 км | т | 128,112 |
|  | Роздiл 2. Мощення тротуарною плиткою (доріжки, майданчики). Тип-1 |  |  |
| 8 | Ущільнення ґрунту щебенем | 100м2 | 12,8614 |
| 9 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | 100м3 | 1,2861 |
| 10 | Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск до 98, 1 МПа [1000 кг/см2] | 100м2 | 12,8614 |
| 11 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-5, 18-23-6, 18-23-7 (до 6 см) | 100м2 | -12,8614 |
| 12 | Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 10-20 мм з межею міцності на стиск до 98, 1 МПа [1000 кг/см2] | 100м2 | 12,8614 |
| 13 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-5, 18-23-6, 18-23-7 (до 6 см) | 100м2 | -12,8614 |
| 14 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | 100м2 | 12,8614 |
| 15 | Готування цементного розчину вручну | 100м3 | 2,4951 |
| 16 | Пісок природний, рядовий | м3 | 249,51 |
| 17 | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500 | т | 37,4265 |
| 18 | Плити бетонні тротуарні, товщина 100мм, бетон В25 [М350] [МРЗ150] | м2 | 1299,001 4 |
|  | Вкладення бордюрів та поребриків |  |  |
| 19 | Улаштування щебеневої основи під поребрики (щеб. фр. 20-40 М800) | м3 | 18,9 |
| 20 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу (бетон С12/15) | м | 675 |
| 21 | Каменi бортовi, БР 100.20.8 | шт | 675 |
|  | Роздiл 3. Бетонна площадка (майданчик ігровий) |  |  |
| 22 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 (Під корито товщ. 300мм) | 100 м3 | 0,432 |
| 23 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 75,6 |
| 24 | Ущільнення ґрунту щебенем | 100м2 | 1,44 |
| 25 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск до 98,1 МПа [1000 кг/см2] | 100м2 | 1,44 |
| 26 | Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації | 100м2 | 1,44 |
| 27 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20 F150 W4 | м3 | 29,376 |
| 28 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,64 |
| 29 | Улаштування покриття з плиток поліуретанових | 100м2 | 1,44 |
| 30 | Плитки поліуританові, товщ. 13 мм | м2 | 146,88 |
|  | Роздiл 4. Улаштування водовідвідних бетонних лотків ф 200 мм з металевою решіткою |  |  |
| 31 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,0213 |
| 32 | Улаштування водоскидних споруд з лоткiв | м | 210 |
| 33 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону С12/15 | м3 | 10,5 |
| 34 | Лотки бетонні з решіткою | м | 210 |
|  | Роздiл 5. Озеленення території |  |  |
| 35 | Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну | 100м2 | 6,91 |
| 36 | Суміш насіння газонних трав | ц | 0,041 |
| 37 | Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,3 х 0,3 м в природному ґрунті | 10 ям | 5,4 |
| 38 | Садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,3х0,3 м вручну | 10шт | 5,4 |
| 39 | Кілок | шт | 54 |
| 40 | Кущ самшиту діаметром 50 см з грудкою | шт | 54 |

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02

на малі архітектурні форми.

Благоустрій

| № | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Роздiл 1. Встановлення малих архітектурних форм |  |  |
|  | Лавка садово-паркова напівкругла (6 шт.) |  |  |
| 1 | Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м | 10 ям | 3,6 |
| 2 | Улаштування бетонного фундаменту під стійки | 100 м3 | 0,0324 |
| 3 | Монтаж лавок | 1т | 0,18 |
| 4 | Лавка садово-паркова напівкругла | шт | 6 |
|  | Світлодіодні світильники з сонячними панелями (14 шт.) |  |  |
| 5 | Копання ям для встановлення світлодіодних світильників з сонячними панелями | 10 ям | 1,4 |
| 6 | Улаштування залізобетонних фундаментів під світлодіодні світильники | 100 м3 | 0,0224 |
| 7 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20 F150 W4 | м3 | 2,2848 |
| 8 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,00322 |
| 9 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,00168 |
| 10 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм | т | 0,01246 |
| 11 | Монтаж опор вільно стоячих висотою до 25 м | т | 1,89 |
| 12 | Монтаж світлодіодних світильників | 100шт | 0,14 |
| 13 | Світлодіодні світильники з сонячними панелями (стійка труба Ф 116х3 L=4 м) | шт | 14 |
|  | Спортивний комплекс для дітей з ОФВ (1 шт. ) |  |  |
| 14 | Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м | 10 ям | 2,7 |
| 15 | Улаштування бетонного фундаменту під стійки | 100 м3 | 0,027 |
| 16 | Монтаж комплексу | 1т | 0,95 |
| 17 | Спортивний комплекс для дітей з ОФВ | шт | 1 |
|  | Стіл-пісочниця з кришкою (1 шт.) |  |  |
| 18 | Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м | 10 ям | 0,4 |
| 19 | Улаштування бетонного фундаменту під стійки | 100 м3 | 0,004 |
| 20 | Монтаж стола | 1т | 0,098 |
| 21 | Пісочниця Веселка KIDIGO | шт | 1 |
|  | Карусель-міні для дітей з ОФВ (1 шт.) |  |  |
| 22 | Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м | 10 ям | 0,1 |
| 23 | Улаштування бетонного фундаменту під стійки | 100 м3 | 0,0015 |
| 24 | Монтаж каруселі | 1т | 0,084 |
| 25 | Карусель-міні для дітей з ОФВ | шт | 1 |
| 26 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | 100м2 | 0,14 |
| 27 | Плити бетонні тротуарні тактильні | м2 | 14,14 |

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03

на влаштування огорожі.

Благоустрій

| № | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м | 10 ям | 10,8 |
| 2 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 3,96384 |
| 3 | Труба профільна 80х80х3,0мм | м | 216 |
| 4 | Труба профільна 60х40х3,0мм | м | 696 |
| 5 | Сталь листова, товщина 4мм | т | 0,07776 |
| 6 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | 1т | 3,96384 |
| 7 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 1,6678 |
| 8 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | 100м2 | 1,6678 |
| 9 | Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування | 100 м3 | 0,1188 |
| 10 | Установлення і кріплення євроштахетника (180,0м2) | 100м | 34,28 |
| 11 | Євроштахетник L=1600мм шириною 105мм, товщ 0,5мм | м.п | 3428 |
| 12 | Саморіз для металочерепиці по металу 4,8, Х16мм | шт | 6856 |

Примітка: У разі, якщо у даному технічному завданні йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічне завдання містить вираз (або еквівалент).