Додаток № 3

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ):

## Відновлення асфальтобетонного покриття після ремонту

## теплових мереж  КПТМ «Криворіжтепломережа»

## (ДК 021:2015 – 45233251-3 Відновлення покриття)

І. Відомість обсягів робіт

| № з/п | Перелік робіт | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розбирання надлишків злежалого доменного шлаку | м3 | 120 |
| 2 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового | м3 | 300 |
| 3 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням ручними та самохідними катками / катком дорожнім самохідним, дрібнозернистих, товщиною 4 см | м2 | 1983 |
| 4 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням ручними та самохідними катками / катком дорожнім самохідним, дрібнозернистих, /доріг товщ.5 см | м2 | 3957 |
| 5 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового, товщиною мм 30 площею ремонту, м2 понад 5 до 25 | м2 | 160 |
| 6 | Навантаження сміття вручну | т |  |
| 7 | Перевезення будівельного сміття до 30 км | т |  |

IІ. Вартість робіт визначається згідно:

- КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», яка затверджена наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021р. № 281;

- КНУ «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи». Благоустрій (Збірник 18);

- КНУ «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи». Інші ремонтно-будівельні роботи  (Збірник 20);

- Вартість перевезення сміття приймається за усередненими показниками транспортних  витрат на перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом в поточних цінах;

- Вартість машино-годин машин і механізмів визначається на підставі КНУ (РКНЕМ);

- Рівень середньомісячної заробітної плати, яка включається до прямих витрат локальних кошторисів, складає 16 300 грн., що відповідає середньому розряду робіт 3,8;

- Вартість 1 т асфальтобетонної суміші – 5760 грн. з ПДВ.

IIІ. Умови укладання договору, виконання та оплати робіт:

- Учасник визначає ціну пропозиції, з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані згідно з відомостями обсягів робіт. Ціна пропозиції повинна включати всі  витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, страхування, інші витрати.

- Виконавець виконує розбирання надлишків злежалого доменного шлаку та його транспортування власним транспортом.

- При укладанні договору Переможець надає Замовнику кошторисну документації.

- Строк оплати виконаних Виконавцем робіт – з відстрочкою платежів до 90 календарних днів після виконання робіт та підписання актів виконаних робіт (КБ-2в).

- Строк виконання робіт: не пізніше 01.11.2024 р.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ УМОВ В ЧАСТИНІ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ  ХАРАКТЕРИСТИК  ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

- Копії необхідних відповідно до законодавства ліцензій та/або дозволів, та/або сертифікатів на виконання робіт, термін дії яких повинен бути не меншим ніж термін виконання робіт за договором.

Примітки:

а) учасники не надають документи, які не передбачені при здійсненні діяльності чинним законодавством;

б) у разі якщо тендерною документацією вимагається надання документів, що не передбачені в діяльності Учасника, він надає довідку або лист-роз’яснення у довільній формі із зазначенням відповідного факту та з посиланням на нормативні документи, що його підтверджують;

в) відповідальність за достовірність і зміст довідок, листів-роз’яснень, інформації тощо, складених в довільній формі, несуть Учасники;

г) всі документи, що складаються Учасником (форми, довідки, листи-роз’яснення, інформація тощо) мають бути оригіналами, містити посаду, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки* Учасника, крім надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»;

д) в разі надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель документи надаються із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»;

е) на всіх копіях документів (крім оригіналів документів, які видаються сторонніми організаціями, та нотаріально завірених копій), що подаються в окремих файлах у складі тендерної пропозиції, повинно бути зазначено «Згідно з оригіналом», посада, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки* Учасника та дата засвідчення копії;

є) у разі перенесення дати розкриття тендерних пропозицій зазначені документи залишаються чинними, якщо вони були дійсними на дату розкриття, зазначену в оголошенні про проведення торгів.