ПЕРЕЛІК ЗМІН,

ЩО ВНОСЯТЬСЯ ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ЗАКУПІВЛЮ:

«Газоаналізатори з мобільними термопринтерами та з кейсами за кодом ДК 021:2015 - 38430000-8 Детектори та аналізатори»

Ідентифікатор закупівлі	UA-2024-03-01-005457-a.

На підставі РІШЕННЯ № No4855-р/пк-пз від 18.03.2024 Комісія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (надалі – Комісія), розглянувши скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "СОРБПОЛІМЕР-АНАЛІТИК" від 05 березня 2024 № UA-2024-03-01-005457-a.a1 (надалі – Скарга) щодо порушення Замовником порядку проведення Процедури закупівлі постановила Зобов'язати Головне управління Національної поліції в Хмельницькій області внести зміни до тендерної документації за процедурою закупівлі - "Газоаналізатори з мобільними термопринтерами та з кейсами за кодом ДК 021:2015 - 38430000-8 Детектори та аналізатори", оголошення про проведення якої оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу за № UA-2024-03-01-005457-a, з метою усунення порушень, зазначених у мотивувальній частині цього рішення.

Вимога була: Додаток 2 (Технічні, якісні та кількісні, характеристики предмета закупівлі)

# Газоаналізатор з принтером - пристрій для професійного використання. Висока точність показань досягається через попередньо відградуйований електрохімічний сенсор. Результати вимірювань можуть бути передані на портативний принтер бездротовим з’єднанням,  а також зберігатися в пам’яті  газоаналізатора. Пристрій  повинен мати звукову та світлову сигналізацію, компактний та зручний кейс, призначений для транспортування приладу та всіх необхідних допоміжних матеріалів, виготовлений з високоякісних ударотривких полімерів.

Вимога стала: Додаток 2 (Технічні, якісні та кількісні, характеристики предмета закупівлі)

# Газоаналізатор з принтером - пристрій для професійного використання. Висока точність показань досягається через попередньо відградуйований електрохімічний сенсор. Результати вимірювань можуть бути передані на портативний принтер бездротовим з’єднанням,  а також зберігатися в пам’яті  газоаналізатора. Пристрій  повинен мати звукову та світлову сигналізацію.

# Вимога була: Додаток 2 (Технічні, якісні та кількісні, характеристики предмета закупівлі)

# Гарантія на газоаналізатор: Не менш ніж 18 місяців.

# Вимога стала: Додаток 2 (Технічні, якісні та кількісні, характеристики предмета закупівлі)

# Гарантія на газоаналізатор: Не менше 12 місяців.

# Вимога була: Додаток 2 (Технічні, якісні та кількісні, характеристики предмета закупівлі)

# Режими відбору проб: автоматичний, пасивний, без мундштука (для роботи з людьми, нездатними до співпраці).

# Вимога стала: Додаток 2 (Технічні, якісні та кількісні, характеристики предмета закупівлі)

# Режими відбору проб: Автоматичний, пасивний.

# Вимога була: Додаток 2 (Технічні, якісні та кількісні, характеристики предмета закупівлі)

# Час виходу на режим готовності: Не більш ніж 2 секунди після включення.

# Вимога стала: Додаток 2 (Технічні, якісні та кількісні, характеристики предмета закупівлі)

# Час виходу на режим готовності: Від 2 секунд після включення.

# Вимога була: Додаток 2 (Технічні, якісні та кількісні, характеристики предмета закупівлі)

# Діапазон робочих температур: Не гірше ніж від -5 до +50° С

# Вимога стала: Додаток 2 (Технічні, якісні та кількісні, характеристики предмета закупівлі)

# Діапазон робочих температур: Не гірше від -5, та не більше + 50°С

# Вимога була: Додаток 2 (Технічні, якісні та кількісні, характеристики предмета закупівлі)

# Можливість вимірювання внутрішньої температури приладу, її зберігання у пам`яті та роздруківки у протоколі. Автоматичне повідомлення при перевищенні допустимих меж діапазону робочих температур.

# Вимога стала: Додаток 2 (Технічні, якісні та кількісні, характеристики предмета закупівлі)

Можливість вимірювання внутрішньої температури приладу. Автоматичне повідомлення при перевищенні допустимих меж діапазону робочих температур.

Вимога була: Додаток 2 Документації (технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)

Температура при зберіганні: Не гірше ніж від -40 до +70°С

Вимога стала: Додаток 2 Документації (технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)

Температура при зберіганні: Не гірше – 10, та не більше + 70

Вимога була: Додаток 2 Документації (технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)

Вбудована пам'ять: Є (не менш ніж 2000 останніх результатів).

Вимога стала: Додаток 2 Документації (технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)

Вбудована пам'ять: Є (не менш ніж 500 останніх результатів).

Вимога була: Додаток 2 Документації (технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)

Температура при зберіганні принтера: Не гірше ніж від -20 до +50°С, короткочасно (4 години) від -40 до +70°С

Вимога стала: Додаток 2 Документації (технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)

Температура при зберіганні принтера: Не гірше ніж від -20 до +50°С

Вимога була: Додаток 2 Документації (технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі) Вимоги до документів, що підтверджують відповідність предмету закупівлі умовам тендерної документації:

1. Сертифікат офіційного уповноваженого представника (дистриб`ютора) виробника.

2. Гарантійний лист в якому міститься наступна інформація:

· товар є новим, та не був у використанні;

· товар легально ввезений на митну територію України із зазначенням назви та коду (ЕДРПОУ) імпортера;

· гарантійний термін експлуатації товару становить не менш ніж 18 місяців (та повну інформацію щодо сервісного центру, який буде здійснювати гарантійне та післягарантійне обслуговування приладу.

Вимога стала: Додаток 2 Документації (технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі) Вимоги до документів, що підтверджують відповідність предмету закупівлі умовам тендерної документації:

- Сертифікат офіційного уповноваженого представника (дистриб`ютора) виробника, або авторизаційний лист.

- Гарантійний лист в якому міститься наступна інформація:

  - товар є новим, та не був у використанні; дата виготовлення товару не раніше ніж 2023 рік;

  - товар легально ввезений на митну територію України із зазначенням назви та коду (ЕДРПОУ) імпортера;

  - гарантійний термін експлуатації товару становить не менш ніж 12 місяців (та повну інформацію щодо сервісного центру, який буде здійснювати гарантійне та післягарантійне обслуговування приладу.

Вимога була: Додаток 2 Документації (технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі) Перелік документації, що супроводжує прилади, як законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки та медичні вироби:

1. Настанова (інструкція) з експлуатації на газоаналізатор (українською мовою) – з нанесеним знаком відповідності технічним регламентам та додатковим метрологічним маркуванням.

2. Сервісна-гарантійна книжка на газоаналізатор – з нанесеним знаком відповідності технічним регламентам та додатковим метрологічним маркуванням.

3. Копія першої сторінки Сертифікату перевірки типу (за Модулем В) до Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки.

4. Копія Декларації про відповідність вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що складена виробником або уповноваженим представником виробника.

5. На продукцію повинне бути нанесене маркування знаком відповідності технічним регламентам та додатковим метрологічним маркуванням і засоби захисту у відповідності до вимог Технічних регламентів.

6. На пакування повинне бути нанесене маркування знаком відповідності технічним регламентам та додатковим метрологічним маркуванням та інша інформація у відповідності до вимог Технічних регламентів.

Вимога стала: Додаток 2 Документації (технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі) Перелік документації, що супроводжує прилади, як законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки та медичні вироби:

- Настанови (інструкції) з експлуатації на газоаналізатор та термопринтер.

- Копія першої сторінки Сертифікату перевірки типу (за Модулем В) до Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки.

- Копія Декларації про відповідність вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що складена виробником або уповноваженим представником виробника.

- Копія сертифікату випробувань на відповідність предмету закупівлі стандарту ДСТУ EN 15964:2018 (або EN 15964:2011), виданого органом з оцінки відповідності, компетентність якого підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

- Копія сертифікату випробувань на відповідність ступеню захисту предмету закупівлі рівню ІР54, виданого органом з оцінки відповідності, компетентність якого підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

- Копія зразка роздруківки (протоколу) термопринтеру.

- Довідка про те, що обладнання буде поставлено зі свідоцтвом про повірку ЗВТ.

- Довідка з зазначенням назви фірми-виробника товару, країни походження товару, назви товару за каталогом фірми-виробника в країні походження, посилання на офіційний сайт фірми- виробника запропонованого товару.

Вимога була: Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями

6. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 06.04.2024 до 00:00 год.

Вимога стала: Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями

6. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 06.04.2024 до 00:00 год.