Додаток 2

до тендерної документації на закупівлю – основний словник національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник"– 44220000-8 – Столярні вироби (вікна металопластикові)

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

щодо  предмета закупівлі:

Вікна металопластикові, код за ДК 021:2015 – 44220000-8 Столярні вироби.

1. Предмет закупівлі: за кодом ДК 021:2015 44220000-8 «Столярні вироби (Вікна металопластикові)» з доставкою, демонтажем існуючих та монтажем .

2. Необхідність здійснення закупівлі за адресою: 21020, м. Вінниця, вул. Генерала Арабея, 7.

3. Вимоги до предмета закупівлі:

3.1.Строк поставки товару: протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання заявки від Замовника, але не пізніше 01.08.2024 року.

3.2.Кількість товару: вікно металопластикове (розміри  1 740 мм (висота) х 1 140 мм (ширина), *можливе відхилення до  50 мм) — 25 шт., вікно металопластикове (розміри  1 740 мм (висота) х 1 740 мм (ширина), *можливе відхилення до  50 мм) — 10 шт., вікно металопластикове (розміри  2 240 мм (висота) х 1 140 мм (ширина), *можливе відхилення до  50 мм) — 3 шт., вікно металопластикове (розміри  1 480 мм (висота) х 1 100 мм (ширина), *можливе відхилення до  50 мм) — 1 шт.

* Розміри виробів може бути змінено. Остаточні заміри проводяться постачальником та встановлюються ним.

Металопластикові вироби повинні відповідати Державним стандартам України (ДСТУ Б В.2.6.-23:2009, ДСТУ Б В.2.6.-15:2011, ДСТУ Б ЕN 1279-1:2013., ДСТУ Б В.2.7.-130-2007 тощо) та Державним Будівельним Нормам (ДБН В.2.6-31:2016). Металопластикові вироби повинні відповідати вимогам екологічної та пожежної безпеки.

4. Технічні вимоги до пропозиції Учасника

При складанні пропозиції  Учасник має впевнитись, що розроблена ним пропозиція  буде враховувати вимоги чинного законодавства.

5. Інші вимоги до Пропозиції Учасника

5.1.Учасник визначає ціни (із змінами та доповненнями), з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати.

5.2.Якщо пропозиція закупівлі Учасника містить не повний обсяг товарів (робіт, послуг) або зміну обсягів чи складу робіт/послуг згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником.

6.Загальні вимоги до вікон металопластикових:

6.1.Під час виготовлення металопластикових виробів виробник повинен керуватися Державними стандартами України (ДСТУ Б В.2.6.-23:2009, ДСТУ Б В.2.6.-15:2011, ДСТУ Б ЕN 1279-1:2013., ДСТУ Б В.2.7.-130-2007) та Державними Будівельними Нормами (ДБН В.2.6-31:2016).

6.2.При виготовленні склопакетів необхідно дотримуватись ДСТУ Б EN 1279-1:2013, ДСТУ Б EN 1279-2:2013, ДСТУ Б EN 1279-4:2013, ДСТУ Б EN 1279-6:2013 «СКЛОПАКЕТИ КЛЕЄНІ БУДІВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Технічні умови». Склопакети повинні відповідати сучасним вимогам по теплозбереженню.

6.4.Фурнітура повинна бути якісною, надійною та довговічною. Фурнітура – стальна, цільна.

6.5.Профіль відноситься до класу В та відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-130:2007 «Профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови»;

- Профілі з непластифікованого полівінілхлориду для будівельних конструкцій повинні

містити армування товщиною від 1,5 мм, що підтверджується учасником у паспорті на виріб (партію виробу).

- Кількість камер в ПВХ – 5 камер і більше;

- Монтажна ширина профіля – від 70 мм;

- Приведений опір теплопередачі – від 0,9 м²*С/Вт;

- Допустиме значення повітропроникливості – від 12 кг/(м²·год);

- Індекс ізоляції повітряного шуму вікон – від 34 дБ;

- Для відведення води і сконденсованої вологи в нижніх профілях коробок і стулок передбачити спеціальні прорізи та в верхніх профілях отвори для вирівнювання тиску у внутрішніх порожнинах профілю;

- Металопластикові вироби  - повинні бути виконана у білому кольорі.

6.6.Підвіконня внутрішні – з профілю ПВХ та повинні відповідати вимогам ДСТУ Б.Н. 2.7-146:2008).

6.7.На металопластикових виробах, в яких передбачені двері, повинні бути встановлені дверні дотяги.

6.8. Металопластикові вироби повинні поставлятися комплектно.

В комплект поставки повинні входити: виріб у зібраному (встановленому) вигляді відповідно до замовлення; паспорт.

6.9.Учасник як у тендерній пропозиції так і при виконання робіт подає паспорт на партію виробу. У паспорті вказуються комплектуючі, які використані при виготовленні металопластикових виробів, технічні показники та коефіцієнт опору теплопередачі, а також повинно бути графічне зображення металопластикових виробів з вказанням  розмірів.

7.На підтвердження якісних характеристик товару учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції сертифікати відповідності: на профіль ПВХ та/або на склопакети та/або на фурнітуру та/або на виріб та/або  протокол випробувань на виріб.

8. Товар повинен бути новим, не відновленим, не реставрованим. Упаковка, в якій відвантажується товар, повинна відповідати державним стандартам або технічним умовам, забезпечити його зберігання та бути непошкодженим під час транспортування.

Гарантія на товар: має відповідати гарантії виробника, але не менше п’яти років з моменту введення вікон  в експлуатацію.

9.Супутні послуги

9.1.Поставка товару передбачає надання комплексу супутніх послуг, вартість яких включається у ціну за одиницю товару та ціну тендерної пропозиції. Поставка товару супроводжується наступними супутніми послугами:

- уточнюючі заміри кожного прорізу;

- доставка товару до місця поставки товару, включаючи навантаження, розвантаження, транспортні, експедиційні та інші послуги з доставки;

- демонтаж існуючих виробів за адресою поставки: м. Вінниця, вул. Генерала Арабея, 7

- монтаж металопластикових виробів за адресою поставки: м. Вінниця, вул. Генерала Арабея, 7

10.Умови монтажу

10.1.Встановлення металопластикових виробів буде здійснюватися в будівлі, що експлуатується.

10.2.Обов’язковою вимогою є проведення попередніх уточнюючих замірів кожного прорізу та виготовлення конструкцій по фактично уточненим розмірам. Ескізи на конструкції металопластикових виробів додаються.

11. Специфікація товару, що пропонується:

Всі розміри, вказані у специфікації, є приблизні, проведення замірів на місці встановлення для переможця є обов’язковим.

| № з/п. | Найменування товару, кількість | Опис та вид товару |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вікно метало-пластикове (1 140 х 1 740) * - 25 штук | Вікно з фрамугою. Розмір виробу 1 140 мм (ширина) х 1 740 мм (висота). Колір внутрішній — білий, колір зовнішній — білий. Підвіконня матове квадратне по вікні, шириною 450/350 мм *. Відлив оцинкований білий по вікні, шириною 300 мм*. (ширина). Склопакет двукамерний, ширина склопакету не менше 40 мм; Тип склопакету: 4іх10_ Аrx4х10_ Arx4i : зовнішнє скло - мультифункціональне типу Solar або аналог; внутрішнє скло - енергозберігаюче; заповнення камер склопакета газом аргон, або еквівалент. |
| 2. | Вікно метало-пластикове (1 740 х 1 740) * - 10 штук | Вікно з фрамугою. Розмір виробу 1 740 мм (ширина) х 1 740 мм (висота). Колір внутрішній — білий, колір зовнішній — білий. Підвіконня матове квадратне по вікні, шириною 450/400 мм *. Відлив оцинкований білий по вікні, шириною 300 мм*. (ширина). Склопакет двукамерний, ширина склопакету не менше 40 мм; Тип склопакету: 4іх10_ Аrx4х10_ Arx4i : зовнішнє скло - мультифункціональне типу Solar або аналог; внутрішнє скло - енергозберігаюче; заповнення камер склопакета газом аргон, або еквівалент. |
| 3 | Вікно метало-пластикове (1 140 х 2 240) * - 3 штуки | Вікно з фрамугою. Розмір виробу 1 140 мм (ширина) х 2 240 мм (висота). Колір внутрішній — білий, колір зовнішній — білий. Підвіконня матове квадратне по вікні, шириною 200 мм *. Відлив оцинкований білий по вікні, шириною 250 мм*. (ширина). Склопакет двукамерний, ширина склопакету не менше 40 мм; Тип склопакету: 4іх10_ Аrx4х10_ Arx4i : зовнішнє скло - мультифункціональне типу Solar або аналог; внутрішнє скло - енергозберігаюче; заповнення камер склопакета газом аргон, зовнішнє або середнє скло нижнього ряду склопакетів має бути типу «кризет» або аналог, верхній ряд - прозорі, або еквівалент. |
| 4 | Вікно метало-пластикове (1 100 х 1 480) * - 1 штука | Вікно з фрамугою. Розмір виробу 1 100 мм (ширина) х 1 480 мм (висота). Колір внутрішній — білий, колір зовнішній — білий. Підвіконня матове квадратне по вікні, шириною 200 мм *. Відлив оцинкований білий по вікні, шириною 250 мм*. (ширина). Склопакет двукамерний, ширина склопакету не менше 40 мм; Тип склопакету: 4іх10_ Аrx4х10_ Arx4i : зовнішнє скло - мультифункціональне типу Solar або аналог; внутрішнє скло - енергозберігаюче; заповнення камер склопакета газом аргон, зовнішнє або середнє скло нижнього ряду склопакетів має бути типу «кризет» або аналог, верхній ряд - прозоре, або еквівалент. |

*Розміри можуть мати відхилення  до 50 мм. Остаточні розміри визначаються Постачальником після проведення  замірів.

У разі наявності у даному документі посилань на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам).

3. Вимоги до постачання товару:

- Товар постачається замовнику лише за наявності супровідних документів (накладна, паспорт на виріб та/або інше документальне підтвердження якості товару.

Гарантійний термін експлуатації - не менше 36 місяців.

- Продукція поставляється згідно заявок наданих Замовником. Постачальник повинен здійснити поставку товару протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання заявки від Замовника;

- Товар не повинен містити небезпечних  речовин;

- Приймання товару по якості і кількості здійснюється уповноваженими представниками обох Сторін.

Термін постачання: протягом 2024 року, але не пізніше 01.08.2024 року.

Порядок постачання:  Постачальник доставляє Замовнику продукцію за власний рахунок. Час завезення продукції з 9:00 до 16:00 год.

Місце поставки (передачі) товару: Україна, м. Вінниця, вулиця Генерала Арабея, 7 .

Кількість товару може бути скоригована в залежності від виділених асигнувань або потреб Замовника.

Дата:____________

____________________________________________________________________________

(посада особи) 	(підпис) 	(розшифрування підпису (прізвище, ім’я, по батькові))

М.П. (у разі наявності)