ПОГОДЖЕНО: 	                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор технічний                                                                       В.о. генерального директора

ДП «Добропіллявугілля-видобуток»                                          ДП «Добропіллявугілля-видобуток»

________ Ігор МАЛЯНЧУК                                                            __________Віталій Сидорченко

«_____»___________2023р.                                                              «_____» ___________ 2023р.

ПОГОДЖЕНО:

Головний механік

ДП «Добропіллявугілля-видобуток»

________ Богдан ОГОНОВСЬКИЙ

«_____»___________2023р.

Технічне завдання

на капітальний ремонт  прохідницького комбайна КСП-32/35 зав. № 362 для                                           ВП « ШУ «Новодонецьке»  ш. «Новодонецька»

До підготовки тендерної пропозиції учасник має право:

- ознайомитися з дефектним актом / проектом / обсягами робіт (послуг);

- відвідати і оглянути об'єкт робіт (послуг) і отримати під свою відповідальність усі відомості, необхідні йому для підготовки тендерної пропозиції.

Всі необхідні дані для підготування тендерної пропозиції будуть надані учасникам уповноваженим представником Замовника:

Головний механік «ДП «Добропіллявугілля-видобуток» Богдан ОГОНОВСЬКИЙ

моб. тел.:  050 64 64 094 email: OgonovskiyBN@dvv.dn.ua

Опис об'єкта виконання робіт (послуг):

Місцезнаходження об’єкта: ВП «ШУ Новодонецьке» шахта «Новодонецька» 84052, с. Куріцине, Краматорського району, Донецької обл., вул.Робоча,15.

Основні характеристики об'єкта: прохідницький комбайн КСП-32  – 1 од;

Роботи повинні вестися з матеріалів: Підрядника;

Термін  виконання робіт (послуг):  Не більше 90 (дев’яносто) календарних днів;

Період виконання робіт: згідно заявки.

Термін гарантії -  не менше: 12 місяців з дня введення в експлуатацію, але не більше 18 місяців з моменту підписання акту виконаних робіт.

Кваліфікаційні вимоги:

1. Наявність дозволу Держпраці (декларації) на виконання робіт підвищеної небезпеки, з переліком робіт: ремонт гірничошахтного обладнання;

2.Наявність 	додаткової 	технологічної 	документації  : ремонтної документації, методики випробувань відремонтованого обладнання. Ремонтна документація повинна бути затверджена або узгоджена розробником / виробником обладнання;

3. Наявність кваліфікованих фахівців: ВТК;

4. Можливість залучення субпідрядних організацій: Так (в питанні ремонту електроустаткування) ;

5. Досвід виконання аналогічних робіт ( послуг) не менше 3 років;

6. Надання повного пакету дозвільної документації підрядником для виконання робіт, пов'язаних з ремонтом ГШО: Так;

7.   Наявність спеціалізованої ремонтної бази, необхідного технологічного обладнання, інструментів і виробничих потужностей, а також стендів для проведення випробувань обладнання.

У складі тендерної пропозиції учасник повинен надати: договірну ціну.

Склад видів і обсягів робіт

| № п/п | Найменування робіт | Кіл-ть | Приміт-ка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Роботи виконувати згідно з вимогами ремонтної документації з обов'язковим проведенням випробувань, згідно з наявною на підприємстві методики випробувань в присутності представників Замовника з виданням акта випробувань. | 100% |  |
| 2 | Відновлення корпусів і посадочних місць підшипників в корпусних деталях редукторів, відновлення елементів з'єднання до номінальних розмірів, встановлення метізів мц. не нижче 8,8 | 100% |  |
| 3 | Заміна підшипників кочення виробництва FAG (Німеччина), SKF (Швеція) відповідно до конструкторської документації. | 100% |  |
| 4 | Заміна всіх комплектуючих кінематичної схеми редукторів на нові. | 100% |  |
| 5 | Заміна всіх запасних частин і комплектуючих, які повинні бути виготовлені на заводі виробника, або на ремонтному підприємстві за умови наявності дозвільної документації. | 100% |  |
| 6 | Повна заміна гідрообладнання: гідроблоків, гідророзподільників, гальмівного блоку, блоку запобіжно-вимірювального з плитами і панелями, гідрозамків, фільтрів, трубопроводів розводки гідросистеми, рукавів високого тиску, гідроциліндрів на нові. Установка насосів аксіально-поршневих 310.3.56.03.06 (модернізація маслостанціі під даний тип насосів). | 100% |  |
| 7 | Заміна гідромоторів КСП 32. | 4 од. |  |
| 8 | Заміна пульта машиніста комбайна на новий, заміна апаратури керування на нову. Відновлення магнітної станції, заміна на нові всіх електродвигунів (маслостанція 75 кВт), заміна блоків управління, засобів сигналізації та кабелів, заміна фар, маючи відповідний дозвіл Держпраці на проведення ремонту вибухобезпечного електроустаткування. | 100% | Робоча напруга 660 / 1140В, кабельна продукція на комбайні повинна мати додаткову захисну оболонку |
| 9 | Заміна скребкового ланцюга, заміна на нові 5-променеві зірочок. | 100% |  |
| 10 | Ремонт катків, ленивця та механізма натягу. | 100% |  |
| 11 | Заміна тракових ланцюгів | 100% |  |
| 12 | Ремонт 4-х променевих нагрібаючих зірок | 100% |  |
| 13 | Відновлення рами комбайна | 100% |  |
| 14 | Заміна кришок поворотної рами комбайна (бугелів) | 100% |  |
| 15 | Заміна бортових передач 4ПП2М. | 100% |  |
| 16 | Заміна гальма КСП-32.20.00.650. | 100% |  |
| 17 | Заміна опори КСП-33.02.00.400 | 1 од. |  |
| 18 | Заміна осі КСП-32.15.00.005 | 2 од. |  |
| 19 | Ремонт секцій скребкового перевантажувача | 100% |  |
| 20 | Заміна передньої опори КСП-32.15.00.040. | 2од. |  |
| 21 | Заміна цапфи КСП-32.34.00.002. | 2 од. |  |
| 22 | Промивка, чистка, відновлення геометричних розмірів маслобака | 100% |  |
| 23 | Усе силове електрообладнання повинно мати змогу переключатися на напругу 660/1140 Вольт. | 100% |  |
| 24 | Зачистка готового виробу і нанесення антикорозійного покриття згідно ГОСТ9.014.-78 | 100% |  |
| 25 | Конструкція підведення води в зону різання повинна відповідати сучасним вимогам правил безпеки і заводської документації | 100% |  |
| 26 | Ремонт коронки КСП-32.00.02.000-01 з заміною різцетримачів на нові. | 100% |  |
| 27 | Розбирання прохідницького комбайна на вузли перед передачею Замовнику. Доставка вузлів комбайна автотранспортом ремонтного підприємства | 100% |  |
| 28 | Заміна усіх металовиробів на нові. (міцність згідно конструкторської документаціі) | 100% |  |
| 29 | Оснащення комбайна метан-реле ТМРК. | 100% |  |
| 30 | Ресурс до наступного капітального ремонту повинен бути не менше 0,8 від ресурсу на новий комбайн | 100% |  |
| 31 | Повернути замовнику непридатні до ремонту деталі, згідно акту дефектації. | 100% |  |
| 32 | Термін поставки з ремонту. | Згідно договору |  |
| 33 | Участь у передпусковому налагодженні комбайна і приймання в експлуатацію на підприємстві замовника | 100% |  |
| 34 | Замовник не комплектує ремонтний фонд деталями які згідно даного технічного завдання повинні бути замінені на нові. | 100% |  |
| 35 | Виконати установку таблички із зазначенням ремонтного номера і дати виконання ремонту. | 100% |  |
| 36 | На готовий виріб надати ремонтний паспорт. | 100% |  |
| 37 | При внесенні змін в конструкторську документацію обладнання- обов’язкове її погодження з заводом-виробником. | 100% |  |

Обсяги робіт (послуг), зазначені в договірній ціні, кошторисі / калькуляції Учасника повинні відповідати обсягам, передбаченим цим технічним завданням. Зміна Учасником обсягів не допускається.

Всі виявлені на ремонтному підприємстві дефекти (невідповідності) та необхідність додаткового ремонту, не зазначеного в технічному завданні погоджувати з замовником.

Матеріали та обладнання які закуповуються, повинні відповідати технічним вимогам, які пред'являються до матеріалів і обладнання, які використовуються в підземних умовах згідно НПАОП 10.0-1.01-10.

На кожен вид матеріалів і обладнання повинен бути "Сертифікат".

В.о. директора

ВП «ШУ «Новодонецьке»                                                                              Віталій ВАЛЕНТІЙ

Головний механік

ВП «ШУ «Новодонецьке»                                                                              Володимир КУЗЬМЕНКО