Перелік змін до тендерної документації

за закупівлею ДК 021:2015: (31520000-7) Світильники та освітлювальна арматура, а саме світильники вуличні світлодіодні в асортименті

ідентифікатор закупівлі UA-2023-05-01-010208-а

Відповідно до рішення уповноваженої особи КП ГДМБ (Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва) (протокол від 02.05.2023) внесено зміни до тендерної документації за закупівлею ДК 021:2015: (31520000-7) Світильники та освітлювальна арматура, а саме світильники вуличні світлодіодні в асортименті ідентифікатор закупівлі UA-2023-05-01-010208-а, а саме:

- Внести зміни до п.6 Розділу VIІІ. Результати тендеру та укладання договору про закупівлю та викласти у наступній редакції:

| 6 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається |
| --- | --- | --- |

| 6 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Умови щодо забезпечення виконання договору викладені в Додатку 7 цієї документації. |
| --- | --- | --- |

- Внести зміни до п.2.1 додатоку №2, шляхом виключення словосполучення протоколои випробувань акредитованим органом у відповідних критеріях таблиці, та викласти у наступній редакції:

| № | Найменування | Кількість, шт. | Технічні характеристики (вимоги Замовника) | Документ який підтверджує технічні характеристик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Світильник вуличний світлодіодний | 624 | 1. Тип світильника: світлодіодні світильники для освітлення вулиць та доріг. | паспортом виробника |
|  |  |  | 2. Потужність, Вт: 40. | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 3 .Номінальна робоча напруга, В: 220. | паспортом виробника |
|  |  |  | 4. Коефіцієнт потужності: Не менше 0,95. | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 5. Світловий потік, лм: Не менше 5200. | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 6. Світлова віддача, лм/Вт: Не менше 130. | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 7. Крива сили світла (КСС): Ш (широка). | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 8. Тип світлодіодів: SMD (surface-mounted-device). | паспортом виробника |
|  |  |  | 9. Індекс кольоропередачі: Не менше 70. | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 10. Клас захисту від ураження електричним струмом: І. | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 11. Електричний опір між контактом заземлення і доступною для дотику металевою деталлю: Не більше 0,5 Ом. | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 12. Тип корпусу світильника: Цільнолитий під тиском, гладкий без ребер тепловідводу. | паспортом виробника |
|  |  |  | 13. Матеріал корпусу світильника: Алюміній. | паспортом виробника |
|  |  |  | 14. Тип та матеріал оптичної лінзи: Групова лінза із полікарбонату. | паспортом виробника |
|  |  |  | 15. Спосіб кріплення: Інтегрований регульований кронштейн на консольну трубу діаметром 48-60 мм. | паспортом виробника |
|  |  |  | 16. Ступінь захисту світлового приладу: Не менше ІР65. | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 17. Захист від механічних ушкоджень IK: IK08. | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 18. Температура навколишнього середовища: -40°..+35° С. | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 19. Наявність вузла повороту світильника, що дозволяє регулювати світильник відносно горизонту від -15 до +15 градусів. | паспортом виробника |
|  |  |  | 20. Кольорова температура, К: 4000 | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 21. Габарити світильника, мм: 460х120х75 (±5%) | паспортом виробника |
|  |  |  | 22. Вага світильника, кг: 1,1 (±5%) | паспортом виробника |
|  |  |  | 23. Світильник комплектується грозозахистом – 6 кВ. | паспортом виробника |
|  |  |  | 24. Індекс енергоефективності: А++ | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 25. Колір світильника: Сірий | паспортом виробника |
|  |  |  | 26. Позначення торгової марки виробника має бути видно без розбору світильника. | паспортом виробника |
|  |  |  | 27. Мінімальний ресурс роботи, год: Не менше 30000 | паспортом виробника |
|  |  |  | 28. Гарантійний термін на світильники: Не менше 36 місяців. | паспортом виробника |
|  |  |  | 29. Площа спротиву вітру, м.кв: Не більше 0.033 | паспортом виробника |
|  | Світильник вуличний світлодіодний | 3053 | 1. Тип світильника: світлодіодні світильники для освітлення вулиць та доріг. | паспортом виробника |
|  |  |  | 2. Потужність, Вт: 50. | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 3 .Номінальна робоча напруга, В: 220. | паспортом виробника |
|  |  |  | 4. Коефіцієнт потужності: Не менше 0,95. | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 5. Світловий потік, лм: Не менше 6500. | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 6. Світлова віддача, лм/Вт: Не менше 130. | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 7. Крива сили світла (КСС): Ш (широка). | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 8. Тип світлодіодів: SMD (surface-mounted-device). | паспортом виробника |
|  |  |  | 9. Індекс кольоропередачі: Не менше 70. | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 10. Клас захисту від ураження електричним струмом: І. | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 11. Електричний опір між контактом заземлення і доступною для дотику металевою деталлю: Не більше 0,5 Ом. | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 12. Тип корпуса світильника: Цільнолитий під тиском, гладкий без ребер тепловідводу. | паспортом виробника |
|  |  |  | 13. Матеріал корпусу світильника: Алюміній. | паспортом виробника |
|  |  |  | 14. Тип та матеріал оптичної лінзи: Групова лінза із полікарбонату. | паспортом виробника |
|  |  |  | 15. Спосіб кріплення: Інтегрований регульований кронштейн на консольну трубу діаметром 48-60 мм. | паспортом виробника |
|  |  |  | 16. Ступінь захисту світлового приладу: Не менше ІР65. | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 17. Захтист від механічних ушкодженьб IK: IK08. | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 18. Температура навколишнього середовища: -40°..+35° С. | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 19. Наявність вузла повороту світильника, що дозволяє регулювати світильник відносно горизонту від -15 до +15 градусів. | паспортом виробника |
|  |  |  | 20. Кольорова температура, К: 4000 | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 21. Габарити світильника, мм: 460х120х75 (±5%) | паспортом виробника |
|  |  |  | 22. Вага світильника, кг: 1,1 (±5%) | паспортом виробника |
|  |  |  | 23. Світильник комплектується грозозахистом – 6 кВ. | паспортом виробника |
|  |  |  | 24. Індекс енергоефективності: А++ | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 25. Колір світильника: Сірий | паспортом виробника |
|  |  |  | 26. Позначення торгової марки виробника має бути видно без розбору світильника. | паспортом виробника |
|  |  |  | 27. Мінімальний ресурс роботи, год: Не менше 30000 | паспортом виробника |
|  |  |  | 28. Гарантійний термін на світильники: Не менше 36 місяців. | паспортом виробника |
|  |  |  | 29. Площа спротиву вітру, м.кв: Не більше 0.033 | паспортом виробника |
|  | Світильник вуличний світлодіодний | 742 | 1. Тип світильника: світлодіодні світильники для освітлення вулиць та доріг. | паспортом виробника |
|  |  |  | 2. Потужність, Вт: 80 | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 3. Номінальна робоча напруга, В: 220 – 240 | паспортом виробника |
|  |  |  | 4. Коефіцієнт потужності: Не менше 0,95 | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 5. Світловий потік, лм: Не менше 11500 | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 6. Світлова віддача, лм/Вт: Не менше 140 | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 7. Крива сили світла (КСС): Ш (широка) | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 8. Тип світлодіодів: SMD (surface-mounted-device) | паспортом виробника |
|  |  |  | 9. Індекс кольоропередачі: Не менше 70 | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 10. Можливість програмування драйверу: Можливість програмування зміни світлового потоку в залежності від часу та пори року. | паспортом виробника |
|  |  |  | 11. Клас захисту від ураження електричним струмом: І | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 12. Електричний опір між контактом заземлення і доступною для дотику металевою деталлю: Не більше 0,5 Ом | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 13. Матеріал корпуса світильника: Алюміній | паспортом виробника |
|  |  |  | 14. Покриття корпуса: Порошкова фарба | паспортом виробника |
|  |  |  | 15. Тип та матеріал оптичної лінзи: Групова лінза із полікарбонату | паспортом виробника |
|  |  |  | 16. Спосіб кріплення: На консольну трубу діаметром 42-60 мм | паспортом виробника |
|  |  |  | 17. Ступінь захисту світлового приладу: Не менше ІР66 | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 18. Механічна стійкість світильника: IK08 | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 19. Кліматичне виконання: У1 | паспортом виробника |
|  |  |  | 20. Температура навколишнього середовища: -40°..+50° С | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 21. Наявність вузла повороту світильника, що дозволяє регулювати світильник відносно горизонту від -15 до +15 градусів. | паспортом виробника |
|  |  |  | 22. Кольорова температура, К: 4000 | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 23. Габарити світильника, мм: 355х230х136 (±5%) | паспортом виробника |
|  |  |  | 24. Вага світильника, кг: 3.6 (±5%) | паспортом виробника |
|  |  |  | 25. Світильник комплектується грозозахистом – 10 кВ. | паспортом виробника |
|  |  |  | 26. Наявність у світильнику клапану зворотного тиску. | паспортом виробника |
|  |  |  | 27. Індекс енергоефективності: А++ | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 28. Колір світильника: Сірий | паспортом виробника |
|  |  |  | 29. Позначення торгової марки виробника має бути видно без розбору світильника. | паспортом виробника |
|  |  |  | 30. Мінімальний ресурс роботи, год: Не менше 100000 | паспортом виробника |
|  |  |  | 31. Гарантійний термін на світильники: Не менше 60 місяців | Паспортом виробника |
|  |  |  | 32. Площа спротиву вітру: Не більше 0.1 м кв | паспортом виробника |
|  | Світильник вуличний світлодіодний | 1000 | 1. Тип світильника: світлодіодні світильники для освітлення вулиць та доріг. | паспортом виробника |
|  |  |  | 2. Потужність, Вт: 110 | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 3. Номінальна робоча напруга, В: 220 – 240 | паспортом виробника |
|  |  |  | 4. Діапазон робочої напруги, В: 100-305 | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 5. Коефіцієнт потужності: Не менше 0,95 | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 6. Світловий потік, лм: Не менше 14300 | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 7. Світлова віддача, лм/Вт: Не менше 130 | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 8. Крива сили світла (КСС): Ш (широка) | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 9. Кут розсіювання, град: 150 | паспортом виробника |
|  |  |  | 10. Тип світлодіодів: SMD (surface-mounted-device) | паспортом виробника |
|  |  |  | 11. Індекс кольоропередачі: Не менше 85 | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 12. Коефіцієнт пульсації: Не більше 1% | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 13. Клас захисту від ураження електричним струмом: І | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 14. Тип корпусу світильника: Цільнолитий під тиском, гладкий без ребер тепловідводу. | паспортом виробника |
|  |  |  | 15. Матеріал корпусу світильника: АК-12 | паспортом виробника |
|  |  |  | 16. Тип та матеріал оптичної лінзи: Групова лінза із полікарбонату | паспортом виробника |
|  |  |  | 17. Тип та матеріал внутрішнього відбивача: Відбивач із дзеркального алюмінію. | паспортом виробника |
|  |  |  | 18. Матеріал захисного розсіювача: Гартоване скло | паспортом виробника |
|  |  |  | 19. Спосіб кріплення: на консольну трубу діаметром 48-60 мм | паспортом виробника |
|  |  |  | 20. Ступінь захисту світлового приладу: Не менше ІР66 | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 21. Міцність розсіювача при ударі, згідно ДСТУ ІЕС 60598-2-5:2002: Не менше 2 Дж | паспортом виробника |
|  |  |  | 22. Механічна стійкість світильника: М1 | паспортом виробника |
|  |  |  | 23. Кліматичне виконання: У1 | паспортом виробника |
|  |  |  | 24. Температура навколишнього середовища: -40°..+50° С | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 25. Наявність вузла повороту світильника, що дозволяє регулювати світильник відносно горизонту від 0 до 30 градусів. | паспортом виробника |
|  |  |  | 26. Кольорова температура, К: 4000 | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 27. Габарити світильника, мм: 738х289х118 (±5%) | паспортом виробника |
|  |  |  | 28. Вага світильника, кг: 6,2 (±5%) | паспортом виробника |
|  |  |  | 29. Світильник комплектується грозозахистом – 10 кВ. | паспортом виробника |
|  |  |  | 30. Наявність у світильнику клапану зворотного тиску. | паспортом виробника |
|  |  |  | 31. Наявність на корпусі місця для встановлення роз’єму NEMA-7 | паспортом виробника |
|  |  |  | 32. Виробник та модифікація драйвера: Mean Well (із функцією SMART-TIMING). Технічний алгоритм роботи буде наданий додатково. | паспортом виробника |
|  |  |  | 33. Виробник світлодіодів: Osram або Seoul Semiconductor | паспортом виробника |
|  |  |  | 34. Індекс енергоефективності: А++ | паспортом виробника |
|  |  |  | 35. Колір світильника: Сірий | паспортом виробника |
|  |  |  | 36. Позначення торгової марки виробника має бути видно без розбору світильника. | паспортом виробника |
|  |  |  | 37. Мінімальний ресурс роботи, год: Не менше 50000. | паспортом виробника |
|  |  |  | 38. Гарантійний термін на світильники: Не менше 60 місяців. | паспортом виробника |
|  | Світильник вуличний світлодіодний | 600 | 1. Тип світильника: світлодіодні світильники для освітлення вулиць та доріг. | паспортом виробника |
|  |  |  | 2. Потужність, Вт: 120 | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 3. Номінальна робоча напруга, В: 220 – 240 | паспортом виробника |
|  |  |  | 4. Коефіцієнт потужності: Не менше 0,95 | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 5. Світловий потік, лм: Не менше 17500 | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 6. Світлова віддача, лм/Вт: Не менше 140 | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 7. Крива сили світла (КСС): Ш (широка) | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 8. Тип світлодіодів: SMD (surface-mounted-device) | паспортом виробника |
|  |  |  | 9. Індекс кольоропередачі: Не менше 70 | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 10. Можливість програмування драйверу: Можливість програмування зміни світлового потоку в залежності від часу та пори року. | паспортом виробника |
|  |  |  | 11. Клас захисту від ураження електричним струмом: І | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 12. Електричний опір між контактом заземлення і доступною для дотику металевою деталлю: Не більше 0,5 Ом | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 13. Матеріал корпусу світильника: Екструдований алюмінієвий профіль. | паспортом виробника |
|  |  |  | 14. Покриття корпусу: Порошкова фарба | паспортом виробника |
|  |  |  | 15. Тип та матеріал оптичної лінзи: Групова лінза із полікарбонату | паспортом виробника |
|  |  |  | 16. Спосіб кріплення: На консольну трубу діаметром 42-60 мм | паспортом виробника |
|  |  |  | 17. Ступінь захисту світлового приладу: Не менше ІР66 | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 18. Механічна стійкість світильника: IK08 | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 19. Кліматичне виконання: У1 | паспортом виробника |
|  |  |  | 20. Температура навколишнього середовища: -40°..+50° С | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 21. Наявність вузла повороту світильника, що дозволяє регулювати світильник відносно горизонту від -15 до +15 градусів. | паспортом виробника |
|  |  |  | 22. Кольорова температура, К: 4000 | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 23. Габарити світильника, мм: 404х230х136 (±5%) | паспортом виробника |
|  |  |  | 24. Вага світильника, кг: 4.1 (±5%) | паспортом виробника |
|  |  |  | 25. Світильник комплектується грозозахистом – 10 кВ. | паспортом виробника |
|  |  |  | 26. Наявність у світильнику клапану зворотного тиску. | паспортом виробника |
|  |  |  | 27. Індекс енергоефективності: А++ | протоколом випробувань акредитованого органу та паспортом виробника |
|  |  |  | 28. Колір світильника: Сірий | паспортом виробника |
|  |  |  | 29. Позначення торгової марки виробника має бути видно без розбору світильника. | паспортом виробника |
|  |  |  | 30. Мінімальний ресурс роботи, год: Не менше 100000 | Паспортом виробника |
|  |  |  | 31. Гарантійний термін на світильники: Не менше 60 місяців | паспортом виробника |
|  |  |  | 32. Площа спротиву вітру: Не більше 0.1 м кв | паспортом виробника |

- Викласти Додаток 7 у новій редакції:

ДОДАТОК 7

Умови забезпечення виконання договору.

- Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю становить 1% від вартості договору.

У разі зміни ціни договору про закупівлю, розмір забезпечення виконання договору про закупівлю автоматично становить 1% від фактичної суми договору після внесення відповідних змін.

У разі продовження строку дії договору на підставі п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» банківська гарантія, видана як забезпечення виконання умов договору, автоматично продовжується відповідно до строку дії договору.

- Вид надання забезпечення виконання договору про закупівлю: безумовна безвідклична банківська гарантія.

Учасник-переможець не пізніше дати укладення договору про закупівлю, надає Замовнику оригінал банківської гарантії на суму 1% від вартості договору.

- Банківська гарантія не повинна містити норм, що суперечать діючому законодавству. Строк дії банківської гарантії має бути чітко визначений. Строк дії банківської гарантії не може бути меншим ніж строк дії договору.

- Надана як забезпечення виконання договору банківська гарантія повинна свідчити про обов’язок банку-гаранта, у разі порушення принципалом (учасником-переможцем) свого зобов’язання, забезпеченого гарантією, сплатити кошти бенефіціару (замовнику) за його першою письмовою вимогою без подання будь-яких додаткових документів. Крім того, банківська гарантія повинна бути безвідкличною.

- Банківська гарантія повинна бути виданою банком, який має відповідну ліцензію на здійснення банківських послуг та не перебуває у стадії ліквідації.

- Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними та у випадках, передбачених статтею 43 Закону, а також згідно з умовами, зазначеними в договорі, але не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів з дня настання зазначених обставин.

Банківська гарантія також повертається за відповідним зверненням самого Принципала після виникнення обставин, що передбачають таке повернення.

- Забезпечення виконання договору не повертається у випадку порушення учасником-переможцем умов договору та в інших випадках передбачених договором, а саме:

- невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань Постачальником за Договором повністю або частково, зокрема, але не виключно: за прострочення строку постачання товару за Договором; за порушення умов зобов’язання щодо якості товару; тощо;

- дострокового розірвання Постачальником Договору, крім випадку коли Замовник не здійснює оплату за поставку товару в строки встановлені Договором;

- дострокового розірвання Замовником Договору у випадку, якщо Постачальник не виконує свої зобов’язання за Договором.

- Право щодо неповернення Постачальнику забезпечення виконання цього Договору виникає у Замовника в момент настання будь-якого з випадків невиконання (неналежного виконання) Постачальником Договору.

- Кошти, що надійшли як забезпечення виконання Договору (у разі якщо вони не повертаються), перераховуються до міського бюджету м. Миколаєва.

- У разі не надання Постачальником забезпечення виконання цього Договору у розмірі 1% вартості Договору договір вважається не укладеним з вини Постачальника та тягне за собою наслідки відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 31 Закону.

- Не укладення договору з вини Постачальника за наявності підстав наведених вище розцінюється, як не підписання Договору Постачальником, який став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю.

- Кінцева дата укладення Договору визначається відповідно до ч. 6 ст. 33 Закону.

«02» травня 2023р.

Уповноважена особа        /оригінал підписано/                                  Ірина Мудра