Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

На закупівлю послуг

код ДК 021:2015:51310000-8: Послуги зі встановлення радіо-, телевізійної, аудіо- та відеоапаратури Послуги зі встановлення системи відеоспостереження на території закладів освіти Комишанської територіальної громади на 2023 рік: Комишанського ліцею Комишанської сільської ради Охтирського району Сумської області, що знаходиться за адресою: Сумська область, Охтирський район, с. Комиші, вул. Київська, буд. 55.

| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |
| --- |
| на Послуги зі встановлення системи відеоспостереження на території закладів освіти Комишанської територіальної громади на 2023 рік: Комишанського ліцею Комишанської сільської ради Охтирського району Сумської області, що знаходиться за адресою: Сумська область, Охтирський район, с. Комиші, вул. Київська, буд. 55 . |
| Умови виконання робіт |
| Об'єми робіт |
| Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Монтаж камер внутрішніх | шт | 4 |  |
| Монтаж камер зовнішніх | шт | 10 |  |
| Монтаж відео реєстратора | шт | 1 |  |
| Монтаж жорстких дисків | шт | 2 |  |
| Монтаж безперебійного живлення | шт | 2 |  |
| Монтаж монітора для спостереження | шт | 1 |  |
| Налаштування камер Налаштування відео реєстратора Регулювання нахилу камер Налаштування онлайн доступу до реєстратора | шт. шт. шт. шт | 14 1 10 1 |  |

| Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Камери 8мп зовнішні /Hikvision DS-2CD2T83G2-4I 2. Камери 4 мп зовнішні /Hikvision DS-2CD2043G2-IU 2.8mm 3. Камери купольні /Hikvision DS-2CD2343G2-IU 2.8mm 4. Реєстратор 32 канальний /Hikvision DS-7732NI-I4 (B) 5. АКБ/45000 6. Монітор 21.5" BenQ GW2283 Конектор RJ45 50in Дюбель стяжка Дюбель 6*40 Анкер 6*120 | шт шт шт шт шт. шт. шт. шт. шт | 6 4 4 1 2 2 1 100 100 30 |

1. У разі  посилання на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип       предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – вважати або «еквівалент».

2. Крім того, Учасник повинен виконувати роботи, що передбачені в технічному завданні, з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ, національних стандартів та чинному законодавству та підтверджуватися сертифікатами відповідності, сертифікатами якості виробника, іншими документами, передбаченими чинним законодавством (у складі пропозиції надати копії відповідних документів)

3. Вироби, обладнання та матеріали, які будуть застосовані виконавцем під час виконання послуг, повинні бути новими, та такими, що не були у використанні, і повністю відповідати відповідним міжнародним і українським правилам і стандартам.

4. Для повноти розуміння об’єму робіт визначених дефектними актами Учасник, в період уточнень/звернення за роз’ясненнями обов’язково має відвідати об’єкт (об’єкти),  оцінити можливості виконання робіт, їх види та обсяги та надати у складі пропозиції акт обстеження об’єкта, підписаний стороною Замовника та Учасника.

З умовами технічного завдання ознайомлені, з вимогами погоджуємось

"___" ________________ 20___ року                       ________________________________

[Підпис] [прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]

М.П. (у разі наявності печатки)