Основні технічні характеристики екскаватору-навантажувача, що орендується

| № з/п | Найменування обладнання | Кількість | Рік випуску | Власне чи орендоване |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Екскаватор-навантажувач JSB 3X Модель двигуна – Perkins SB320/40064U Об’єм переднього ковша - 1,0 – 2,5 м3; (щелепний захват ковша) Об'єм заднього ковша - 0,24-0,76 м3; | 1 |  | власне _орендоване (при наявності договору) |

| Эксплуатаційна потужність | 68,6 кВт (92 к.с.) |
| --- | --- |
| Эксплуатаційна вага | 7600 кг |
| Максимальний об’єм ковша для копання | 0,3 м3 |
| Ширина ковша для копання (розмір ковша JCB 3CX) | 60 см |
| Максимальна глибина копання | 4,24 м |
| Максимальний об’єм ковша для погрузки (фронтальний) | 1 м3 |
| Ширина ковша для погрузки | 2,23 м |
| Максимальна швидкість JCB 3CX | 37 км/ч |
| Об’єм бака JCB 3CX | 143 л |
| Максимальна вантажопід’ємність фронтального погрузчика JCB 3CX | 1850 кг |
| Максимальна висота під’єму грузу фронтальним погрузчиком Джисібі 3СХ | 3, 23 м |

- Довідка в довільній формі підтвердження того, що в разі поломки транспорт/техніка ремонтується за власний рахунок

- Довідка в довільній формі, що підрядник сам відповідає за перебування техніки/транспорту на об’єкті

- Підтвердження попереднього досвіду роботи довідкою або аналогічним договором

- Відстань організації (довідка в довільній формі) – не більше 10 км від точки надання послуг

- Довідка екології в довільній формі

- Довідка медичного працівника в штатному розписі в довільній формі.

- Всі документи підгружаються  в форматі PDF

- Всі файли подані підтверджуються/звіряються ЕЦП