ДОДАТОК 1

до тендерної документації

Технічні вимоги до предмету закупівлі

згідно коду за ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуги з сервісного технічного обслуговування рентгенівської системи Radrex-MRAD-A50S (Toshiba))

Місце проведення технічного обслуговування: 10002, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3.

| № з/п | Назва | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Послуги з сервісного технічного обслуговування рентгенівської системи Radrex –MRAD-A50S (Toshiba), згідно рекомендацій заводу-виробника: Загальний огляд системи: наявність/відсутність зовнішніх ушкоджень; функціонування рухомих механічних елементів; стан кабелів живлення; перевірка кнопок аварійного відключення системи; усунення виявлення недоліків. Перевірка відповідності електричних параметрів технічним вимогам виробника: - заміри параметрів системи живлення, - стан заземлення системи, - стан розподільчого щита; - стан стабілізатора напруги; - стан електричних ланцюгів елементів системи, які безпосередньо контактують з пацієнтом; - перевірка працездатності аварійних вимикачів системи та кінцевих перемикачів Сервіс механічних блоків та столу: - перевірка та коректування переміщення столу; - відповідність роботи стопорних, фіксуючих елементів; - чистка, змащування рухомих механічних елементів; - усунення люфтів з'єднань, регулювання зазорів, усунення механічних шумів; - перевірка безпеки руху механічних елементів. Перевірка модуля рентгенівської трубки: - контроль наявності сторонніх шумів аноду трубки; - контроль швидкості нагрівання труби - перевірка, регулювання роботи коліматора. Перевірка генератора системи: - контрольні заміри електричних параметрів генератора; - перевірка та коригування робочих параметрів струму рентгенівської трубки в різних режимах; - отримання інформації щодо кількості експозицій. Перевірка блока детектора: - перевірка якості зображень та, у разі необхідності, перекалібрування детектору; - перевірка функціонування системи детектору. Діагностика та перевірка системи зберігання зображень: - перевірка функціональності системи; Усунення виявлених недоліків. Проведення необхідних консультацій медичному персоналу з експлуатації обладнання та використання медичних протоколів. | 1 послуга |

Якісні вимоги до послуг:

| № з/п | Вимоги | Відповід-ність так/ні |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сервісне технічне обслуговування, згідно регламенту виробника |  |
| 2 | Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника |  |
| 3 | Віддалена підтримка сервісним інженером в робочий час (за умови підключення віддаленого доступу до обладнання) |  |
| 4 | Встановлення оновлень програмного забезпечення та/або оновлень апаратної частини FMI (FIELD MODIFICATION INSTRUCTION) згідно рекомендацій виробника в разі необхідності |  |
| 5 | Послуги з сервісного технічного обслуговування повинні бути надані 1 раз з моменту підписання договору по 31.12.2024 року |  |

Вимоги до учасників:

| № з/п | Вимоги | Відповід-ність так/ні |
| --- | --- | --- |
| 1 | Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом. Надати копії сертифікатів про навчання інженера по системам Radrex від Виробника (Toshiba (Canon)(Toshiba Medical або Canon Medical) |  |
| 2 | Надати копію ліцензії ДІЯР на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання. |  |

У складі тендерної пропозиції Учасник надає лист-погодження з даними технічними вимогами.