# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Капітальний ремонт нежитлових будівель літ. «Б» (головний виробничий корпус),                                        літ. «Ї» (блок допоміжних цехів) та літ. «Н» (адміністративно-побутовий корпус)

корпусів електродепо «Оболонь» на вул. Озерна, 3 в Оболонському районі м. Києва. Відновлення (заміна) огороджуючих віконних конструкцій,

код 45421000-4 «Столярні роботи» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування роботи | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капітальний ремонт нежитлових будівель літ. «Б» (головний виробничий корпус), літ. «Ї» (блок допоміжних цехів) та літ. «Н» (адміністративно-побутовий корпус) корпусів електродепо «Оболонь» на вул. Озерна, 3 в Оболонському районі м. Києва. Відновлення (заміна) огороджуючих віконних конструкцій | робота | 1 |

Опис: Робота передбачає виконання, у встановленому законодавством порядку, комплексу робіт, пов’язаних з організацією і виконанням, відповідно до розробленої на підставі Звіту за результатами обстеження будівель корпусів електродепо «Оболонь» Оболонсько-Теремківської лінії КП «Київський метрополітен» по вул. Озерна, 3 у Оболонському районі м. Києва від 01.08.2022 №304-892 (далі – Звіт) (розроблено КП «КИЇВЕКСПЕРТИЗА» відповідно до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 №257 (із змінами)) та затвердженої проєктної документації (дефектного акту) на капітальний ремонт нежитлових будівель літ. «Б» (головний виробничий корпус), літ. «Ї» (блок допоміжних цехів) та літ. «Н» (адміністративно-побутовий корпус) корпусів електродепо «Оболонь» на вул. Озерна, 3 в Оболонському районі м. Києва з метою відновлення (заміни) огороджуючих віконних конструкцій, пошкоджених внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації.

Технічні, якісні та інші умови виконання роботи

1. Основні дані:

1.1. Назва об’єкта будівництва (далі – Об’єкт) за затвердженою проєктною документацією (дефектним актом) (далі – ПД):

«Капітальний ремонт нежитлових будівель літ. «Б» (головний виробничий корпус), літ. «Ї» (блок допоміжних цехів) та літ. «Н» (адміністративно-побутовий корпус) корпусів електродепо «Оболонь» на вул. Озерна, 3 в Оболонському районі м. Києва. Відновлення (заміна) огороджуючих віконних конструкцій».

1.2. Місцезнаходження Об’єкта: 04209, м. Київ, Оболонський район, вул. Озерна, 3, електродепо «Оболонь».

1.3. Вид будівництва: капітальний ремонт.

1.4. Клас наслідків (відповідальності) об’єкта: СС1.

1.5. Розробник (автор) ПД: Комунальне підприємство «Київський метрополітен» (Проєктно-конструкторське технологічне бюро КП «Київський метрополітен», 02100, м. Київ, вул. Вифлеємська, 30, тел.: (044) 238-54-20).

2. Терміни та етапи виконання роботи: відповідно до умов договору будівельного підряду (далі – договір).

3. Обсяг виконання роботи:

3.1. Робота включає виконання Підрядником та залученим(и) ним субпідрядником(ами) (у разі залучення) комплексу робіт, пов’язаних з реалізацією проєктних рішень за затвердженою ПД.

3.2. У комплексі робіт Підрядник забезпечує:

- підготовку та організацію будівництва (капітального ремонту);

- проведення будівельних робіт;

- підбір субпідрядників (за необхідності);

- підбір матеріальних ресурсів (матеріалів, виробів тощо), їх постачання;

- оформлення всього комплексу необхідної документації, в т.ч. виконавчої;

- організовує технічний і лабораторний контроль (за необхідності);

- відстежує відповідність витрат кошторису;

- передачу завершених робіт Замовнику.

3.2.1. Підготовка та організація будівництва (капітального ремонту) забезпечується у складі та необхідних обсягах, відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва».

3.2.2. Будівельні роботи виконуються в обсягах, визначених ПД (додається).

3.3. Технічний нагляд, протягом усього періоду будівництва (капітального ремонту) Об’єкта, забезпечується Замовником.

3.4. Авторський нагляд, відповідно до вимог чинного законодавства, здійснюється розробником (автором) ПД.

4. Вартість роботи:

4.1. Вартість роботи (Договірна ціна) визначається Підрядником з урахуванням обсягів робіт та матеріальних ресурсів, передбачених ПД, відповідно до вимог Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» (зі змінами), затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України (далі – Мінрегіон) від 01.11.2021 №281 (далі – Настанова), нормативів з ціноутворення у будівництві та державних будівельних норм, у Порядку застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення при визначенні вартості будівництва, затвердженого наказом Мінрегіону від 25.06.2021 № 162.

4.2. Під час визначення вартості роботи, вартість матеріальних ресурсів приймається Підрядником за найбільш економічно вигідною ціною (за всіх рівних характеристик) на підставі проведеного аналізу цін на ринку.

5. Умови виконання роботи:

5.1. Робота, її етапи, виконується з використанням обладнання та матеріально-технічної бази, а також силами та засобами Підрядника, та залученого(их) субпідрядника(ів) (у разі залучення).

5.2. Залучення Підрядником до роботи субпідрядника(ів), вартість роботи яких складає не менш як 20% вартості договору, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами), а вартість роботи яких складає менш як 20% вартості договору, здійснюється за вибором Підрядника за обов’язковим погодженням із Замовником.

5.3. Для виконання роботи, Підрядник та залучений(і) ним субпідрядник(и) (у разі залучення), має(ють):

- власну або орендовану (залучену) матеріально-технічну базу, обладнання (техніку, в тому числі спеціальну), яка необхідна для виконання роботи;

- інженерно-технічних працівників, а також кваліфікованих працівників робітничих професій, які мають необхідні знання та досвід, і будуть залучені до виконання роботи;

- чинну(і) Декларацію(ї) відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, зареєстровану(і) в територіальному органі Державної служби України з питань праці (далі – Держпраці), або чинний(і) Дозвіл(оли) Держпраці або Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (з продовженим строком дії Держпраці) на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме:

роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;

верхолазні роботи та промисловий альпінізм або роботи верхолазні та скелелазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу;

вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів.

5.4. Підрядник несе перед Замовником відповідальність за виконання всього комплексу робіт та за всі дії і бездіяльність залученого(их) ним, у встановленому порядку, субпідрядника(ів) (у разі залучення), а також за належну якість матеріальних ресурсів, що будуть застосовуватись та передаватись Замовнику.

5.5. До початку виконання будівельних робіт, в т.ч. підготовчих, Підрядник:

- уточнює та погоджує з Замовником розміри блоків віконних металопластикових та площу віконних укосів;

- розробляє та узгоджує з Замовником проєкт виконання робіт (далі – ПВР);

- надає Замовнику гарантійний лист про відновлення конструктивних елементів будівель електродепо «Оболонь» або відшкодування їх вартості у випадку їх пошкодження, руйнування тощо, під час капітального ремонту;

- підписує спільний наказ на виконання роботи (готується КП «Київський метрополітен» за окремою заявкою (листом) Підрядника, за необхідності).

5.6. Робота виконується Підрядником (залученим(и) субпідрядником(ами) (у разі залучення)):

5.6.1. З урахуванням та дотриманням:

– обсягів, передбачених затвердженою ПД;

- вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів у сфері будівництва, пожежної безпеки, охорони праці, екологічної та санітарної безпеки, охорони довкілля, а також Інструкції про порядок виконання робіт сторонніми організаціями на діючих об’єктах метрополітену та в його технічних зонах, затвердженої наказом КП «Київський метрополітен» від 27.04.2016 №121-Н;

- державних будівельних норм, зокрема вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги», ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12)», нормативних документів, обов’язковість застосування яких визначена законодавством, та правил, затверджених згідно із законодавством;

- умов договору.

5.6.2. На підставі рішень з організації будівництва і технології провадження робіт, які відображені в ПВР, що розробляється Підрядником і погоджуються із Замовником (див. п. 5.5).

5.6.3. У робочі дні з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. за попереднім (за 1 добу) узгодженням з Замовником обсягів робіт. Допускається, в окремих випадках, за узгодженням із Замовником, виконання робіт у вихідні дні.

Роботи, що впливають на забезпечення безпеки руху поїздів, виконуються виключно в нічний час після закінчення та до початку руху електропоїздів (після зняття та до подачі напруги на контактну рейку – з 01 год. 10 хв. до 04 год. 30 хв.) з урахуванням періоду регламентного відключення технологічного обладнання метрополітену (тривалість нічної зміни може уточнюватись в залежності від режиму роботи метрополітену в умовах воєнного стану).

5.6.4. З відома та у присутності персоналу Замовника з технічного нагляду за безпечним станом діючих споруд, обладнання, мереж та систем електродепо «Оболонь», за тимчасовими перепустками тощо, та згідно з підписаним між Замовником і Підрядником спільним наказом та в чітко визначені в ньому терміни (див. п 5.5).

5.6.5. Без порушення та з дотриманням діючих режимів функціонування всіх систем життєзабезпечення на об’єктах метрополітену та нормальної роботи оперативного і чергового персоналу метрополітену.

5.6.6. З дотриманням цілісності конструктивних елементів, облицювання стін будівель під час проведення капітального ремонту тощо.

5.6.7. Без захаращення об’єктів електродепо «Оболонь», зі своєчасним (в найкоротші терміни) вивезенням будівельних відходів тощо.

5.6.8. З застосуванням засобів індивідуального захисту, що відповідають вимогам законодавства.

5.6.9. З використанням механізмів, пристосувань та інструментів, що знаходяться в справному стані, та дотриманням і виконанням вимог нормативно-правових актів у сфері охорони праці та пожежної безпеки під час роботи з інструментом та пристроями.

5.7. В процесі виконання роботи:

5.7.1. Підключення обладнання, що використовується, з дотриманням інструкцій виробників обладнання, а також вимог нормативних документів та правил.

5.7.2. Підрядником забезпечується:

– контроль якості виконаних робіт на кожному етапі їх виконання, та своєчасне усунення дефектів (недоліків) робіт або використовуваного для робіт матеріалу, допущених з вини Підрядника та/або субпідрядника(ів) (у разі залучення) за власний рахунок;

– у разі пошкодження (руйнування) конструктивних елементів будівель електродепо «Оболонь» в найкоротші строки їх гарантоване відновлення, за власний рахунок;

– відшкодування збитків КП «Київський метрополітен» або третім особам, заподіяних внаслідок невиконання чи неналежного виконання робіт, внаслідок дій або бездіяльності Підрядника та/або субпідрядника(ів) (у разі залучення);

– у разі виникнення позаштатних ситуацій, негайне повідомлення Замовника або чергового по метрополітену за телефоном:  (044) 238-44-41.

5.7.3. Можливі додаткові роботи, що не враховані ПД, але можуть виникнути під час виконання робіт, та є обґрунтовано необхідними, оформлюються Підрядником актом, погодженим з субпідрядником(ами) (у разі залучення), розробником (автором) ПД, та надаються на розгляд Замовнику.

Питання виконання додаткового обсягу робіт та внесення необхідних (обґрунтованих) змін до ПД вирішуються Замовником окремо, у встановленому законодавством порядку.

6. Забезпечення матеріальними та іншими ресурсами.

6.1. Матеріальні та інші ресурси забезпечуються Підрядником.

6.2. Підбір ресурсів (блоків віконних металопластикових, їх складових, матеріалів тощо), передбачених ПД, їх постачання, здійснюється Підрядником за узгодженням із Замовником.

6.3. Відповідальність за належну якість наданих (застосованих) матеріальних та інших ресурсів несе Підрядник. Якість матеріальних ресурсів підтверджується технічною документацією виробників.

6.4. Під час виконання робіт постачаються та застосовуються нові, раніше не використовувані матеріальні та інші ресурси, без механічних та інших пошкоджень.

7. Здавання та приймання роботи:

7.1. Передача закінчених робіт і приймання їх Замовником оформлюється документально з дотриманням вимог чинного законодавства та наступних умов:

7.1.1. Блоки віконні металопластикові, що використовуються під час проведення капітального ремонту, повинні супроводжуватись:

- сертифікатами відповідності на ПВХ профілі; фурнітуру для вікон; блоки віконні;

- паспортами на віконні блоки;

- протоколами випробувань з визначення повітропроникності та водонепроникності конструкції;

- протоколами випробувань (досліджень) акредитованих лабораторій, що підтверджують відповідність показників пожежної небезпеки ПВХ профілю зазначеним в цій технічній специфікації;

- висновками державної санітарно-епідеміологічної експертизи на ПВХ профіль; блоки віконні; профілі сталеві; гумові ущільнювачі.

7.1.2. Відсутність зауважень з боку технічного та авторського нагляду.

7.2. Передача роботи оформлюється:

- Актом приймання виконаних будівельних робіт, складеним за формою №КБ-2в (Додаток 36 до Настанови);

- Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, складеною за формою №КБ-3 (Додаток 37 до Настанови).

7.3. Прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом (капітальним ремонтом) об’єкта здійснюється відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №461. Підрядником забезпечується оформлення та надання Замовнику Декларації про готовність до експлуатації об’єкта з незначними наслідками (СС1) у 2-х примірниках.

8. Критеріями оцінки та якості виконання роботи є:

- відповідність виконаних (завершених) робіт ПД;

- дотримання вимог чинного законодавства у сфері будівництва, пожежної безпеки, охорони праці, екологічної та санітарної безпеки, охорони довкілля, публічних закупівель тощо;

- належна якість та відповідність матеріальних ресурсів, що будуть застосовуватись та передаватись Замовнику, чинним технічним регламентам, будівельним нормам, нормативним документам і правилам, технічній документації виробників;

- дотримання умов договору.

9. Гарантійні зобов’язання на виконану роботу: відповідно до вимог законодавства та умов договору.

Примітка:

Дана технічна специфікація встановлює сукупність основних даних і умов (технічних, якісних та інших) до виконання роботи, що містяться в ПД ( дефектному акті) та умовах договору, враховується учасником під час підготовки тендерної пропозиції та укладання договору, але не є окремим додатком до договору.