Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» ЗАТВЕРДЖУЮ Технічна специфікація до предмета закупівлі «Визначення фактичних рівнів токсичності п’яти водовипусків зворотних вод підприємства для контролю відповідності їх якості встановленим нормативам токсичності» ТСдоПЗ(п).23.0027.0107-2023 ПОГОДЖЕНО:

ЗМІСТ

Арк.

| Терміни та визначення…………………………………………………………..….. | 3 |
| --- | --- |
| Символи, скорочення та позначення…….…………..…………………………..… | 3 |
| 1 | Повна назва послуг..………………………………………………………….... | 4 |
| 2 | Вимоги, які повинні враховуватися під час надання послуг....……………... | 5 |
| 3 | Результат надання послуг..……………………………………………………. | 7 |
| 4 | Орієнтовний термін надання послуги...…..………………………………....... | 8 |

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

| Послуги | Будь-який предмет закупівлі, крім товарів і робіт, зокрема транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, найм (оренда), а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт (Закон України «Про публічні закупівлі») |
| --- | --- |
| Технічна специфікація до предмета закупівлі | Документ, який містить інформацію про необхідні технічні, якісні, кількісні та вартісні характеристики предмету закупівлі (СОУ НАЕК 042:2022) |
| Спеціальне водокористування | Це забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів (ПЛ.0.0027.0031) |

СИМВОЛИ, СКОРОЧЕННЯ ТА ПОЗНАЧЕННЯ

| ДП «НАЕК «Енергоатом» | Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» |
| --- | --- |
| СОУ | стандарт організацій України |
| ТСдоПЗ(п) | технічна специфікація до предмета закупівлі послуг |

1 ПОВНА НАЗВА ПОСЛУГ

  - Найменування послуг

Код CPV 90730000-3 по ДК 021:2015 «Відстеження, моніторинг забруднень і відновлення» («Визначення фактичних рівнів токсичності п’яти водовипусків зворотних вод підприємства для контролю відповідності їх якості встановленим нормативам токсичності»).

1.2 Мета та призначення послуг

Основною метою надання послуг є визначення фактичних рівнів токсичності п’яти водовипусків зворотних вод підприємства для контролю відповідності їх якості встановленим нормативам токсичності згідно вимог «Дозвіл на спеціальне водокористування» від 19.08.2022 № 38/МЛ/49д-22.

1.3 Підстава для надання послуг

Послуги за вищезазначеною темою належать до переліку регламентних робіт та виконуються відповідно до вимог діючих нормативних документів:

- Водний Кодекс України (ст. 70 «Умови скидання зворотних вод у водні об’єкти»);

- Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1100 «Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин», Список А «Перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується», «Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами» визначені вимоги до нормування гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин, які утворюються в процесі виробничої діяльності водокористувачів;

- Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань видачі дозволів на спеціальне водокористування. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 1091;

- Дозвіл на спеціальне водокористування від 19.08.2022 № 38/МЛ/49д-22 .

1.4 Об'єкт послуг

Послуги надаватимуться за місцем знаходження лабораторії Виконавця.

1.5 Виконавець послуг

Виконавець визначається відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 991-VIII та інших нормативних документів чинного законодавства у сфері публічних закупівель.

2 ВИМОГИ, ЯКІ ПОВИННІ ВРАХОВУВАТИСЯ ПІД ЧАС НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1 Надання послуг полягає у визначені фактичних рівнів токсичності п’яти водовипусків зворотних вод підприємства для контролю відповідності їх якості встановленим нормативам токсичності згідно вимог «Дозвіл на спеціальне водокористування» від 19.08.2022 № 38/МЛ/49д-22 для кожного водовипуску:

2.2 Результати наданих послуг буде використано для контролю відповідності  якості зворотних і поверхневих вод встановленим нормативам токсичності.

2.3 Виконавець проводить експериментальні дослідження з визначення гострої летальної токсичності проб зворотних вод згідно з документами:

- ДСТУ 4168:2003 Якість води. Визначання гострої летальної токсичності на морських ракоподібних (Crustacea) (ISO 14669:1999, MOD);

- ДСТУ 4173:2003 Якість води. Визначання гострої летальної токсичності на Daphnia magna Straus та Ceriodaphnia affinis Lilljeborg (Cladocera, Crustacea) (ISO 6341:1996, MOD);

- КНД 211.1.4.055-97 Методика визначення гострої летальної токсичності води на ракоподібних Ceriodaphnia affinis Lilljeborg;

- «Методика визначення рівнів токсичності поверхневих і зворотних вод для контролю відповідності їх якості встановленим нормативним вимогам», затвердженого наказом Мінекобезпеки України від 31.01.2000 № 27.

2.4 Контроль за якістю та обсягом наданих послуг ведуть відповідальні працівники Замовника на всіх стадіях надання послуг.

2.5 Замовник повинен:

- здійснити відбір проб зворотних вод підприємства та надати Виконавцю результати хімічних аналізів зворотних та поверхневих вод;

- надати Виконавцю інформацію щодо кратності розбавлення п’яти водовипусків зворотних вод водою водних об’єктів, в які надходять зворотні води;

- виконати маркування відібраних проб та скласти протокол відбору проб води, в якому вказані: місце знаходження точки контролю, дата та час відбору, умови відбору проб.

2.6 Виконавець повинен:

- виконати біотестування зворотних вод, відібраних з п’яти водовипусків підприємства для визначення їх гострої летальної токсичності;

- виконати розрахунок фактичних рівнів токсичності п’яти водовипусків зворотних вод;

- виконати контроль якості визначення токсичності;

- для визначення фактичних рівнів токсичності підготувати звіт та Акт здачі-приймання наданих послуг в трьох екземплярах;

- підготувати висновки щодо результатів зворотних вод та відповідності їх якості встановленим нормативам токсичності.

3 РЕЗУЛЬТАТ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1 За результатами експериментальних даних Виконавець визначає фактичні рівні токсичності п’яти водовипусків зворотних вод підприємства для контролю дотримання їх якості за токсикологічним показником.

3.2 Відібрані проби зворотних вод для надання послуг надсилаються Виконавцю за рахунок Виконавця з оформленням відповідних документів.

3.3 Виконавець повинен надати послуги, якість яких відповідає умовам:

- наукового, методичного, метрологічного та нормативно-правового забезпечення для використання методу біотестування в системі оцінки, контролю і нормування якості різних категорій вод.

3.4 Виконавець повинен надати Замовнику копії:

- Свідоцтво або Сертифікат на проведення робіт з оцінки гострої летальної токсичності поверхневих та зворотних вод;

- Перелік або галузь вимірювань у сфері поширення даного свідоцтва або сертифікату на проведення робіт з оцінки гострої летальної токсичності поверхневих та зворотних вод.

3.5 Для визначення фактичних рівнів токсичності повинна бути розроблена та погоджена з Замовником звітна документація, а саме:

- анотований звіт в 3-х (трьох) примірниках: 1 (один) – Виконавцеві, 2 (два) – Замовнику;

- двосторонній акт здачі-приймання наданих послуг в 3-х (трьох) примірниках – 1 (один) – Виконавцеві, 2 (два) – Замовнику.

3.6 Звіт в загальному вигляді повинен мати наступну структуру:

- Вступ;

- Обґрунтування виконання послуг;

- Призначення і мета послуг;

- Контроль якості визначення токсичності;

- Результати проведення біологічних досліджень;

- Висновки та рекомендації.

3.7 Звітні матеріали мають бути оформлені і надані Замовникові відповідно до вимог документів, вказаних в даній ТСдоПЗ(п).23.0027.0107-2023.

### 3.8 Обов’язковою умовою приймання наданих послуг є надання Виконавцем Замовнику погоджених та затверджених в установленому порядку звітних документів в обсязі та в строки вказані в даній ТСдоПЗ(п). Документи вважаються оформленими в установленому порядку за наявності всіх підписів посадових осіб Замовника, які мають право на погодження документації по Договору. Вимоги до оформлення і складу звітної документації визначає Замовник.

### 3.9 Звітні документи (звіт, акти), вказані в ТСдоПЗ(п), з метою їх розгляду та видачі зауважень, надсилаються Виконавцем Замовнику офіційно із супровідним листом на адресу головного інженера підприємства Замовника.

### 3.10 Звітні документи затверджуються керівником Виконавця та погоджуються головним інженером підприємства Замовника.

### 3.11 Підставою для оформлення актів здачі-приймання результатів наданих послуг є звітні документи.

4 ОРІЄНТОВНІ ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

4.1 Для визначення фактичних рівнів токсичності послуги будуть надані у чотири етапи протягом року:

- 1 етап – І квартал 2024;

- 2 етап – ІІ квартал  2024;

- 3 етап – ІІІ квартал  2024;

- 4 етап – ІV квартал , але не пізніше 20.12.2024