Додаток № 3

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ):

Капітальний ремонт теплових мереж від котельні «Тернівська»

на ділянках від котельні до ТК 2,3,5,12,13,17,21,24

по вулицям Самотічна, Паустовського, Каштанова, С. Колачевського

в Тернівському районі, м. Кривий Ріг,  Дніпропетровська область

(ДК 021:2015: 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація)

В місцях де технічне завдання містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, до таких посилань застосовується вираз  «або еквівалент»*

(*еквівалент – «рівнозначний», «рівноцінний» предмет або кількість, що відповідає іншим предметам або кількостям, може замінювати або виражати їх)

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ *

1. Загальна частина: ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ *

1. Загальна частина:

1.1. Мета проведення робіт:-  повне відновлення зношених ділянок теплових мереж.

1.2. Місцезнаходження: Тернівський район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область.

1.3. Предмет закупівлі: «Капітальний ремонт теплових мереж від котельні «Тернівська» на ділянках від котельні до ТК 2,3,5,12,13,17,21,24  по вулицям Самотічна, Паустовського, Каштанова, С. Колачевського в Тернівському районі, м. Кривий Ріг,  Дніпропетровська область»

| Ділянка ТМ | Дн | Довжини ділянки, м | Довжина труби |
| --- | --- | --- | --- |
| ТК-2 - ТК-3 (Ø530) | 530 | 74 | 148 |
| ТК-5-ТК-12 (Ø530) | 530 | 315 | 630 |
| ТК-13-ТК-17(18) (Ø530) | 530 | 147 | 294 |
| ТК-17(18)-ТК-21 (Ø530) | 530 | 284 | 568 |
| ТК-21-ТК-24 (Ø426) | 426 | 200 | 400 |
| Всього |  | 1020 | 2040 |

1.4. Вид будівництва: Капітальний ремонт.

1.5. Джерело фінансування: кошти господарської діяльності

2. Обсяг робіт:

2.1. Обсяг будівельних робіт з капітального ремонту теплових мереж  «Капітальний ремонт  теплових мереж від котельні «Тернівська» на ділянках від котельні до ТК 2,3,5,12,13,17,21,24  по вулицям Самотічна, Паустовського, Каштанова, С. Колачевського  в Тернівському районі, м. Кривий Ріг,  Дніпропетровська область» зазначений в таблиці 1 даного технічного завдання.

3. Вимоги до якості виконання робіт:

3.1. Підрядник повинен виконати обсяг робіт згідно з:

3.1.1. Таблицею 1 ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ;

3.1.2. Нормативною документацією, а саме:

- ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012 «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж»;

- Порядок виконання підготовчих та будівельних робіт, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466;

- ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»;

- Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461;

- ДБН В.2.5-39:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі»;

- Правилами пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 26.09.2018 № 491;

- Правилами пожежної безпеки в Україні, затверджено наказом Міністерства
внутрішніх справ України від 30.12.2014  № 1417;

- НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок (ДНАОП 1.1.10-1.01-97)»;

- Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджено наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 
від 27.03.2007 № 62;

- Правилами охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепло використовувальних установок, затверджено наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02.12.2013 № 892;

- Правилами охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018 № 333;

- Правилами охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства
соціальної політики України від 19.01.2018  № 62;

- ДБН Б.2.2-5:2011 Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій. Зі Змінами № 1, № 2 та № 3;

- Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості будівництва. З урахуванням Змін № 1, № 2, № 3, № 4.

3.2. Будівельні роботи мають відповідати сучасним вимогам щодо технології виконання робіт.

4. Вимоги до виконання робіт:

4.1. Підрядник зобов’язаний:

Розробити проєкт виконання робіт та погодити з Замовником до початку виконання робіт. Проєкт виконання робіт (ПВР) повинен бути виконаний відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», з урахуванням демонтажних, монтажних, підготовчих та інших робіт;

4.1.1. надати детальний графік виконання робіт;

4.1.2. після завершення демонтажних робіт, демонтоване обладнання/матеріали та конструкції перевезти та здати на склад Замовнику та скласти відповідні акти приймання-передачі демонтованого обладнання/матеріалів;

4.1.3. врахувати, що вага демонтованих елементів обладнання, конструкцій та матеріалів, зазначена у проекті, вказана орієнтовно. При складанні актів виконаних робіт необхідно використовувати вагу демонтованих елементів обладнання, конструкцій та матеріалів, уточнену після зважування. Зважування демонтованих елементів обладнання, конструкцій та матеріалів виконувати в присутності представників Замовника та Підрядника за рахунок Підрядника;

4.1.4. забезпечити вивезення будівельних відходів і їх утилізацію, що утворилися на об’єкті під час проведення робіт;

4.1.7. ультразвуковий або інший вид неруйнівного контролю (при необхідності) виконувати у відповідності до вимог НПАОП 0.00-1.81-18;

4.1.8. після закінчення монтажних робіт та проведення контролю якості зварних з’єднань неруйнівним методом (при необхідності) виконати гідравлічні випробування на міцність та щільність відповідно до ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012 «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж». Випробування трубопроводів на щільність та міцність виконати по технологічним схемам (погодженими з експлуатуючою організацією);

4.1.9. після завершення будівельних робіт ділянку трубопроводів, які були замінені промити відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012 «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж», ДБН В.2.5-39:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі»;

4.1.10. після завершення будівельних робіт відповідно до п.4.8 ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», надати виконавчу технічну документацію відповідно до переліку:

- Акт готовності траншей та опорних конструкцій до укладки трубопроводів (з сертифікатами на бетон та бетонні вироби).

- Акти на приховані роботи.

- Акт на огляд та внутрішнє очищення трубопроводів.

- Свідоцтво про виготовлення елементів трубопроводу.

- Свідоцтво про монтаж трубопроводу.

- Акт гідравлічних випробувань.

- Акт промивки трубопроводів.

- Акт на антикорозійне покриття стиків трубопроводів та металевих виробів

- Акт на улаштування теплової ізоляції.

- Акт на зворотну засипку.

- Виконавча схема зварних з’єднань з зазначенням відстані між стиками та від них до теплових камер та абонентських вводів, номерів стиків, марки сталі, клейма зварювальників, метраж трубопроводів та товщина стінки трубопроводу, загальна протяжність, місце розташування опор та компенсаторів.

- Журнал загальних робіт, а при значному обсязі робіт також журнали спеціальних робіт.

- Посвідчення зварювальників.

- Сертифікати на електроди, та акт випробувань технологічних якостей електродів.

- Сертифікати на трубопроводи та трубні елементи.

- Сертифікати на антикорозійні матеріали.

- Виконавче креслення згідно ДБН В.1.3-2:2010 із зміною №1, додаток Н.

5. Вимоги до розрахунку вартості робіт:

5.1. Кошторисна документація вартості будівництва повинна бути розроблена відповідно до «Відомості обсягів робіт», згідно з Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 зі Змінами № 1,2,3 (далі-Настанова) і надана в електронному вигляді у форматі інформаційного блоку даних (ІБД) і форматах xlsx або docx.

Кошторисною документацією врахувати розмір заробітної плати не більше 16300 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах

6. Вимоги до постачання матеріалів та обладнання:

Постачання труби для ремонту забезпечує Замовник.

6.1. Використання обладнання, матеріалів та комплектуючих, які були в користуванні, не допускається.

6.2. Матеріали, продукція та обладнання, що використовуються та поставляються в обсягах реалізації проєкту, мають бути, новими, виробленими та поставленими у відповідності до чинних українських законів, кодексів та положень, а також відповідати європейським та міжнародним стандартам, бути сертифікованими відповідно до вимог чинного законодавства України, мати посвідчення якості (паспорт, сертифікат якості), які надаються Замовнику під час виконання робіт.

6.3. Всі матеріали, які будуть використовуватися при будівництві, повинні мати стійкі властивості протягом терміну служби заявленого виробником, враховуючи температуру та інші фактори, які матимуть вплив на матеріал.

6.4. Використання матеріалів та виробів допускається при відповідності останніх вимогам діючих ДСТУ, ГОСТ, СНiП та інших нормативів згідно чинного законодавства.

6.5. Матеріали та товари, вироблені за кордоном та імпортовані в Україну, повинні мати сертифікат відповідності українським стандартам ДСТУ.

7. Термін виконання робіт:

Роботи виконуються згідно з Графіком виконання робіт, але не пізніше 15 вересня 2024 року.

8. Гарантійний строк:

8.1. Термін гарантії належної якості виконаних робіт Підрядником складає 120 календарних місяців з моменту підписання сторонами актів виконаних робіт,(стаття 884 Цивільного кодексу України).

Таблиця 1

Відомість обсягів робіт

Роботи виконуються у стиснених умовах забудованої частини міста в зоні з існуючими транспортними, пішохідними і комунікаційними розв'язками.

Умови виконання робіт характеризуються стисненими умовами складування матеріалів та розташування автотехніки, яка необхідна для ведення ремонтних робіт

| № пп | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
|  | ___________Розбирання асфальтобетонного покриття та земляні роботи |  |  |  |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом | м3 | 23,43 |  |
| 2 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | м3 | 71,6 |  |
| 3 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 / асфальт=37,488т, щебінь=125,3т | т сміття | 162 788,0 |  |
| 4 | Перевезення будівельного сміття до 20 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 162 788,0 |  |
| 5 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтів 2 | м3 ґрунту | 5 220 |  |
| 6 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 ґрунту | 275 |  |
|  | ___________ Демонтажні роботи |  |  |  |
| 7 | Розбирання ізоляції з мінеральної вати | м3 ізоляції | 54,1 |  |
| 8 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3 | т сміття | 10,82 |  |
| 9 | Перевезення будівельного сміття до 20 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 10,82 |  |
| 10 | Демонтаж непрохідних однолоткових каналів, що складаються з верхніх і нижніх лоткових елементів / зі збереженням, лотки перекриття каналу Л6-8/1=84шт.(у т.ч.зі збереженням 56шт.), Л11-8/1=116шт. (у т.ч.зі збереженням76шт.), Л16-5/1=49шт. (у т.ч.зі збереженням 32шт.), Л6-11/1=235шт.(у т.ч.зі збереженням 157шт.) | м3 збірних конструкцій | 288,8 |  |
| 11 | Демонтаж плит перекриття ТК площею до 5 м2 / зі збереженням 120шт, бой 58шт. | шт збірних конструкцій | 178 |  |
| 12 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3 / бой лотків перекриття: Л6-8/1=28шт. (вага 35т), Л11-8/1=40шт.(вага 72т), Л16-5/1=17шт.(вага 53,55т), Л6-11/1=78шт.(вага 87,75т), плити перекриття ТК розм.1,6х3м=58шт. (вага 139,2т) | т сміття | 387,5 |  |
| 13 | Перевезення будівельного сміття до 20 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 387,5 |  |
| 14 | Очищення каналів від наносів ґрунту, бруду та ілу вручну | м3 | 200,2 |  |
| 15 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 200,2 |  |
| 16 | Перевезення ґрунту до 20 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 350,35 |  |
|  | _____ Трубопроводи |  |  |  |
| 17 | Демонтаж трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 500 мм / в т.ч. відводи 22шт.; ковзні опори 114шт.(у т.ч. 90шт. - придатні для подальшого використання) | м трубопроводу | 1 211 |  |
| 18 | Протягування у футляр сталевих труб діаметром 500 мм / із канала при демонтажі | м труби, укладеної у футляр | 287 |  |
| 19 | Демонтаж трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 500 мм / в ТК | м трубопроводу | 142 |  |
| 20 | Демонтаж трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 400 мм / у т.ч. ковзні опори 44шт.(у т.ч. 36шт. - придатні для подальшого використання) | м трубопроводу | 294 |  |
| 21 | Протягування у футляр сталевих труб діаметром 400 мм / із канала при демонтажі | м труби, укладеної у футляр | 86 |  |
| 22 | Демонтаж трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 400 мм / в ТК | м трубопроводу | 20 |  |
| 23 | Демонтаж трубопроводів діаметром 50 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 МПа та температурі 150 градусів С / в ТК | м трубопроводу | 10 |  |
| 24 | Демонтаж трубопроводів діаметром 80 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 МПа та температурі 150 градусів С / в ТК | м трубопроводу | 15 |  |
| 25 | Демонтаж трубопроводів діаметром 100 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 МПа та температурі 150 градусів С / в ТК | м трубопроводу | 4 |  |
| 26 | Демонтаж трубопроводів діаметром 200 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 МПа та температурі 150 градусів С / в ТК | м трубопроводу | 8 |  |
| 27 | Демонтаж трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 300 мм | м трубопроводу | 4 |  |
| 28 | Демонтаж врізування штуцерів [патрубків] діаметром 200 мм в існуючі мережі з труб сталевих / в ТК-12, зі збереженням, придатні для подальшого використання | врізування | 2 |  |
|  | ***** ВСІ ДЕМОНТОВАНІ ТРУБИ ПЕРЕДАЮТЬСЯ ЗАМОВНИКУ |  |  |  |
|  | _______ Запірна арматура, компенсатори |  |  |  |
| 29 | Демонтаж сальникових компенсаторів з труб діаметром 500 мм / зі збереженням, для ремонту та подальшого використання | компенсатор | 26 |  |
| 30 | Демонтаж сальникових компенсаторів з труб діаметром 400 мм / зі збереженням, для ремонту та подальшого використання | компенсатор | 4 |  |
| 31 | Демонтаж сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм / зі збереженням, для ремонту (ревізії) з подальшим використанням | шт | 6 |  |
| 32 | Демонтаж сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм / ф80мм зі збереженням, для ремонту (ревізії) з подальшим використанням | шт | 17 |  |
| 33 | Демонтаж сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм / зі збереженням, для ремонту (ревізії) з подальшим використанням | шт | 1 |  |
| 34 | Демонтаж сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 150 мм / зі збереженням, для ремонту (ревізії) з подальшим використанням | шт | 2 |  |
| 35 | Демонтаж сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 200 мм / зі збереженням, для ремонту (ревізії) з подальшим використанням | шт | 2 |  |
| 36 | Демонтаж сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 300 мм | засувка | 2 |  |
| 37 | Демонтаж сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 400 мм / зі збереженням, для ремонту (ревізії) з подальшим використанням | засувка | 2 |  |
| 38 | Демонтаж сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 500 мм / зі збереженням, для ремонту (ревізії) з подальшим використанням | засувка | 5 |  |
|  | ******** Демонтаж кульових кранів (спускників) Ду32 враховано кошторисними нормами на демонтаж труб, демонтаж зі збереженням для подальшого використання |  |  |  |
|  | Розділ 2. Монтажні роботи |  |  |  |
|  | _____Ду 500м |  |  |  |
| 39 | Виготовлення зварних відводів 90град: діаметр умовного проходу, товщина стінок 500х10 мм, число секторів: 4/відводи ф530х8мм по L=0,75м (розрах.вага од.=3,14*3,14*0,75*0,25* 0,008 * 7,85 = 0,116т) | шт | 20 |  |
| 40 | Виготовлення зварних відводів 45град.: діаметр умовного проходу, товщина стінок 500х10 мм, число секторів: 2 / відводи ф530х8мм по L=0,75м (розрах.вага од.=(3,14*3,14*0,75*0, 25 * 0,008 * 7,85) / 2 = 0,058 т) | шт | 2 |  |
| 41 | Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 500 мм | м трубопроводу | 1 498 |  |
| 42 | Протягування у футляр сталевих труб діаметром 500 мм | м труби, укладеної у футляр | 287 |  |
| 43 | Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 500 мм / в ТК | м трубопроводу | 142 |  |
| 44 | Труба 530х8 | м | 1 640 | поставка Замовника |
|  | ___монтаж фасонних частин (1,312т) та ковзних опор (у т.ч. 90шт. раніше демонтовані) враховано в прокладанні трубопровода |  |  |  |
| 45 | Ковзні опори | шт | 24 |  |
| 46 | Установлення сталевих фасонних частин на мережах теплопостачання, діаметр труб 500-700 мм / доустановлення відводів Ду500мм | т фасонних частин | 1 124,000 |  |
| 47 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 / стики труби ф530мм=1640м | м2 | 23 |  |
| 48 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 / за 2 рази стики труби ф530мм=1640м | м2 | 23 |  |
| 49 | Ультразвуковий контроль якості зварних з'єднань, положення шва нижнє й вертикальне, товщина металу до 10 мм / стики (3%) на трубопроводі ф530мм | м шва | 6,8 |  |
| 50 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками / ковзні опори для Ду500мм=90шт. - раніше демонтовані, S=0,2м2 | м2 | 18 |  |
| 51 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 / ковзні опори для Ду500мм=90шт. - раніше демонтовані, S=0,2м2 | м2 | 18 |  |
| 52 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 / за 2 рази, ковзні опори для Ду500мм=90шт. - раніше демонтовані, S=0,2м2 | м2 | 18 |  |
| 53 | Ізоляція трубопроводів діаметром від 325 до 820 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 80 мм / ф530мм | м трубопроводу | 1 640 |  |
| 54 | Мати мінераловатні ММПБ 100 П РС СС 1 2400х1000х80 | м3 | 310,29 | поставка Замовника |
| 55 | Дрiт в'язальний термооброблений оцинкований, д=1,25мм | т | 0,301 | поставка Замовника |
| 56 | Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової на трубопроводах діаметром від 325 до 820 мм, товщина ізоляційного шару 80 мм / ф530мм, із склопластику теплоізоляційного фольгованого | м трубопроводу | 1 640 |  |
| 57 | Склопластик рулонний теплоізоляційний фольгований | м2 | 4015,14 | поставка Замовника |
| 58 | Дрiт в'язальний термооброблений оцинкований, д=1,25мм | т | 0,301 | поставка Замовника |
|  | ______ Ду400мм |  |  |  |
| 59 | Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 400 мм | м трубопроводу | 380 |  |
| 60 | Протягування у футляр сталевих труб діаметром 400 мм | м труби, укладеної у футляр | 86 |  |
| 61 | Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 400 мм / в ТК | м трубопроводу | 20 |  |
| 62 | Труба ф 426х8 | м | 400 | поставка Замовника |
|  | ___монтаж ковзних опор (у т.ч. 36шт. раніше демонтованих) враховано в прокладанні трубопровода |  |  |  |
| 63 | Ковзні опори | шт | 8 |  |
| 64 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 / стики труби ф426мм=400мм | м2 | 4 |  |
| 65 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 / за 2 рази стики труби ф426=400м | м2 | 4 |  |
| 66 | Ультразвуковий контроль якості зварних з'єднань, положення шва нижнє й вертикальне, товщина металу до 10 мм / стики (3%) на трубопроводі ф426мм | м шва | 1,3 |  |
| 67 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками / ковзні опори для Ду 400мм=36шт. раніше демонтовані, S=0,1м2 | м2 | 3,6 |  |
| 68 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 / ковзні опори для Ду 400мм=36шт. раніше демонтовані, S=0,1м2 | м2 | 3,6 |  |
| 69 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 / за 2 рази, ковзні опори для Ду 400мм=36шт. раніше демонтовані, S=0,1м2 | м2 | 3,6 |  |
| 70 | Ізоляція трубопроводів діаметром від 325 до 820 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 80 мм / ф426мм | м трубопроводу | 400 |  |
| 71 | Мати мінераловатні ММПБ 100 П РС СС 1 2400х1000х80 | м3 | 62,88 | поставка Замовника |
| 72 | Дрiт в'язальний термооброблений оцинкований, д=1,25мм | т | 0,061 | поставка Замовника |
| 73 | Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової на трубопроводах діаметром від 325 до 820 мм, товщина ізоляційного шару 80 мм / ф426мм, із склопластику теплоізоляційного фольгованого | м трубопроводу | 400 |  |
| 74 | Склопластик рулонний теплоізоляційний фольгований | м2 | 831,7 | поставка Замовника |
| 75 | Дрiт в'язальний термооброблений оцинкований, д=1,25мм | т | 0,061 | поставка Замовника |
|  | _________Монтаж труб та запорної арматури в теплових камерах |  |  |  |
| 76 | Прокладання трубопроводів діаметром 50 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 МПа та температурі 150 градусів С / в ТК | м трубопроводу | 10 |  |
| 77 | Труба ф 57х3,5 | м | 10 | поставка Замовника |
| 78 | Прокладання трубопроводів діаметром 80 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 МПа та температурі 150 градусів С / в ТК | м трубопроводу | 15 |  |
| 79 | Труба 89х4,0 | м | 15 | поставка Замовника |
| 80 | Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 МПа та температурі 150 градусів С / в ТК | м трубопроводу | 4 |  |
| 81 | Труба ф 108х4 | м | 4 | поставка Замовника |
| 82 | Прокладання трубопроводів діаметром 200 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 МПа та температурі 150 градусів С / в ТК | м трубопроводу | 8 |  |
| 83 | Труба ф 219х7 | м | 8 | поставка Замовника |
| 84 | Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 300 мм / в ТК | м трубопроводу | 4 |  |
| 85 | Труба ф 325х10 | м | 4 | поставка Замовника |
| 86 | Врізування штуцерів [патрубків] діаметром 200 мм в існуючі мережі з труб сталевих / в ТК-12 раніше демонтовані штуцери | врізування | 2 |  |
| 87 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 / стики труб ф57мм=10м, ф89мм=15м, ф108мм=4м, ф219мм=8м, ф325мм=4м | м2 | 1,7 |  |
| 88 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 / за 2 рази стики труб ф57мм=10м, ф89мм=15м, ф108мм=4м, ф219мм=8м, ф325мм=4м | м2 | 1,7 |  |
| 89 | Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм / раніше демонтовані | шт | 6 |  |
| 90 | Приварювання фланців діаметром 50 мм до сталевих трубопроводів /відпов.фланці раніше демонтованих засувок | фланець | 12 |  |
| 91 | Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм / ф80мм раніше демонтовані | шт | 17 |  |
| 92 | Приварювання фланців діаметром 80 мм до сталевих трубопроводів /відпов.фланці раніше демонтованих засувок | фланець | 34 |  |
| 93 | Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм / раніше демонтовані | шт | 1 |  |
| 94 | Приварювання фланців діаметром 100 мм до сталевих трубопроводів / відпов.фланці раніше демонтованих засувок | фланець | 2 |  |
| 95 | Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 150 мм | шт | 2 |  |
| 96 | Приварювання фланців діаметром 150 мм до сталевих трубопроводів /відпов.фланці раніше демонтованих засувок | фланець | 2 |  |
| 97 | Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 200 мм / раніше демонтовані | шт | 2 |  |
| 98 | Приварювання фланців діаметром 200 мм до сталевих трубопроводів /відпов.фланці раніше демонтованих засувок | фланець | 4 |  |
| 99 | Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 300 мм / раніше демонтовані | засувка (або клапан зворотний) | 2 |  |
| 100 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 300 мм /відпов.фланці раніше демонтованих засувок | фланець | 4 |  |
| 101 | Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 400 мм / раніше демонтовані | засувка (або клапан зворотний) | 2 |  |
| 102 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 400 мм /відпов.фланці раніше демонтованих засувок | фланець | 4 |  |
| 103 | Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 500 мм / раніше демонтовані | засувка (або клапан зворотний) | 4 |  |
| 104 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 500 мм /відпов.фланці раніше демонтованих засувок | фланець | 8 |  |
| 105 | Установлення сальникових компенсаторів з труб діаметром 500 мм / раніше демонтовані | компенсатор | 26 |  |
| 106 | Установлення сальникових компенсаторів з труб діаметром 400 мм / раніше демонтовані | компенсатор | 4 |  |
|  | ******** Монтаж раніше демонтованих кульових кранів (спускників) Ду32 враховано кошторисними нормами на прокладання трубопроводів |  |  |  |
|  | ________ Ремонт нерухомих опор в каналах |  |  |  |
| 107 | Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 500х500 мм / 3 нерухомі опори по 2 отвори розм.300х800мм | отворів | 6 |  |
| 108 | Навантаження сміття вручну | т сміття | 0,054 |  |
| 109 | Перевезення будівельного сміття до 20 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 0,054 |  |
| 110 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] / нерухомі опори 3шт. / 1шт. зі: швелер 18мм - 6,4м, лист 10мм=0,04т, лист 10мм (упори) - 0,054т | т | 0,594 |  |
| 111 | Швелер №18 | т | 0,322 |  |
| 112 | Лист,товщина 10 мм, сталь | т | 0,291 |  |
| 113 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 / нерухомі опори 3шт. | м2 | 15,9 |  |
| 114 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 / за 2 рази, нерухомі опори 3шт. | м2 | 15,9 |  |
| 115 | Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2 / бетонування нерухомих опор=2шт. | м3 забиття | 1,5 |  |
| 116 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 1,56 |  |
|  | ________ Ремонт нерухомих опор в ТК |  |  |  |
| 117 | Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 500х500 мм / 13 нерухомих опор по 4 отвори розм.500х500мм | отворів | 52 |  |
| 118 | Навантаження сміття вручну | т сміття | 0,468 |  |
| 119 | Перевезення будівельного сміття до 20 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 0,468 |  |
| 120 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] / нерухомі опори 13шт. / 1шт. зі: швелер 40мм - 13,4м, лист 10мм=0,05т, лист 10мм (упори) - 0,054т | т | 9 769,000 |  |
| 121 | Швелер №18 | т | 8 687,000 |  |
| 122 | Лист,товщина 10 мм, сталь | т | 1 395,000 |  |
| 123 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 / нерухомі опори 13шт. | м2 | 236,6 |  |
| 124 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 / за 2 рази, нерухомі опори 13шт. | м2 | 236,6 |  |
| 125 | Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2 / бетонування нерухомих опор=13шт. | м3 забиття | 2,6 |  |
| 126 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 2 704,000 |  |
|  | ______ монтаж нерухомих опор в каналі та ТК (0,594+9,769=10,363т), що не враховано нормами на прокладання трубопроводів (0,9792т) |  |  |  |
| 127 | Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути / доустановлення нерухомих опор | т конструкцій | 9 384,000 |  |
|  | __________ Плити та лотки перекриття |  |  |  |
| 128 | Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що складаються з верхніх і нижніх лоткових елементів / лотки перекриття Л6-8/1=84шт. (у т.ч. 56шт. раніше демонтовані), Л11-8/1=116шт. (у т.ч.76шт. раніше демонтовані), Л16-5/1=49шт. (у т.ч.32шт.раніше демонтовані), Л6-11/1=235шт. (у т.ч.157шт.раніше демонтовані) | м3 збірних конструкцій | 288,8 |  |
| 129 | Лотки каналів збірні з/б марки Л6-8/1 серія 3.006.1-2.87 вып.0-2 - довжина 3м | шт | 28 |  |
| 130 | Лотки каналів збірні з/б марки Л11-8 серія 3.006.1-2.87 вып.0-2 - довжина 3м | шт | 40 |  |
| 131 | Лотки каналів збірні з/б марки Л16-5/1 серія 3.006.1-2.87 вып.0-2 - довжина 3м | шт | 17 |  |
| 132 | Лотки каналів збірні з/б марки Л6-11/1 серія 3.006.1-2.87 вып.0-2 - довжина 3м | шт | 78 |  |
| 133 | Монтаж плит перекриття ТК площею до 5 м2 / у т.ч 134шт. раніше демонтовані | шт збірних конструкцій | 192 |  |
| 134 | Плита перекриття ТК (розм.3х1,6м) | шт | 58 |  |
| 135 | Установлення люка / у т.ч. раніше демонтовані 29шт. | шт | 46 |  |
| 136 | Люк полімерпіщаний з замком | шт | 17 |  |
|  | Розділ 3. Благоустрій |  |  |  |
| 137 | Засипка траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 | м3 ґрунту | 5 220 |  |
| 138 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 ґрунту | 275 |  |
| 139 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 | м2 спланованої площі | 132,5 |  |
| 140 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 2 | м2 спланованої площі | 14,7 |  |
| 141 | Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2 | м3 ущільненого грунту | 5 495 |  |
| 142 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового | м3 матеріалу основи | 71,6 |  |
| 143 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням дорожнім самохідним котком / товщ.5см | м2 покриття | 468,6 |  |
| 144 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати / додавати до товщ.5см | м2 покриття | 468,6 |  |
| 145 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 55 763,000 |  |

Труба Замовника передається Виконавцю робіт з нанесеним антикорозійним покриттям.

Обсяги робіт підлягають уточненню під час виконання робіт зі складанням двосторонніх актів.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ УМОВ В ЧАСТИНІ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ  ХАРАКТЕРИСТИК  ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

- Ліцензія ДАБІ України на ведення господарської діяльності з будівництва (ліцензії повинні бути чинними протягом строку виконання робіт) або Декларацію про провадження господарської діяльності, видану на підставі Постанови КМУ від 18 березня 2022 року № 314.

- Учасник надає чинний сертифікат на систему менеджменту щодо протидії корупції ISO 37001:2016.

- Учасник надає чинний сертифікат на систему управління якістю ДСТУ EN ISO 9001:2018 або ДСТУ ISO 9001:2015.

- Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, виданий згідно з Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 року (повинен бути чинним протягом строку виконання робіт), з наступним переліком:

- монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

- роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах тощо).

- Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, видану згідно з Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 року (повинен бути чинним протягом строку виконання робіт), з наступним переліком:

- зварювальні, газополум’яні роботи.

Примітки:

а) учасники не надають документи, які не передбачені при здійсненні діяльності чинним законодавством;

б) у разі якщо тендерною документацією вимагається надання документів, що не передбачені в діяльності Учасника, він надає довідку або лист-роз’яснення у довільній формі із зазначенням відповідного факту та з посиланням на нормативні документи, що його підтверджують;

в) відповідальність за достовірність і зміст довідок, листів-роз’яснень, інформації тощо, складених в довільній формі, несуть Учасники;

г) всі документи, що складаються Учасником (форми, довідки, листи-роз’яснення, інформація тощо) мають бути оригіналами, містити посаду, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки* Учасника, крім надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»;

д) в разі надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель документи надаються із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»;

е) на всіх копіях документів (крім оригіналів документів, які видаються сторонніми організаціями, та нотаріально завірених копій), що подаються в окремих файлах у складі тендерної пропозиції, повинно бути зазначено «Згідно з оригіналом», посада, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки* Учасника та дата засвідчення копії;

є) у разі перенесення дати розкриття тендерних пропозицій зазначені документи залишаються чинними, якщо вони були дійсними на дату розкриття, зазначену в оголошенні про проведення торгів.