Зміни внесені до оголошення про проведення закупівлі

Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації

код ДК 021:2015: 42910000-8 - Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації

| № з/п | ТД | редакція від 05.04.24 | Зміни від 08.04.24 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Додаток №3 Додаток №4 | ВНЕСЕНО ЗМІНИ РІШЕННЯМ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ Додаток №3 Додаток №4 До тендерної документації ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації код ДК 021:2015: 42910000-8 - Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації Таблиця 1 Загальні вимоги 1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико - технічним вимогам, викладеним у додатку до Документації. Відповідність запропонованого Учасником товару технічним характеристикам, викладеним у даному додатку до Документації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або каталог або ін. документів українською мовою), в якому міститься ця інформація, разом з додаванням завіреної його(їх) копії(й). Підтвердження відповідності запропонованого Учасником товару технічним характеристикам, встановленим у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці. Учасник в складі тендерної пропозиції надає: Скан-файл інструкції або експлуатаційно-технічної документації українською мовою. 2.Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Спроможність учасника поставити запропоноване обладнання повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа виробника (або представництва, або філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, або дилера, або дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником (надати сканований кольоровий документ з оригіналу підтверджуючого документу від виробника щодо авторизації представника, дилера, дистриб'ютора), яким підтверджується можливість поставки учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією учасника. Лист повинен включати в себе: назву учасника, номер оголошення цієї процедури закупівлі UA-_______________. 3. Обладнання має бути виготовленим не раніше 2022 року (надати гарантійний лист). 4. Запропоновані товари повинні відповідати вимогам із захисту довкілля. (учасник повинен надати гарантійний лист) 5. Гарантійний лист про те, що обладнання нове та не було у використанні. Медико-технічні вимоги № п/п Найменування параметра Значення параметра Відповідність вимогам (вказати так/ні) ст. посібника користувача 1 Методи очищення води Вугільна фільтрація, механічна фільтрація, зворотній осмос (мембрана з тонкоплівкового композиту), фільтрація на іонобмінних смолах (деіонізація) 2 Клас отримуваної води Клас 2 згідно ДСТУ ISO 3696 3 Якість отримуваної води Питомий опір очищеної води (Клас 2) – не менше 10 МОм*см (провідність – не більше 0,1 мкС/см) 4 Продуктивність системи Не менше 7 л/год води очищеної Класу 2 5 Швидкість відбору води Класу 2 з накопичувального баку Не менше 3 л/хв 6 Водоживлення Водопровідна вода, нижня межею допустимого тиску не більше 0,4 бар 7 Розміщення системи Настінне 8 Комплектність витратних матеріалів і аксесуарів системи чистої води Накопичувальний бак місткістю не менше 25 л, із вбудованим насосом викачки. Попередній механічний і вугільний фільтри, мембрана зворотнього осмосу, модуль деіонізації з ресурсом не менше 1 куб.м. очищеної води 9 Система контролю Дисплей з підсвічуванням із відображенням якості отримуваної води, робочого статусу обладнання, інформації про залишковий строк роботи попередніх фільтрів (залишкового номінального ресурсу), автоматична зупинка після наповнення резервуару 10 Обслуговування системи Можливість заміни очисних модулів системи користувачем без застосування спеціальних інструментів 11 Додаткова комплектація: Набір змінних модулів деіонізації для системи очистки – 1 шт; Набір змінних попередніх фільтрів для системи очистки води- 1 шт. Накопичувальний резервуар для зберігання води "Pro" 30 л- 1 шт Додаток №4 1. Предмет Договору 1.1. Постачальник зобов’язується поставити та передати у власність Замовника Код ДК __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (далі — Товар), визначений в асортименті, кількості та за цінами, які зазначені у Специфікації (Додаток 1 до Договору), а Замовник зобов’язується прийняти Товар та сплатити його вартість у порядку та на умовах, що визначено цим Договором. 1.2. Обсяг закупівлі Товару, що є предметом цього Договору, може бути зменшений залежно від реального фінансування Замовника. 1.3. Постачальник гарантує, що Товар, який є предметом Договору належить йому на праві власності або іншому речовому праві, що надає йому право розпоряджатися Товаром, є новим і не був у використанні, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України. Уповноважена особа Пшечук О. І. | ВНЕСЕНО ЗМІНИ РІШЕННЯМ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ Додаток №3 Додаток №4 До тендерної документації ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації код ДК 021:2015: 42910000-8 - Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації Таблиця 1 Загальні вимоги 1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико - технічним вимогам, викладеним у додатку до Документації. Відповідність запропонованого Учасником товару технічним характеристикам, викладеним у даному додатку до Документації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або каталог або ін. документів українською мовою), в якому міститься ця інформація, разом з додаванням завіреної його(їх) копії(й). Підтвердження відповідності запропонованого Учасником товару технічним характеристикам, встановленим у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці. Учасник в складі тендерної пропозиції надає: Скан-файл інструкції або експлуатаційно-технічної документації українською мовою. 2.Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Спроможність учасника поставити запропоноване обладнання повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа виробника (або представництва, або філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, або дилера, або дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником (надати сканований кольоровий документ з оригіналу підтверджуючого документу від виробника щодо авторизації представника, дилера, дистриб'ютора), яким підтверджується можливість поставки учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією учасника. 3. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на обладнанні постачальник проводить безкоштовно . Лист повинен включати в себе: назву учасника, номер оголошення цієї процедури закупівлі UA-_______________. 3. Обладнання має бути виготовленим не раніше 2022 року (надати гарантійний лист). 4. Запропоновані товари повинні відповідати вимогам із захисту довкілля. (учасник повинен надати гарантійний лист) 5. Гарантійний лист про те, що обладнання нове та не було у використанні. Медико-технічні вимоги № п/п Найменування параметра Значення параметра Відповідність вимогам (вказати так/ні) ст. посібника користувача 1 Методи очищення води Вугільна фільтрація, механічна фільтрація, зворотній осмос (мембрана з тонкоплівкового композиту), фільтрація на іонобмінних смолах (деіонізація) 2 Клас отримуваної води Клас 2 згідно ДСТУ ISO 3696 3 Якість отримуваної води Питомий опір очищеної води (Клас 2) – не менше 10 МОм*см (провідність – не більше 0,1 мкС/см) 4 Продуктивність системи Не менше 7 л/год води очищеної Класу 2 5 Швидкість відбору води Класу 2 з накопичувального баку Не менше 3 л/хв 6 Водоживлення Водопровідна вода, нижня межею допустимого тиску не більше 0,4 бар 7 Розміщення системи Настінне 8 Комплектність витратних матеріалів і аксесуарів системи чистої води Накопичувальний бак місткістю не менше 25 л, із вбудованим насосом викачки. Попередній механічний і вугільний фільтри, мембрана зворотнього осмосу, модуль деіонізації з ресурсом не менше 1 куб.м. очищеної води 9 Система контролю Дисплей з підсвічуванням із відображенням якості отримуваної води, робочого статусу обладнання, інформації про залишковий строк роботи попередніх фільтрів (залишкового номінального ресурсу), автоматична зупинка після наповнення резервуару 10 Обслуговування системи Можливість заміни очисних модулів системи користувачем без застосування спеціальних інструментів 11 Додаткова комплектація: Набір змінних модулів деіонізації для системи очистки – 1 шт; Набір змінних попередніх фільтрів для системи очистки води- 1 шт. Накопичувальний резервуар для зберігання води "Pro" 30 л- 1 шт Додаток №4 1. Предмет Договору 1.1. Постачальник зобов’язується поставити та передати у власність Замовника Код ДК __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (далі — Товар), визначений в асортименті, кількості та за цінами, які зазначені у Специфікації (Додаток 1 до Договору), монтаж та навчання медперсоналу роботі на обладнанні постачальник проводить безкоштовно, а Замовник зобов’язується прийняти Товар та сплатити його вартість у порядку та на умовах, що визначено цим Договором. 1.2. Обсяг закупівлі Товару, що є предметом цього Договору, може бути зменшений залежно від реального фінансування Замовника. 1.3. Постачальник гарантує, що Товар, який є предметом Договору належить йому на праві власності або іншому речовому праві, що надає йому право розпоряджатися Товаром, є новим і не був у використанні, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України. Уповноважена особа ______________ Пшечук О. І. |