ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (для учасників закупівлі):

Послуги із зимового утримання вулично-дорожньої мережі Жмеринської міської територіальної громади Вінницької області, за кодом 90620000-9 відповідно до національного класифікатора України ДК 021:2015«Єдиний закупівельний словник» (послуги з прибирання снігу)

Джерело фінансування – місцевий бюджет Жмеринської міської територіальної громади

Термін надання послуг: з дня укладення договору-  до 31 грудня 2022 р.

Перелік територій, що підлягають прибиранню та періодичність проведення робіт, затверджено рішенням виконавчого комітету від 23.12.2021р. № 401

1. Докладний опис послуги:

Передбачити виконання робіт з утримання доріг, тротуарів, площ, скверів, алей м.Жмеринки в осінньо-зимовий період, а саме:

1.1.Очищення території громади ручним способом;

- підмітання території;

1.2. Інші види робіт, які виконуються для підтримання в належному стані вулично-дорожньої мережі:

- прибирання водовідвідних лотків;

- санітарне прибирання газонів, вулиць, схилів, площ, скверів територіальної громади;

- очищення транспортних і пішохідних огорож та інших елементів дорожнього обладнання;

1.3. Інші види робіт, які виконуються для підтримання в належному стані вулично-дорожньої мережі у осінній та зимовий період за умови наявності опадів у вигляді снігу:

- підмітання снігу, який щойно випав, без попереднього оброблення території інертними матеріалами або реагентами;

- перевезення інертних матеріалів та реагентів від місця складування до місця посипання;

- посипання території інертними матеріалами та реагентами (протиожеледна суміш)

-підмітання снігу, який щойно випав, після оброблення сумішшю інертних матеріалів і реагентів.

- згрібання снігу, який щойно випав, товщиною шару більше 2 см у вали або купи;

- очищення території від намерзлого льоду без попереднього оброблення реагентами;

- очищення території від намерзлого льоду з попереднім обробленням реагентами;

- очищення ділянок територій від снігу та сколу під час механізованого прибирання

- підмітання і згрібання снігу плужно-щітковими снігоочищувачами.

2. Вимоги до виконання робіт:

2.1. Виконавець повинен проводити постійний моніторинг стану проїзної частини, тротуарів, зелених зон та у випадку виявлення недоліків (відкриті люки оглядових колодязів інженерних мереж, просідання покриття, інші пошкодження елементів благоустрою) інформувати Замовника, власника мереж та вжити необхідні заходи з забезпечення безпеки руху транспорту та пішоходів (встановлення огорож тощо).

2.2. Виконавець повинен приступити до виконання робіт не пізніше ніж через 1 годину після  отримання завдання від Замовника.

2.3. Передбачити чергування прибиральника у вихідні та святкові дні з метою утримання території площі Миру, алея Графа Гейдена, площі перед БНТ, в належному санітарному стані.

2.4. При ожеледі в першу чергу обробляти протиожеледними матеріалами вулиці та дороги з інтенсивним рухом, маршрути громадського транспорту, ухили проїжджої частини та тротуарів, зупинки громадського транспорту, під`їзди та підходи до загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів.

Для оцінки тендерної пропозиції надати розрахунок вартості виконання наступних видів робіт:

| Найменування робіт | Орієнтовний об'єм робіт, м2 | Вартість одиниці, грн. (за 1000 м.кв./м.п.) | Сума, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ручне прибирання вулиць міста | 2559493 |  |  |
| Підмітання і згрібання снігу плужно-щітковими снігоочищувачами | 2559493 |  |  |
| Заготівля протиожеледної суміші для боротьби з ожеледдю (тон) | 400 |  |  |
| Посипання проїзжої частини інертними матеріалами вручну | 2559493 |  |  |
| Посипання проїзжої частини інертними матеріалами та реагентами механізованим способом | 2559493 |  |  |
| ВСЬОГО: |  |

Примітка: об`єми робіт в ході виконання можуть змінюватись відповідно до погодних умов, звернень мешканців та потреб

У складі тендерної пропозиції надати пакет документів по розрахунку вартості надання послуг, а також:

- затверджені калькуляції розрахункової вартості робіт які не передбачені Державними будівельними нормами (при наявності);

- розрахунок собівартості 1 машино-години машин та механізмів, які можуть бути задіяні при виконанні робіт (при наявності).

- розрахунок вартості 1люд/години прибиральника, який буде задіяний для прибирання територій (при наявності);

- розрахунок вартості прибирання територій у святкові дні;

В випадку опадів у вигляді снігу, надати розрахунок вартості виконання наступних видів робіт:

- очищення від снігу, який щойно випав, товщиною до 2 см;

- згрібання снігу, який щойно випав, товщиною шару більше 2 см у вали або купи;

- очищення територій від ущільненого снігу;

- очищення територій від намерзлого льоду товщиною до 2 см;

- очищення намерзлого льоду товщиною більше 2 см:

- механізоване очищення територій від снігу;

- посипання територій протиожеледною сумішшю;

- перевезення протиожеледної суміші.

Учасник процедури закупівлі зобов`язаний надати гарантійні листи (підтверджуючі документи, довідки тощо) щодо відповідності пропозиції технічним вимогам цього предмету закупівлі та технології виконання послуги зокрема:

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази, які будуть використовуватися при виконанні робіт, відповідно до технічних вимог цього предмета закупівлі та технології виконання послуг, підтвердити відповідними документами (якщо орендоване - сканкопії договорів оренди, якщо обладнання та матеріально-технічна база будуть використовуватися відповідно до договорів про надання послуг, лізингу, тимчасового користування та інших – сканкопії таких договорів з оригіналів. Сканкопії названих документів повинні містити всі сторінки і бути чіткими.)

- наявність штату працівників в кількості, що забезпечить вчасне виконання робіт в повному обсязі згідно технічного завдання Замовника, підтвердити довідкою довільної форми. До довідки додаються: документи, які підтверджують наявність працівників у штаті, або інші документи, а саме: витяги з трудових книжок таких працівників із записом про прийом на роботу, накази про прийняття на роботу таких працівників, або договори цивільно – правового характеру; затверджений штатний розпис із зазначенням посадових окладів, надбавок, доплат на 2022рік.

2.4. Якість Послуг має відповідати вимогам Закону України «Про житлово-комунальні послуги»; Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; вимогам «Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва  та житлово-комунального господарства України  № 54 від 14.02.2012; Методичним рекомендаціям з прибирання території об’єктів благоустрою населених пунктів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 07.07.2008 № 213; та інших нормативно-правових актів.

Начальник управління

житлово-господарського господарства

Жмеринської міської ради                                                               Ольга  КУЛЕНКО

Виконавець: Олена ЛЮБЧАК

тел. (0432) 5-01-00