Додаток № 2

до Тендерної документації

Технічна специфікація та медико-технічні вимоги до предмету закупівлі

«ДК 021:2015: 24110000-8 Промислові гази (Кисень медичний газоподібний), МПП:Oxygen»

Товар, який буде закуповуватись Замовником в кількості, повинен відповідати наступним характеристикам:

| № | Найменування товару | Одиниця виміру | Орієнтовна кількість | Відповідність |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кисень медичний газоподібний | м3 | 6500 | Лікарський засіб, об’ємна частка кисню не менше 99,5%. Реєстраційне посвідчення МОЗ |

- Постачання кисню проводиться з газифікаторів холодних кріогенних. Ціна за 1 м3 кисню медичного, що буде постачатися через газифікатор, на умовах вводу в магістральні трубопроводи киснево-розподільчої станції лікарні з урахуванням всіх затрат. Тиск кисню на вводі від 8 до 14 атмосфер, температура від -20о С до + 35о С. Постачання кисню замовнику здійснюється через газифікатор/газифікатори, що встановлені на території лікарні і є власністю Учасника. Учасник зобов’язаний надати гарантії безперебійного забезпечення киснем медичним газоподібним на період дії угоди ( надати гарантії наявності мінімального запасу кисню у кількості не менше 800 м3 та можливоті термінової поставки протягом чотирьох годин з ліцензованих складів (Учасник має надати гарантійного листа з описом способу забезпечення з вказанням виробника сировини, адреси складу де буде зберігаєтися сировина, кількість кисню, що зберігається на складі, дозволи на роботи підвищеної небезпеки. На підтвердження надати копії ліцензій виробника чи постачальника, Учасника на відповідний вид діяльності. способи доставки,

- Товар повинен бути зареєстрованим лікарським засобом і мати відповідні документи на застосування його в медичній практиці ( надати копії реєстраційного посвідчення МОЗ України і інструкції про медичне застосування), відповідати вимогам Державних стандартів та мати сертифікати (паспорти) якості виданих атестованими лабораторіями (надати копії сертифікатів якості та свідоцтв атестації лабораторії виробника)

- Учасник зобов’язаний отримати усі передбаченні законодавством дозволи, потрібні для забезпечення потреби Замовника у кисні медичному газоподібному. У разі здійснення будь-яких робіт на території лікарні Учасник зобов’язаний отримати до укладення договору  усі передбаченні законодавством дозволи на проведення таких робіт за адресою Замовника (надати копії дозволів на проведення робіт з підвищеної небезпеки, перевезення небезпечних вантажів кисню), ліцензії на виробництво / продаж кисню медичного газоподібного).

- Учасник повинен надати гарантійний лист на поставку продукції належної якості та в необхідній кількості у відповідні терміни.

- Спроможність учасника поставити товар повинна підтверджуватись оригіналом листів авторизації від виробника (у разі якщо товар не виробляється на території України, листом авторизації від представника товаровиробника в Україні) про передачу повноважень на продаж (реалізацію) товару в Україні у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни, виданим із зазначенням замовника торгів та номером закупівлі, що оприлюднена на веб - порталі Prozorro.

- В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в медико - технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в МТВ з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника.

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент»