Додаток 2

до тендерної документації

Інформація

про необхідні технічні, якісні, кількісні та інші характеристики (технічна специфікація) за предметом закупівлі: код ДК 021-2015: 44210000-5 - Конструкції та їх частини (44212329-1Захисні грати) Захисна конструкція генератора з накриттям

Термін поставки конструкції (з монтажем): до 25 грудня 2023 року.

Розміром захисну споруду виконати:

H = 2500, h=2300

4800x3830

Зразок:

Загальні вимоги:

1. Стійки конструкції в кількості 10 шт.  виконати з профільної прямокутної труби 60х60х6 мм

Між собою стійки з’єднати горизонтальними металевими кутниками 50х50х4 мм в трьох рівнях по висоті для жорсткості та наступного кріплення захисної канілірованої сітки. По верху стійок укласти прогони з профільної прямокутної труби 60х60х6 мм.

Конструкції виконати з канілірованої  оцинкованої сітки чарункою 50х50х4 мм на всю висоту по периметру стойок зварюванням.

Кроквяні балки навісу виконати з профільної труби 60х60х6мм. Між балками змонтувати зв’язки для жорсткості з профільної труби 60х60х6мм в одній площині з кроквяними баками для кріплення покрівельного настилу ПК-40.

Для обслуговування генератора в сітчастій конструкції потрібно виготовити та змонтувати двоє  воріт розміром 1175 х2000 см, з металевого кутника 50х50х4мм та канілірованої сітки.

Від корозії всі металеві конструкції зачистити від шлаку, обезжирити, нанести шар ґрунтовкою ГФ-021 з наступним фарбуванням  емаллю ПФ-115 за два рази.

Усі послуги надаються із використанням матеріалів Виконавця.

На підтвердження кількісних та якісних характеристик товару Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист довільної форми .

2. Поставка товару передбачає надання комплексу супутніх послуг, вартість яких включається у ціну за одиницю виміру товару та ціну тендерної пропозиції. Поставка товару супроводжується наступними супутніми послугами:

- уточнюючі заміри конструкції та виготовлення її по фактичним (уточненим) розмірам;

- доставка товару до місця поставки товару, включаючи навантаження, розвантаження, транспортні, експедиційні та інші послуги з доставки;

- монтаж товару на об’єкті у місці поставки.

На підтвердження вимог цього пункту Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист довільної форми .

3.Під час надання послуг Виконавець несе відповідальність за:

- техніку безпеки;

- не кваліфіковані дії своїх працівників.

На підтвердження вимог цього пункту Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист довільної форми .

Креслення наведено нижче.

Ми, _____________________________________________________________,

(назва учасника)

підтверджуємо відповідність, запропонованого нами товару, усім технічним, якісним та кількісним характеристикам, встановленим замовником згідно тендерної документації до предмету закупівлі та повідомляємо, що у разі визнання нас переможцем процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю із замовником, згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність дотримуватись усіх вимог замовника, зазначених у тендерній документації.

________       _______________________       __________________________

Посада                          (підпис)                                         П.І.Б.