Додаток 4

до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Запасні частини до транспортних засобів, згідно коду CPV за ДК 021:2015 - 34310000-3 “Двигуни та їх частини”

* Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.04.2022 № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації

- Запасні частини  для автомобіля КРАЗ АЦ-8-40 (65053), двигун – ЯМЗ-238

VIN  Y7A650530F0818921.      Рік випуску - 2015

| № з/п | Найменування товару | Кількість (шт) | Технічні характеристики, які вимагаються Замовником | Технічні характеристики, які пропонуються Учасником (з зазначенням торгової марки та країни походження товару*). | Кількість,яку пропонує учасник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремінь гідропідсилювача керма | 1 | Склад: резина з кордовою ниткою Колір: чорний Розміри:150х10х300см Вага:300грм. кат.№ 14х10х987 |  |  |
| 2 | Ремінь компресору | 2 | Склад: резина з кордовою ниткою Колір: чорний Довжина:850мм Вага:180грм. кат.№ 14х10х937 |  |  |
| 3 | Ремінь помпи | 1 | Склад: резина з кордовою ниткою Колір: чорний Розміри: 14х10х887мм Вага:170грм. кат.№ 14х10х887 CR |  |  |

- Запасні частини  для автомобіля ВАЗ 21070, двигун – ВАЗ бензиновий рядний 4-циліндровий.

VIN  XTA21070052185672    Рік випуску - 2005

| № з/п | Найменування товару | Кількість (шт) | Технічні характеристики, які вимагаються Замовником | Технічні характеристики, які пропонуються Учасником (з зазначенням торгової марки та країни походження товару). | Кількість, яку пропонує учасник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремінь генератору | 1 | Клиновий ремінь Склад: резина з кордовою ниткою Колір: чорний Розміри:10х935мм Вага:100грм. кат.№ 1 987 947 689 |  |  |

- Запасні частини  для автомобіля ГАЗ 66-14, двигун – ГАЗ 53

Номер шасі  03993032    Рік випуску - 1985

| № з/п | Найменування товару | Кількість (шт) | Технічні характеристики, які вимагаються Замовником | Технічні характеристики, які пропонуються Учасником (з зазначенням торгової марки та країни походження товару). | Кількість,яку пропонує учасник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свічка запалювання | 8 | Діаметр різьби:14мм, Довжина різьби:19мм Розмір нарізів: M14 x 1,25 Кількість бокових електродів: одноелектродна. Калільне число:5. Зазор між електродами: 1,10мм. Матеріал електродів: сплав заліза/міді/нікелю/хрому. Розмір гайкового ключа: 21.00мм, кат.№ 130-3706371 |  |  |
| 2 | Ремінь компресору | 2 | Клиновий ремінь Склад: резина з кордовою ниткою Колір: чорний Розміри: 11х10х1775мм Вага:226грм. кат.№ 11х10х1775 |  |  |
| 3 | Ремінь вентилятору | 2 | Зубчастий ремінь Склад: резина з кордовою ниткою Колір: чорний Розміри: 11х10х1400мм Вага:218грм. кат.№ 11х10х1400 |  |  |
| 4 | Обідна стрічка 13,00-18 | 1 | Гумова стрічка для комплектації шин Колір: чорний Розміри: 13,00-18 Вага:3кг Ширина:255мм Внутрішній діаметр: 18" кат.№ OC181300KBK |  |  |

4) Запасні частини  для автомобіля  ЗІЛ 131 АЦ-40 (131) 137, двигун – ЗИЛ 131

Номер шасі  313053    Рік випуску - 1978

| № з/п | Найменування товару | Кількість (шт) | Технічні характеристики, які вимагаються Замовником | Технічні характеристики, які пропонуються Учасником (з зазначенням торгової марки та країни походження товару). | Кількість,яку пропонує учасник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремінь гідропідсилювача керма | 1 | Ремінь зубчастий Склад: резина з кордовою ниткою Колір: чорний Розміри: 21х14х1650мм Вага:226грм. кат.№ 21х14х1650 |  |  |
| 2 | Ремінь вентилятору | 2 | Ремінь зубчастий Склад: резина з кордовою ниткою Колір: чорний Розміри: 21х14х1650мм Вага:226грм. кат.№ 21х14х1650 |  |  |

4) Запасні частини  для автомобіля  ЗІЛ 131 АЦ-40(131)137А, двигун – ЗИЛ 131

Номер шасі  596392    Рік випуску - 1994

| № з/п | Найменування, кількість | Кількість (шт) | Технічні характеристики, які вимагаються Замовником | Технічні характеристики, які пропонуються Учасником (з зазначенням торгової марки та країни походження товару). | Кількість,яку пропонує учасник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремінь гідропідсилювача керма | 2 | Ремінь зубчастий Склад: резина з кордовою ниткою Колір: чорний Розміри: 21х14х1650мм Вага:226грм. кат.№ 21х14х1650 |  |  |
| 2 | Ремінь компресору | 2 | Ремінь зубчастий Склад: резина з кордовою ниткою Колір: чорний Розміри: 16х11х1103мм Вага:200грм. кат.№ 130-3509250 CR |  |  |

До усіх вищезазначених товарів, що містять посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, застосовується вираз “або еквівалент” - відповідно до ст. 23 Закону України “Про публічні закупівлі”. Це використовується для зручності наведення характеристик і не є вимогою постачання даної конкретної торгівельної марки, патенту, конструкції або типу предмета закупівлі, джерело його походження або виробника.

Замовник підтверджує, що є суб’єктом, на якого поширюється дія Постанови Кабінету Міністрів України № 178 від 02 березня 2022 року «Про деякі питання обкладення податком на додану вартість за нульовою ставкою у період воєнного стану» (надалі - Постанова) та підтверджує, що постачання товарів за цим Договором необхідне Замовнику з метою виконання ним відповідних завдань з ліквідації надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, а також те, що до припинення чи скасування воєнного стану операції з постачання товарів для забезпечення транспорту Замовника у рамках виконання умов цього Договору обкладаються податком на додану вартість за нульовою ставкою.

Транспортні засоби Замовника відносяться до державної служби з надзвичайних ситуацій та повинні утримуватись у постійній готовності до експлуатації, а сам Замовник є суб’єктом, що бере участь у здійсненні заходів із забезпечення цивільного захисту.

Місце поставки:Донецька область, м. Лиман, вул. Свободи, 1-А

1. Строк поставки партії Товару: частинами протягом п’яти робочих днів з моменту направлення відповідної заявки Покупцем, але не пізніше ніж до 15.12.2024 року.

2.Товар повинен бути новим, без механічних пошкоджень та у наявності для можливості вчасної поставки для забезпечення безперебійної роботи автотранспорту.

3. Упаковка Товару повинна забезпечити його ідентифікацію під час приймання.

4. Протягом гарантійного терміну Замовник має право, у разі виявлення недоліків Товару, на безкоштовне усунення таких недоліків.

# 5. Вартість пропозиції Учасника повинна бути сформована з урахуванням витрат на  завантаження, розвантаження, транспортних витрат до місця поставки та інших витрат. Ціна Товару включає в себе ціну за одиницю Товару та усі необхідні податки, збори та платежі, що мають бути сплачені у даному випадку, а також витрати на сплату мита, податків та інших зборів і обов’язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України у зв’язку із ввезенням на митну територію України та розмитненням.

________________________________________________________________________________

(Посада, ім’я, прізвище, підпис керівника або уповноваженої особи учасника)