|  | Додаток №4 до Документації |
| --- | --- |
| ІНФОРМАЦІЯ про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристикам |
| Технічне завдання |  |
| Реконструкція адміністративної будівлі літ."А" управління праці та соціального захисту населення під адміністративну будівлю для поліцейського офіцера громади, котельні літ."а" без зміни геометричних розмірів фундаментів у плані, та знесенням прибудови літ."а" за адресою: Україна, Одеська область, Подільський район, Любашівська територіальна громада, смт Любашівка, вул.Софіївська, будинок 142 НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 45454000-4 – Реконструкція Договірна ціна – тверда. Клас наслідків (відповідальності) – СС1. |
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 01-01-01 на Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Розбирання бетонних фундаментів (вимощення) | м3 | 5,438 |  |
| 2 | Розбирання бетонних фундаментів (зовнішні вхідні групи) | м3 | 2,78 |  |
| 3 | Розбирання цегляних стін | м3 | 1 |  |
| 4 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів (дах прибудови) | м2 | 2,73 |  |
| 5 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | м2 | 137,66 |  |
| 6 | Розбирання кам'яної кладки стін із каменю-черепашнику | м3 | 3,5 |  |
| 7 | Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів | м2 | 14,7291 |  |
| 8 | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками | м2 | 24,61 |  |
| 9 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 14,5 |  |
| 10 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 45 |  |
| 11 | Розбирання дощатих покриттів підлог | м2 | 79,9 |  |
| 12 | Навантаження сміття вручну | т | 6,29142 |  |
| 13 | Перевезення сміття до 25 км | т | 6,29142 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на Загальнобудівельні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Стіни та перегородки |  |  |  |
| 14 | Мурування з великих вапнякових блоків масою до 0,5 т | м3 | 1,37 |  |
| 15 | Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків | м3 | 0,95 |  |
|  | Роздiл 2. Сходи і пандус |  |  |  |
| 16 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т | т | 0,023 |  |
| 17 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,023 |  |
| 18 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 1,5 |  |
| 19 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 1,5 |  |
| 20 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 2,16 |  |
| 21 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | м3 | 0,6 |  |
| 22 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 1,56 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 2,73 |  |
| 24 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів | м3 | 0,35 |  |
| 25 | Улаштування бетонної пiдготовки бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 10-20мм бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 0,4 |  |
| 26 | Улаштування сходів монолітних бетон важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 10-20мм | м3 | 1,97 |  |
| 27 | Очищення поверхонь щітками | м2 | 6,1 |  |
| 28 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 6,1 |  |
| 29 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 10,34 |  |
| 30 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | м3 | 3,1 |  |
| 31 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 7,24 |  |
| 32 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 12,67 |  |
| 33 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів | м3 | 1,01 |  |
| 34 | Улаштування бетонної пiдготовки бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 10-20мм бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 1,13 |  |
| 35 | Улаштування сходів монолітних бетон важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 10-20мм | м3 | 5 |  |
| 36 | Очищення поверхонь щітками | м2 | 10,2 |  |
| 37 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 10,2 |  |
| 38 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,063 |  |
| 39 | Очищення поверхонь щітками | м2 | 4 |  |
| 40 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 4 |  |
| 41 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | м2 | 4 |  |
| 42 | Монтаж дрібних конструкцiй масою до 0,1 т | т | 0,063 |  |
| 43 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,027 |  |
| 44 | Очищення поверхонь щітками | м2 | 1,5 |  |
| 45 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 1,5 |  |
| 46 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | м2 | 1,5 |  |
| 47 | Монтаж дрібних конструкцiй масою до 0,1 т | т | 0,0273 |  |
| 48 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,0504 |  |
| 49 | Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м | т | 0,0504 |  |
| 50 | Електродугове зварювання при монтажі покриттів [ферм, балок] одноповерхових виробничих будівель | т | 0,0504 |  |
| 51 | Очищення поверхонь щітками | м2 | 2,5 |  |
| 52 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 2,5 |  |
| 53 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 2,5 |  |
| 54 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 5,11 |  |
| 55 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм | шт | 8 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами | шт | 8 |  |
| 57 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,045814 |  |
| 58 | Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,1 т | т | 0,045814 |  |
| 59 | Очищення поверхонь щітками | м2 | 2,5 |  |
| 60 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 2,5 |  |
| 61 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 2,5 |  |
| 62 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,059994 |  |
| 63 | Монтаж вертикальних зв'язок у вигляді ферм для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м | т | 0,059994 |  |
| 64 | Електродугове зварювання при монтажі покриттів [ферм, балок] одноповерхових виробничих будівель | т | 0,059994 |  |
| 65 | Очищення поверхонь щітками | м2 | 3 |  |
| 66 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 3 |  |
| 67 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 3 |  |
|  | Роздiл 3. ВНУТРІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ |  |  |  |
| 68 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 79,1 |  |
| 69 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами | м2 | 79,1 |  |
| 70 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 79,1 |  |
| 71 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 79,1 |  |
| 72 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 79,1 |  |
| 73 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну | м2 | 16,7 |  |
| 74 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 16,7 |  |
| 75 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 16,7 |  |
| 76 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 16,7 |  |
| 77 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну | м2 | 244,8 |  |
| 78 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 244,8 |  |
| 79 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 244,8 |  |
| 80 | Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 244,8 |  |
|  | Роздiл 4. Підлоги |  |  |  |
| 81 | Очищення поверхонь щітками | м2 | 43,8 |  |
| 82 | Знепилювання поверхонь | м2 | 43,8 |  |
| 83 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 43,8 |  |
| 84 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщ.60мм) | м2 | 43,8 |  |
| 85 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 43,8 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 5. Вікна |  |  |  |
| 86 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 1,5975 |  |
| 87 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 20,825 |  |
| 88 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 14,5 |  |
| 89 | Установлення віконних зливів | м | 14,5 |  |
|  | Роздiл 6. Укоси |  |  |  |
| 90 | Грунтування поверхонь стін грибкопроникною грунтовкою | м2 | 27,54 |  |
| 91 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | м2 | 27,54 |  |
| 92 | Безпіщане накриття поверхонь стін і укосів гіпсовою фінішною шпатлівкою типу Сатенгіпс товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 27,54 |  |
| 93 | Додавати на кожний шар товщиною 0,5 мм безпіщаного накриття поверхонь стін шпатлівкою типу Сатенгіпс додавати до 2 мм | м2 | 27,54 |  |
| 94 | Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 27,54 |  |
| 95 | Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементно-вапняним розчином з землі та риштувань | м2 | 8,34 |  |
| 96 | Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою | м2 | 125,07 |  |
| 97 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15- 184-1 | м2 | 125,07 |  |
| 98 | Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | м2 | 125,07 |  |
| 99 | Установлення віконних зливів | м | 144,4 |  |
|  | Роздiл 7. Двері |  |  |  |
| 100 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 1,845 |  |
| 101 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 2,544 |  |
| 102 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 5,075 |  |
| 103 | Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 | м2 | 15,3075 |  |
| 104 | Установлення і кріплення наличників | м | 117,28 |  |
|  | Роздiл 8. Оздоблювальні зовнішні роботи |  |  |  |
| 105 | Облицювання цеглою кам'яних стін, товщина облицювання в 0,5 цеглини | м2 | 23,93 |  |
| 106 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 137,66 |  |
| 107 | Різання стального профільованого настилу | м різа | 219 |  |
| 108 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 14,72 |  |
| 109 | Улаштування жолобів підвісних | м | 47,84 |  |
| 110 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 0,765 |  |
| 111 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см | м2 | 7,65 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2 | м | 10 |  |
| 113 | Навантаження сміття вручну | т | 2,42549 |  |
| 114 | Перевезення сміття до 25 км | т | 2,49542 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на вода і каналізація |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Водопровод господарчо-питний В1 |  |  |  |
| 115 | Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних | компл. | 1 |  |
| 116 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм | шт | 13 |  |
| 117 | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм | шт | 2 |  |
| 118 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 5,33 |  |
| 119 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 1,07 |  |
| 120 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 5,8 |  |
| 121 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 18,12 |  |
| 122 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 17 |  |
| 123 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм | м | 1 |  |
| 124 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм | м | 0,4 |  |
| 125 | Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм | м | 0,4 |  |
| 126 | Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм | футляр | 1 |  |
| 127 | Протягування у футляр сталевих труб діаметром 100 мм | м | 0,4 |  |
|  | Роздiл 2. Каналізація господарчо-побутова К-1 |  |  |  |
| 128 | Установлення мийок на одне відділення | компл. | 1 |  |
| 129 | Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води | компл. | 1 |  |
| 130 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | компл. | 1 |  |
| 131 | Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких | компл. | 1 |  |
| 132 | Установлення змішувачів | шт | 3 |  |
| 133 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | м | 10,02 |  |
| 134 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | м | 5,01 |  |
| 135 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм | м | 0,4 |  |
| 136 | Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм | м | 0,4 |  |
| 137 | Забивання бiтумом та пасмом смоляним кiнцiв футляра | футляр | 1 |  |
| 138 | Протягування у футляр сталевих труб діаметром 250 мм | м | 0,4 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на опалення та вентиляція |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Опалення |  |  |  |
| 139 | Установлення радіаторів чавунних | кВт | 13,28 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 | Монтаж клапана, термостатичного елементу діаметр 15мм (фірма Danfoss) | шт | 12 |  |
| 141 | Установлення кранів повітряних | комплект | 23 |  |
| 142 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм | шт | 12 |  |
| 143 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм | шт | 2 |  |
| 144 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 1 |  |
| 145 | Установлення повітровідвідників | шт | 12 |  |
| 146 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм | м | 79 |  |
| 147 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 22 |  |
| 148 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | м | 6,5 |  |
| 149 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену "K-Flex РЕ" | м | 9 |  |
|  | Роздiл 2. Вентиляція |  |  |  |
| 150 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т | шт | 1 |  |
| 151 | Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских та криволінійних поверхнях | м2 | 0,5 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 на Кондиціювання |  |  |  |
| 152 | Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т | шт | 6 |  |
| 153 | Трубопроводи з мiдних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], дiаметр зовнiшнiй до 18 мм | м | 6 |  |
| 154 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 25 мм трубками теплоізоляційними, товщина iзоляцiйного шару 6 мм | м | 6 |  |
| 155 | Прокладання дренажних труб полiетиленових [поліпропіленових] дiаметром до 20 мм | м | 6 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-05 на електромонтажні роботи та електроосвітлення |  |  |  |
| 156 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4 | шт | 5 |  |
| 157 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 | шт | 6 |  |
| 158 | Установлення фотодатчика | шт | 1 |  |
| 159 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних | шт | 9 |  |
| 160 | Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних | шт | 29 |  |
| 161 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 575 |  |
| 162 | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної | шт | 196 |  |
| 163 | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм | м | 575 |  |
| 164 | Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних основах з круглої сталi дiаметром 16 мм | м | 13,5 |  |
| 165 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | м | 20 |  |
| 166 | Прокладання проводу при схованій проводці | м | 10 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-06 на монтаж електрообладнання |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 1. Монтаж обладнання |  |  |  |
| 167 | Установлення на стiнi та пiдключення кабелiв або проводiв зовнiшньої мережi до апаратiв та приладiв розподiльного пункту ПР11-3122-ХХУХ | пристрій | 1 |  |
| 168 | Монтаж шафи та пiдключення кабелiв або проводiв зовнiшньої мережi до апаратiв та приладiв розподiльної силової шафи (щит ввідно-обліковий, розподільчий ЩР, ЩВ) | шт | 2 |  |
| 169 | Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-08 на блискавкозахист |  |  |  |
| 170 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 2 | м3 | 1,75 |  |
| 171 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 | м3 | 1,75 |  |
| 172 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм | м | 60 |  |
| 173 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 12 |  |
| 174 | Блискавкоприймач стрижневий нержавіючий | шт | 2 |  |
| 175 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2 | м | 18 |  |
| 176 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 4 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-09 на система СПС, СО ARK- 1 |  |  |  |
| 177 | Монтаж приладу приймально-контрольного пожежного ПУ-П | шт | 1 |  |
| 178 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 8 А.год | шт | 1 |  |
| 179 | Монтаж димового сповіщувача пожежного СПД | шт | 10 |  |
| 180 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні | шт | 3 |  |
| 181 | Монтаж пристрою ручного сповіщувача пожежогасіння SPR-1 (резерв - 1шт) | шт | 3 |  |
| 182 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт | 1 |  |
| 183 | Конструкції для установлення сповіщувача | шт | 17 |  |
| 184 | Встановлення та підключення автоматичного вимикача ВА 2001-1р/4А | шт | 1 |  |
| 185 | Монтаж щитка модульного під автоматичні вимикачі ОВ-4 | коробка | 1 |  |
| 186 | Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці | коробка | 4 |  |
| 187 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 80 |  |
| 188 | Прокладка кабелю по кабельному коробу | м | 30 |  |
| 189 | Прокладання коробів пластикових | м | 40 |  |
| 190 | Монтаж труби гофрованої з кабелем, дiаметр 16 мм | м | 50 |  |
| 191 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг | м | 10 |  |
| 192 | Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 40 мм | м | 2 |  |
| 193 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 3 |  |
|  | Локальний кошторис 06-01-01 на Зовнішнє водопостачання |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 1. В1 - Водопровод господарчо-питний |  |  |  |
| 194 | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм | шт | 1 |  |
| 195 | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм | шт | 2 |  |
| 196 | Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм | шт | 2 |  |
| 197 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм | м | 1 |  |
| 198 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм | м | 1 |  |
| 199 | Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 32 мм з гідравличним випробуванням | м | 29 |  |
| 200 | Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 32 мм | шт | 1 |  |
| 201 | Розроблення грунту бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 10 м, група грунтiв 2 | м3 | 3,36 |  |
| 202 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтiв 2 | м3 | 1,1 |  |
| 203 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 3,85 |  |
| 204 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | м3 | 0,78 |  |
| 205 | Фарбування суриком грат, рам, радiаторiв, труб дiаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин) | м2 | 0,3432 |  |
| 206 | Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 100 см2 | шт | 3 |  |
| 207 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 1 | м3 | 2,26 |  |
| 208 | Планування площ ручним способом, група грунтiв 1 | м2 | 1 |  |
| 209 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів | м3 | 0,12 |  |
| 210 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 10-20мм (опори) | м3 | 0,1 |  |
|  | Локальний кошторис 06-02-01 на Зовнішня каналізація господарсько-побутова |  |  |  |
|  | Роздiл 1. К1 - Каналізація побутова |  |  |  |
| 211 | Монтаж устаткування виду машин і механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,5 т | шт | 1 |  |
| 212 | Розроблення грунту бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 10 м, група грунтiв 2 | м3 | 8 |  |
| 213 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтiв 2 | м3 | 0,34 |  |
| 214 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтiв 2 | м3 | 5,7 |  |
| 215 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 9,975 |  |
| 216 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | м3 | 0,46 |  |
| 217 | Фарбування суриком грат, рам, радiаторiв, труб дiаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин) | м2 | 1,014 |  |
| 218 | Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 100 см2 | шт | 2 |  |
| 219 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 1 | м3 | 8,337 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | Планування площ ручним способом, група грунтiв 1 | м2 | 6,25 |  |
| 221 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів | м3 | 0,32 |  |
| 222 | Розроблення грунту бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 10 м, група грунтiв 2 | м3 | 8 |  |
| 223 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтiв 2 | м3 | 0,34 |  |
| 224 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтiв 2 | м3 | 5,7 |  |
| 225 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 9,975 |  |
| 226 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах | м3 | 4,176 |  |
| 227 | Фарбування суриком грат, рам, радiаторiв, труб дiаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин) | м2 | 1,014 |  |
| 228 | Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 100 см2 | шт | 2 |  |
| 229 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 1 | м3 | 8,34 |  |
| 230 | Планування площ ручним способом, група грунтiв 1 | м2 | 6,25 |  |
| 231 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів | м3 | 0,32 |  |
| 232 | Розроблення грунту бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 10 м, група грунтiв 2 | м3 | 8,1 |  |
| 233 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтiв 2 | м3 | 0,35 |  |
| 234 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтiв 2 | м3 | 5,8 |  |
| 235 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 10,15 |  |
| 236 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах | м3 | 4,176 |  |
| 237 | Фарбування суриком грат, рам, радiаторiв, труб дiаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин) | м2 | 1,014 |  |
| 238 | Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 100 см2 | шт | 2 |  |
| 239 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 1 | м3 | 8,34 |  |
| 240 | Планування площ ручним способом, група грунтiв 1 | м2 | 6,25 |  |
| 241 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів | м3 | 0,32 |  |
| 242 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтiв 2 | м3 | 17,7 |  |
| 243 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтiв 2 | м3 | 0,3 |  |
| 244 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 0,525 |  |
| 245 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням | м | 7 |  |
| 246 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | м | 3 |  |
| 247 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 2 | м3 | 12,39 |  |
| 248 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 12,39 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 249 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 | м3 | 5,31 |  |
| 250 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм(муфта прохода стін колодязів трубами ф110мм) | шт | 1 |  |
| 251 | Установлення полiетиленових фасонних частин: вiдводів, колiн, патрубкiв, переходiв діаметром до 160 мм (муфта прохода стін колодязів трубами ф160мм) | шт | 2 |  |

1. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій документи, які підтверджують відповідність тендерних пропозицій учасників технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, встановлених замовником (згідно із Додатком  3).

З цією метою, Учасники, до кінцевого строку подання тендерних пропозицій, надають, відповідно до своєї початкової ціни, виконані згідно вимог Додатку №3 наступні документи:

•	договірну ціну;

•	локальні кошториси.

2. Договірна ціна розраховується відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом  Міністерства розвитку громад та територій України (Мінрегіону) від 01.11.2021 №281 з урахуванням даної тендерної документації.  Рівень заробітної плати при визначенні вартості будівництва розраховується відповідно до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20 жовтня 2016 року № 281, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2016 року за № 1469/29599 (зі змінами, внесеними наказом Мінрегіону від 27.07.2018 № 196, зареєстрованим у Мін'юсті 16.08.2018 за № 931/32383).

3. Ціна тендерної пропозиції (договірна ціна) учасника повинна формуватися на підставі вартості підрядних робіт, до складу якої включаються прямі, загальновиробничі та інші витрати на будівництво об`єкту, кошторисний прибуток; кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій; кошти на покриття ризиків, кошти  на  покриття  додаткових  витрат, пов’язаних з інфляційними  процесами, податки, збори, обов’язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва. Остаточною є цінова пропозиція Учасника із врахуванням всіх податків та зборів.

4. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

Учасник повинен виконати роботи, якість яких відповідає умовам чинного законодавства, нормативно-правовим актам з питань дотримання вимог санітарних норм та охорони навколишнього природного середовища (захисту довкілля).

Під час виконання робіт необхідно застосовувати заходи із захисту довкілля, зокрема:

-	не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт, асфальтове покриття;

-	під час експлуатації автотранспорту викид відпрацьованих газів не повинен перевищувати допустимі норми;

-	не допускати складування сміття у несанкціонованих місцях;

-	компенсувати шкоду, заподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище.

Для виконання робіт повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися інші необхідні заходи із захисту довкілля.

Засобом документального підтвердження Учасником застосовування зазначених вище заходів із захисту довкілля під час виконання робіт є наданий Учасником гарантійний лист, складений у довільній формі, в якому Учасник гарантує застосування вищезазначених заходів.

5. Учасники закупівлі у складі тендерної пропозиції зобов’язані подати гарантійний лист, що під час виконання робіт згідно розробленого проекту будуть неухильно дотримуватись діючих нормативних документів щодо охорони праці і промислової безпеки у будівництві.

6. Роботи повинні бути виконанні з дотриманням технології виробництва робіт, відповідати вимогам будівельних норм, правилам  та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт, з метою  забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання/матеріалів, про що у складі тендерної пропозиції учасники надають гарантійний лист.

7. Якщо тендерна  пропозиція закупівлі Учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівель, ця тендерна пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється замовником (надати лист-згоду).

8. Учасник повинен виконувати роботи, що передбачені в технічному завданні, з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ, національних стандартів та чинному законодавству. Про що у складі тендерної пропозицій надати гарантійний лист.

9. Усі матеріали та обладнання, що монтуються, повинні бути новими та такими, що не були у використанні, про що учасник надає гарантійний лист  у складі своєї тендерної пропозиції.

Примітка:

Згідно ч. 4 Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15 квітня 2020 року № 708, визначення предмета закупівлі робіт в тому числі здійснюється замовником згідно з пунктом 27 частини першої статті 1 Закону за об’єктами будівництва. Згідно ч. 1 ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» проектна документація на будівництво об’єктів розробляється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, з урахуванням вимог містобудівної документації та вихідних даних і дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджується замовником.

Отже, з урахуванням тих обставин, що для виконання робіт згідно об’єкту будівництва генеральним проектувальником розроблено проектну документацію на будівництво, яка згідно вимог чинного законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил визначає конкретні архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення щодо виконання робіт, в тому числі обсяги робіт, відомість ресурсів, та з урахуванням тієї обставини, що відносно кошторисної частини вказаної документації виконано державну експертизу та отримано за її результатами позитивний експертний звіт, всі посилання в тексті цієї тендерної документації в цілому та її додатках на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, тощо, слід читати у значенні «або еквівалент», а так само такі посилання зумовлені прийнятими технічними рішеннями при виконанні робіт, що передбачені виготовленою проектно-кошторисною документацією згідно об’єкту капітального ремонту, що відповідно забезпечить в тому числі досягнення необхідних показників довговічності конструкцій, належних санітарно-гігієнічних умов перебування людей в приміщеннях, а так само забезпечить ефективне та економне використання бюджетних коштів. З метою забезпечення повного виконання проектних рішень по виконанню робіт, в разі якщо учасником у тендерній пропозиції прийнято до розрахунку еквівалентні матеріали, вироби, конструкції, тощо, та по відношенню до визначених даним технічним завданням, такі матеріали, вироби, конструкції (тощо) мають повністю відповідати якісним та технічним характеристикам тих, що вказані в цьому технічному завданні.

Всі посилання згідно цієї тендерної документації в цілому та її додатках на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами тощо, слід читати в сукупності з виразом «або еквівалент».

В технічному завданні містяться посилання на конкретні марки, виробника, торгові марки оскільки вони визначені проектною документацією, яка пройшла будівельну експертизу (експертний звіт ЕК-5377/11-23 від 18 грудня 2023року).