ДОДАТОК  2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

| Назва предмета закупівлі | Насос WATERMOT NSP 6046/07 з електродвигуном 11кВт та станцією керування або еквівалент |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | 42120000-6 Насоси та компресори |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | 42122130-0 - Водяні насоси |
| Кількість поставки товару | 2 одиниці |
| Строк поставки товару | до 15 листопада 2023 року |

Насос WATERMOT NSP 6046/07 з електродвигуном  11кВт та станцією керування або еквівалент

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

| Вимоги Замовника | Пропозиція Учасника |
| --- | --- |
| Насос являє собою насосний агрегат, який складається з електричного двигуна, насоса та інших вузлів |  |
| Насос виконаний з нержавіючої сталі |  |
| Насос призначений для підйому води із загальною мінералізацією (сухий остаток) не більше 50г/л, з вмістом піску не більш ніж 50 г/м.куб, з температурою води до 30 0С |  |
| Гідравлічна частина: колесо робоче, дифузор, обойма виготовлені з нержавіючої сталі марки AISI 304 |  |
| Ущільнення вала торцеве (графіт) |  |
| Підшипники ковзання - графіт |  |
| Вал - нержавіюча сталь |  |
| Станція керування насосом за своїми технічними характеристиками повинна підходити до технічних характеристик насосу, коректно працювати в комплекті з насосом. |  |
| Насос та станція керування до нього повинні бути новими, в заводській упаковці, не пошкодженими, справними та готовими до експлуатації. |  |
| Рік виробництва 2022-2023 |  |
| Гарантійний термін з дати введення в експлуатацію не менше 12 місяців |  |

Технічна специфікація

| Показники | Одиниці виміру | Вимоги Замовника | Пропозиція Учасника |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип насосу | - | занурювальний |  |
| Призначення | - | для підйому води зі свердловин |  |
| Діаметр обсадної труби | мм | 300 |  |
| Продуктивність, не менше | м3/год | 40 |  |
| Напір води, не менше | м | 66 |  |
| Потужність двигуна, не менше | кВт | 11 |  |
| Синхрона частота двигуна, не більш | об./хв. | 3000 |  |
| Напруга живлення, в межах | В | від 380 до 400 |  |
| Частота номінальна | Гц | 50 |  |
| Діаметр насосу, не більше | мм | 135 |  |
| Комплектація | - | насосний агрегат з станцією керування, кабель підключення насосу |  |
| Виробник | - | Зазначається обов’язково |  |
| Країна виробництва | - | Зазначається обов’язково |  |

Тендерна пропозиція Учасника повинна містити наступні документи, що підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації:

1. Технічну специфікацію, складену учасником за інформацією (вимогами), формою та змістом цього додатка.

2. Паспорт та/або сертифікат якості на товар.

3. Сканкопію сертифікату відповідності на запропонований товар з додатками (за наявності), виданого акредитованим органом сертифікації.

4. Сканкопію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи для системи питного водозабезпечення на насос та відповідності медичним критеріям безпеки.

5. Графічне зображення габаритних розмірів із зазначенням величин виробника.

6. Фото запропонованого товару.

7. Сканкопію cертифікатів відповідності виробника насосного обладнання вимогам

стандарту Системи управління якістю ISO 9001: 2015  або ISO 9001:2018, ISO

14001:2015, ISO 45001:2018.

8.  Гарантійний лист в довільній формі, що станція керування насосним агрегатом за своїми технічними характеристиками підходить до технічних характеристик запропонованого насосу.

9. Документальне підтвердження у вигляді копії авторизаційного листа від виробника обладнання або його офіційного представництва в Україні щодо партнерських відносин між виробником та Учасником, які необхідні для продажу (поставки) запропонованого Товару, із зазначенням найменування Замовника, найменування запропонованого Товару та номера оголошення в електронній системі закупівельProZorro (документальне підтвердження надається лише якщо Учасник не є безпосередньо виробником).

10. На підтвердження гарантійного терміну, Учасник у складі тендерної пропозиції надає копію листа від виробника обладнання, або його офіційного представництва  в Україні на ім’я Замовника який має містити:

- таблицю (форма довільна) з інформацією щодо авторизованих сервісних центрів на території України. В таблиці мають бути зазначені такі данні: назви авторизованих сервісних центрів, адреси та контактні телефонні номери.

11. Гарантійний термін на насоси  - не менше 12 місяців з моменту вводу в експлуатацію. 
Учасник протягом дії гарантійного строку приймає на себе зобов’язання безкоштовно усувати всі недоліки, які виникли з його вини, про що в складі пропозиції надається гарантійний лист.

До уваги учасників!

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, – вважати кожне таке посилання таким, що містить вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

У разі, якщо у технічній специфікації містяться посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, – вважати ці посилання такими, що міститься вираз «або еквівалент».

Будь-яке встановлення посилань на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва є необхідними для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. Для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії, ефективності та пропорційності замовником проводиться закупівля товару саме з такими характеристиками. Учасники можуть запропонувати еквівалент товару, технічні та якісні характеристики якого відповідають вимогам, встановленим тендерною документацією, в тому числі технічною специфікацією.