### ДОКУМЕНТАЦІЯ

для проведення закупівлі із використанням електронної системи закупівель

технічного обслуговування обладнання (технічного обслуговування кондиціонерів)

(код за ДК 021:2015 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок 50730000-1)

Технічні вимоги до закупівлі

Технічне обслуговування кондиціонерів, які знаходяться на 1-му та 2-му (на висоті 10 м) поверхах адмінбудівлі:

| Найменування обладнання (кондиціонерів), що підлягає технічному обслуговуванню | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Кондиціонер LG | шт. | 1 |
| Кондиціонер KELON | шт. | 2 |
| Кондиціонер PANASONIK | шт. | 8 |
| Кондиціонер KOPO | шт. | 2 |
| Кондиціонер МEDIA | шт. | 2 |
| Кондиціонер SAMSUNG. | шт. | 2 |
| Кондиціонер FDV/FDС-406 НЕS | шт. | 1 |
| Кондиціонер TCL | шт. | 1 |
| Кондиціонер (спліт-система кондиціювання) SAFN | шт. | 1 |
| Кондиціонер (спліт-система кондиціювання) OSAKA | шт. | 1 |
| Кондиціонер (полупромислова напольно-потолочна спліт-система кондиціювання) серверної кімнати | шт. | 1 |
| Усього: | 22 |

Адреса надання послуг:  м.Дніпро, вул.М.Грушевського, 3.

| № п/п | Найменування послуг, що входять до складу технічного обслуговування обладнання (технічного обслуговування кондиціонерів) |
| --- | --- |
| 1. | Перевірка кріплення зовнішнього і внутрішнього блоку кондиціонерів |
| 2 | Ревізія герметичності магістралі від внутрішнього до зовнішнього блоку кондиціонера |
| 3 | Перевірка електричних ланцюгів, надійність кріплення контактів |
| 4 | Перевірка спрацьовування приладів контролю і захисту компресора |
| 5 | Чистка теплообмінника зовнішнього та внутрішнього блоку |
| 6 | Чистка корпусу кондиціонера внутрішнього блоку |
| 7 | Чистка крильчатки кондиціонера зовнішнього та внутрішнього блоку |
| 8 | Перевірка наявності фреону в кондиціонері, робочого тиску всмоктування і нагнітання, при необхідності дозаправка до потрібного об’єму |
| 9 | Чистка дренажного трубопроводу внутрішнього блоку |
| 10 | Чистка фільтрів кондиціонера внутрішнього блоку |

Вимоги до кваліфікації Учасника та спосіб їх підтвердження

Учасник під час подання пропозиції повинен прикріпити у систему наступні кваліфікаційні документи:

копії, завірені підписом та печаткою Учасника, ліцензій, дозволів, сертифікатів щодо виконуваних робіт (послуг), якщо такі дозвільні документи необхідні згідно з чинним законодавством на певні види діяльності.

В паперовому вигляді всі вищезазначені документи, завірені підписом та печаткою Учасника, надаються Замовнику (Департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації) Переможцем під час укладання договору про закупівлю.

Умови укладення договору

Учасник, якого визнано переможцем закупівлі, укладає із Замовником (Департаментом фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації) договір, що повністю відповідає проекту договору, розміщеного Замовником в системі  проведення електронних закупівель в межах цієї спрощеної/допорогової закупівлі.