Додаток  до протоколу   від 27.01.2023

Актуальною вважати документацію додану 27.01.2023 року.

Перелік змін, що вносяться до Додатку №2  тендерної документації  на закупівлю товару («код ДК 021:2015: котел твердопаливний потужністю 100 кВт (код за ЄЗС ДК 021:2015: 44620000-2 - Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі)

, оголошення UA-2023-01-24-015309-a

| № з/п | Пункт в ТД | Попередня редакція | Нова редакція |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Додаток № 2 До тендерної документації | 1.5. Технічні характеристики котла: Твердопаливний котел Потужність: не менше 98 кВт Опалювальна площа: не менше 950 м² ККД: не менше 80-83 % Робочий тиск в системі опалення: не менше 2 кгс/см² Об'єм води в котлі: не менше 220 л Об'єм топки : не менше 350 дм3 Діаметр димоходу: 320 мм Максимальна температура води: 85 °С Розміри камери згорання (ВхШхГ): 698х630х797 мм Габаритні розміри (ВхШхГ): 1930х800х1292 мм Вага: 850 кг Гарантія: не менше 30 місяців Автоматика регулювання: + Товщина стінок теплообмінника : не менше 6мм 1.6. Котел має бути новим, виготовленим у 2022 році, гарантійний термін не менше 30 місяців з дати поставки товару. Повинні мати інструкцію по встановленню та використанню котлів. | 1.5. Технічні характеристики котла: Твердопаливний котел Потужність: не менше 98 кВт не більше 100кВт Опалювальна площа: не менше 950 м² ККД: не нижче 80-83 % Робочий тиск в системі опалення: не менше 2 кгс/см² Об'єм води в котлі: не менше 220 л Об'єм топки : не менше 350 дм3 Діаметр димоходу : не більше 320 мм Максимальна температура води: не нижче 85 °С Габаритні розміри (ВхШхГ): не більше 2100х800х1600 мм Вага: не більше 850 кг Гарантія: не менше 30 місяців Автоматика регулювання: + Товщина стінок теплообмінника : не менше 6мм 1.6. Котел має бути новим, виготовленим у 2022-2023 році, гарантійний термін не менше 30 місяців з дати поставки товару. Повинні мати інструкцію по встановленню та використанню котлів. |