Додаток 2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі котла твердопаливного потужністю 100 кВт (код за ЄЗС ДК 021:2015: 44620000-2 - Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі)

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість поставки товару відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

| Параметри |  |
| --- | --- |
| Потужність,кВт не менше | 98 |
| Площа опалення м2 не менше | 950 |
| ККД % не нижче | 80 |
| Робочий тиск в системі опалення,кгс/см2 | 2 |
| Об’єм води в котлі,л не менше | 220 |
| Об’єм топки,дм3 не менше | 350 |
| Діаметр димоходу,мм | 320 |
| Товщина стінки теплообмінника не менше мм | 6 |
| Максимальна температура води °С не нижче | 85 |
| Маса виробу,кг не більше | 850 |
| Автоматика регулювання | + |
| Габаритні розміри мм,: -висота не більше -ширина не більше -глибина не більше | 2100 800 1600 |

Гарантійний термін не менше 30 місяців.

Пропозиція «еквіваленту» з не гіршими або кращими показниками не буде відхилена.

На підтвердження Учасник повинен надати:

гарантійний лист у довільний формі в якому зазначити, що постачання товару, що є предметом закупівлі, буде здійснюватися в обсягах та у строки, які визначені Замовником;

гарантійний лист у довільний формі про підтвердження гарантійного терміну використання або інший документ відсканований з оригіналу на підтвердження гарантійного терміну;

гарантійний лист або документ відсканований з оригіналу, у разі, якщо Учасник здійснює перепродаж предмету закупівлі та/або є партнером власника товару, що закуповується Замовником, від власника товару, що підтверджує чинність договору(-ів) наданим (-ними) Учасником та підтвердженням від власника товару щодо права здійснювати Учасником реалізацію товару стороннім організаціям.

Ціна на товар, що є предметом закупівлі, повинна враховувати усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованого товару з урахуванням страхування, навантажувально-розвантажувальних робіт, доставка, сплати митних тарифів та усіх інших витрат.

Учасник несе повну відповідальність за дотримання персоналом правил техніки безпеки та протипожежної безпеки, у відповідності до вимог діючого законодавства.

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам Замовника, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

1) документи, що підтверджують якість товарів: копій паспортів, копії сертифікатів відповідності, що є дійсними на дату розкриття тендерних пропозицій, копії (копій) паспорта (паспортів) чи декларації (декларацій) про відповідність/якості тощо.

2) гарантійний лист, складений в довільній формі, щодо виконання вимог Замовника до предмета закупівлі.

3) інформацію щодо застосування заходів із захисту довкілля, лист від Учасника у довільній формі.

Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника, або бути кращою. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником.

У разі, якщо замовник вимагає маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

У разі, якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, у разі встановлення вимог щодо надання учасником маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об’єктивним критеріям. Замовник зобов’язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення.

Якщо замовник посилається в тендерній документації на конкретні маркування, протокол випробувань чи сертифікат, він зобов’язаний прийняти маркування, протоколи випробувань чи сертифікати, що підтверджують відповідність еквівалентним вимогам та видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару - замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

Таблиця 1

| № з/п | Найменування товару | Технічні характеристики товару | Одиниця виміру | Кількість | Виробник товару | Країна походження товару |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Учасники при поданні пропозиції повинні враховувати норми:

- Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи пов’язані з країною агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови;

- Постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації;

- Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII.

У випадку не врахування учасником під час подання пропозиції, зокрема невідповідність учасника чи товару, зазначеним нормативно-правовим актам, пропозиція учасника вважатиметься такою, що не відповідає мовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі, тому така пропозиція підлягатиме відхиленню на підставі пункту 1 частини 13 статті 14 Закону.