Додаток Г

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

У разі, якщо дана інформація про технічні, якісні характеристики товару містить посилання на конкретну марку, фірму або виробника, то вважається, що Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі містить вираз «або еквівалент».

Технічні характеристики

| Предмет закупівлі | Очищення та зрідження газоподібного гелію 5,0 (особливої чистоти 99,995), зберігання та надання рідинного гелію для заправки Національного еталону одиниці електричного опору НДЕТУ ЕМ-06-2021 |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | 50410000-2 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів |
| Загальний обсяг надання послуги | 54 літри |
| Місце надання послуги | Місце розташування Національного еталону одиниці електричного опору НДЕТУ ЕМ-06-2021 за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 42 |
| Строк надання послуг | до 30.11.2023 року |
| Види послуг | очистка газоподібного гелію до рівня класу 5,0 (особливо чистий 99,995); скраплення газоподібного гелію в об’ємах, обумовлених угодою; |
| Вимоги до постачальника | наявність ємностей для транспортування рідкого гелію; наявність засобів для переливання рідкого гелію з транспортного дьюара у кріостат установки 6800 А; досвід роботи із заправки рідким гелієм установок, у тому числі 6800 А або подібних; можливість зберігання рідкого гелію у разі виникнення проблем із системою зниження температури у кріостаті до 1,2 К; надання документа, що засвідчує якість наданих послуг (відповідність очищеного газоподібного гелію рівню класу 5,0) |

Технічні вимоги до послуги

- З метою забезпечення належного функціонування національного еталону, скорочення експлуатаційних витрат Замовника, дотримання принципу максимальної економії та ефективності місцерозташування учасника повинно забезпечувати можливість  доставки рідкого гелію за час, що не перевищує 1,5 години.

- Учасник визначає вартість послуг з урахуванням усіх своїх витрат, які можуть бути ним понесені у ході виконання договору про надання послуг, у т.ч. транспортні витрати, сплату податків та інших зборів та обов’язкових платежів.

- Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України діючими на період надання послуг.

- Учасник повинен передбачати дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, здійснювати технічні та організаційні заходи, спрямовані на зменшення шкідливого впливу на навколишнє природне середовище.

- Обсяги закупівлі та терміни виконання можуть коригуватись Замовником відповідно до фактичного обсягу видатків Замовника.