Додаток 4

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

# (на підтвердження відповідності тендерної пропозиції умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі)

# У разі, якщо ця тендерна документація має посилання на конкретну торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – вважати, що міститься вираз «або еквівалент».

Назва предмета закупівлі: Зарядна станція, згідно коду CPV за ДК 021:2015: 31680000-6 - Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання.

Кількість –  4 (чотири) штуки.

Опис комплектації/Технічні характеристики

| Найменування характеристики | Технічні характеристики, які вимагаються Замовником | Технічні характеристики, які пропонуються Учасником* |
| --- | --- | --- |
| Ємність | Не менше 1024 Вт/годину |  |
| Підключення | Wi-Fi, Bluetooth, Мобільний додаток |  |
| Розміри | Не більше 400 х 211 х 281 мм |  |
| Вихідні порти |  |  |
| Вихід Змінного струму | Не менше 4 розеток, 1800 Вт загальна (стрибок напруги 2700 Вт), 230 В ~ (50Гц/60Гц) немодульований синусоїдальний сигнал |  |
| Максимальна потужність пристроїв, що підтримується X-Boost | 2400 Вт |  |
| Вихід USB-A | Не менше 2 портів, 5 В ⎓ 2,4А, 12Вт максимально на кожний порт, всього 24 Вт |  |
| Вихід USB-A для швидкого заряджання | Не менше 2 портів, 5В ⎓ 2,4А, 9В ⎓ 2А, 12В ⎓ 1,5А 18 Вт максимально на кожний порт, всього 36 Вт |  |
| Вихід USB-C | Не менше 2 портів, 5/9/12/15/20В ⎓ 5А, 100 Вт максимально на кожний порт, всього 200 Вт |  |
| Вихід Автомобільний зарядний пристрій | Не менше 1 порта, 12,6 В ⎓ 10А, 126 Вт максимум. |  |
| Вихід DC5521 | Не менше 2 портів, 12,6 В ⎓ 3А, 38 Вт максимально на порт |  |
| Вхідні порти |  |  |
| Заряджання від джерела змінного струму | Не гірше X-Stream Fast Charge 1200 Вт максимально |  |
| Час зарядки до 100% від мережі змінного струму | Не більше 80 хв. |  |
| Вхідна напруга змінного струму | 220 – 240 В ~ 10А, 50Гц/60Гц |  |
| Сонячний зарядний пристрій | 11 – 60 В ⎓ 15А максимально, 500 Вт максимально |  |
| Автомобільний зарядний пристрій | Підтримка акумуляторних батарей 12В/24В, 8А (не гірше) |  |
| Інформація про акумулятор |  |  |
| Хімічний склад елемента живлення | Літій-залізо-фосфатний акумулятор (LiFePO4) |  |
| Цикл життя | Не менше 3000 циклів до 80%+ потужності |  |
| Захист | Захист від перенапруги, захист від перевантаження, захист від перегріву, захист від короткого замикання, захист від переохолодження, захист від зниження напруги, захист від надлишкового струму |  |
| Робоча температура навколишнього середовища | Оптимальна робоча температура - 20°С – 30°С Температура розряджання - -10°С – 45°С Температура заряджання - 0°С – 45°С Температура зберігання - -10°С – 45°С (оптимально: 20-30°С) |  |
| Гарантійний термін | Офіційна гарантія від виробника не менше 60 місяців з дати поставки. |  |

* Зазначений стовпчик заповнюється Учасником самостійно, де зазначаються характеристики спеціалізованого автомобілю, який запропонований  Учасником.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ

1. Товар, що є предметом закупівлі повинен бути новим і таким, що не був у використанні.

2. Учасник гарантує якість товару, що постачається протягом встановленого строку його використання, при умові дотримання Замовником умов експлуатації.

3. Товар має бути в упаковці виробника, яка повинна забезпечувати його зберігання, запобігати його пошкодженню, втраті або псуванню під час транспортування. Маркування Товару повинне відповідати вимогам державних стандартів, а також вимогам чинного законодавства України про захист прав споживачів.

4. Запропонований товар при постачанні повинен супроводжуватись оригіналом або копією документу, що підтверджує його якість (сертифікат, паспорт тощо).

5. Учасник визначає ціни на товари з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

________________________________________________________________________________

(Посада, ім’я, прізвище, підпис керівника або уповноваженої особи учасника)