Додаток 2

до тендерної документації

«ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмета закупівлі,

технічна специфікація

Інформація про характер і необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі (технічні вимоги) до закупівлі робіт: «Капітальний ремонт (термомодернізація) закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів закладу дошкільної освіти №5 Тростянецької міської ради по вул. Миру, 32, м. Тростянець, Сумської області.» Код ДК 021:2015 - 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний ремонт та реставрація). Відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281 (зі змінами).

Роботи повинні бути виконанні з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт, матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам кошторисним нормам України «Настанова з визначення вартості будівництва», іншим нормативно – правовим актам і нормативним документам у галузі будівництва, проектній документації та умовам договору з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання/матеріалів, що підтверджується шляхом надання учасником гарантійного листа в складі його тендерної пропозиції. Технічні вимоги містять перелік робіт, які Учасник – переможець повинен виконати та здати об’єкт за Договором про закупівлю. Клас наслідків (відповідальності) об’єкту СС2.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на будівельні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Розбирання кам'яної кладки стін із шлакобетонних каменів | м3 | 26,2 |  |
| 2 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 530 |  |
| 3 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 84 |  |
| 4 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях | м2 | 75 |  |
| 5 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 14 |  |
| 6 | Знімання дверних полотен | м2 | 70 |  |
| 7 | Розбирання віконних відливів з листової сталі | м | 292 |  |
| 8 | Розбирання парапету з листової сталі | м | 402 |  |
| 9 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 41,231 |  |
| 10 | Перевезення сміття до 10 км | т | 41,231 |  |
| 11 | Навантаження сміття вручну (брухту металевого) | т | 0,834 |  |
| 12 | Перевезення сміття до 10 км (брухту металевого) | т | 0,834 |  |
|  | Роздiл 2. Покрівля |  |  |  |
| 13 | Мурування частини парапету з цегли | м3 | 57,3 |  |
| 14 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | м2 | 2220 |  |
| 15 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки, товщиною 30 мм | м2 | 2220 |  |
| 16 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до товщини 50см) | м2 | 2220 |  |
| 17 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 1,657 |  |
| 18 | Утеплення покриттiв плитами мінераловатними насухо | м2 | 4440 |  |
| 19 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 2220 |  |
| 20 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок (додатковий шар) | м2 | 2220 |  |
| 21 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки, товщиною 30 мм | м2 | 2220 |  |
| 22 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 1,657 |  |
| 23 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 2220 |  |
| 24 | Утеплення покриттів керамзитом | м3 | 222 |  |
| 25 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок (пароізоляція) | м2 | 2220 |  |
| 26 | Улаштування парапетів з листової сталі | м | 410 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Улаштування примикань до кам'яних стін з листової сталі | м | 410 |  |
| 28 | Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном | м3 | 0,33 |  |
| 29 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки, товщиною 30 мм | м2 | 6 |  |
| 30 | Улаштування обклеювальної пароізоляції в один шар | м2 | 6 |  |
| 31 | Додавати на кожний наступний шар обклеювальної пароізоляції | м2 | 6 |  |
| 32 | Установлення зонтів над вентканалом | м2 | 10,22 |  |
| 33 | Улаштування накривок з листової сталі над венканалами | м | 16,1 |  |
|  | Роздiл 3. Вікна |  |  |  |
| 34 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 19,8 |  |
| 35 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 497,91 |  |
| 36 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 337 |  |
| 37 | Установлення віконних зливів | м | 332 |  |
|  | Роздiл 4. Двері |  |  |  |
| 38 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 51,84 |  |
| 39 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 4,2 |  |
| 40 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 12,6 |  |
|  | Роздiл 5. Опорядження внутрішнє |  |  |  |
| 41 | Грунтування обштукатурених поверхонь | м2 | 1931,2 |  |
| 42 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм | м2 | 1917,2 |  |
| 43 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 1884,2 |  |
| 44 | Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці | м2 | 42 |  |
| 45 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | м2 | 5 |  |
| 46 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 16,3 |  |
| 47 | Облицювання укосів листами гіпсокартонними | м2 | 103,86 |  |
| 48 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою (укоси) | м2 | 103,86 |  |
| 49 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 103,86 |  |
| 50 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці (укоси) | м2 | 103,86 |  |
| 51 | Заповнення каркасів стель мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм | м2 | 1500 |  |
| 52 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 1500 |  |
| 53 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 1500 |  |
|  | Роздiл 6. Опорядження зовнішнє |  |  |  |
| 54 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі | м2 | 3011 |  |
| 55 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | м2 | -3011 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм | м2 | 135 |  |
| 57 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | м2 | -135 |  |
| 58 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 175 |  |
| 59 | Облицювання фасадів плитами з пенополістиролу на розчинній суміші "Ceresit-85" із пристроєм декоративних елементів, облицювання з землі, лісів, риштованнь | м2 | 823 |  |
| 60 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | м2 | 1111 |  |
| 61 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 393 |  |
|  | Роздiл 7. Ганки, пандус |  |  |  |
| 62 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т | т | 1,35 |  |
| 63 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь пастою вогнезахисною | м2 | 36 |  |
| 64 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 36 |  |
| 65 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 36 |  |
| 66 | Улаштування залізобетонних фундаментів (фундамент ліфта, пандусу) | м3 | 0,68 |  |
| 67 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 3 м3 до 5 м3 (пандус) | м3 | 1,62 |  |
| 68 | Установлення металевих огорож без поручня | м | 40 |  |
| 69 | Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м | ям | 20 |  |
| 70 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 1 |  |
| 71 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | м3 | 0,3 |  |
| 72 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т | т | 1,8394 |  |
| 73 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 84,9 |  |
| 74 | Облицювання каркасів полікарбонатними листами товщиною 10 мм | м2 | 9 |  |
| 75 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 77,04 |  |
|  | Роздiл 8. Блискавкозахист |  |  |  |
| 76 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 540 |  |
| 77 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 [при роботi на висотi понад 8 до 15 м] | м | 960 |  |
| 78 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 6 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м | 2340 |  |
| 79 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 6 мм [при роботi на висотi понад 8 до 15 м] | м | 4160 |  |
|  | Роздiл 9. Доступність |  |  |  |
| 80 | Установлення дверних доводчиків | шт | 29 |  |
| 81 | Установлення кнопки виклику | к-т | 3 |  |
| 82 | Установлення поручнів | шт | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних площею покриття понад 10 м2 (Тактильна плитка) | м2 | 110,6 |  |
| 84 | Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно- оздоблювальною самоклейною плівкою | м2 | 101,69 |  |
| 85 | Улаштування тактильної стрічки | м | 42,5 |  |
| 86 | Встановлення дверних табличок | шт | 40 |  |
| 87 | Установлення поручнів, гачків | шт | 12 |  |
| 88 | Установлення дзеркал, дозаторів | шт | 6 |  |
| 89 | Установлення сушарок для рук | шт | 3 |  |
|  | Роздiл 10. Інші роботи |  |  |  |
| 90 | Забивання гнiзд у цегляних стiнах (вениляційних отворів) | м3 | 2,4 |  |
| 91 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 | 3135 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на внутрішні системи водопроводу |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 92 | Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм | шт | 2 |  |
| 93 | Демонтаж фланцевих засувок діаметром понад 100 мм до 150 мм | шт | 8 |  |
| 94 | Знімання водомірів діаметром 100 мм | шт | 1 |  |
| 95 | Демонтаж (К = 0,40) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 20 мм | м | 245 |  |
| 96 | Демонтаж (К = 0,40) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих дiаметром 25 мм | м | 251 |  |
| 97 | Демонтаж (К = 0,40) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 32 мм | м | 112 |  |
| 98 | Демонтаж (К = 0,40) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 40 мм | м | 102 |  |
| 99 | Демонтаж (К = 0,40) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 50 мм | м | 132 |  |
| 100 | Демонтаж (К = 0,40) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 65 мм | м | 116 |  |
| 101 | Навантаження сміття вручну (брухту металевого) | т | 1,7219 |  |
| 102 | Перевезення сміття до 10 км (брухту металевого) | т | 1,7219 |  |
|  | Роздiл 2. Водопровід В1 |  |  |  |
| 103 | Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм | шт | 1 |  |
| 104 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 1 |  |
| 105 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм | фільтр | 1 |  |
| 106 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із труб сталевих діаметром понад 25 мм до 50 мм | шт | 3 |  |
| 107 | Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм | шт | 4 |  |
| 108 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм | м | 140 |  |
| 109 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм | м | 160 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм | м | 62 |  |
| 111 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм | м | 12 |  |
| 112 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм | м | 82 |  |
| 113 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 63 мм | м | 66 |  |
| 114 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 400 |  |
|  | Роздiл 3. Гаряче водпостачання Т3, Т4 |  |  |  |
| 115 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т | насос | 1 |  |
| 116 | Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3 | бак | 1 |  |
| 117 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 32 мм | фільтр | 1 |  |
| 118 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм | м | 115 |  |
| 119 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм | м | 91 |  |
| 120 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм | м | 50 |  |
| 121 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм | м | 90 |  |
| 122 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм | м | 50 |  |
| 123 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 311 |  |
| 124 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на внутрішні системи каналізації |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 125 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм | м | 81 |  |
| 126 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм | м | 355 |  |
| 127 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 56 |  |
| 128 | Демонтаж мийок чавунних | к-т | 16 |  |
| 129 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 42 |  |
| 130 | Демонтаж ванн чавунних | к-т | 3 |  |
| 131 | Знімання трапів чавунних | шт | 10 |  |
| 132 | Навантаження сміття вручну (брухту металевого) | т | 8,4684 |  |
| 133 | Перевезення сміття до 10 км (брухту металевого) | т | 8,4684 |  |
| 134 | Навантаження сміття вручну | т | 1,4688 |  |
| 135 | Перевезення сміття до 10 км | т | 1,4688 |  |
|  | Роздiл 2. Каналізація побутова К1 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 136 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 54 |  |
| 137 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 37 |  |
| 138 | Установлення пісуарів настінних [одиночних] | к-т | 8 |  |
| 139 | Установлення мийок на одне відділення | к-т | 18 |  |
| 140 | Установлення піддонів душових сталевих | к-т | 3 |  |
| 141 | Установлення змішувачів | шт | 7 |  |
| 142 | Установлення трапів діаметром 100 мм | к-т | 9 |  |
| 143 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм | м | 325 |  |
| 144 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром до 50 мм | м | 75 |  |
| 145 | Установлення кранів повітряних | комплект | 5 |  |
|  | Роздiл 3. Каналізація виробнича К3 |  |  |  |
| 146 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 3 |  |
| 147 | Установлення трапів діаметром 100 мм | к-т | 8 |  |
| 148 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм | м | 30 |  |
| 149 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм | м | 6 |  |
| 150 | Установлення сепаратору | шт | 1 |  |
| 151 | Установлення кранів повітряних | комплект | 3 |  |
|  | Роздiл 4. Каналізіція дощова К2 |  |  |  |
| 152 | Установлення воронок водостічних | шт | 6 |  |
| 153 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих діаметром 38х2,5 мм | м | 50 |  |
| 154 | Прокладання трубопроводу з труб сталевих діаметром 108х4 мм | м | 135 |  |
| 155 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 115 |  |
| 156 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т | насос | 1 |  |
| 157 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 45,78 |  |
| 158 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 5,97 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 на теплопостачання і опалення |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 159 | Демонтаж відцентрових насосів з електродвигуном масою до 0,1 т | насос | 1 |  |
| 160 | Демонтаж манометрів котелень і теплових пунктів | шт | 1 |  |
| 161 | Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм | шт | 10 |  |
| 162 | (Демонтаж) Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубків 45 мм | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 2. Теплопостачання |  |  |  |
| 163 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 2 |  |
| 164 | Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубків 133 мм | шт | 1 |  |
| 165 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг | шт | 1 |  |
| 166 | Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонового | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 167 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН- метрів], діаметр трубопроводу до 80 мм | шт | 1 |  |
| 168 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т (1шт + 1 шт резерв) | насос | 1 |  |
| 169 | Монтаж датчиків | шт | 6 |  |
| 170 | Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32-40 мм [електричний або електромагнiтний привiд] | шт | 1 |  |
| 171 | Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнiтний привiд] | шт | 2 |  |
| 172 | Установлення муфтових клапанів | шт | 7 |  |
| 173 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 80 мм | фільтр | 1 |  |
| 174 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 125 мм | фільтр | 2 |  |
| 175 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із труб сталевих діаметром понад 25 мм до 50 мм | шт | 2 |  |
| 176 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм | шт | 1 |  |
| 177 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 100 до 125 мм | шт | 4 |  |
| 178 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм | шт | 3 |  |
| 179 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із труб сталевих діаметром понад 25 мм до 50 мм | шт | 4 |  |
| 180 | Установлення повітровідвідників | шт | 2 |  |
| 181 | Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 25 мм | м | 7 |  |
| 182 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 4 |  |
| 183 | Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 32 мм | м | 13 |  |
| 184 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм | м | 4 |  |
| 185 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм | м | 20 |  |
| 186 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 125 мм | м | 10 |  |
| 187 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм | м | 24 |  |
| 188 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 мм до 100 мм | м | 24 |  |
| 189 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 100 мм до 200 мм | м | 10 |  |
| 190 | Установлення манометрів | комплект | 14 |  |
| 191 | Установлення термометрів | комплект | 6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 192 | Монтаж штуцерів | шт | 19 |  |
| 193 | Антикоррозійне покриття поверхонь, що ізолюються за 2 рази | м2 | 8,5 |  |
| 194 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-0119 | м2 | 8,5 |  |
| 195 | Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними | м2 | 5,1 |  |
|  | Роздiл 3. Опалення та теплопостачання калориферів |  |  |  |
| 196 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т | насос | 1 |  |
| 197 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг | шт | 1 |  |
| 198 | Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнiтний привiд] | шт | 1 |  |
| 199 | Установлення муфтових клапанів | шт | 4 |  |
| 200 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм | фільтр | 1 |  |
| 201 | Установлення повітровідвідників | шт | 3 |  |
| 202 | Установлення повітряної завіси | шт | 2 |  |
| 203 | Установлення регістрів з труб сталевих електрозварних, діаметр нитки регістра 89 і 108 мм | м | 34 |  |
|  | Роздiл 4. Трубопровід |  |  |  |
| 204 | Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 15 мм | м | 90 |  |
| 205 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 30 |  |
| 206 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм | м | 120 |  |
| 207 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм | м | 152 |  |
| 208 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 63 мм | м | 195 |  |
| 209 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 3 |  |
| 210 | Грунтування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 3 |  |
| 211 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 382 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-06 на вентиляція |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 212 | Демонтаж вентиляторів | шт | 8 |  |
| 213 | Розбирання сталевих повітроводів, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | м2 | 4,5 |  |
| 214 | Розбирання сталевих повітроводів, периметром 1550 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | м2 | 26 |  |
| 215 | Розбирання сталевих, периметром 2070 мм з листової сталі товщиною до 1,2 мм | м2 | 27 |  |
| 216 | Розбирання сталевих повітроводів, периметром 2780 мм з листової сталі товщиною до 1,2 мм | м2 | 12 |  |
| 217 | Навантаження сміття вручну | т | 0,457 |  |
| 218 | Перевезення сміття до 10 км | т | 0,457 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 219 | Навантаження сміття вручну (брухту металевого) | т | 0,59692 |  |
| 220 | Перевезення сміття до 10 км (брухту металевого) | т | 0,59692 |  |
|  | Роздiл 2. Припливна механічна вентиляція |  |  |  |
| 221 | Установлення вентиляторів канальних масою понад 0, 05 т до 0,1 т | шт | 1 |  |
| 222 | Монтаж механізму керування САУ | шт | 1 |  |
| 223 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,8 |  |
| 224 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 1 |  |
| 225 | Установлення фільтрів | м2 | 0,4 |  |
| 226 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм | шт | 1 |  |
| 227 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 6 |  |
| 228 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2 | грати | 1 |  |
| 229 | Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі (800х500мм) | м2 | 14,3 |  |
| 230 | Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі (800х300мм, 600х250мм) | м2 | 17,1 |  |
| 231 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі (500х300мм, 300х300мм) | м2 | 8,6 |  |
| 232 | Установлення шумоглушників вентиляційних | шт | 1 |  |
| 233 | Прокладання трубки дренажної | м | 12 |  |
|  | Роздiл 3. Припливно-витяжна механічна вентиляція |  |  |  |
| 234 | Установлення рекуператорів | шт | 115 |  |
| 235 | Установлення рекуператорів | шт | 10 |  |
| 236 | Установлення рекуператорів | шт | 2 |  |
| 237 | Установлення вентиляційної установки | камеpа | 1 |  |
| 238 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,156 |  |
| 239 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 355 мм | шт | 2 |  |
| 240 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 19 |  |
| 241 | Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі (600х350мм, 400х350мм) | м2 | 95,4 |  |
| 242 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі (200х350мм) | м2 | 4,95 |  |
| 243 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі (150х350мм) | м2 | 10 |  |
| 244 | Установлення шумоглушників вентиляційних | шт | 1 |  |
| 245 | Прокладання трубки дренажної | м | 2 |  |
| 246 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 1 |  |
| 247 | Установлення вентиляційної установки | камеpа | 1 |  |
| 248 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,072 |  |
| 249 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм | шт | 1 |  |
| 250 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 1 |  |
| 251 | Установлення дифузорів | грати | 4 |  |
| 252 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0,5 мм | м2 | 8,48 |  |
| 253 | Прокладання трубки дренажної | м | 6 |  |
| 254 | Установлення вентиляційної установки | камеpа | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 255 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,64 |  |
| 256 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 1 |  |
| 257 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм | шт | 2 |  |
| 258 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 9 |  |
| 259 | Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі (600х350мм) | м2 | 41,8 |  |
| 260 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі (300х350мм) | м2 | 9,75 |  |
| 261 | Установлення шумоглушників вентиляційних | шт | 2 |  |
| 262 | Прокладання трубки дренажної | м | 6 |  |
| 263 | Установлення вентиляційної установки | камеpа | 1 |  |
| 264 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,156 |  |
| 265 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм | шт | 1 |  |
| 266 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 7 |  |
| 267 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 1 |  |
| 268 | Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі (600х350мм) | м2 | 19 |  |
| 269 | Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі (400мм) | м2 | 28,888 |  |
| 270 | Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі (250мм) | м2 | 2,512 |  |
| 271 | Установлення шумоглушників вентиляційних | шт | 2 |  |
| 272 | Прокладання трубки дренажної | м | 10 |  |
| 273 | Установлення вентиляційної установки | камеpа | 1 |  |
| 274 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,156 |  |
| 275 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм | шт | 1 |  |
| 276 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 9 |  |
| 277 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 1 |  |
| 278 | Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі (600х350мм) | м2 | 19 |  |
| 279 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі (350х350мм, 250х350мм) | м2 | 14,6 |  |
| 280 | Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі (250мм) | м2 | 7,85 |  |
| 281 | Установлення шумоглушників вентиляційних | шт | 2 |  |
| 282 | Прокладання трубки дренажної | м | 5 |  |
| 283 | Установлення грат площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 3 |  |
|  | Роздiл 4. Витяжна механічна вентиляція |  |  |  |
| 284 | Установлення вентиляторів дахових | шт | 1 |  |
| 285 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі (100х100мм, 150х150мм) | м2 | 3,8 |  |
| 286 | Установлення грат площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 7 |  |
| 287 | Установлення вентиляторів дахових | шт | 1 |  |
| 288 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі (150х150мм) | м2 | 1,2 |  |
| 289 | Установлення грат площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 3 |  |
| 290 | Установлення вентиляторів дахових | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 291 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі (250х250мм) | м2 | 2 |  |
| 292 | Установлення вентиляторів дахових | шт | 1 |  |
| 293 | Установлення грат площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 4 |  |
| 294 | Установлення вентиляторів дахових | шт | 1 |  |
| 295 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі (діаметр 150мм) | м2 | 0,942 |  |
| 296 | Установлення дифузорів | грати | 1 |  |
| 297 | Установлення вентиляторів дахових | шт | 1 |  |
| 298 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм | шт | 4 |  |
| 299 | Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі (800х400мм) | м2 | 2,4 |  |
| 300 | Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі (315мм) | м2 | 1,9782 |  |
| 301 | Прокладання повітроводів діаметром від 500 мм до 560 мм з оцинкованої сталі (500мм) | м2 | 7,85 |  |
| 302 | Установлення вентиляторів дахових | шт | 1 |  |
| 303 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі (300х300мм) | м2 | 4,8 |  |
| 304 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі (150х150мм) | м2 | 1,5 |  |
| 305 | Установлення грат площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 2 |  |
| 306 | Установлення вентиляторів дахових | шт | 1 |  |
| 307 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі (300х300мм) | м2 | 14,4 |  |
| 308 | Установлення грат площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 2 |  |
| 309 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 12 |  |
| 310 | Установлення вентиляторів вісьових | шт | 2 |  |
| 311 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі (діаметр 200мм) | м2 | 3,768 |  |
| 312 | Установлення грат площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 3 |  |
| 313 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 2 |  |
| 314 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі (150х150мм) | м2 | 0,9 |  |
| 315 | Установлення грат площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 8 |  |
|  | Роздiл 5. ІНШІ РОБОТИ |  |  |  |
| 316 | Прочищення вентиляційних коробів | м | 41 |  |
| 317 | Свердлення отворів в стінах під рекуператори, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | шт | 127 |  |
| 318 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до норми 20-27-7 (додавати до 400мм) | шт | 127 |  |
| 319 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до норми 20-27-7 (додавати до 200мм) | шт | 125 |  |
| 320 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до норми 20-27-7 | шт | 2 |  |
| 321 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в стінах | шт | 9 |  |
| 322 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах | шт | 11 |  |
| 323 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати (до глибини 400мм) | шт | 9 |  |
| 324 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати (до глибини 400мм) | шт | 11 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-08 на електропостачання |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 1. Шафа розподільча вентиляції (ШВ1) |  |  |  |
| 325 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 326 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 19 |  |
| 327 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Шафа розподільча вентиляції (ШВ2) |  |  |  |
| 328 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 329 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 9 |  |
|  | Роздiл 3. Шафа розподільча вентиляції (ШВ3) |  |  |  |
| 330 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 331 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 9 |  |
|  | Роздiл 4. Шафа розподільча вентиляції (ШВ4) |  |  |  |
| 332 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 333 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 5 |  |
| 334 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 5. Шафа розподільча ІТП (ШІТП) |  |  |  |
| 335 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 336 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 7 |  |
|  | Роздiл 6. Монтажні роботи |  |  |  |
| 337 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 311 |  |
| 338 | Монтаж LED-світильників | шт | 616 |  |
| 339 | Прокладання коробів металевих | м | 10 |  |
| 340 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених в борознах під заливку | м | 30 |  |
| 341 | Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром до 25 мм | м | 1685 |  |
| 342 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | м | 30 |  |
| 343 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | м | 10 |  |
| 344 | Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 110 |  |
| 345 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 1600 |  |
| 346 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби | м | 70 |  |
| 347 | Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 100 |  |
| 348 | Затягування першого проводу перерізом 80 мм2 в труби | м | 15 |  |
|  | Роздiл 7. Матеріали |  |  |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-010 на монтаж технологічного обладнання |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 349 | Монтаж шафи холодильника | шт | 2 |  |
| 350 | Монтаж плити електричної | шт | 4 |  |
| 351 | Монтаж мармита стаціонарного електричного | шт | 1 |  |
| 352 | Монтаж котла харчоварильного електричного | шт | 2 |  |
| 353 | Монтаж кип'ятильника | шт | 1 |  |
| 354 | Монтаж машини посудомийної | шт | 1 |  |
| 355 | Монтаж м'ясорубки | шт | 1 |  |
| 356 | Монтаж машини для рiзання овочiв | шт | 1 |  |
| 357 | Монтаж машини хлiборiзної | шт | 1 |  |
| 358 | Установлення мийок | к-т | 8 |  |
| 359 | Монтаж електрорушника | шт | 4 |  |
| 360 | Монтаж шафи жарочної електричної, маса 0,26 т | шт | 1 |  |
| 361 | Монтаж стояка роздавального із підігріванням стола і тепловою шафою | шт | 2 |  |
| 362 | Монтаж ппилавка- марміта | шт | 1 |  |
| 363 | Монтаж двері для охолоджувальної камери | шт | 1 |  |
| 364 | Монтаж машини універсальної | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 1. Монтаж віертикального підйомника |  |  |  |
| 365 | Монтаж вертикального підйомника | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 07-01-01 на тротуари, майданчики |  |  |  |
| 366 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм | м2 | 978,5 |  |
| 367 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 638,47125 |  |
| 368 | Улаштування геотекстилю | м2 | 978,5 |  |
| 369 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | м3 | 244,625 |  |
| 370 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | м2 | 978,5 |  |
| 371 | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до товщини 15 см) | м2 | 978,5 |  |
| 372 | Улаштування двошарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 4,5 см | м2 | 978,5 |  |
| 373 | Улаштування двошарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів, верхній шар із піщаної асфальтобетонної суміші товщиною 3,0 см | м2 | 978,5 |  |
| 374 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 645 |  |
| 375 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм | м2 | 1063,5 |  |
| 376 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 462,6225 |  |
| 377 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | м3 | 106,35 |  |
| 378 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | м2 | 1063,5 |  |
| 379 | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до товщини 15 см) | м2 | 1063,5 |  |
| 380 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ) | м2 | 1044,5 |  |
| 381 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ) (ТАКТИЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ) | м2 | 19 |  |
| 382 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 90,8 |  |
| 383 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм | м2 | 204 |  |
| 384 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 147,9 |  |
| 385 | Улаштування геотекстилю | м2 | 204 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 386 | Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск до 68,6 МПа [700 кг/см2] | м2 | 204 |  |
| 387 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-9, 18-23-10, 18-23-11 (до товщини 350мм) | м2 | 204 |  |
| 388 | Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск до 68,6 МПа [700 кг/см2] | м2 | 204 |  |
| 389 | Улаштування геотекстилю | м2 | 204 |  |
| 390 | Улаштування покриття з штучної трави | м2 | 204 |  |
| 391 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм | м2 | 1191,6 |  |
| 392 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 863,91 |  |
| 393 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | м3 | 119,16 |  |
| 394 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40 мм -70 мм з межею міцності на стискання до 68,6 МПа (700 кг/см2) | м2 | 1191,6 |  |
| 395 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-9, 18-23-10, 18-23-11 (до товщини 100мм) | м2 | -1191,6 |  |
| 396 | Улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації | м2 | 1191,6 |  |
| 397 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 (до тощини 150мм) | м2 | -1191,6 |  |
| 398 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття | м2 | 1191,6 |  |
| 399 | Приготування суміші з гумової крихти на майданчику механізовано | м3 | 59,58 |  |
| 400 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 646,4 |  |
| 401 | Підготовка грунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см | м2 | 3817,5 |  |
| 402 | На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4 | м2 | 3817,5 |  |
| 403 | Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну | м2 | 3817,5 |  |
|  | Локальний кошторис 07-01-02 на малі архітектурні форми |  |  |  |
| 404 | Копання ям для встановлення стояків та стовпів | ям | 10 |  |
| 405 | Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 3 |  |
| 406 | Монтаж металоконструкцій | т | 5,085 |  |
| 407 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 219 |  |
| 408 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 219 |  |
| 409 | Облицювання каркасів полікарбонатними листами товщиною 10 мм | м2 | 105 |  |
| 410 | Копання ям для встановлення стояків та стовпів | ям | 4 |  |
| 411 | Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 0,9 |  |
| 412 | Установлення опор | опора | 2 |  |
| 413 | Установлення світильників | шт | 2 |  |
| 414 | Копання ям для встановлення стояків та стовпів | ям | 6 |  |
| 415 | Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 5,85 |  |
| 416 | Монтаж металоконструкцiй сходiв, площадок, огороджень (стійки 26шт) | т | 0,656084 |  |
| 417 | Розробка грунту вручну в траншеях | м3 | 10 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 418 | Засипання вручну пазух | м3 | 0,7 |  |
| 419 | Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 12,36 |  |
| 420 | Установлення металевої огорожі | м | 103 |  |
| Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв |
| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | Обґрунтування ціни |
|  |  |  |  |  |  | відпускна ціна, грн. | транс- портна складова, грн. | заготі- вельно- складські витрати, грн. |  |
|  |  |  |  |  | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|  |  | I. Витрати труда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 51763,05 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,7 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 4706,18 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 3,6 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 1503,82 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,3 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люд.год | 348,99 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | загальновиробничих витрат | люд.год | 6671,01 |  |  |  |  |  |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 64993,05 |  |  |  |  |  |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 3,7 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш. год | 25,54217 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 26,9572531 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.] | маш. год | 6,8752 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.] | маш. год | 14,10405 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.] | маш. год | 3,43575 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Крани баштові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 0,12 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Крани баштові, вантажопідйомність 8 т | маш. год | 7,26338505 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Таль електричний загального призначення, вантажопідйомність 3,2 т | маш. год | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Кран переносний, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 481,38302 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 33,36406 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т | маш. год | 31,2818866 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 7,0958992 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 5,42956745 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 |  | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 68,103906 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 7 т | маш. год | 1,143936 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м | маш. год | 11,82567694 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м | маш. год | 1,7411 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м | маш. год | 1,265 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш. год | 72,102868 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т | маш. год | 26,59528985 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т | маш. год | 0,8216 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А | маш. год | 28,40538188 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 555,457431 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С | маш. год | 1,9 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2] | маш. год | 0,345 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 |  | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 11,67768 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв | маш. год | 5,9346325 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1 м3 | маш. год | 3,646296 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3 | маш. год | 212,4065998 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] | маш. год | 6,00108 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Бульдозери, потужність 118 кВт [160 к.с.] | маш. год | 0,184698 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л | маш. год | 0,5472 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] | маш. год | 14,6852865 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т | маш. год | 6,8752 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т | маш. год | 14,10405 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т | маш. год | 64,8324 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т | маш. год | 42,5652 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т | маш. год | 4,419269 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг | маш. год | 1,4889 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 |  | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л | маш. год | 67,6651475 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Розподільники щебеню та гравію | маш. год | 1,3956 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м | маш. год | 0,575 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 0,552 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Тельфери електричні, вантажопідйомність 0, 5 т | маш. год | 0,63 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Тельфери електричні, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 1,82 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Тельфери електричні, вантажопідйомність 3, 2 т | маш. год | 5,37 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Машини свердлильні електричні | маш. год | 248,1358 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Верстати свердлильні | маш. год | 0,74 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт | маш. год | 14,5404 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год | маш. год | 5,9346325 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 2112,90375 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Перевезення сміття до 10 км | т | 43,1568 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Перевезення сміття до 10 км (брухту металевого) | т | 11,62122 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разом по розділу II | грн. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі енергоносії: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бензин | кг | 1108,799 |  |  |  |  |  |
|  |  | Дизельне паливо | кг | 2462,833 |  |  |  |  |  |
|  |  | Електроенергія | кВт-год | 3380,084 |  |  |  |  |  |
|  |  | Мастильні матеріали | кг | 232,217 |  |  |  |  |  |
|  |  | Гідравлічна рідина | кг | 32,279 |  |  |  |  |  |
|  |  | Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | Котел електричний бітумний, місткість 1 м3 | маш. год | 0,3204 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Гайковерт пневматичний | маш. год | 4,4 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Перфоратор електромагнітний | маш. год | 112 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Пістолет монтажний | маш. год | 262,79215 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т] | маш. год | 254,7547 |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] | маш. год | 749,75263 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т] | маш. год | 4,41 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т] | маш. год | 2,45 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш. год | 0,093657 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш. год | 7,6 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | Фен для зварювання поліетиленових листів | маш. год | 19,5432 |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Бадді, місткість 2 м3 | маш. год | 124,4793575 |  |  |  |  |  |
| 74 |  | Машини шліфувальні кутові | маш. год | 36,8 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 |  | Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного | маш. год | 0,221612 |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Пилка дискова електрична | маш. год | 1,1263 |  |  |  |  |  |
| 77 |  | Апарат для газового зварювання і різання | маш. год | 56,83295456 |  |  |  |  |  |
| 78 |  | Дрилі електричні | маш. год | 957,3905779 |  |  |  |  |  |
| 79 |  | Вібратори глибинні | маш. год | 5,110485 |  |  |  |  |  |
| 80 |  | Шуруповерти | маш. год | 56,1810442 |  |  |  |  |  |
| 81 |  | Фарборозпилювачі ручні | маш. год | 151,761366 |  |  |  |  |  |
| 82 |  | Перфоратори електричні | маш. год | 1210, 87600589 |  |  |  |  |  |
| 83 |  | Насос гідравлічний ручний | маш. год | 105,9012 |  |  |  |  |  |
| 84 |  | Пальник газопламеневий | маш. год | 193,584 |  |  |  |  |  |
| 85 |  | Пилосос промисловий | маш. год | 11,725 |  |  |  |  |  |
| 86 |  | Котки ручні, 30-40 кг | маш. год | 19,851 |  |  |  |  |  |
| 87 |  | Станок для різання керамічної плитки | маш. год | 86,513741 |  |  |  |  |  |
| 88 |  | Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт | маш. год | 45,7976 |  |  |  |  |  |
|  |  | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм | т | 0,00154 |  |  |  |  |  |
| 90 |  | Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм | т | 0,03780048 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 |  | Ацетилен розчинений технічний, марка А | т | 0,0041173 |  |  |  |  |  |
| 92 |  | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,0042268 |  |  |  |  |  |
| 93 |  | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | т | 0,019616 |  |  |  |  |  |
| 94 |  | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм | т | 0,00005 |  |  |  |  |  |
| 95 |  | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм | т | 0,0224678 |  |  |  |  |  |
| 96 |  | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 0,0004406 |  |  |  |  |  |
| 97 |  | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,0000154 |  |  |  |  |  |
| 98 |  | Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм | т | 0,2664 |  |  |  |  |  |
| 99 |  | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,616856 |  |  |  |  |  |
| 100 |  | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0,018535 |  |  |  |  |  |
| 101 |  | Вапно хлорне, марка А | т | 0,0004241 |  |  |  |  |  |
| 102 |  | Плитка керамічна (для облицювання цоколя 30х30см) | м2 | 396,93 |  |  |  |  |  |
| 103 |  | Плитки для облицювання стін (25х40см) | м2 | 16,463 |  |  |  |  |  |
| 104 |  | Вироби гумові технічні морозостійкі | кг | 74,58037 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 |  | Каболка | т | 0,0113 |  |  |  |  |  |
| 106 |  | Картон будівельний прокладний, марка Б | т | 0,0019 |  |  |  |  |  |
| 107 |  | Кисень технічний газоподібний | м3 | 9,87288 |  |  |  |  |  |
| 108 |  | Клей для тактильної плитки двухкомпонентний поліуретановий | кг | 31,8528 |  |  |  |  |  |
| 109 |  | Контакт Петрова гасовий | т | 0,00114 |  |  |  |  |  |
| 110 |  | Білило густотерте цинкове МА-011-1 | т | 0,00035 |  |  |  |  |  |
| 111 |  | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015 | т | 0,00145 |  |  |  |  |  |
| 112 |  | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний | т | 0,0058066 |  |  |  |  |  |
| 113 |  | Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт | т | 0,007728 |  |  |  |  |  |
| 114 |  | Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм | т | 0,001989 |  |  |  |  |  |
| 115 |  | Тактильна плитка напрямна смуга/ поліуританова 300х300мм | м2 | 64 |  |  |  |  |  |
| 116 |  | Тактильна плитка попереджувальна конус / поліуританова 300х300мм | м2 | 34 |  |  |  |  |  |
| 117 |  | Тактильна плитка попереджуюча - зміна напряму / поліуританова 300х300мм | м2 | 12,6 |  |  |  |  |  |
| 118 |  | Масло індустрійне И-20А | т | 0,001553 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 |  | Мастика бітумна покрівельна гаряча | т | 0,02352 |  |  |  |  |  |
| 120 |  | Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна | т | 0,002009 |  |  |  |  |  |
| 121 |  | Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан" | т | 0,0126603 |  |  |  |  |  |
| 122 |  | Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ- 50 | т | 2,6664 |  |  |  |  |  |
| 123 |  | Оліфа комбінована К-2 | т | 0,00645375 |  |  |  |  |  |
| 124 |  | Оліфа комбінована К-3 | т | 0,0007 |  |  |  |  |  |
| 125 |  | Гіпсокартон вологостійкий Knauf 2500x1200х12,5 мм | м2 | 109,053 |  |  |  |  |  |
| 126 |  | Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм | т | 0,003776 |  |  |  |  |  |
| 127 |  | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм | т | 0,010418 |  |  |  |  |  |
| 128 |  | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм | т | 0,0100006 |  |  |  |  |  |
| 129 |  | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм | т | 0,05005 |  |  |  |  |  |
| 130 |  | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм | т | 0,051132 |  |  |  |  |  |
| 131 |  | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм | т | 0,002193 |  |  |  |  |  |
| 132 |  | Пластина губчаста з гуми АФ-1 | кг | 0,57 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 133 |  | Пластина гумова рулонна вулканізована | кг | 3,11 |  |  |  |  |  |
| 134 |  | Гума листова вулканізована кольорова | кг | 15,9 |  |  |  |  |  |
| 135 |  | Руберойд покрівельний РМК-350Б | м2 | 2553 |  |  |  |  |  |
| 136 |  | Руберойд | м2 | 4806 |  |  |  |  |  |
| 137 |  | Руберойд покрівельний нижній шар | м2 | 2508,6 |  |  |  |  |  |
| 138 |  | Руберойд покрівельний РМК-500А | м2 | 2553 |  |  |  |  |  |
| 139 |  | Руберойд покрівельний верхній шар | м2 | 2553 |  |  |  |  |  |
| 140 |  | Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б | м2 | 195,624 |  |  |  |  |  |
| 141 |  | Система механічного закривання дверей (доводчик для автоматичного закривання дверей з функцією затримки зачинення 30сек.) | шт | 29 |  |  |  |  |  |
| 142 |  | Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, штабовий, товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм | т | 0,0635 |  |  |  |  |  |
| 143 |  | Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм | т | 0,007 |  |  |  |  |  |
| 144 |  | Уайт-спірит | т | 0,0180933 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145 |  | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 1,99508 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний | т | 0,0086 |  |  |  |  |  |
| 147 |  | Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках | т | 0,1545 |  |  |  |  |  |
| 148 |  | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | т | 0,00616 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм | т | 0,00684 |  |  |  |  |  |
| 150 |  | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм | т | 0,000567 |  |  |  |  |  |
| 151 |  | Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,00348 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0481551 |  |  |  |  |  |
| 153 |  | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 | т | 0,00376 |  |  |  |  |  |
| 154 |  | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0262 |  |  |  |  |  |
| 155 |  | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,0894 |  |  |  |  |  |
| 156 |  | Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,0103 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі | т | 1,182541 |  |  |  |  |  |
| 158 |  | Мастика бутилкаучукова будівельна МББП- 65 "Лило-1" | т | 0,154908 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 159 |  | Бензин розчинник | т | 0,00012 |  |  |  |  |  |
| 160 |  | Папір шліфувальний | м2 | 321,93858 |  |  |  |  |  |
| 161 |  | Дрантя | кг | 32,96977 |  |  |  |  |  |
| 162 |  | Грунтовки олійні, готові до застосування | т | 0,00315 |  |  |  |  |  |
| 163 |  | Грунтовка глибокого проникнення | л | 942,497 |  |  |  |  |  |
| 164 |  | Дисперсія полівінілацетатна непластифікована | кг | 1255,9278 |  |  |  |  |  |
| 165 |  | Замазка захисна | кг | 32,04 |  |  |  |  |  |
| 166 |  | Шпарування для швів | кг | 185,4139 |  |  |  |  |  |
| 167 |  | Дзеркало травмобезпечне поворотне для МНГ | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 168 |  | Клей поліурітановий | т | 11,17 |  |  |  |  |  |
| 169 |  | Клей казеїновий | т | 0,0041544 |  |  |  |  |  |
| 170 |  | Клей гумовий N88-Н | кг | 0,0297 |  |  |  |  |  |
| 171 |  | Гумова крихта | т | 44,685 |  |  |  |  |  |
| 172 |  | Оліфа натуральна | кг | 3,1482 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 173 |  | Стрічка для контурного маркування жовта, ПВХ, 50мм | 1000м | 1,95 |  |  |  |  |  |
| 174 |  | Стрічка для контурного маркування жовта, ПВХ, 100мм | 1000м | 0,04 |  |  |  |  |  |
| 175 |  | Клоччя просочене | кг | 0,453 |  |  |  |  |  |
| 176 |  | Геотекстиль | м2 | 1433,641 |  |  |  |  |  |
| 177 |  | Покриття з штучної трави | м2 | 208,08 |  |  |  |  |  |
| 178 |  | Теплова ізоляція з матів прошивних Рrо Rох WM 950 АLU Rосkwооl | м2 | 5,1 |  |  |  |  |  |
| 179 |  | Тактильна стрічка для приміщень з середньою та висоскою прохідністю, ПВХ в алюмінієвому профілі 1000х46х7 мм, жовтий | м | 2,5 |  |  |  |  |  |
| 180 |  | Антивандальне маркування східців маршу, Al, поліуретан,позначення крайніх східців, жовтий | м | 40 |  |  |  |  |  |
| 181 |  | Монолітні полікарбонатні листи 10 мм | м2 | 110 |  |  |  |  |  |
| 182 |  | Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм | кг | 0,1275 |  |  |  |  |  |
| 183 |  | Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм | кг | 1,581 |  |  |  |  |  |
| 184 |  | Прокладки гумові [пластина технічна пресована] | кг | 3,342 |  |  |  |  |  |
| 185 |  | Рядно | м2 | 18,64378 |  |  |  |  |  |
| 186 |  | Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350 | м2 | 9,05616 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187 |  | Сітка штукатурна скловолокниста | м2 | 5931,839 |  |  |  |  |  |
| 188 |  | Сітка капронова | м2 | 591,6 |  |  |  |  |  |
| 189 |  | Сітка металева модульна | м2 | 355 |  |  |  |  |  |
| 190 |  | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм | т | 1,76 |  |  |  |  |  |
| 191 |  | Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСт3сп | т | 0,00312 |  |  |  |  |  |
| 192 |  | Сталь кругла | т | 2,6 |  |  |  |  |  |
| 193 |  | Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-20 мм | т | 0,003 |  |  |  |  |  |
| 194 |  | Сталеві деталі риштувань | т | 1,1286 |  |  |  |  |  |
| 195 |  | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 453,6 |  |  |  |  |  |
| 196 |  | Болти анкерні | т | 0,0014 |  |  |  |  |  |
| 197 |  | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,15377981 |  |  |  |  |  |
| 198 |  | Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 | т | 0,0004284 |  |  |  |  |  |
| 199 |  | Цвяхи будівельні 3,0х70 мм | т | 0,0041 |  |  |  |  |  |
| 200 |  | Цвяхи будівельні 3,0х80 мм | т | 0,0627 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201 |  | Кріплення труби гофрованої ф25 мм(комплект) | шт | 30 |  |  |  |  |  |
| 202 |  | Кріплення труби гофрованої ф20 мм(комплект) | шт | 340 |  |  |  |  |  |
| 203 |  | Кріплення труби гофрованої ф20 мм(комплект) | шт | 3000 |  |  |  |  |  |
| 204 |  | Шайби | т | 0,0003066 |  |  |  |  |  |
| 205 |  | Тальк мелений, 1 сорт | т | 0,01964 |  |  |  |  |  |
| 206 |  | Тканина мішкова | 10м2 | 13,1076 |  |  |  |  |  |
| 207 |  | Шпаклівка клейова | т | 1,0380806 |  |  |  |  |  |
| 208 |  | Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit СМ 117 | кг | 2128,36 |  |  |  |  |  |
| 209 |  | Суміш ППС Ceresit СT 87 | кг | 5773,896 |  |  |  |  |  |
| 210 |  | Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 | л | 509,69 |  |  |  |  |  |
| 211 |  | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м3 | 0,004692 |  |  |  |  |  |
| 212 |  | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,000544 |  |  |  |  |  |
| 213 |  | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,12052 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 214 |  | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт | м3 | 0,333978 |  |  |  |  |  |
| 215 |  | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,0088774 |  |  |  |  |  |
| 216 |  | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, ІІ сорт | м3 | 0,285984 |  |  |  |  |  |
| 217 |  | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм | м | 90 |  |  |  |  |  |
| 218 |  | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм | м | 30 |  |  |  |  |  |
| 219 |  | Труби сталевi діаметром 38х2,5 мм | м | 50 |  |  |  |  |  |
| 220 |  | Труби сталевi діаметром 108х4 мм | м | 135 |  |  |  |  |  |
| 221 |  | Труби сталеві водогазопровідні, діаметр 20 мм | м | 4 |  |  |  |  |  |
| 222 |  | Труби сталеві водогазопровідні, діаметр 25 мм | м | 7 |  |  |  |  |  |
| 223 |  | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм | м | 30 |  |  |  |  |  |
| 224 |  | Труби сталеві водогазопровідні, діаметр 32 мм | м | 13 |  |  |  |  |  |
| 225 |  | Труби гладкі, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм (для регістрів) | м | 34 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 226 |  | Труби сталеві безшовні гарячедеформовані діаметр 57х3,5 мм | м | 4 |  |  |  |  |  |
| 227 |  | Труби сталеві безшовні гарячедеформовані діаметр 89х3,5 мм | м | 20 |  |  |  |  |  |
| 228 |  | Труби сталеві безшовні гарячедеформовані діаметр 133х4,5 мм | м | 10 |  |  |  |  |  |
| 229 |  | Трiйник прямий кут 87град. дiам. 50 мм | шт | 39 |  |  |  |  |  |
| 230 |  | Трiйник косий кут 45град. дiам.110х50х110 мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 231 |  | Трiйник прямий кут 87град. дiам.110х50х110 мм | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 232 |  | Трiйники прямий кут 45град. дiам.110х50х110 мм | шт | 33 |  |  |  |  |  |
| 233 |  | Трiйник прямий кут 87град. дiам.110 мм | шт | 35 |  |  |  |  |  |
| 234 |  | Трiйник косий кут 45град. дiам.110 мм | шт | 59 |  |  |  |  |  |
| 235 |  | Труби поліпропіленові діаметр 20х2,8 (Ekoplastic PP-R, SDR7,4, PN16) WAVIN Ekoplastik | м | 255 |  |  |  |  |  |
| 236 |  | Труби дренажні діаметр 20 | м | 41 |  |  |  |  |  |
| 237 |  | Труби поліпропіленові, діаметр 25х3,2 (Ekoplastic PP-R, SDR7,4, PN16) WAVIN Ekoplastik | м | 251 |  |  |  |  |  |
| 238 |  | Труби ПП-80,тип 3 (PPR), армовані фольгою діаметр 25х4,2 | м | 152 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 239 |  | Труби поліпропіленові, діаметр 32х4,4 (Ekoplastic PP-R, SDR7,4, PN16) WAVIN Ekoplastik | м | 112 |  |  |  |  |  |
| 240 |  | Труби поліпропіленові, зовнішній діаметр 32х4,4 мм | м | 10 |  |  |  |  |  |
| 241 |  | Труби поліпропіленові, діаметр 40х5, 5(Ekoplastic PP-R, SDR7,4, PN16) WAVIN Ekoplastik | м | 102 |  |  |  |  |  |
| 242 |  | Труби поліпропіленові, зовнішній діаметр 50 мм | м | 71 |  |  |  |  |  |
| 243 |  | Труби поліпропіленові, зовнішній діаметр 50х6,9 мм (Ekoplastic PP-R, SDR7,4, PN16) WAVIN Ekoplastik | м | 132 |  |  |  |  |  |
| 244 |  | Труби поліпропіленові, зовнішній діаметр 63х8,6 мм (Ekoplastic PP-R, SDR7,4, PN16) WAVIN Ekoplastik | м | 66 |  |  |  |  |  |
| 245 |  | Труби ПП-80,тип 3 (PPR), армовані фольгою діаметр 63х10,5 | м | 195 |  |  |  |  |  |
| 246 |  | Труби поліпропіленові, зовнішній діаметр 110 мм | м | 355 |  |  |  |  |  |
| 247 |  | Ревізія діам. 110 мм | шт | 26 |  |  |  |  |  |
| 248 |  | Прочистка діам. 110 мм | шт | 23 |  |  |  |  |  |
| 249 |  | Перехід д. 110х50 | шт | 11 |  |  |  |  |  |
| 250 |  | Відвід 135 град. дiам. 50 мм | шт | 41 |  |  |  |  |  |
| 251 |  | Відвід 87 град. дiам. 50 мм | шт | 63 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 252 |  | Відвід 135 град. дiам. 110 мм | шт | 158 |  |  |  |  |  |
| 253 |  | Відвід 87 град. дiам. 110 мм | шт | 23 |  |  |  |  |  |
| 254 |  | Хрестовина дiам. 110х50 мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 255 |  | Хрестовина дiам. 110 мм | шт | 10 |  |  |  |  |  |
| 256 |  | Гачок для милиць травмобезпечний (тримач для милиць) | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 257 |  | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75 | м3 | 9,45 |  |  |  |  |  |
| 258 |  | Утеплювач MONROCK MAX E 100ММ | м3 | 228,66 |  |  |  |  |  |
| 259 |  | Утеплювач ROOFROCK 30E 100мм | м3 | 228,66 |  |  |  |  |  |
| 260 |  | Утеплювач ROOFROCK 30E 130мм | м3 | 195 |  |  |  |  |  |
| 261 |  | Утеплювач FRONTROCK MAX Е 150мм ROCKWOOL | м3 | 483,2655 |  |  |  |  |  |
| 262 |  | Тканина скляна конструкційна Т-11, Т-11п | 1000м2 | 0,0132 |  |  |  |  |  |
| 263 |  | Теплоізоляція для труб Thеrmаflех FRZ, J- 22 (товщ. 13 мм) | пм | 54,166 |  |  |  |  |  |
| 264 |  | Теплоізоляція для труб Thеrmаflех FRZ, J- 28 (товщ. 13 мм) | пм | 251,412 |  |  |  |  |  |
| 265 |  | Теплоізоляція для труб Thеrmаflех FRZ, J- 35 (товщ. 13 мм) | пм | 165,564 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 266 |  | Теплоізоляція для труб Thеrmаflех FRZ, J- 42, (товщ. 13 мм) | пм | 104,244 |  |  |  |  |  |
| 267 |  | Теплоізоляція для труб Thеrmаflех FRZ, J- 60, (товщ. 13 мм) | пм | 134,904 |  |  |  |  |  |
| 268 |  | Теплоізоляція для труб Thеrmаflех FRZ, J- 76, (товщ. 13 мм) | пм | 67,452 |  |  |  |  |  |
| 269 |  | Теплоізоляція для труб Thеrmаflех FRZ, J- 108 (товщ. 13 мм) | пм | 66,43 |  |  |  |  |  |
| 270 |  | Теплоізоляція для труб k-flех, d=28 (товщ. 32 мм) | пм | 170,674 |  |  |  |  |  |
| 271 |  | Теплоізоляція для труб k-flех, d=64 (товщ. 32 мм) | пм | 219,73 |  |  |  |  |  |
| 272 |  | Плити теплоізоляційні з екструдованого полістиролу | м3 | 60,85 |  |  |  |  |  |
| 273 |  | Стійки висотою 3 м | шт | 20 |  |  |  |  |  |
| 274 |  | Стійки висотою 4 м | шт | 19 |  |  |  |  |  |
| 275 |  | Двері сталеві протипожежні ЕІ30 | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 276 |  | Металоконструкції індивідуальні | т | 8,2774 |  |  |  |  |  |
| 277 |  | Кронштейни | кг | 30 |  |  |  |  |  |
| 278 |  | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм | м2 | 18,37397 |  |  |  |  |  |
| 279 |  | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм | м2 | 11,0223 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 280 |  | Дерев'яні деталі риштувань | м3 | 0,235125 |  |  |  |  |  |
| 281 |  | Сітка С1 діам. 12А400С 200х200мм | т | 0,0214 |  |  |  |  |  |
| 282 |  | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм | т | 3,314 |  |  |  |  |  |
| 283 |  | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм | т | 3,67 |  |  |  |  |  |
| 284 |  | Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо | т | 0,0088 |  |  |  |  |  |
| 285 |  | Поручень прямий 40 см (для МГН) | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 286 |  | Відкидний підлоговий поручень з додатковою опорою | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 287 |  | Поручень з додатковою опорою у підлогу | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 288 |  | Поручень для умивальника з кріпленням до стіни та підлоги | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 289 |  | Саморіз з пресшайбою бур | шт | 1026 |  |  |  |  |  |
| 290 |  | Гвинт TEX 5 5/32 VMETALVIS | шт | 616 |  |  |  |  |  |
| 291 |  | Саморіз 9003 (кріплення планок примикань - 3шт. на 1м.п.) | шт | 100 |  |  |  |  |  |
| 292 |  | Планки примикань довжиною 2м | шт | 15 |  |  |  |  |  |
| 293 |  | Віконні блоки пластиков. Комплектна поставка | м2 | 517,71 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 294 |  | Дверні блоки металопластикові. Комплектна поставка | м2 | 56,04 |  |  |  |  |  |
| 295 |  | Відлив (комплект) | м | 344,284 |  |  |  |  |  |
| 296 |  | Підвіконня пластикове | м | 343,74 |  |  |  |  |  |
| 297 |  | Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні 60х60х4 | м | 96,2 |  |  |  |  |  |
| 298 |  | Огорожа хромована | м | 40 |  |  |  |  |  |
| 299 |  | Баки розширювальні Zіlmеt Hydrо-Рrо 105 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 300 |  | Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм | т | 0,00003 |  |  |  |  |  |
| 301 |  | Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм | т | 0,0024 |  |  |  |  |  |
| 302 |  | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т | 0,04632 |  |  |  |  |  |
| 303 |  | Вентилятор вісьовий ВКОМ 200 Ц | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 304 |  | Вентилятор даховий ВКМК 150 | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 305 |  | Вентилятор даховий ВКМК 200 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 306 |  | Вентилятор даховий ВКМК 250 | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 307 |  | Вентилятор даховий ВКМК 315 | шт | 2 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 308 |  | Рекуператор РR АNА-150 | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 309 |  | Рекуператор РR АNА-200G | шт | 10 |  |  |  |  |  |
| 310 |  | Рекуператор РR АNА-200С | шт | 115 |  |  |  |  |  |
| 311 |  | Вентилятор даховий ВКР-6,3 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 312 |  | Вентилятор канальний ВКПФ 4Д 800х500 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 313 |  | Грязьовик 125мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 314 |  | Клапани повітряні регулювальні , марка КРВ- 315 | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 315 |  | Клапани повітряні КРА-600х350 з електропр. TF230 | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 316 |  | Клапани повітряні регулювальні прямокутного перерізу з електроприводом TF230, марка КВР-150 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 317 |  | Клапани повітряні регулювальні прямокутного перерізу з електроприводом TF230, марка КВР-315 | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 318 |  | Клапани повітряні регулювальні прямокутного перерізу з електроприводом TF230, марка КРА-800х500 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 319 |  | Кран триходовий натяжний муфтовий для манометра 11б38бк | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 320 |  | Хомути для кріплення повітроводів СТД 205 | т | 0,01976 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321 |  | Кронштейни для кріплення радіаторів до цегляних та бетонних стін, довжина кронштейна 332 мм | 100шт | 0,1139 |  |  |  |  |  |
| 322 |  | Мийки із нержавіючої сталі на одне відділення (комплект з кронштейном та сифоном) | шт | 18 |  |  |  |  |  |
| 323 |  | Пісуари керамічні(комплект із змивним краном та арматурою) | шт | 8 |  |  |  |  |  |
| 324 |  | Піддони душові | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 325 |  | Сушарка для рук для людей з обмеженими можливостями | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 326 |  | Сифон конденсаційної трубки | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 327 |  | Дросель-клапан 500х300 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 328 |  | Дросель-клапан 800х300 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 329 |  | Регулятор ЕСL Соmfоrt 210 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 330 |  | Зовнішня решітка РН 600х350 | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 331 |  | Зовнішня решітка РН 800х500 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 332 |  | Внутрішня решітка МВ 100 | шт | 14 |  |  |  |  |  |
| 333 |  | Решітка переточна 150х150 РЕШІТКА 2535- 1П | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 334 |  | Внутрішня решітка ОРГ 500х250-Р1 | шт | 30 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335 |  | Решітка 150х150 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 336 |  | Решітка МВ150 | шт | 10 |  |  |  |  |  |
| 337 |  | Зовнішня решітка МВМП-250/2 | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 338 |  | Решітка 400х300 | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 339 |  | Внутрішня решітка ОРГ 600х250-Р1 | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 340 |  | Внутрішня решітка ОРГ-150х150-Р | шт | 12 |  |  |  |  |  |
| 341 |  | Решітка РП1 200х200 | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 342 |  | Внутрішня решітка ДР 600х200 | шт | 8 |  |  |  |  |  |
| 343 |  | Внутрішня решітка ОРГ-300х300-Р1 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 344 |  | Внутрішня решітка ОРГ-600х250-Р1 | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 345 |  | Внутрішня решітка ОРГ-800х200-Р1 | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 346 |  | Внутрішня решітка ОРГ-800х300-Р1 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 347 |  | Шумоглушник СР 600х350 | шт | 7 |  |  |  |  |  |
| 348 |  | Шумоглушник СР 800х500 | шт | 1 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 349 |  | Зонт на венканалом (1000х1000мм) | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 350 |  | Зонт на венканалом (700х800мм) | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 351 |  | Зонт на венканалом (1000х800мм) | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 352 |  | Зонт на венканалом (1100х800мм) | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 353 |  | Зонт на венканалом (1000х1100мм) | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 354 |  | Зонт на венканалом (1000х1200мм) | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 355 |  | Дифузор МВ150 ПФ | шт | 5 |  |  |  |  |  |
| 356 |  | Змішувачі для душових установок з душовою сіткою на гнучкому шлангові | комплект | 7 |  |  |  |  |  |
| 357 |  | Змішувачі для умивальників | комплект | 18 |  |  |  |  |  |
| 358 |  | Змішувачі для умивальників, типу См-Ум-ДР- НА | комплект | 57 |  |  |  |  |  |
| 359 |  | Трапи малі Т-100М чавунні емальовані з прямим відводом, гратами та гумовою пробкою, розмір 355х200х142 мм | комплект | 17 |  |  |  |  |  |
| 360 |  | Умивальники керамічні з кронштейнами, сифоном пляшковим пластмасовим та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями | комплект | 57 |  |  |  |  |  |
| 361 |  | Унітази керамічні, з косим випуском із змивним бачком | шт | 37 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 362 |  | Клапани запірні MSV-S DN20 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 363 |  | Клапани запірні MSV-S DN32 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 364 |  | Клапани запірні MSV-S DN50 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 365 |  | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм | м2 | 13,19 |  |  |  |  |  |
| 366 |  | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм | м2 | 19,4 |  |  |  |  |  |
| 367 |  | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм | м2 | 41,2282 |  |  |  |  |  |
| 368 |  | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм | м2 | 7,85 |  |  |  |  |  |
| 369 |  | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм | м2 | 266,1 |  |  |  |  |  |
| 370 |  | Компенсаційний патрубок з еластичною манжетою 100мм | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 371 |  | Воронки водостокові 100мм | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 372 |  | Автоматичний відвідник повітря, діам. 15мм | шт | 5 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 373 |  | Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм | шт | 8 |  |  |  |  |  |
| 374 |  | Рукава поливальні, діаметр 25 мм | м | 80 |  |  |  |  |  |
| 375 |  | Вода | м3 | 841,46595 |  |  |  |  |  |
| 376 |  | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм | т | 0,036015 |  |  |  |  |  |
| 377 |  | Сталь штабова 40х4 мм | т | 1,95186 |  |  |  |  |  |
| 378 |  | Сталь кутова 32х32 мм | т | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 379 |  | Датчик температури трубопроводі Rt1000 | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 380 |  | Датчик температури в погружону гільзу Rt1000 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 381 |  | Датчик температури зовнішнього повітря Rt1000 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 382 |  | Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,02297 |  |  |  |  |  |
| 383 |  | Грунтовка ГФ-0119 червоно-коричнева | т | 0,00115 |  |  |  |  |  |
| 384 |  | Калій вуглекислий технічний [поташ] кальцинований, І сорт | т | 0,00912 |  |  |  |  |  |
| 385 |  | Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ- 2, БФ-2Н, вищий сорт | т | 0,0071183 |  |  |  |  |  |
| 386 |  | Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ- 2, І сорт | т | 0,00296 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 387 |  | Ксилол нафтовий, марка А | т | 0,00391 |  |  |  |  |  |
| 388 |  | Лак БТ-577 | т | 0,0029 |  |  |  |  |  |
| 389 |  | Лак ХС-76 хімстійкий | т | 0,1083 |  |  |  |  |  |
| 390 |  | Розчинник, марка Р-4 | т | 0,00001 |  |  |  |  |  |
| 391 |  | Емаль ХВ-124 захисна, зелена | т | 0,00002 |  |  |  |  |  |
| 392 |  | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,064581 |  |  |  |  |  |
| 393 |  | Паста вогнезахисна спучувальна водоемульсійна, марка ВПМ-2 | т | 0,216 |  |  |  |  |  |
| 394 |  | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше | м3 | 51,05 |  |  |  |  |  |
| 395 |  | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше | м3 | 385,938 |  |  |  |  |  |
| 396 |  | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600 | м3 | 20,934 |  |  |  |  |  |
| 397 |  | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М600 | м3 | 278,6616 |  |  |  |  |  |
| 398 |  | Суміш піскоцементна | м3 | 58,81155 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 399 |  | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон високопористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, марка 1 | т | 69,8649 |  |  |  |  |  |
| 400 |  | Суміші асфальтобетонні холодні [асфальтобетон] (дорожні)(аеродромні), з поверхнево-активними речовинами, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип ДХ, марка 2 | т | 104,6995 |  |  |  |  |  |
| 401 |  | Пісок природний, рядовий | м3 | 589,6921 |  |  |  |  |  |
| 402 |  | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 23,4456 |  |  |  |  |  |
| 403 |  | Гравій керамзитовий фракції 20-40 мм, марка М400 | м3 | 228,66 |  |  |  |  |  |
| 404 |  | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/16 | м3 | 2,346 |  |  |  |  |  |
| 405 |  | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 70,4922 |  |  |  |  |  |
| 406 |  | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 22,5522 |  |  |  |  |  |
| 407 |  | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 182,3148 |  |  |  |  |  |
| 408 |  | Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому гравії, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше | м3 | 0,343 |  |  |  |  |  |
| 409 |  | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | м3 | 0,058378 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 410 |  | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 181,77162 |  |  |  |  |  |
| 411 |  | Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М10 | м3 | 0,0123 |  |  |  |  |  |
| 412 |  | Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М25 | м3 | 0,576 |  |  |  |  |  |
| 413 |  | Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М50 | м3 | 13,752 |  |  |  |  |  |
| 414 |  | Розчин готовий опоряджувальний цементно- вапняковий 1:1:6 | м3 | 10,16116 |  |  |  |  |  |
| 415 |  | Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 | м3 | 0,031158 |  |  |  |  |  |
| 416 |  | Бордюр БР 100.20.8 | шт | 1383 |  |  |  |  |  |
| 417 |  | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МРЗ200] | м2 | 1054,945 |  |  |  |  |  |
| 418 |  | Тактильна плитка керамограніт ZCMT3SOR 300x300 ZEUS CERAMICA (Україна) (або аналог) | м2 | 15 |  |  |  |  |  |
| 419 |  | Тактильна плитка керамограніт ZCMT3S1R 300x300 ZEUS CERAMICA (Україна) (або аналог) | м2 | 4 |  |  |  |  |  |
| 420 |  | Земля рослинна | м3 | 763,5 |  |  |  |  |  |
| 421 |  | Суміш насіння газонних трав | ц | 0,7635 |  |  |  |  |  |
| 422 |  | Металоконструкції для установлення комбінованої апаратури | шт | 5 |  |  |  |  |  |
| 423 |  | Коробка розгалужувальна прихованої установки | шт | 30 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 424 |  | Коробка монтажна під вимикач | шт | 311 |  |  |  |  |  |
| 425 |  | Дозатор для рідкого мила (для МГН) | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 426 |  | Контролер системи вентиляції ТРМ133М | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 427 |  | Труби гофротруба, діаметр 16 мм | 10м | 151,5 |  |  |  |  |  |
| 428 |  | Труби гофротруба, діаметр 25 мм | 10м | 1,515 |  |  |  |  |  |
| 429 |  | Труби гофротруба, діаметр 20 мм | 10м | 17,17 |  |  |  |  |  |
| 430 |  | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг | 1,235 |  |  |  |  |  |
| 431 |  | Стрічка ізоляційна "Пара" | кг | 4,3048 |  |  |  |  |  |
| 432 |  | Бірка маркувальна | 100шт | 0,105 |  |  |  |  |  |
| 433 |  | Шланги гнучкі | м | 15 |  |  |  |  |  |
| 434 |  | Гнучкі вставки ВВГ-150 | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 435 |  | Гнучкі вставки ВВГ-315 | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 436 |  | Гнучкі вставки ВВГ-600х350 | шт | 12 |  |  |  |  |  |
| 437 |  | Гнучкі вставки ВВГ-800х500 | шт | 2 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 438 |  | Кріплення блискавкоприймача | 100шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 439 |  | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 0,2652 |  |  |  |  |  |
| 440 |  | Шуруп | 100шт | 0,64 |  |  |  |  |  |
| 441 |  | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 65,724 |  |  |  |  |  |
| 442 |  | Дюбель-зонтик | 100шт | 420,15 |  |  |  |  |  |
| 443 |  | Кнопка К227 | 100шт | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 444 |  | Пластикові хрестики для плитки | шт | 2954 |  |  |  |  |  |
| 445 |  | Конструкція опорна | т | 0,03696 |  |  |  |  |  |
| 446 |  | Стрічка ФУМ | кг | 0,0096 |  |  |  |  |  |
| 447 |  | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0,005 |  |  |  |  |  |
| 448 |  | Металеві прокладки | т | 0,01375 |  |  |  |  |  |
| 449 |  | Очіс льняний | т | 0,002872 |  |  |  |  |  |
| 450 |  | Паронітові прокладки | 100шт | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 451 |  | Патрони Д або К довгі | 100шт | 65,724 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 452 |  | Перемичка заземлювальна | шт | 10,8 |  |  |  |  |  |
| 453 |  | Полоски К-404 | 100шт | 0,026 |  |  |  |  |  |
| 454 |  | Пряжки К-405 | 100шт | 0,026 |  |  |  |  |  |
| 455 |  | Рамка для написів РПМ55Х15 | 100шт | 0,12 |  |  |  |  |  |
| 456 |  | Табличка тактильна "Вхід в приміщення" 150х150мм | 100шт | 0,06 |  |  |  |  |  |
| 457 |  | Табличка тактильна "Вихід з приміщення" 150х150мм | 100шт | 0,07 |  |  |  |  |  |
| 458 |  | Піктограма "СХОДИ" | 100шт | 0,08 |  |  |  |  |  |
| 459 |  | Контрастна тактильна піктограма "Ліфт" 150х150мм | 100шт | 0,04 |  |  |  |  |  |
| 460 |  | Піктограма "ГАРДЕРОБ" | 100шт | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 461 |  | Тактильна піктограма "НАПРЯМОК РУХУ" | 100шт | 0,08 |  |  |  |  |  |
| 462 |  | Піктограма "ЕВАКУАЦІЯ ПО СХОДАХ" | 100шт | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 463 |  | Контрастна тактильна піктограма "Універсальна туалетна кабіна" 200х200мм | 100шт | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 464 |  | Коло для контрастного маркування скла d200мм | 100шт | 0,14 |  |  |  |  |  |
| 465 |  | Тактильні наліпки для ліфту (комплект) | 100шт | 0,01 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 466 |  | Тактильні наклейки для перил сходового маршу (комплект 2шт) | 100шт | 0,46 |  |  |  |  |  |
| 467 |  | Скоба будівельна К853 | 100шт | 12 |  |  |  |  |  |
| 468 |  | Скоби будівельні | кг | 74 |  |  |  |  |  |
| 469 |  | Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм | кг | 12,32 |  |  |  |  |  |
| 470 |  | Труби полівінілхлоридні | т | 0,0007 |  |  |  |  |  |
| 471 |  | Профіль цокольний | м | 99 |  |  |  |  |  |
| 472 |  | Хомут Х25У1 | 100шт | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 473 |  | Електроди ЭМР-4 | т | 0,00012 |  |  |  |  |  |
| 474 |  | Механізм керування САУ (Регулятор РСА5Д- 12,0-М) | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 475 |  | Вазелін технічний | т | 0,00175 |  |  |  |  |  |
| 476 |  | Фарба емалева МО-1 | т | 0,1645 |  |  |  |  |  |
| 477 |  | Масло машинне | т | 0,0045 |  |  |  |  |  |
| 478 |  | Пароніт | т | 0,00317 |  |  |  |  |  |
| 479 |  | Пропан-бутан технічний | м3 | 400,14539 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 480 |  | Мастило АМС-1 | т | 0,00002 |  |  |  |  |  |
| 481 |  | Світлодіодний світильник ОРTІMА.РRS ЕСО LЕD 595 5000K | шт | 411 |  |  |  |  |  |
| 482 |  | Світлодіодний світильник АRСTІС.ОРL ЕСО LЕD 1500 ТН 5000К | шт | 102 |  |  |  |  |  |
| 483 |  | Вимикач одноклавішний накладний ІР54 | шт | 311 |  |  |  |  |  |
| 484 |  | Бездротова кнопка виклику допомоги. Комплект бездротової кнопки виклику для МНГ BELFIX-SET-HELP 1YE (або аналог) | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 485 |  | Світильник СD 218 | шт | 103 |  |  |  |  |  |
| 486 |  | Штукатурка декоративна гладка СТ34 | кг | 8500,95 |  |  |  |  |  |
| 487 |  | Розчинова суміш Ceresit СT 190 для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати | кг | 44363 |  |  |  |  |  |
| 488 |  | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби | кг | 534,82 |  |  |  |  |  |
| 489 |  | Фарба БТ-177 | кг | 15,9 |  |  |  |  |  |
| 490 |  | Колер мінеральний (250 мл) для штукатурки | балон | 30 |  |  |  |  |  |
| 491 |  | Монтажна піна універсальна (850 мл) | балон | 199 |  |  |  |  |  |
| 492 |  | Профнастил С44 | м2 | 80,1216 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 493 |  | Накривки над венканалами | м | 16,1 |  |  |  |  |  |
| 494 |  | Крани кульві фланцеві, діаметр 50 мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 495 |  | Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 496 |  | Кронштейни радіаторні на цегляних та бетонних стінах, довжина кронштейна 131 мм | 100шт | 0,1139 |  |  |  |  |  |
| 497 |  | Фільтр муфтовий діаметром 32 мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 498 |  | Фільтр фланцевий діаметром 50 мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 499 |  | Фiльтр сітчатий муфтовий дiаметром 50 мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 500 |  | Фільтр сітчатий фланцевий діаметром 80 мм FVF | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 501 |  | Фільтр сітчатий фланцевий діаметром 125 мм FVF | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 502 |  | Фільтр карманного типу ФБК 800х500 G4 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 503 |  | Кран кульовий діаметром 40 мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 504 |  | Манометр МП2-Е2 | комплект | 14 |  |  |  |  |  |
| 505 |  | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] | кг | 62,6892 |  |  |  |  |  |
| 506 |  | Клапан сідловий двохходовий DN15 з електроприводом VZ 2-1,6 | шт | 2 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 507 |  | Клапан сідловий трьохходовий DN20 з електроприводом AMI 140 Danffos VZ-3-4,0 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 508 |  | Клапан сідловий двохходовий DN40 з електроприводом VF-2 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 509 |  | Клапани зворотні муфтові, діаметр 15 мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 510 |  | Клапан балансувальний автоматичний з дренажним краном ASV-I, DN40 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 511 |  | Регулятор перепаду тиску автоматичний з дренажним краном ASV-Р, DN40 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 512 |  | Клапани зворотні муфтові, діаметр 32 мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 513 |  | Клапани зворотні муфтові, діаметр 40 мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 514 |  | Клапан спускний муфтовий , діаметр 15 мм | шт | 41 |  |  |  |  |  |
| 515 |  | Клапани запобіжні, діаметр 20 мм | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 516 |  | Клапани повітряний , діаметр 100 мм | шт | 8 |  |  |  |  |  |
| 517 |  | Клапан зворотній фланцевий, діаметр 40 мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 518 |  | Крани зі штуцерем, дiаметр 15 мм | шт | 5 |  |  |  |  |  |
| 519 |  | Клапан зворотній фланцеві, діаметр 80 мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 520 |  | Крани фланцеві, діаметр 80 мм | шт | 3 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 521 |  | Крани фланцеві, діаметр 125 мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 522 |  | Крани кульовi муфтовi, дiаметр 25 мм | шт | 17 |  |  |  |  |  |
| 523 |  | Крани зі штуцерем, діаметр 25 мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 524 |  | Крани фланцеві, дiаметр 40 мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 525 |  | Крани кульові муфтові, діаметр 32 мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 526 |  | Крани кульові муфтові, діаметр 40 мм | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 527 |  | Крани з штуцером, дiаметр 40 мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 528 |  | Крани кульові муфтові, діаметр 50 мм | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 529 |  | Термометри ТТЖ-М | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 530 |  | Штутцер ЗК4-46-87 | шт | 19 |  |  |  |  |  |
| 531 |  | Сепаратор жиру СЖ-1 ХВ5 (Q=5л/с) | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 532 |  | Манометри загального призначення МП3-У | комплект | 1 |  |  |  |  |  |
| 533 |  | Насос Grundfоs uрs 25-40 180 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 534 |  | Насос дренажний ГНОМ 10-10 | шт | 1 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 535 |  | Насоси UРS 40- 180 F | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 536 |  | Електричний водонагрівач V=100 л N=1,5кВт | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 537 |  | Водопідігрівач ГВС V=400 л В400S | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 538 |  | Клапани зворотні фланцеві, діаметр 50 мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 539 |  | Крани кульові муфтові, діаметр 15 мм | шт | 120 |  |  |  |  |  |
| 540 |  | Крани кульові муфтові, діаметр 20 мм | шт | 37 |  |  |  |  |  |
| 541 |  | Електричний водонагрівач канального типу НЕ 600х350-9.0-3 | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 542 |  | Електричний водонагрівач канального типу НЕ 600х350-5.1-1 | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 543 |  | Водяний водонагрівач канального типу НКВ 800х500-2 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 544 |  | Лічильники холодної води, Grоss MTK-UА 32 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 545 |  | Клапан балансувальний ручний MSV-BD DN15 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 546 |  | Клапан балансувальний діам. 20 мм муфтовий | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 547 |  | Клапан балансувальний ручний MSV-BD DN32 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 548 |  | Клапан балансувальний ручний MSV-BD DN40 | шт | 3 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 549 |  | Клапан балансувальний ручний MSV-F2 DN65 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 550 |  | Праймер бітумний | кг | 1776 |  |  |  |  |  |
| 551 |  | Електроенергія | кВт-год | 723,08 |  |  |  |  |  |
| 552 |  | Світлодіодний світильник на сонячних батареях 9W з опорою | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 553 |  | Лоток металевий перфорований 200х80 (м) | шт | 10 |  |  |  |  |  |
| 554 |  | Кабель мідний перерізом 5.2.5мм2 ВВГнг(А)- LS | 1000м | 0,102 |  |  |  |  |  |
| 555 |  | Кабель мідний перерізом 5.4мм2 ВВГнг(А)- LS | 1000м | 0,0714 |  |  |  |  |  |
| 556 |  | Кабель мідний перерізом 5.16мм2 ВВГнг(А)- LS | 1000м | 0,0153 |  |  |  |  |  |
| 557 |  | Кабель мідний перерізом 2.075мм2 КВВГнг(А)-LS | 1000м | 0,153 |  |  |  |  |  |
| 558 |  | Кабель мідний перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг(А)- LS | 1000м | 0,663 |  |  |  |  |  |
| 559 |  | Кабель мідний перерізом 3.2,5мм2 ВВГнг(А)- LS | 1000м | 0,969 |  |  |  |  |  |
| 560 |  | Вентилятор вісьовий ВКОМ 200 Ц (зворотнiй матерiал) | шт | 8 |  |  |  |  |  |
| 561 |  | Брухт металевий (зворотнiй матерiал) | т | 10,78722 |  |  |  |  |  |
| 562 |  | Брухт металевий (зворотнiй матерiал) | т | 0,834 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |  |
| 563 |  | Бензин | кг | 17,198 |  |  |  |  |  |
| 564 |  | Електроенергія | кВт-год | 1240,1317 |  |  |  |  |  |
| 565 |  | Стиснене повітря | м3 | 277,2 |  |  |  |  |  |
| 566 |  | Мастильні матеріали | кг | 13,3046 |  |  |  |  |  |
| 567 |  | Гідравлічна рідина | кг | 5,2951 |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом | грн. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом по розділу III | грн. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV. Устаткування |  |  |  |  |  |  |  |
| 568 |  | Вимикач автоматичний ЕTІMАT6 3Р/16С | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 569 |  | Вимикач автоматичний ЕTІMАT6 3Р/32С | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 570 |  | Вимикач автоматичний ЕTІMАT6 3Р/20D | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 571 |  | Вимикач автоматичний ЕTІMАT6 3Р/10D | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 572 |  | Вимикач автоматичний ЕTІMАT6 3Р/50С | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 573 |  | Вимикач автоматичний ЕTІMАT6 3Р/16D | шт | 2 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 574 |  | Вимикач автоматичний ЕTІMАT6 3Р/40D | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 575 |  | Вимикач автоматичний ЕTІMАT6 1Р/10С | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 576 |  | Вимикач автоматичний ЕTІMАT6 1Р/6С | шт | 27 |  |  |  |  |  |
| 577 |  | Вимикач автоматичний ЕTІMАT6 1Р/16D | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 578 |  | Вимикач автоматичний ЕTІMАT6 1Р/10D | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 579 |  | Незалежний розчеплювач ЕТІ DА | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 580 |  | Тепловий лічильник в комплекті UH50-В70С | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 581 |  | Насоси тр 25-90/2 grundfоs(1- резервний) | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 582 |  | Вертикальний інвалідний підйомник | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 583 |  | Двері для охолоджувальної камери РДО СЕВЕР ППУ 80 мм MGS211S | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 584 |  | Спліт-система для охолоджувальної камери СЕВЕР MGS211S 1,2кВт/220В | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 585 |  | Вентиляційна установка ВУТ 500 Г | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 586 |  | Вентиляційна установка ВУТ 2500ПБ(у комплекті з фільтром та рекуператором) | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 587 |  | Вентиляційна установка ВУТ 3500ПБ (у комплекті з фільтром та рекуператором) | шт | 1 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 588 |  | Теплова завіса Neoclima Standard E 43 IR | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 589 |  | Маслодільник ручний РДМ-5 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 590 |  | Чаєроздавальник 211 502 HЕNDІ | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 591 |  | Універсальна кухонна машина RЕBЕR 9603N M | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 592 |  | Шафа холодильна ШХ-0,8 | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 593 |  | М'ясорубка ТМ12 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 594 |  | Машина овочерізальна МПО-1-01 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 595 |  | Машина посудомийна ММУ-1000 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 596 |  | Кип'ятильник КНЕ-100 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 597 |  | Електрокотел КПЕ-250М | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 598 |  | Котел стравоварочний електричний ОTЕІ 60 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 599 |  | Прилавок-мармит для 1-х страв на 2 конф, 1100х700х1290,06кВт/380В | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 600 |  | Прилавок-марміт для 2х страв М 2Б-1115 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 601 |  | Шафа жарова двосекційна ШЖЕ-2ч | шт | 1 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602 |  | Плита електрична секційна ПЕСМ-4 | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 603 |  | Плита електрична секційна 2-во конф. Е7Р2М BЕRTОS | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 604 |  | Машина хліборізальна СG-37FRОSTY | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 605 |  | Стійка роздавальна з підігрівом СРТЕСМ-М | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 606 |  | Електрорушник HTMІ-W GGM GАSRО | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 607 |  | Ваги товарні 600 кг. ВПЕ-608-600-ДВ | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 608 |  | Ваги товарні ВПЕ-215-НЖ | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 609 |  | Візок вантажний 150 кг. JZS-150 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 610 |  | Візок вантажний 500 кг SWF 1474 GGM GАSTRО | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 611 |  | Візок для брудного посуду ТС-3 | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 612 |  | Стіл нейтральний НЕ-600 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 613 |  | Стелаж стаціонарний загальновиробничий 1000х700х1800 | шт | 4 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 614 |  | Стелаж стаціонарний загальновиробничий 1500х700х1800 | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 615 |  | Підтоварник металевий 1300х500х300 | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 616 |  | Касета настінна для посуду 1000х300х350 | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 617 |  | Стіл виробничий 1000х600х850 | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 618 |  | Стіл виробничий 1500х600х850 | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 619 |  | Шафа для посуду ШП-4 | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 620 |  | Шафа для хлібу ШХД-4 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 621 |  | Шафа для білизни 1000х600х1800 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 622 |  | Секція вставка ВКСМ210 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 623 |  | Секція вставка ВСМ210 | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 624 |  | Шафа для одягу 800х600х1800 | шт | 5 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 625 |  | Шафа для одягу 1300х600х1800 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 626 |  | Ванна мийна | шт | 8 |  |  |  |  |  |
| 627 |  | Велопарковка | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 628 |  | Урна | шт | 45 |  |  |  |  |  |
| 629 |  | Лава | шт | 12 |  |  |  |  |  |
| 630 |  | Баскетбольний щит | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 631 |  | Ворота футбольні з сіткою | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 632 |  | Стілець пластиковий для трибун | шт | 141 |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом по розділу IV | грн. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Електроенергія | кВт-год | 4620,216 |  |  |  |  |  |
|  |  | Стиснене повітря | м3 | 277,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Мастильні матеріали | кг | 245,522 |  |  |  |  |  |
|  |  | Гідравлічна рідина | кг | 37,575 |  |  |  |  |  |
|  |  | Бензин | л | 1521,618 |  |  |  |  |  |
|  |  | Дизельне паливо | л | 2897,451 |  |  |  |  |  |
|  |  | Довідкові дані |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Будівельне сміття | т | 43,16194 |  |  |  |  |  |

Примітки:

Посилання в технічних специфікаціях, відомостях робіт, відомостях ресурсів на конкретні торгівельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника передбачає можливість включення Учасником еквівалентів зазначених позицій. Еквівалентом вважається матеріали та/або обладнання, що відповідає технічним та технологічним характеристикам матеріалів та/або обладнання. Технічні характеристики мають відповідати технічним вимогам товару або бути кращими.

Ціна пропозиції, за яку Учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів та видів робіт на підставі технічного завдання. В ціні пропозиції учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт з урахуванням послуг, що виконуються субпідрядними організаціями.

В ціну тендерної пропозиції Учасник має включити вартість всіх будівельних матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання, витрати на доставку, транспортування, тощо, які необхідні для виконання обсягу робіт:

- розрахунок твердої договірної ціни з пояснювальною запискою;

- локальний кошторисний розрахунок;

- підсумкова відомість ресурсів;

- розрахунок загальновиробничих витрат;

- об’єктний кошторис;

- підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни;

- розрахунок розміру адміністративних витрат, які враховуються при визначенні вартості будівництва об’єктів на підприємстві за попередній звітній період;

- обчислення загальновиробничих витрат І та ІІІ блоку за попередній звітній період за даними бухгалтерського обліку підприємства.