ДОДАТОК  1

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі:

ДК 021:2015:34110000-1: Легкові автомобілі (Легковий автомобіль марки RENAULT EXPRESS або «еквівалент»)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автомобілі, які є предметом закупівлі, на момент поставки повинені бути укомплектовані пакетом документів необхідних для їх реєстрації в сервісних центрах, відповідно до законодавства України, автомобіль повинен постачатись у комплекті з запасним колесом (повнорозмірним), знаком аварійної зупинки, стандартним набором інструментів, що включає домкрат, колісний ключ тощо.

(вказується модель, марка,тип комплектації  назва виробника товару та країна походження.)

|  | Технічні параметри, які вимагаються Замовником Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент» | Технічні параметри, запропоновані учасником |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип кузова: легковий універсал, колір сірий, передні двері відкривні, двері другого ряду зсувні, подвійні двері багажника відкривні |  |
| 2 | Габарити: Довжина не більше 4394мм,Ширина не більше 2079мм,Висота не більше 1890, Кліренс не менше 160 мм |  |
| 3 | Двигун: Тип палива Дизель , Об’єм двигуна не менше 1450, не більше 1500см³, Потужність не менше 95к.с. Кількість циліндрів не менше 4, Екологічний стандарт не більше Євро V, Витрата пального не більше міський/заміський /змішаний 5,8/4,6/5,1 |  |
| 4 | Коробка передач: Тип КПП – механічна , Кількість передач не менше - 6 (передніх)+1(задня) |  |
| 5 | Система гальм: дискові передні барабанні задні. Безпека АВS, електронна системи розподілу гальмівних зусиль EBV ,системи курсової стійкості ESP+система допомоги водію при старті HAS |  |
| 6 | Салон повиннен бути тип: не менше 5 повно розмірних місця з водієм, сидіння складні1/3-2/3 , багажник з двома відкривними дверима, об’ємом не менше 800л. |  |
| 7 | Паливний бак -Об’єм бака не менше 50л |  |
| 8 | Колеса , та шини: не менше 185/65/R15 |  |
| 9 | Вантажепідємність: не менше 464 кг. |  |
| 10 | Комформ та безпека: кондиціонер, центральний замок, ремені безпеки першого та другого ряду, подушки безпеки, пакет «Комфорт», сидіння водія з регулюванням по висоті, задній парктронік. |  |
| 11 | На автомобіль надається не менше ніж на 3 роки або не менше ніж 100 000 км. пробігу. |  |

- Еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає (або є кращим) вимогам, встановленим Замовником.

- Вартість договору включає вартість витрат з доставки на виробничу базу підприємства 19201 Черкаська область , Уманський район місто Жашків вул.Лікарняна,19.

- Учасник у складі тендерної пропозиції також повинен надати:

- Сертифікат відповідності та/або документ про якість або відповідність товару, виданий уповноваженим (призначеним) органом та/або сертифікат якості та/або паспорт та/або документ, який містить інформацію про якість та/або відповідність тощо предмета закупівлі, виданий виробником товару.

- Лист-гарантію щодо забезпечення передпродажної підготовки товару.

- Гарантійний лист про те, що учасник не має розірваного договору по причині порушення учасником умов договору та/або відсутні рішення суду щодо стягнення з учасника неустойки, штрафу, або пені по укладеним договорам в частині виконання гарантійних зобов’язань , за результатами тендерних закупівель починаючи з 2020 року до дати подання тендерної пропозиції за даною закупівлею;

- Довідку у довільній формі, щодо наявності в м. Біла Церква та в м. Умань сервісних центрів укомплектованих для  гарантійного та міжсервісного обслуговування;

- Гарантійний лист, в якому зазначається, що Товар, який буде постачатися за договором про закупівлю, не має дефектів, пов'язаних з матеріалом, з якого він виготовлений, та/або процесом виробництва, відповідає за якістю і комплектністю паспорту виробника та/або сертифікату відповідності, вимогам державних стандартів України та/або інших документів, що підтверджують якість виробів даного типу, а також, відповідно до якого товар не обтяжений ніякими зобов'язаннями перед третіми особами (в тому числі не є об'єктом застави), та по відношенню до нього не існує інших обставин, що обмежують можливість його придбання та використання Замовником;

- Гарантійний лист про те, що товар, який є предметом закупівлі, є новим і таким, що не був у використанні та виготовлений протягом 2023/2024 року, відповідність екологічним нормам не нижче EURO-5, технічно справний, комплектуючі та матеріали - такі, що не були у вживанні;

- Гарантійний лист, в якому Учасник повинен зазначити гарантійний строк обслуговування автомобіля не менше 36 місяців, або не менше 100 000 км пробігу;

- Довідка з порівняльною таблицею, конкретною назвою та типу комплектації, технічних характеристик автомобіля, та країною походження, який пропонується Учасником,  із конкретною деталізацією всіх технічних параметрів запропонованого Товару;

- Гарантійний лист щодо можливості поставки товару, який є предметом закупівлі даних торгів протягом 30 календарних днів з моменту підписання договору;

- Гарантійний лист щодо підтвердження наявності в Учасника повноважень на реалізацію автомобілю, що є предметом цієї закупівлі, та додає всі необхідні документи необхідні для їх реєстрації;

- Гарантійний лист щодо дотримання Учасником в своїй діяльності норм законодавства України, в тому числі: Закону України «Про санкції»; Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинних шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; Постанови Кабінету Міністрів від 16.12.2015р. №1035 «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію»; Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015р. №1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації»;

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики, надається учасником на фірмовому бланку, з обов’язковим заповненням полів, які цього потребують, та наведенням технічних характеристик, притаманних запропонованому предмету закупівлі.

Передача автомобілю здійснюється по акту приймання-передачі та згідно переліку комплектності автомобілю.

Учасники торгів нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених тендерною документацією подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.

При поставці товару учасник-переможець зобов’язаний надати замовнику оригінал інструкції з експлуатації та повний пакет документів, необхідних для реєстрації (постановки на облік) у відповідних органах.

Інші документи, що вимагаються замовником:

Враховуючи обмеження, що встановлені Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості» (№ 1977-IX від 16 грудня 2021 року) у разі здійснення замовником закупівлі товарів, визначених підпунктом 2 пункту 61 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі», учасник має право запропонувати виключно товари, ступінь локалізації виробництва яких дорівнює чи перевищує відсоток, що визначений законодавством.

Звертаємо увагу, що предмет закупівлі «Легковий автомобіль марки RENAULT EXPRESS», що відповідає коду ДК 021:2015:34110000-1: Легкові автомобілі, не є Товаром в розумінні Закону, на який розпоширються вимоги щодо локалізації. Вказаний факт, в т.ч. підтверджується відсутністю зазначеного товару у переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації на сайті: https://prozorro.gov.ua.

Примітка: Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Еквівалент товару або його складової частини – вживається у значенні, як рівнозначний або кращий товар або його складова частина, що виражається в наявності однозначних співвідношень між технічними та якісними характеристиками до предмету закупівлі, що визначені Замовником згідно вимог цієї документації, або якісно перевищують відповідні вимоги Замовника.