Додаток 2

### до тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

на виконання робіт з технічного нагляду на об’єкті:

«Реконструкція водоводу питної води м. Вільнянськ – смт. Новомиколаївка на ділянці НС-ІІІ підйому м. Вільнянськ – с. Задоріжне»

Учасник забезпечує технічний нагляд протягом усього періоду виконання будівельних робіт на об’єкті, з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також за якістю виконання робіт та їх обсягами, в тому числі проводить перевірку:

- відповідності обсягів, розцінок та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проєктно-кошторисній документації;

- відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів;

- наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовується під час будівництва об’єкта,

- технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо;

- виконання підрядною організацією (далі - Підрядник) вказівок і приписів виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду;

# - відповідності договірної ціни Договору підряду в капітальному будівництві (далі – Договір підряду), Проекту та вимогам Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 “Про затвердження кошторисних норм України у будівництві” (далі - КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»).

- відповідності актів приймання виконаних робіт (ф. КБ-3, КБ-2в) за Договором підряду, укладеним між Замовником та Підрядником, проєктно-кошторисній документації та фактично виконаним роботам по об’єкту.

Переможцю необхідно постійно вести технічний контроль за виконанням робіт по об’єкту, в разі необхідності обов’язково мати можливість виїзду на об’єкт впродовж двох годин.

Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт на об’єкті, що підлягає реконструкції, виконувати у відповідності із Законом України «Про архітектурну діяльність», Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкта архітектури, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 11 липня 2007 року за № 903 (із змінами), та згідно з іншими нормами та правилами, встановленими чинним законодавством України.

Технічний нагляд здійснюють особи, що мають відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Після укладання договору Учасник-переможець повинен надати Замовнику наказ «Про призначення відповідальної особи за виконання технічного нагляду».

Згідно вимоги зміни 2 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» до глави 10 «Утримання служби Замовника та інжинірингові послуги» зведеного кошторисного розрахунку (далі – ЗКР) включаються кошти на здійснення технічного нагляду в розмірі 1,5 % від підсумку глав 1-9 ЗКР інвесторської кошторисної документації.

Розмір коштів на здійснення технічного нагляду відповідно до КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» визначається без вартості устаткування, меблів та інвентарю.

1. Вартість робіт по «Технічному нагляду» визначена у розмірі 1,5% підсумку вартості будівельно-монтажних робіт (суми глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку інвестроської кошторисної документації) об’єкта, відносно якого здійснюється технічний нагляд за будівництвом, становить 1 687 332,00грн (один мільйон  шістсот вісімдесят сім тисяч триста тридцять дві гривні 00 копійок),  у тому числі ПДВ 20% –281 222,00 грн (двісті вісімдесят одна тисяча двісті двадцять дві гривні 00 копійок).

Очікувана вартість виконання робіт з технічного нагляду згідно предмета закупівлі становить 1 687 332, 00 грн, з ПДВ.

Основні техніко-економічні дані

щодо  ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Реконструкція водоводу питної води м. Вільнянськ – смт. Новомиколаївка на ділянці НС-ІІІ підйому м. Вільнянськ – с. Задоріжне

Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва – СС2

Вид будівництва – реконструкція.

Розрахункова витрата води – 15 430 м3/добу.

Річні витрати води – 5 631,95 тис. м3

Робочим проєктом передбачається:

- прокладання зовнішніх мереж водоводу з поліетиленових труб на ділянці від НС-ІІІ підйому м. Вільнянськ – с. Задорожне вздовж існуючої траси, протяжністю                           11 505 м;

- прокладання водоводу підземне на глибині 1,4-3,2 м;

- початок траси – насосна станція НС ІІІ-го підйому м. Вільнянськ;

- підключення проєктованого водоводу до існуючого водоводу Ду 500 мм передбачено в проектованій камері 1;

- категорія системи водопостачання за ступенем забезпеченості подачі води - ІІ;

- встановлення 2 камер з блоків ФБС розміром:

4,2х2,4х3,61(h)м – камера 1,

2,7х2,4х2,2(h)м – камера 19;

- влаштування водопровідних колодязів - 30 шт.;

- переходи закритим способом в футлярі:

під автодорогою;

під залізничними коліями.

У 2021 році Підрядником виконано:

- укладено траншею поліетиленову трубу Ду 500мм - 1,35 км;

- прокол під залізничною колією.

У 2023 році виконано перерахунок кошторисної частини РП «Реконструкція водоводу питної води м. Вільнянськ – смт. Новомиколаївка на ділянці НС-ІІІ підйому  м. Вільнянськ – с. Задоріжне» з урахування виконаних робіт.

Відомість обсягів робіт по об’єкту

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на зовнішні мережі водопостачання |  |  |  |
|  | Розділ 1. Земляні роботи |  |  |  |
| 1 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ | м3 | 33716,92 |  |
| 2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби i стінки ковша/ | м3 | 5883,9 |  |
| 3 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при площі котлована до 100 м2/ | м3 | 420 |  |
| 4 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при площі котлована до 100 м2//в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби i стінки ковша/ | м3 | 131,2 |  |
| 5 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокошовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 1971,1 |  |
| 6 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 3449,425 |  |
| 7 | Доробка вручну, зачистка дна i станок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механізованим способом | м3 | 850 |  |
| 8 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1м вид кабелів, що прокладена в трубопроводах або коробах, а також від водопровідних i каналізаційних труб | м3 | 120 |  |
| 9 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | м3 | 973,91 |  |
| 10 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | м3 | 40386,4 |  |
| 11 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 40386,4 |  |
| 12 | Влаштування обсипки горловин колодязів і камер місцевим грантом, група ґрунтів 1 | м3 | 20 |  |
| 13 | Підвішування підземних комунікацій при перетинанні їх трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,1 м2 | м короб | 72 |  |
| 14 | Швелери N10-14 із сталі марки 18сп | т | 1,48 |  |
|  | Розбирання та відновлення дорожнього покриття |  |  |  |
| 15 | Розбирання дорожніх покриттів та основ: щебеневих | м3 | 27 |  |
| 16 | Розбирання дорожніх покриттів та основ: асфальтобетонних | м3 | 25,2 |  |
| 17 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | т | 87,3 |  |
| 18 | Перевезення сміття до 10 км | т | 87,3 |  |
| 19 | Улаштування основи зі щебню фр. 20-40мм: одношарової основи за товщини 15 см | м2 | 180 |  |
| 20 | Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за ширини укладання: 7 м | м2 | 180 |  |
| 21 | Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником: за зміни товщини на кожні 0,5 см вилучати до норм 27-26-1 - 27-26-4 до товщ. 8 см | м2 | -180 |  |
| 22 | Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, перший сорт | т | 0,054 |  |
| 23 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 | т | 33,354 |  |
| 24 | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за ширини укладання: 7 м | м2 | 180 |  |
| 25 | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником: за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-27-1 - 27-27-4 до товщ. 6 см | м2 | 180 |  |
| 26 | Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, перший сорт | т | 0,054 |  |
| 27 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 | т | 26,244 |  |
|  | Розділ 2. Демонтажні роботи |  |  |  |
|  | Камера 1 існ. |  |  |  |
| 28 | (Демонтаж) чавунних засувок діаметром 500 мм | шт | 3 |  |
| 29 | (Демонтаж) чавунних засувок діаметром 100 мм | шт | 1 |  |
| 30 | (Демонтаж) сталевих водопровідних труб, діаметр труб 100 мм | м | 3 |  |
| 31 | (Демонтаж) сталевих зварних фасонних частин діаметром 300-500 мм | т | 0,618 |  |
| 32 | (Демонтаж) сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм | т | 0,00803 |  |
| 33 | Брухт металевий (зворотнi матеріали) | т | 3,27377 |  |
|  | Демонтаж з.б. конструкцій |  |  |  |
| 34 | (Демонтаж) камер зі стінами з бетонних блоків | м3 | 20,76 |  |
| 35 | (Демонтаж) закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,0072 |  |
| 36 | (Демонтаж) закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг | т | 0,00982 |  |
| 37 | (Демонтаж) закладних деталей вагою понад 20 кг | т | 0,124 |  |
| 38 | (Демонтаж) сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею | т | 0,108 |  |
| 39 | Брухт металевий (зворотнi матеріали) | т | 0,64502 |  |
| 40 | Розбирання дорожніх покриттів та основ: щебеневих | м3 | 2,6 |  |
| 41 | Розбирання дорожніх покриттів та основ: асфальтобетонних | м3 | 0,8 |  |
| 42 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | т | 67,98 |  |
| 43 | Перевезення сміття до 10 км | т | 67,98 |  |
|  | Розділ 3. Зовнішні мережі водопостачання |  |  |  |
| 44 | Улаштування бетонної подушки під упори, бетон С8/10 | м3 | 2,66 |  |
| 45 | Улаштування бетонних упорів на поворотах трубопроводу діам.500мм | м3 | 15,94 |  |
| 46 | Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 426 мм | шт | 4 |  |
| 47 | Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 480, 530 мм | шт | 8 |  |
| 48 | Врізування в існуючі мережі з поліетиленових труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 500 мм | шт | 1 |  |
| 49 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр 500 мм | м | 10 |  |
| 50 | Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 8 мм (з зовнішньою антикорозійною дуже посиленою ізоляцією на основі екстрагованого поліетилену і з внутрішнім цементно-піщаним покриттям) | м | 10,04 |  |
| 51 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр 400 мм | м | 5,5 |  |
| 52 | Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 426 мм, товщина стінки 8 мм (з зовнішньою антикорозійною дуже посиленою ізоляцією на основі екстрагованого поліетилену і з внутрішнім цементно-піщаним покриттям) | м | 5,522 |  |
| 53 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр 200 мм | м | 7,5 |  |
| 54 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм (з зовнішньою антикорозійною дуже посиленою ізоляцією на основі екструдованого поліетилену і з внутрішнім цементно-піщаним покриттям) | м | 7,53 |  |
| 55 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр 150 мм | м | 4 |  |
| 56 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 5 мм (з зовнішньою антикорозійною дуже посиленою ізоляцією на основі екструдованого поліетилену і з внутрішнім цементно-піщаним покриттям) | м | 4,016 |  |
| 57 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр 100 мм | м | 32 |  |
| 58 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм (з зовнішньою антикорозійною дуже посиленою ізоляцією на основі екструдованого поліетилену і з внутрішнім цементно-піщаним покриттям) | м | 32,128 |  |
| 59 | Укладання футлярів з поліетиленових труб, зовнішній діаметр 800 мм | м | 36 |  |
| 60 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 800х47,4мм | м | 36,36 |  |
| 61 | Укладання сталевих футлярів, діаметр 700 мм | м | 134 |  |
| 62 | Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 720 мм, товщина стінки 8 мм (з зовнішньою антикорозійною дуже посиленою ізоляцією на основі екструдованого поліетилену і з внутрішнім цементно-піщаним покриттям) | м | 134,536 |  |
| 63 | Протягування в футляр поліетиленових труб діаметром 500 мм | м | 170 |  |
| 64 | Ковзаюча опора типа ZR Dn 500 мм h=35 мм | шт | 142 |  |
| 65 | Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 700 мм | футляр | 7 |  |
| 66 | Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм | футляр | 1 |  |
| 67 | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 500 мм | м | 9188,5 |  |
| 68 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 500х29,7мм | м | 9280,385 |  |
| 69 | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 400 мм | м | 26 |  |
| 70 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 400х23,7 мм | м | 26,26 |  |
| 71 | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 200 мм | м | 8 |  |
| 72 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 200х11,9 мм | м | 8,08 |  |
| 73 | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 110 мм | м | 10 |  |
| 74 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм | м | 10,1 |  |
| 75 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 500 мм | м | 11489 |  |
| 76 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 400 мм | м | 31,5 |  |
| 77 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 200 мм | м | 8 |  |
| 78 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм | м | 10 |  |
| 79 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 500 мм | шт | 28 |  |
| 80 | Відвід зварний 90град. ПЕ100 SDR17 DN 500 мм | шт | 1 |  |
| 81 | Відвід зварний 60град. ПЕ100 SDR17 DN 500 мм | шт | 1 |  |
| 82 | Відвід зварний 45град. ПЕ100 SDR17 DN 500 мм | шт | 8 |  |
| 83 | Відвід зварний 30град. ПЕ100 SDR17 DN 500 мм | шт | 1 |  |
| 84 | Відвід зварний 80град. ПЕ100 SDR17 DN 500 мм | шт | 1 |  |
| 85 | Відвід зварний 35град. ПЕ100 SDR17 DN 500 мм | шт | 1 |  |
| 86 | Відвід зварний 25град. ПЕ100 SDR17 DN 500 мм | шт | 2 |  |
| 87 | Відвід зварний 20град. ПЕ100 SDR17 DN 500 мм | шт | 4 |  |
| 88 | Відвід зварний 15град. ПЕ100 SDR17 DN 500 мм | шт | 1 |  |
| 89 | Відвід зварний 10град. ПЕ100 SDR17 DN 500 мм | шт | 1 |  |
| 90 | Перехід редукційний короткий ПЕ100 500/400 SDR17 | шт | 7 |  |
| 91 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 200 мм | шт | 2 |  |
| 92 | Муфта терморезисторна GF ПЕ100 200 SDR17 | шт | 1 |  |
| 93 | Заглушка лита ПЕ100 DN200 SDR11 | шт | 1 |  |
| 94 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | шт | 2 |  |
| 95 | Муфта терморезисторна GF ПЕ110 SDR11 | шт | 2 |  |
| 96 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм | т | 0,0013 |  |
| 97 | Відвід сталевий 45 град. Дн 108х4,0 мм з антикорозійною ізоляцією дуже посиленого типу | шт | 1 |  |
| 98 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 300-500 мм | т | 0,1234 |  |
| 99 | Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 500х400 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 530х14-426х12 мм | шт | 2 |  |
| 100 | Прилад ультразвуковий в одноблочному виконанні | шт | 1 |  |
| 101 | Витратомір ультразвуковий одноканальний "ЕРГОМЕРА-125БВ" з мережевим живленням з датчиками ППЕ під врізку у існуючий трубопровід (Ду500) у комплекті з: GSM-модем-1шт.; кабель РК-75-120м | шт | 1 |  |
|  | Прокладання кабелю |  |  |  |
| 102 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 6 |  |
| 103 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | м3 | 6 |  |
| 104 | Покриття 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | м труби | 20 |  |
| 105 | Сигнальна стрічка "Увага кабель" червона | м | 20 |  |
| 106 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів | км | 0,02 |  |
| 107 | Труби ПВТ діам. 20 мм | м | 20 |  |
| 108 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 20 |  |
| 109 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | м | 40 |  |
| 110 | Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18пс, ширина поличок 35-56 мм | т | 0,00754 |  |
| 111 | Рукав гнучкий металевий герметичний,д-22мм, РЗЦ-Х-22 | м | 40 |  |
| 112 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 40 |  |
|  | Розділ 4. Колодязь №2 ПК0+10 (для ППЕ витратоміра) |  |  |  |
| 113 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 500 мм | шт | 1 |  |
| 114 | Втулка під фланець коротка ПЕ100 DN500 SDR17 | шт | 1 |  |
| 115 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 500 мм | шт | 2 |  |
| 116 | Фланець для трубопроводів на тиск РУ 1,0 мПа, умовний діаметр 500 | шт | 2 |  |
| 117 | Установлення сталевих гільз вагою: понад 20 кг | т | 0,02151 |  |
| 118 | Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 630 мм, товщина стінки 7 мм | м | 0,2 |  |
|  | Розділ 5. Колодязь №3 ПК1+17 (Підключення вул. Шевченка), №5 ПК4-25 (підключення вул. Незалежності України), №6 ПК10-00 (підключення с. Любимівка), №9 ПК23+30 |  |  |  |
| 119 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм | шт | 4 |  |
| 120 | Засувки паралельні фланцеві з висувним шпинделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм | шт | 4 |  |
| 121 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | шт | 12 |  |
| 122 | Втулка під фланець лита ПЕ100 DN110 SDR17 | шт | 4 |  |
| 123 | Патрубок із труб поліетиленових для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм | м | 1,6 |  |
| 124 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 500 мм | шт | 4 |  |
| 125 | Сідловий відвід терморезисторний SDR11 DN500/dn110мм | шт | 4 |  |
| 126 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм | т | 0,00297 |  |
| 127 | Заглушка сталева фланцева Ру 1,0 МПа Ду100 мм | шт | 1 |  |
| 128 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм | шт | 7 |  |
| 129 | Установлення сталевих гільз вагою: понад 20 кг | т | 0,17208 |  |
| 130 | Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 630 мм, товщина стінки 7 мм | м | 1,6 |  |
|  | Роздiл 6. Колодязь №ВТ-4 ПК2+90, ВТ-8 ПК20+15, ВТ-10 ПК36+33, ВТ-14 ПК71+50, ВТ-18 ПК102+05 |  |  |  |
| 131 | Установлення вантузів одинарних | шт | 5 |  |
| 132 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 500 мм | шт | 2 |  |
| 133 | Засувка 30Ч6БР П,ДУ500,РУ10 | шт | 2 |  |
| 134 | Установлення сталевих кранів діаметром 50 мм | шт | 5 |  |
| 135 | Крани сталеві кульові з ручним управлінням 11с67п діам. 50 мм | шт | 5 |  |
| 136 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 500 мм | шт | 10 |  |
| 137 | З'єднання ПЕ/СТАЛЬ dе/DN 500/480 мм | шт | 10 |  |
| 138 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 300-500 мм | т | 0,17072 |  |
| 139 | Патрубок із труб сталевих електрозварних прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 480 мм, товщина стінки 8 мм | м | 1,5 |  |
| 140 | Патрубок із труб сталевих електрозварних прямошовних та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 6 мм | м | 0,4 |  |
| 141 | Фланець для трубопроводів на тиск РУ 1,0 мпа,умовний діаметр 500 | шт | 6 |  |
| 142 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм | т | 0,0023 |  |
| 143 | Патрубок із труб сталевих електрозварних прямошовних із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 0,5 |  |
| 144 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 6 |  |
| 145 | Установлення сталевих гільз вагою: понад 20 кг | т | 0,17208 |  |
| 146 | Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 630 мм, товщина стінки 7 мм | м | 1,6 |  |
|  | Роздiл 7. Колодязь №7 ПК17+30 (підключення с. Новоселівка), №11 ПК41+55 (підключення с. Біляївка), №15 ПК82+50 |  |  |  |
| 147 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 400 мм | шт | 6 |  |
| 148 | Засувка 30Ч6БР,ДУ400,РУ10 | шт | 6 |  |
| 149 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм | шт | 1 |  |
| 150 | Засувки паралельні фланцеві з висувним шпинделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм | шт | 1 |  |
| 151 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 400 мм | шт | 6 |  |
| 152 | Втулка під фланець коротка ПЕ100 DN400 SDR17 | шт | 6 |  |
| 153 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 300-500 мм | т | 0,0495 |  |
| 154 | Патрубок із труб сталевих електрозварних прямошовних та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 426 мм, товщина стінки 8 мм | м | 0,6 |  |
| 155 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 400 мм | шт | 12 |  |
| 156 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм | т | 0,01143 |  |
| 157 | Патрубок із труб сталевих електрозварних прямошовних із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм | м | 0,2 |  |
| 158 | Патрубок із труб сталевих електрозварних прямошовних із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм | м | 0,6 |  |
| 159 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 200 мм | шт | 2 |  |
| 160 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм | шт | 6 |  |
| 161 | Установлення сталевих гільз вагою: понад 10 кг до 20 кг | т | 0,09306 |  |
| 162 | Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 6 мм | м | 1,2 |  |
|  | Роздiл 8. Колодязь №12 ПК41+60, №16 ПК82+60 (контрольний); колодязь ВП-1 - ВП-6 (водовипускний) |  |  |  |
| 163 | Установлення сталевих гільз вагою: понад 20 кг | т | 0,04302 |  |
| 164 | Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 630 мм, товщина стінки 7 мм | м | 0,4 |  |
|  | Роздiл 9. Колодязь №13 ПК56+33 (підключення с. Зелене, с. Розділля) |  |  |  |
| 165 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм | шт | 2 |  |
| 166 | Засувки паралельні фланцеві з висувним шпинделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 150 мм | шт | 2 |  |
| 167 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160мм | шт | 3 |  |
| 168 | Втулка під фланець лита ПЕ100 DN160 SDR17 | шт | 1 |  |
| 169 | Універсальний адаптер "Lіbеrty" DN150/175/200 | шт | 2 |  |
| 170 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм | т | 0,0065 |  |
| 171 | Трійник рівнопрохідний безшовний сталевий приварний Dн159х4,5 мм Ру 4,0 МПа | шт | 1 |  |
| 172 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 150 мм | шт | 4 |  |
|  | Роздiл 10. Колодязь №17 ПК84+90, ПК109+55 (підключення с. Нововасилівка, с. Задорожнє, с. Поди) |  |  |  |
| 173 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 200 мм | шт | 2 |  |
| 174 | Засувки паралельні фланцеві з висувним шпинделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 200 мм | шт | 2 |  |
| 175 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 200 мм | шт | 4 |  |
| 176 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 200 мм | шт | 4 |  |
| 177 | Установлення поліетиленових трійників діаметром до 500 мм | шт | 2 |  |
| 178 | Трійник литий перехідний ПЕ100 DN500хdn200 мм SDR17 | шт | 2 |  |
| 179 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 200мм | шт | 2 |  |
| 180 | Втулка під фланець лита ПЕ100 DN200 мм SDR17 | шт | 2 |  |
| 181 | Установлення сталевих гільз вагою: понад 20 кг | т | 0,08604 |  |
| 182 | Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 630 мм, товщина стінки 7 мм | м | 0,8 |  |
|  | Роздiл 11. Колодязь №21 ПК10+00, №22 ПК17+30, №24 ПК56+33, №25 ПК85+00, №26 ПК115+05 (колодязі з витратоміром) |  |  |  |
| 183 | Блок живлення і контролю ультразвуковий | шт | 6 |  |
| 184 | Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні | шт | 6 |  |
| 185 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг | м | 60 |  |
| 186 | Витратомір ультразвуковий одноканальний "ЕРГОМЕРА-125БА" з мережевим живленням з датчиками під врізку у існуючий трубопровід (Ду200) у комплекті з: GSM-модем- 1шт.; акумулятор для живлення GSM-модему; кабель РК-75-10м | шт | 1 |  |
| 187 | Витратомір ультразвуковий одноканальний "ЕРГОМЕРА-125БА" з мережевим живленням з датчиками під врізку у існуючий трубопровід (Ду150) у комплекті з: GSM-модем-1шт.; акумулятор для живлення GSM-модему; кабель РК-75-10м | шт | 3 |  |
| 188 | Витратомір ультразвуковий одноканальний "ЕРГОМЕРА-125БА" з мережевим живленням з датчиками під врізку у існуючий трубопровід (Ду100) у комплекті з: GSM-модем- 1шт.; акумулятор для живлення GSM-модему; кабель РК-75-10м | шт | 2 |  |
| 189 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 200мм | шт | 4 |  |
| 190 | Універсальний адаптер "Lіbеrty" DN150/175/200 | шт | 3 |  |
| 191 | Втулка під фланець лита ПЕ100 DN200 мм SDR17 | шт | 1 |  |
| 192 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110мм | шт | 2 |  |
| 193 | Втулка під фланець лита ПЕ100 DN110 мм SDR17 | шт | 2 |  |
| 194 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм | т | 0,104 |  |
| 195 | Патрубок із труб сталевих електрозварних прямошовних із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219мм, товщина стінки 5 мм | м | 2,4 |  |
| 196 | Патрубок із труб сталевих електрозварних прямошовних із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159мм, товщина стінки 5 мм | м | 1,6 |  |
| 197 | Патрубок із труб сталевих електрозварних прямошовних із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108мм, товщина стінки 4 мм | м | 1 |  |
| 198 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 200 мм | шт | 6 |  |
| 199 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 150 мм | шт | 4 |  |
| 200 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм | шт | 4 |  |
|  | Роздiл 12. Колодязь №21 ПК17+30, №23 ПК41+55 |  |  |  |
| 201 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 200 мм | шт | 1 |  |
| 202 | Засувки паралельні фланцеві з висувним шпинделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 200 мм | шт | 1 |  |
| 203 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм | шт | 4 |  |
| 204 | Засувки паралельні фланцеві з висувним шпинделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм | шт | 4 |  |
| 205 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 200 мм | шт | 1 |  |
| 206 | Втулка під фланець лита ПЕ100 DN200 мм SDR17 | шт | 1 |  |
| 207 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм | т | 0,0116 |  |
| 208 | Трійник перехідний безшовний сталевий приварний 219х6-Dн159х4,5 мм Ру4,0 МПа | шт | 1 |  |
| 209 | Трійник рівнопрохідний безшовний сталевий приварний Dн108х4,0 Ру6,3 МПа | шт | 1 |  |
| 210 | Трійник перехідний безшовний сталевий приварний Dн159х4,5-Dн108х4,0 мм Ру6,0 МПа | шт | 1 |  |
| 211 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 200 мм | шт | 4 |  |
| 212 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм | шт | 8 |  |
|  | Роздiл 13. Залізобетонні вироби водопровідних колодязів |  |  |  |
| 213 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону в сухих ґрунтах | м3 | 43,39 |  |
| 214 | Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3) | шт | 27 |  |
| 215 | Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3) | шт | 11 |  |
| 216 | Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,39 м3) | шт | 6 |  |
| 217 | Кільця КС25.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,48 м3) | шт | 6 |  |
| 218 | Кільця КС15.9А залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,35 м3) | шт | 13 |  |
| 219 | Кільця КС20.12А залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,67 м3) | шт | 6 |  |
| 220 | Кільця КС25.12А залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,87 м3) | шт | 3 |  |
| 221 | Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3) | шт | 12 |  |
| 222 | Плити покриття 1ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,55 м3) | шт | 6 |  |
| 223 | Плити покриття 1ПП25-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,96 м3) | шт | 3 |  |
| 224 | Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3) | шт | 12 |  |
| 225 | Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3) | шт | 6 |  |
| 226 | Плити днищ ПН25 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,98 м3) | шт | 3 |  |
| 227 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 39 |  |
| 228 | Люк чавунний тип "Л" із запірним замковим пристроєм Д 700 мм | шт | 26 |  |
| 229 | Сходи сталеві С-2 | т | 0,29925 |  |
| 230 | Сходи сталеві С-3, С-4 | т | 0,116 |  |
| 231 | Сходи сталеві С-3 | т | 0,0215 |  |
| 232 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону в мокрих ґрунтах | м3 | 15,58 |  |
| 233 | Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3) | шт | 11 |  |
| 234 | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3) | шт | 3 |  |
| 235 | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3) | шт | 4 |  |
| 236 | Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3) | шт | 3 |  |
| 237 | Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3) | шт | 1 |  |
| 238 | Кільця КС25.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,48 м3) | шт | 2 |  |
| 239 | Кільця КС10.9А залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,22 м3) | шт | 6 |  |
| 240 | Кільця КС15.9А залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,35 м3) | шт | 3 |  |
| 241 | Кільця КС20.12А залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,67 м3) | шт | 1 |  |
| 242 | Кільця КС25.12А залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,87 м3) | шт | 1 |  |
| 243 | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт | 6 |  |
| 244 | Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3) | шт | 3 |  |
| 245 | Плити покриття 1ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,55 м3) | шт | 1 |  |
| 246 | Плити покриття 1ПП25-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,96 м3) | шт | 1 |  |
| 247 | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 6 |  |
| 248 | Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3) | шт | 3 |  |
| 249 | Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3) | шт | 1 |  |
| 250 | Плити днищ ПН25 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,98 м3) | шт | 1 |  |
| 251 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 11 |  |
| 252 | Люк чавунний тип "Л" із запірним замковим пристроєм Д 700 мм | шт | 6 |  |
| 253 | Сходи сталеві С-2 | т | 0,0725 |  |
| 254 | Сходи сталеві С-3 | т | 0,0215 |  |
|  | Роздiл 14. Камера №1 ПК0+00 (підключення до НС ІІ) |  |  |  |
| 255 | Улаштування камер зі стінами з бетонних блоків | м3 | 31,887 |  |
| 256 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 14 мм | т | 0,4642 |  |
| 257 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 14 мм | т | 0,4642 |  |
| 258 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 5,6 |  |
| 259 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15, крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 5,7 |  |
| 260 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 | шт | 21 |  |
| 261 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 | шт | 13 |  |
| 262 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 | шт | 17 |  |
| 263 | Плита КП-4 | шт | 2 |  |
| 264 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 2 |  |
| 265 | Люк чавунний тип "Л" із запірним замковим пристроєм Д 700 мм | шт | 2 |  |
| 266 | Установлення закладних деталей вагою: до 5 кг | т | 0,0072 |  |
| 267 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею | т | 0,1292 |  |
| 268 | Драбина СГ-34 | т | 0,1292 |  |
| 269 | Установлення закладних деталей вагою: понад 5 кг до 10 кг | т | 0,02624 |  |
| 270 | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб, зовнішній діаметр 200 мм | м | 5,2 |  |
| 271 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 200х 7,7 мм | м | 5,2 |  |
| 272 | Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм | зонт | 2 |  |
| 273 | Установлення металевих ґрат приямків /Монтаж решітки металевої Рм1/ | т | 0,0107 |  |
| 274 | Металеві конструкції решітки Рм1 | т | 0,0107 |  |
| 275 | Мурування стін приямків і каналів з цегли | м3 | 0,75 |  |
| 276 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75 | шт | 300 |  |
| 277 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 500 мм | шт | 2 |  |
| 278 | Засувка паралельна з невисувним шпинделем, з ручним управлінням і механічним приводом чавунна фланцева Ду500мм, Ру=1,0 МПа, 30ч37бр | шт | 2 |  |
| 279 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм | шт | 1 |  |
| 280 | Засувки паралельні фланцеві з висувним шпинделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм | шт | 1 |  |
| 281 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 300-500 мм | т | 0,464 |  |
| 282 | Монтажна вставка фланцева ВМ.500.10 Ру 10,0 МПа Dу 500 | шт | 2 |  |
| 283 | Трійник рівнопрохідний безшовний сталевий приварний Dn 529х9,0 мм Ру1,0 МПа | шт | 1 |  |
| 284 | Фланець для трубопроводів на тиск РУ 1,0 мпа,умовний діаметр 500 | шт | 6 |  |
| 285 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм | т | 0,00206 |  |
| 286 | Патрубок із труб сталевих електрозварних прямошовних із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм | м | 0,2 |  |
| 287 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1, 0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 15. Камера 19 |  |  |  |
| 288 | Улаштування камер зі стінами з бетонних блоків | м3 | 15,135 |  |
| 289 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 3,1 |  |
| 290 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15, крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 1,3 |  |
| 291 | Плити перекриття ПО2 серія 3.006.1-2.87 | шт | 2 |  |
| 292 | Плити перекриття П11Д-8 серія 3.006.1-2.87 | шт | 4 |  |
| 293 | Балки залізобетонні Б7 | шт | 1 |  |
| 294 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 | шт | 3 |  |
| 295 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 2 |  |
| 296 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 | шт | 8 |  |
| 297 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 | шт | 15 |  |
| 298 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 | шт | 20 |  |
| 299 | Люк чавунний тип "Л" із запірним замковим пристроєм Д 700 мм | шт | 2 |  |
| 300 | Установлення закладних деталей вагою: до 5 кг | т | 0,00576 |  |
| 301 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею | т | 0,087 |  |
| 302 | Драбина СГ-22 | т | 0,087 |  |
| 303 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 400 мм | шт | 2 |  |
| 304 | Засувка 30Ч6БР,ДУ400,РУ10 | шт | 2 |  |
| 305 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм | шт | 1 |  |
| 306 | Засувки паралельні фланцеві з висувним шпинделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 150 мм | шт | 1 |  |
| 307 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм | шт | 1 |  |
| 308 | Засувки паралельні фланцеві з висувним шпинделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм | шт | 1 |  |
| 309 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 400 мм | шт | 1 |  |
| 310 | Втулка під фланець коротка ПЕ100 DN400 SDR17 | шт | 1 |  |
| 311 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 300-500 мм | т | 1,19321 |  |
| 312 | Патрубок із труб сталевих електрозварних прямошовних та спіральношовних з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 426 мм, товщина стінки 8 мм | м | 0,64 |  |
| 313 | Трійник рівнопрохідний безшовний сталевий приварний Dn 426х10,0 мм Ру4,0 МПа | шт | 2 |  |
| 314 | Заглушка сталева фланцева Ру 1,0 МПа Дн400 мм | шт | 1 |  |
| 315 | Монтажна вставка фланцева ВМ.400.10 Ру 10,0 МПа Dу 400 | шт | 9 |  |
| 316 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 400 мм | шт | 11 |  |
| 317 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм | т | 0,0132 |  |
| 318 | Трійник перехідний безшовний сталевий приварний Dн159х4,5-Dн108х4,0 мм Ру6,0 МПа | шт | 1 |  |
| 319 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 150 мм | шт | 4 |  |
| 320 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм | шт | 2 |  |
| 321 | Установлення сталевих гільз вагою: понад 20 кг | т | 0,03877 |  |
| 322 | Патрубок із труб сталевих електрозварних прямошовних та спіральношовних з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 6 мм | м | 0,5 |  |
|  | Опори під трубопровід |  |  |  |
| 323 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом: до 5 м3 | м3 | 0,95 |  |
| 324 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-240С, діаметр 12 мм | т | 0,0611 |  |
| 325 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т | 0,0611 |  |
| 326 | Установлення нерухомих опор для трубопроводів | кг | 664,29 |  |
| 327 | Поліетиленова нерухома опора ПЕ100 SDR17 DN400 L=1050мм з шипами (з шт.) | шт | 9 |  |
|  | Роздiл 16. Перехід під автодорогою "Вільнянськ-Славгород" (арк.ЗВ-23) |  |  |  |
| 328 | Буріння пілотної свердловини діаметром до 114 мм установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 36300 кг, група ґрунту: 2 | м | 28 |  |
| 329 | Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 36300 кг в ґрунтах 2 групи, діаметр розширення: понад 114 мм до 300 мм | м | 28 |  |
| 330 | Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 36300 кг в ґрунтах 2 групи, діаметр розширення: понад 300 мм до 450 мм | м | 28 |  |
| 331 | Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 36300 кг в ґрунтах 2 групи, діаметр розширення: понад 450 мм до 600 мм | м | 28 |  |
| 332 | Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 36300 кг в ґрунтах 2 групи, діаметр розширення: понад 600 мм до 750 мм | м | 28 |  |
| 333 | Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 36300 кг в ґрунтах 2 групи, діаметр розширення: понад 750 мм до 900 мм | м | 28 |  |
| 334 | Глина бентонітова, марка ПБМГ | т | 2,13556 |  |
| 335 | Полімерні добавки | кг | 178,0688 |  |
| 336 | Збирання нитки трубопроводу зі сталевих труб, діаметр умовного проходу: 700 мм | м | 26 |  |
| 337 | Протягування нитки трубопроводу зі сталевих труб у свердловину установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 36300 кг, діаметр труб: понад 600 мм до 800 мм | м | 26 |  |
| 338 | Установлення та знімання оголовка для протягування трубопроводів зі сталевих труб, діаметр трубопроводу: понад 600 мм до 800 мм | оголовок | 1 |  |
| 339 | Укладання сталевих футлярів у відкриту траншею, діаметр 700 мм | м | 2 |  |
| 340 | Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 720 мм, товщина стінки 8 мм (з зовнішньою антикорозійною дуже посиленою ізоляцією на основі екструдованого поліетилену і з внутрішнім цементно-піщаним покриттям) | м | 26 |  |
| 341 | Протягування в футляр поліетиленових труб діаметром 500 мм | м | 28 |  |
| 342 | Контроль методом радіографування якості зварних з'єднань трубопроводів 1-4 категорії діаметром 700 мм | шт | 2 |  |
| 343 | Контроль методом радіографування якості зварних з'єднань трубопроводів 1-4 категорії діаметром 500 мм | шт | 2 |  |
| 344 | Закладення бетоном кінця футляра пісним бетоном С8/10 | м3 | 0,05 |  |
|  | Роздiл 17. Перехід під залізничними коліями (арк.ЗВ-24) |  |  |  |
| 345 | Укладання поліетиленових футлярів у відкриту траншею, зовнішній діаметр 710 мм | м | 2 |  |
| 346 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 800х 47,4 мм | м | 2 |  |
| 347 | Протягування в футляр поліетиленових труб діаметром 500 мм | м | 46 |  |
| 348 | Контроль методом радіографування якості зварних з'єднань трубопроводів 1-4 категорії діаметром 800 мм | шт | 3 |  |
| 349 | Контроль методом радіографування якості зварних з'єднань трубопроводів 1-4 категорії діаметром 500 мм | шт | 2 |  |
| 350 | Закладення бетоном кінця футляра пісним бетоном С8/10 | м3 | 0,06 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на зовнішні мережі водопостачання (відповідно до акту про вилучення майна) |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Земляні роботи |  |  |  |
| 351 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ | м3 | 960 |  |
| 352 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби i стінки ковша/ | м3 | 230 |  |
| 353 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокошовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 95 |  |
| 354 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 166,25 |  |
| 355 | Доробка вручну, зачистка дна i стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механізованим способом | м3 | 20 |  |
| 356 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | м3 | 20 |  |
| 357 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | м3 | 1190 |  |
| 358 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 1190 |  |
|  | Роздiл 2. Зовнішні мережі водопостачання |  |  |  |
| 359 | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 500 мм | м | 268 |  |
| 360 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 500х29,7 мм | м | 270,68 |  |
| 361 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 450 мм | м | 268 |  |

У разі, якщо у даному технічному завданні йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічне завдання містить вираз (або еквівалент).