Додаток 2
до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

| № п/п | Найменування реактиву | Характеристика | Одиниця виміру | Кількість | Пропозиція Учасника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-система ПЛР-РЧ «ГМО-кількість» Ріпак GT-73, 100 реакцій або еквівалент. | Мультиплексна тест-система ПЛР-РЧ «ГМО-кількість» Ріпак GT-73 для кількісного визначення ДНК біотехнологічного (ГМО) ріпаку лінії GT-73 за трансформаційною подією в продуктах харчування, харчовій сировині і кормах рослинного походження. Формат реакції – мультиплекс, ампліфіка-ція всіх мішеней в одній пробірці. Тест-система специфічна до ДНК-послідовності притаманної біотех-нологічного ріпаку лінії GT-73. Межа чутливості тест-системи становить не менше ніж 10 копій геномної ДНК, межа кількісного визначення - 0,1% ГМ рослини. Спосіб детекції – ПЛР в реальному часі. Набір валідовано для використан-ня на ампліфікаторах з системою детекції в режимі реального часу: QuantStudioTM 5 (Applied Biosystems, США) та Rotor-Gene Q (Qiagen GmbH, Німеччина) та CFX 96TM (Bio-Rad, США). Набір розрахований на 100 реак-цій. Склад: ПЛР-РЧ суміш - 2 пробірки по 1 мл; Taq ДНК-полімераза - 1 пробірка 0,02 мл; НКЗ (негативний контрольний зразок) - 1 пробірка 0,1 мл; ПКЗ (позитивний контрольний зразок) - 1 пробірка 0,1 мл; СЗ (стандартний зразок) 0,1%; 1%; 10% - 3 пробірки по 0,1 мл. Наявність програмного забезпе-чення або програмного шаблону для обрахунку результатів реакції– обов’язкова. Термін придатності не менший ніж до 01.01.2025 | шт | 1 |  |
| 2 | Тест-система ПЛР-РЧ «ГМО-кількість» Соя GTS 40-3-2, 100 реакцій або еквівалент. | Мультиплексна тест-система ПЛР-РЧ «ГМО-кількість» Соя GTS 40-3-2 для кількісного визначення ДНК біотехнологічної (ГМО) сої лінії GTS 40-3-2 за транс-формаційною подією в продуктах харчування, харчовій сировині і кормах рослинного походження. Формат реакції – мультиплекс, ампліфікація всіх мішеней в одній пробірці. Тест-система специфічна до ДНК-послідовності притаманної біотех-нологічній сої лінії GTS 40-3-2. Межа чутливості тест-системи становить не менше ніж 10 копій геномної ДНК, межа кількісного визначення - 0,1% ГМ рослини. Спосіб детекції – ПЛР в реальному часі. Набір валідовано для використан-ня на ампліфікаторах з системою детекції в режимі реального часу: QuantStudioTM 5 (Applied Biosystems, США) та Rotor-Gene Q (Qiagen GmbH, Німеччина) та CFX 96TM (Bio-Rad, США). Набір розрахований на 100 реак-цій. Склад: ПЛР-РЧ суміш - 2 пробірки по 1 мл; Taq ДНК-полімераза - 1 пробірка 0,02 мл; НКЗ (негативний контрольний зразок) - 1 пробірка 0,1 мл; ПКЗ (позитивний контрольний зразок) - 1 пробірка 0,1 мл; СЗ (стандартний зразок) 0,1%; 1%; 10% - 3 пробірки по 0,1 мл. Наявність програмного забезпе-чення або програмного шаблону для обрахунку результатів реакції– обов’язкова. Термін придатності не менший ніж до 01.01.2025 | шт | 5 |  |
| 3 | Тест-система для якісного визначення ДНК CP4-EPSPS/PAT/BAR +ВПК Рослина, 100 реакцій | Мультиплексна тест-система для скринінгу генетично-модифікова-них організмів (ГМО) в продуктах харчування, кормах та сільсько-господарській сировині рослин-ного походження. Тест-система одночасно детектує чоитири мішені: ділянки CP4-EPSPS (Agrobacterium tumefaciens strain CP4 herbicide tolerant form of 5-enolpyruvulshikimate-3-phosphate synthase), PAT (phosphinothricin N-acetyltransferase (PAT) enzyme), BAR (PPT N-ацетилтрансфераза) та ендогенний контроль – ДНК рослини. Межа чутливості – 10³ копій/мл ДНК послідовностей CP4-EPSPS, PAT, BAR, ВПК Рослини або не більше ніж 0,01% ГМО. Спосіб детекції – ПЛР в реальному часі. Набір валідовано для використан-ня на ампліфікаторах з системою детекції в режимі реального часу: QuantStudioTM 5 (Applied Biosystems, США) та Rotor-Gene Q (Qiagen GmbH, Німеччина) та CFX 96TM (Bio-Rad, США). Набір розрахований на 100 реак-цій. Склад: ПЛР-РТ суміш -2 пробірки об’ємом по 1 мл; Taq ДНК-полімераза - 1 пробірка об’ємом 0,02 мл; негативний контрольний зразок – 1 пробірка 0,160 мл; позитивний контрольний зразок – 1 пробірка 0,160 мл. Наявність програмного забезпе-чення або програмного шаблону для обрахунку результатів реакції– обов’язкова. Термін придатності не менший ніж до 01.01.2025 | шт | 1 |  |
| 4 | Тест-система ПЛР-РЧ «ГМО-кількість» Соя MON 89788, 50 реакцій або еквівалент. | Моноплексна тест-система ПЛР-РЧ «ГМО-кількість» Соя MON 89788 для кількісного визначення ДНК біотехнологічної (ГМО) сої лінії MON 89788 за трансформаційною подією в продуктах харчування, харчовій сировині і кормах рослинного походження. Тест-система скла-дається з двох ПЛР-РЧ сумішей. Перша суміш ідентифікує трансформаційну подію MON 89788, друга - послідовність гену лектину сої (Lec). Тест-система специфічна до ДНК-послідовності притаманної біотех-нологічній сої лінії MON 89788 та гену лектину (Lec) соєвих бобів. Межа чутливості тест-системи становить не менше ніж 10 копій геномної ДНК, межа кількісного визначення - 0,1% ГМ рослини. Спосіб детекції – ПЛР в реальному часі. Набір валідовано для використан-ня на ампліфікаторах з системою детекції в режимі реального часу: QuantStudioTM 5 (Applied Biosystems, США) та Rotor-Gene Q (Qiagen GmbH, Німеччина) та CFX 96TM (Bio-Rad, США). Набір розрахований на 50 реакцій. Склад: ПЛР-РЧ суміш (MON 89788, Lec) - 2 пробірки по 1 мл; Taq ДНК-полімераза - 1 пробірка 0,02 мл; НКЗ (негативний контрольний зразок) - 1 пробірка 0,1 мл; ПКЗ (позитивний контрольний зразок) - 1 пробірка 0,1 мл; СЗ (стандартний зразок) 0,1%; 1%; 10% - 3 пробірки по 0,1 мл. Наявність програмного забезпе-чення або програмного шаблону для обрахунку результатів реакції– обов’язкова. Термін придатності не менший ніж до 01.01.2025 | шт | 10 |  |
| 5 | Тест-система для якісного визначення ДНК p35S CaMV/p34S FMV/tNOS, 100 реакцій | Мультиплексна тест-система для скринінгу генетично-модифікова-них організмів (ГМО) в продуктах харчування, кормах та сільсько-господарській сировині рослин-ного походження. Тест-система одночасно детектує чоитири мішені: ділянки p35S CaMV (Cauliflower Mosaic Virus), p34S FMV (Figwort Mosaic Virus), tNOS Аgrobacterium tumefaciens та ендогенний контроль – ДНК рослини. Межа чутливості – 10³ копій/мл ДНК послідовностей p35S, p34S, tNOS, ВПК Рослини або не більше ніж 0,01% ГМО. Спосіб детекції – ПЛР в реальному часі. Набір валідовано для використан-ня на ампліфікаторах з системою детекції в режимі реального часу: QuantStudioTM 5 (Applied Biosystems, США) та Rotor-Gene Q (Qiagen GmbH, Німеччина) та CFX 96TM (Bio-Rad, США). Набір розрахований на 100 реакцій. Склад: ПЛР-РТ суміш -2 пробірки об’ємом по 1 мл; Taq ДНК-полімераза - 1 пробірка об’ємом 0,02 мл; негативний контрольний зразок – 1 пробірка 0,160 мл; позитивний контрольний зразок – 1 пробірка 0,160 мл. Наявність програмного забезпе-чення або програмного шаблону для обрахунку результатів реакції– обов’язкова. Термін придатності не менший ніж до 01.01.2025 | шт | 5 |  |

Учасник повинен гарантувати відповідність своєї тендерної пропозиції наступним вимогам Замовника:

1. На момент поставки запропонований товар є новим та не був у використанні.

2. На момент поставки залишковий термін придатності запропонованого товару становитиме не менше 80% від номінального.

3. Запропонований товар буде постачатись у оригінальній упаковці виробника та транспортуватись в упаковці, що забезпечить непошкодженість товару.

4. Товар буде постачатись окремими партіями згідно запитів Замовника не пізніше 5 календарних днів протягом 2024 року.

5. Якість товару підтверджується сертифікатом аналізу/якості від виробника.

6. Відповідність технічним характеристикам підтверджується інструкцією, викладеною українською мовою.

7. Для запобігання закупівлі неякісного товару та гарантування можливості поставки учасник має надати авторизаційний лист від виробника тест-системи.