Київська міська державна адміністрація

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН»

_________________________________________________________________

# проспект Перемоги, 35, м. Київ, 03056,  тел. (044) 238-53-17

Учасникам торгів на закупівлю:

Ізолятори, код 44110000-4 «Конструкційні матеріали» за ДК 021:2015

Шановні  учасники!

Повідомляємо Вас про те, що рішенням уповноваженої особи було внесено зміни до тендерної документації на закупівлю: Ізолятори, код 44110000-4 «Конструкційні матеріали» за ДК 021:2015, оголошення про проведення відкритих торгів було розміщено в електронній системі закупівель, номер оголошення в ЦБД UA-2023-12-20-011228-a, а саме:

1. Підпункт 1.1 пункту 1 «Кінцевий строк подання тендерної пропозиції» розділу IV «Подання та розкриття тендерної пропозиції» тендерної документації викладено в наступній редакції:

«1.1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 05.01.2024 до 15:00 год.».

2. Додаток 2 до тендерної документації викладено в наступній редакції:

# «Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Ізолятори, код 44110000-4 «Конструкційні матеріали» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування товару* | Од. вим. | Кіль-кість | Виробник товару або торговельна марка** | Країна походження товару *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ізолятор (Тип 1) | шт | 10 | ** | *** |
| 2 | Ізолятор (Тип 2) | шт | 200 | ** | *** |
| 3 | Ізолятор (Тип 3) | шт | 60 | ** | *** |
| 4 | Ізолятор (Тип 4) | шт | 10 | ** | *** |
| 5 | Ізолятор (Тип 5) | шт | 70 | ** | *** |
| 6 | Ізолятор (Тип 6) | шт | 6 | ** | *** |
| 7 | Ізолятор (Тип 7) | шт | 30 | ** | *** |
| 8 | Ізолятор (Тип 8) | шт | 20 | ** | *** |
| 9 | Ізолятор (Тип 9) | шт | 120 | ** | *** |
| 10 | Ізолятор (Тип 10) | шт | 10 | ** | *** |
| 11 | Ізолятор (Тип 11) | шт | 10 | ** | *** |
| 12 | Ізолятор (Тип 12) | шт | 10 | ** | *** |
| 13 | Ізолятор (Тип 13) | шт | 150 | ** | *** |
| 14 | Ізолятор (Тип 14) | шт | 24 | ** | *** |
| 15 | Ізолятор (Тип 15) | шт | 10 | ** | *** |
| 16 | Ізолятор (Тип 16) | шт | 20 | ** | *** |
| 17 | Ізолятор (Тип 17) | шт | 30 | ** | *** |
| Всього: | шт | 790 |  |  |

Опис: товар призначений для ізоляції та кріплення струмоведучих частин в електричних апаратах, розподільчих пристроях електричних станцій і підстанцій.

# ТЕХНІЧНІ ТА ІНШІ УМОВИ

1. Основні технічні характеристики товару:

# По позиції 1:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип ізолятора | опорний |
| 2. | Номінальна напруга | до 1 кВ |
| 3. | Мінімальна руйнівна сила на згин | ____кН (зазначається учасником мінімальна руйнівна сила на згин, яка повинна бути не менше 1,8 кН) |
| 4. | Мінімальна руйнівна сила на розтяг | ____кН (зазначається учасником мінімальна руйнівна сила на розтяг, яка повинна бути не менше 3 кН) |
| 5. | Кількість верхніх кріплень | 1хМ10 |
| 6. | Кількість нижніх кріплень | 1хМ10 |
| 7. | Найбільший зовнішній діаметр | ____мм (зазначається учасником найбільший зовнішній діаметр, який повинен бути в межах від 73 мм до 77 мм) |
| 8. | Руйнівна сила на згин | 4 кН |
| 9. | Матеріал корпусу | електрофарфор |

# 1.2. По позиції 2:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип ізолятора | опорний |
| 2. | Номінальна напруга | до 10 кВ |
| 3. | Максимальна допустима робоча напруга | 12 кВ |
| 4. | Висота | ____мм (зазначається учасником висота, яка повинна бути в межах від 118 мм до 122 мм) |
| 5. | Найбільший зовнішній діаметр | ____мм (зазначається учасником найбільший зовнішній діаметр, який повинен бути в межах від 74 мм до 78 мм) |
| 6. | Довжина струму витоку | _____мм (зазначається учасником довжина струму витоку, яка повинна бути в межах від 180 мм до 185 мм) |
| 7. | Верхнє кріплення | 1хМ8 |
| 8. | Нижнє кріплення | 1хМ10 |
| 9. | Матеріал корпусу | епоксидна смола |

1.3. По позиції 3:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип ізолятора | опорний |
| 2. | Номінальна напруга | до 10 кВ |
| 3. | Максимальна допустима робоча напруга | 12 кВ |
| 4. | Висота | ____мм (зазначається учасником висота, яка повинна бути в межах від 118 мм до 122 мм) |
| 5. | Найбільший зовнішній діаметр | ____мм (зазначається учасником найбільший зовнішній діаметр, який повинен бути в межах від 74 мм до 78 мм) |
| 6. | Довжина струму витоку | _____мм (зазначається учасником довжина струму витоку, яка повинна бути в межах від 180 мм до 185 мм) |
| 7. | Верхнє кріплення | 2хМ8 |
| 8. | Нижнє кріплення | 1хМ12 |
| 9. | Матеріал корпусу | епоксидна смола |

1.4. По позиції 4:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип ізолятора | опорний |
| 2. | Номінальна напруга | до 1 кВ |
| 3. | Мінімальна руйнівна сила на згин | ____кН (зазначається учасником мінімальна руйнівна сила на згин, яка повинна бути не менше 2,5 кН) |
| 4. | Найбільший зовнішній діаметр | ____мм (зазначається учасником найбільший зовнішній діаметр, який повинен бути в межах від 68 мм до 72 мм) |
| 5. | Висота | ____мм (зазначається учасником висота, яка повинна бути в межах від 58 мм до 62 мм) |
| 6. | Кількість верхніх кріплень | 1хМ10 |
| 7. | Кількість нижніх кріплень | 1хМ10 |
| 8. | Матеріал корпусу | електрофарфор |

1.5. По позиції 5:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип ізолятора | опорний |
| 2. | Номінальна напруга | до 10 кВ |
| 3. | Мінімальна руйнівна сила на згин | ____кН (зазначається учасником мінімальна руйнівна сила на згин, яка повинна бути не менше 3,75 кН) |
| 4. | Найбільший зовнішній діаметр | ____мм (зазначається учасником найбільший зовнішній діаметр, який повинен бути в межах від 80 мм до 84 мм) |
| 5. | Висота | ____мм (зазначається учасником висота, яка повинна бути в межах від 118 мм до 122 мм) |
| 6. | Кількість верхніх кріплень | 1хМ10 |
| 7. | Кількість нижніх кріплень | 1хМ12 |
| 8. | Матеріал корпусу | електрофарфор |

1.6. По позиції 6:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип ізолятора | опорний |
| 2. | Номінальна напруга | до 10 кВ |
| 3. | Найбільший зовнішній діаметр | ____мм (зазначається учасником найбільший зовнішній діаметр, який повинен бути в межах від 158 мм до 162 мм) |
| 4. | Висота | ____мм (зазначається учасником висота, яка повинна бути в межах від 132 мм до 136 мм) |
| 5. | Мінімальна руйнівна сила на згин | ____кН (зазначається учасником мінімальна руйнівна сила на згин, яка повинна бути не менше 20 кН) |
| 6. | Кількість верхніх кріплень | 2хМ12 |
| 7. | Кількість нижніх кріплень | 4хМ12 |
| 8. | Матеріал корпусу | електрофарфор |

1.7. По позиції 7:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип ізолятора | опорний |
| 2. | Номінальна напруга | до 10 кВ |
| 3. | Мінімальна руйнівна сила на згин | ____кН (зазначається учасником мінімальна руйнівна сила на згин, яка повинна бути не менше 7,5 кН) |
| 4. | Найбільший зовнішній діаметр | ____мм (зазначається учасником найбільший зовнішній діаметр, який повинен бути в межах від 113 мм до 117 мм) |
| 5. | Висота | ____мм (зазначається учасником висота, яка повинна бути в межах від 122 мм до 126 мм) |
| 6. | Кількість верхніх кріплень | 2хМ10 |
| 7. | Кількість нижніх кріплень | 1хМ16 |
| 8. | Кількість ребер | _____ (зазначається учасником кількість ребер, яка повинна бути в межах від 3 до 5) |
| 9. | Матеріал корпусу | електрофарфор |

1.8. По позиції 8:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип ізолятора | опорний |
| 2. | Номінальна напруга | до 10 кВ |
| 3. | Максимальна допустима робоча напруга | 12 кВ |
| 4. | Висота | ____мм (зазначається учасником висота, яка повинна бути в межах від 118 мм до 122 мм) |
| 5. | Найбільший зовнішній діаметр | ____мм (зазначається учасником найбільший зовнішній діаметр, який повинен бути в межах від 73 мм до 77 мм) |
| 6. | Довжина струму витоку | _____мм (зазначається учасником довжина струму витоку, яка повинна бути в межах від 180 мм до 185 мм) |
| 7. | Кількість верхніх кріплень | 2хМ10 |
| 8. | Кількість нижніх кріплень | 2хМ10 |
| 9. | Матеріал корпусу | електрофарфор |

1.9. По позиції 9:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип ізолятора | опорний |
| 2. | Номінальна напруга | до 10 кВ |
| 3. | Найбільший зовнішній діаметр | ____мм (зазначається учасником найбільший зовнішній діаметр, який повинен бути в межах від 74 мм до 78 мм) |
| 4. | Висота | ____мм (зазначається учасником висота, яка повинна бути в межах від 128 мм до 132 мм) |
| 5. | Мінімальна руйнівна сила на згин | ____кН (зазначається учасником мінімальна руйнівна сила на згин, яка повинна бути не менше 10 кН) |
| 6. | Кількість верхніх кріплень | 3 (1хМ12; 2хМ8) |
| 7. | Кількість нижніх кріплень | 1хМ16 |
| 8. | Матеріал корпусу | епоксидна смола |

1.10. По позиції 10:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип ізолятора | силовий |
| 2. | Номінальна напруга | до 1 кВ |
| 3. | Висота | ____мм (зазначається учасником висота, яка повинна бути в межах від 23 мм до 27 мм) |
| 4. | Найбільший зовнішній діаметр | ____мм (зазначається учасником найбільший зовнішній діаметр, який повинен бути в межах від 27 мм до 31 мм) |
| 5. | Напруга пробою | 6 кВ |
| 6. | Кількість верхніх кріплень | 1хМ6 |
| 7. | Кількість нижніх кріплень | 1хМ6 |
| 8. | Матеріал корпусу | карболіт |

1.11. По позиції 11:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип ізолятора | силовий |
| 2. | Номінальна робоча напруга | до 1кВ |
| 3. | Висота | ____мм (зазначається учасником висота, яка повинна бути в межах від 38 мм до 42 мм) |
| 4. | Найбільший зовнішній діаметр | ____мм (зазначається учасником найбільший зовнішній діаметр, який повинен бути в межах від 38 мм до 42 мм) |
| 5. | Напруга пробою | 12 кВ |
| 6. | Кількість верхніх кріплень | 1хМ8 |
| 7. | Кількість нижніх кріплень | 1хМ8 |
| 8. | Матеріал корпусу | карболіт |

1.12. По позиції 12:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип ізолятора | силовий |
| 2. | Номінальна напруга | до 1 кВ |
| 3. | Висота | ____мм (зазначається учасником висота, яка повинна бути в межах від 58 мм до 62 мм) |
| 4. | Найбільший зовнішній діаметр | ____мм (зазначається учасником найбільший зовнішній діаметр, який повинен бути в межах від 44 мм до 48 мм) |
| 5. | Напруга пробою | 20 кВ |
| 7. | Кількість верхніх кріплень | 1хМ10 |
| 8. | Кількість нижніх кріплень | 1хМ10 |
| 9. | Матеріал корпусу | карболіт |

1.13. По позиції 13:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип ізолятора | опорний |
| 2. | Номінальна напруга | до 6 кВ |
| 3. | Мінімальна руйнівна сила на згин | ____кН (зазначається учасником мінімальна руйнівна сила на згин, яка повинна бути не менше 3,75 кН) |
| 4. | Висота | ____мм (зазначається учасником висота, яка повинна бути в межах від 98 мм до 102 мм) |
| 5. | Найбільший зовнішній діаметр | ____мм (зазначається учасником найбільший зовнішній діаметр, який повинен бути в межах від 74 мм до 80 мм) |
| 6. | Кількість верхніх кріплень | 1хМ10 |
| 7. | Кількість нижніх кріплень | 1хМ12 |
| 8. | Матеріал корпусу | електрофарфор |

1.14. По позиції 14:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип ізолятора | прохідний |
| 2. | Номінальна напруга | до 10 кВ |
| 3. | Зовнішній діаметр | ____мм (зазначається учасником зовнішній діаметр, який повинен бути в межах від 158 мм до 162 мм) |
| 4. | Довжина | ____мм (зазначається учасником довжина, яка повинна бути в межах від 198 мм до 202 мм) |
| 5. | Кількість кріплень | 4хМ10 |
| 6. | Міжосьова відстань отворів на фланці (ДхВ) | 160 ±1мм х 160 ±1мм |
| 7. | Матеріал корпусу | епоксидна смола |

1.15. По позиції 15:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип ізолятора | силовий |
| 2. | Номінальна напруга | до 1 кВ |
| 3. | Висота | ____мм (зазначається учасником висота, яка повинна бути в межах від 74 мм до 78 мм) |
| 4. | Найбільший зовнішній діаметр | ____мм (зазначається учасником найбільший зовнішній діаметр, який повинен бути в межах від 48 мм до 52 мм) |
| 5. | Напруга пробою | 25 кВ |
| 6. | Кількість верхніх кріплень | 1хМ10 |
| 7. | Кількість нижніх кріплень | 1хМ10 |
| 8. | Матеріал корпусу | карболіт |

1.16. По позиції 16:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип ізолятора | прохідний |
| 2. | Номінальна напруга | до 10 кВ |
| 3. | Мінімальна руйнівна сила на згин | ____кН (зазначається учасником мінімальна руйнівна сила на згин, яка повинна бути не менше 7,5 кН) |
| 4. | Довжина | ____мм (зазначається учасником довжина, яка повинна бути в межах від 280 мм до 284 мм) |
| 5. | Внутрішній діаметр | ____мм (зазначається учасником внутрішній діаметр, який повинен бути в межах від 100 мм до 105 мм) |
| 6. | Кількість кріплень | 4хМ14 |
| 7. | Міжосьова відстань отворів на фланці (ДхВ) | 150 ±1мм х 150 ±1мм |
| 8. | Матеріал корпусу | електрофарфор |

1.17. По позиції 17:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Номінальний струм | 630 А |
| 2. | Номінальна напруга | до 1кВ |
| 3. | Мінімальний допустимий опір на повітрі | 20 мОм |
| 4. | Мінімальний допустимий опір після камери вологості | 2 мОм |
| 5. | Довжина | ____мм (зазначається учасником довжина, яка повинна бути в межах від 65 мм до 69 мм) |
| 6. | Висота | ____мм (зазначається учасником висота, яка повинна бути в межах від 40 мм до 43 мм) |
| 7. | Діаметр ізоляційної частини | ____мм (зазначається учасником діаметр ізоляційної частини, який повинен бути в межах від 48 мм до 52 мм) |
| 8. | Матеріал корпусу | електрофарфор |

2. Умови поставки:

2.1. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень та виготовленим не раніше _________ року (зазначається учасником рік виготовлення, який повинен бути не раніше 2022 року).

2.2. Паковання товару забезпечує його збереження від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання та проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

2.3. Товар супроводжується документом(ами) виробника, що засвідчує(ють) якість товару:

по позиції 1 – _____, по позиції 2 – _____, по позиції 3 – _____, по позиції 4 – _____,     по позиції 5 – _____, по позиції 6 – _____, по позиції 7 – _____, по позиції 8 – _____,     по позиції 9 – _____, по позиції 10 – _____, по позиції 11 – _____, по позиції 12 – _____, по позиції 13 – _____, по позиції 14 – _____, по позиції 15 – _____, по позиції 16 – _____, по позиції 17 – _____ (зазначається учасником по кожній позиції вид документа виробника (один або декілька), який(і) буде(будуть) надано(і) під час поставки товару, згідно з наступним переліком: паспорт, технічний паспорт, паспорт якості, сертифікат якості, формуляр, етикетка, інструкція з/по експлуатації, керівництво з/по експлуатації).

3. Гарантійні зобов’язання:

3.1. Гарантійний строк на товар становить  _____ місяців з дати прийняття товару Замовником.

Примітка: учасником чітко зазначається гарантійний строк на товар, який повинен бути не менше 12 місяців.

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

# Примітки:

1. Дана технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника), та враховується під час укладання договору поставки та складання специфікації, що є його невід’ємною частиною (додатком).

2. До символів (зірочок),  зазначених в таблиці технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника:

* - зазначається учасником найменування товару (за наявності: тип, марка або інше), що пропонується до постачання;

** - зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю,  приватне підприємство тощо) або торговельна марка;

*** - зазначається учасником країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь не допускається.

3. Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначені в технічній специфікації до предмета закупівлі Замовника курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватись учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору - не враховуються (не зазначаються).».

Уповноважена особа			              Роман ЗОЗУЛЯ

(044)238 47 52