# Додаток 2 до Оголошення

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ,

У ТОМУ ЧИСЛІ ВІДПОВІДНА ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Предмет закупівлі: СКАНЕРНО-ПЛОТЕРНА СИСТЕМА "СКАНКАРТ А" та АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ "СКАНКАРТ Б".

Код товару згідно національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», що найбільше відповідає номенклатурній позиції предмета закупівлі: 30230000-0 Комп’ютерне обладнання.

Товар, що є предметом закупівлі має бути новим, таким, що не був у використанні, за технічними, якісними та кількісними характеристиками повинен відповідати нижче наведеним вимогам.

Усюди в тексті де містяться найменування торгових марок, фірм, патентів, конструкцій, типів, джерело походження чи виробників, слід розуміти «або еквівалент». Еквівалентом вважається обладнання (товар/продукт), яке відповідає технічним характеристикам (вимогам) обладнання, що передбачено технічними вимогами, або краще.

Наявність зазначеного вище обґрунтовується службовою необхідністю, з метою наведення конкретних прикладів для ефективного розуміння предмета закупівлі.

В таблиці дозволяється вказувати найменування еквівалента.

Технічні параметри та характеристики запропонованого учасником «еквіваленту», товару повинні відповідати вимогам, зазначеним в оголошенні, або мати не гірші показники ніж зазначені в цьому оголошенні, більш детально у Таблиці 1.

Програмне забезпечення: із встановленим ПЗ, детально в таблиці №1

Обсяг закупівлі товару: СКАНЕРНО-ПЛОТЕРНА СИСТЕМА "СКАНКАРТ А" -3 комплекта та АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ "СКАНКАРТ Б"-7 комплектів.

Місце поставки товару: вулиця Авангарна, 14, місто Чернівці, Україна, 58000.

Строк поставки товару: по 15.12.2023 року включно.

Якість та комплектність Товару має відповідати вимогам нормативно-технічної документації, яка діє на території України, сертифікату виробника, стандартам якості (сертифікатам якості, сертифікатам відповідності, технічним вимогам) та іншій документації, що встановлює вимоги до якості Товару такого типу. Товар постачається в упаковці та з маркуванням виробника. На індивідуальній упаковці повинно бути таке маркування: найменування товару, номер серії, дата випуску, та інші дані, що передбачені чинним законодавством України.

Учасник гарантує якість Товару, а також наявність технічної документації (гарантійні талони, та/або експлуатаційну документацію тощо), яка входить до комплекту постачання фірми-виробника. Якість Товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ТУ тощо).

Товар повинен бути новим, таким що не був у вжитку, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом договорів оренди, застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого законодавством України. У складі свої пропозиції Учасник надає Гарантійний лист.

Транспортні послуги та інші витрати (пакування, завантаження, розвантаження, доставка безпосередньо у приміщення (кабінети) замовника тощо, повинні забезпечуватись за рахунок учасника (переможця).

Таблиця №1

Розділ І

1. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

| ОПИС технічних характеристик, що вимагаються Замовником (опис вказаний згідно вимог керівних документів) | ПРОПОЗИЦІЯ Учасника |
| --- | --- |
|  | (зазначається торгівельна марка товару, назва виробника товару, країна походження товару, найменування, одиниці виміру, кількість та технічні характеристики товарів, що пропонуються учасником) |
| СКАНЕРНО – ПЛОТЕРНА СИСТЕМА "СКАНКАРТ А" – 3 комплекта |
| Назва характеристики, одиниця вимірювання | Значення (діапазон) |  |
| Системний блок |  |
| Процесор | процесор: не нижче 9 покоління на платформі INTEL |  |
|  | кількість ядер: не менше 8 |  |
|  | кількість потоків: не менше 16 |  |
|  | тактова частота: не менше ніж 4,8 ГГц |  |
| Система охолодження процесора | кількість теплових трубок: не менше 6 |  |
|  | кількість вентиляторів: не менше 2 |  |
|  | розмір вентиляторів: не менше 120х120х25мм |  |
| Материнська плата | Чипсет: не нижче В760 |  |
|  | кількість слотів пам'яті: не менше 4 |  |
|  | кількість слотів М.2: не менше 2 |  |
|  | кількість портів на задній панелі: не менше 6хUSB, з яких не менше 4хUSB3.2 |  |
| Оперативна пам'ять | не менше DDR4-3200MHz, 32GB |  |
|  | кількість модулів: не менше 2 |  |
|  | наявність радіатора охолодження: так |  |
| Відеоадаптер | Відеоадаптер не нижче Nvidia Quadro, орієнтована на ГІС |  |
|  | розрядність шини пам'яті: не менше 160bit |  |
|  | обсяг пам'яті: не менше 8ГБ GDDR5 |  |
|  | роз'єми вбудовані: не менше 4х Displayport1.4 |  |
|  | роздільна здатність дисплея: не менше 4х4096х2160 @ 120Hz 4x5120x2880 @ 60Hz |  |
| Жорсткий диск | тип жорсткого диска: зовнішній з можливістю відновлення даних |  |
|  | форм-фактор 3,5" |  |
|  | ємність накопичувача: не менше 2ТВ |  |
|  | швидкість обертання: не нижче 7200об/хв |  |
|  | розмір буферу: не менше 256МВ |  |
| Жорсткий диск | тип жорсткого диска: внутрішній |  |
|  | ємність накопичувача: не менше 2ТВ |  |
| SSD накопичувач | ємність: не менше 500GВ |  |
|  | форм-фактор: М2 2280 |  |
|  | інтерфейс: NVMe PCI-E 3.0(x4) |  |
|  | ресурс запису (TBW): не менше 300ТВ |  |
| Оптичний привід | DVD-RW мультисистемний |  |
| Блок живлення | потужність: не менше 700W |  |
|  | стандарт 80+: не менше 80 Plus Bronze |  |
|  | кількість роз'ємів SATA: не менше 2 |  |
|  | кількість роз'ємів додаткового живлення для відеокарт: не менше 4х(6+2ріn) |  |
| Корпус | Підтримка материнських плат ATX(maATX) |  |
|  | додатково: 2хUSB2.0 та 1хUSB 3.0 та аудіо роз'єми на передній панелі |  |
| Монітор |  |
| Діагональ (дюйми) | не менше 23,8" |  |
| Частота оновлення | не менше 144Hz |  |
| Кути огляду | не менше 178◦ |  |
| Роздільна здатність | не менше 1920х1080 |  |
| Тип матриці | IPS |  |
| Інтерфейси | не менше: 2хHDMI, 1хDisplayport |  |
| Яскравість дисплея | не менше: 300кд/м |  |
| Час реакції матриці | не більше: 4мс |  |
| Клавіатура від виробника АРМ |  |
| Тип | мембранна |  |
| Інтерфейс | USB |  |
| Додаткові функції | українська розкладка клавіатури |  |
| Миша від виробника АРМ |  |
| Тип датчика | оптичний |  |
| Інтерфейс | USB |  |
| Кількість кнопок | не менше 2+1 скрол-кнопка |  |
| Чутливість | не менше 800dpi |  |
| Джерело безперебійного живлення |  |
| Діапазон вхідної напруги при роботі від мережі | не менше 165-275В |  |
| Тип архітектури | лінійно-інтерактивний |  |
| Вихідна потужність | не менше 850ВА/510Вт |  |
| Кількість розеток | не менше 4 розеток типу "Schuko" |  |
| Багатофункціональний пристрій(принтер/сканер/копір) |  |
| Технологія друку | лазерний або світлодіодний, монохромний |  |
| Формат друку | A4 |  |
| Інтерфейс підключення | USB |  |
| Максимальна роздільна здатність | не менше 1200х1200 |  |
| Програмне забезпечення |  |
| Операційна система | ліцензійна Microsoft Windows 10 Professional x64, україномовна, предінстальована Активація проводиться замовником, ключ активації повинен бути вшитим у BIOS материнської плати системного блоку |  |
| Антивірусне ПЗ | Програмне забезпечення антивірусного захисту, яке має позитивний експертний висновок Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України |  |
| Спеціалізоване програмне забезпечення для роботи з геопросторовими даними | програмне забезпечення Digitals professional (версії не нижче 5.0) |  |
| Плоттер |  |
| Технологія друку | кольорова струйна, п'єзоелектрична |  |
| Роздільна здатність друку | не менше 1440х1440 dpi |  |
| Формат (ширина друку) | не менше 610мм |  |
| Кількість кольорів | не менше 4 |  |
| Мінімальний об'єм пам'яті (буфер прийому даних) | не менше 512 МБ |  |
| Ємність картриджів | не менше 700мл |  |
| Керування папером | Подача рулонів, поаркушна подача А1-А2-А3-А4, автоматичний різак, папір для документів та папір з покриттям |  |
| Мінімальна товщина рулонного носія | не більше 0,05мм |  |
| Максимальна товщина рулонного носія | не менше 1мм |  |
| Додаткові функції | можливість дозаправки картриджів |  |
| Комплектація | плоттер з підставкою, комплект додаткових контейнерів для чорнил, додаткова ємність для відпрацьованих чорнил, кабель живлення, керівництво по установці, диск з ПЗ і керівництвом користувача. USB кабель не коротше 4м, комплект оригінальних чорнил по 2л кожного кольору, додатковий резервуар для відпрацьованих чорнил |  |
| АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ "СКАНКАРТ Б" – 7 комплектів |
| Назва характеристики, одиниця вимірювання | Значення (діапазон) |  |
| Системний блок |  |
| Процесор | процесор: не нижче 9 покоління на платформі INTEL |  |
|  | кількість ядер: не менше 8 |  |
|  | кількість потоків: не менше 16 |  |
|  | тактова частота: не менше ніж 4,8 ГГц |  |
| Система охолодження процесора | кількість теплових трубок: не менше 6 |  |
|  | кількість вентиляторів:не менше 2 |  |
|  | розмір вентиляторів: не менше 120х120х25мм |  |
| Материнська плата | Чипсет: не нижче В760 |  |
|  | кількість слотів пам'яті: не менше 4 |  |
|  | кількість слотів М.2: не менше 2 |  |
|  | кількість портів на задній панелі: не менше 6хUSB, з яких не менше 4хUSB3.2 |  |
| Оперативна пам'ять | не менше DDR4-2933MHz, 32GB |  |
|  | кількість модулів: не менше 2 |  |
|  | наявність радіатора охолодження: так |  |
| Відеоадаптер | Відеоадаптер не нижче Nvidia Quadro, орієнтована на ГІС |  |
|  | розрядність шини пам'яті: не менше 160bit |  |
|  | обсяг пам'яті: не менше 8ГБ GDDR5 |  |
|  | роз'єми вбудовані: не менше 4х Displayport1.4 |  |
|  | роздільна здатність дисплея: не менше 4х4096х2160 @ 120Hz 4x5120x2880 @ 60Hz |  |
| Жорсткий диск | тип жорсткого диска: зовнішній з можливістю відновлення даних |  |
|  | форм-фактор 3,5" |  |
|  | ємність накопичувача: не менше 2ТВ |  |
|  | швидкість обертання: не нижче 7200об/хв |  |
|  | розмір буферу: не менше 256МВ |  |
| Жорсткий диск | тип жорсткого диска: внутрішній |  |
|  | ємність накопичувача: не менше 2ТВ |  |
| SSD накопичувач | ємність: не менше 500GВ |  |
|  | форм-фактор: М2 2280 |  |
|  | інтерфейс: NVMe PCI-E 3.0(x4) |  |
|  | ресурс запису (TBW): не менше 300ТВ |  |
| Оптичний привід | DVD-RW мультисистемний |  |
| Блок живлення | потужність: не менше 700W |  |
|  | стандарт 80+: не менше 80 Plus Bronze |  |
|  | кількість роз'ємів SATA: не менше 2 |  |
|  | кількість роз'ємів додаткового живлення для відеокарт: не менше 4х(6+2ріn) |  |
| Корпус | Підтримка материнських плат ATX(maATX) |  |
|  | додатково: 2хUSB2.0 та 1хUSB 3.0 та аудіо роз'єми на передній панелі |  |
| Монітор |  |
| Кількість | 2 |  |
| Діагональ (дюйми) | не менше 23,8" |  |
| Частота оновлення | не менше 144Hz |  |
| Кути огляду | не менше 178◦ |  |
| Роздільна здатність | не менше 1920х1080 |  |
| Тип матриці | IPS |  |
| Інтерфейси | не менше: 2хHDMI, 1хDisplayport |  |
| Яскравість дисплея | не менше: 300кд/м |  |
| Час реакції матриці | не більше: 4мс |  |
| Клавіатура від виробника АРМ |  |
| Тип | мембранна |  |
| Інтерфейс | USB |  |
| Додаткові функції | українська розкладка клавіатури |  |
| Миша від виробника АРМ |  |
| Тип датчика | оптичний |  |
| Інтерфейс | USB |  |
| Кількість кнопок | не менше 2+1 скрол-кнопка |  |
| Чутливість | не менше 800dpi |  |
| Джерело безперебійного живлення |  |
| Діапазон вхідної напруги при роботі від мережі | не менше 165-275В |  |
| Тип архітектури | лінійно-інтерактивний |  |
| Вихідна потужність | не менше 850ВА/510Вт |  |
| Кількість розеток | не менше 4 розеток типу "Schuko" |  |
| Багатофункціональний пристрій(принтер/сканер/копір) |  |
| Технологія друку | лазерний або світлодіодний, монохромний |  |
| Формат друку | A4 |  |
| Інтерфейс підключення | USB |  |
| Максимальна роздільна здатність | не менше 1200х1200 |  |
| Програмне забезпечення |  |
| Операційна система | ліцензійна Microsoft Windows 10 Professional x64, україномовна, предінстальована Активація проводиться замовником, ключ активації повинен бути вшитим у BIOS материнської плати системного блоку |  |
| Антивірусне ПЗ | Програмне забезпечення антивірусного захисту, яке має позитивний експертний висновок Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України |  |
| Спеціалізоване програмне забезпечення для роботи з геопросторовими даними | програмне забезпечення Digitals professional (версії не нижче 5.0) |  |

Розділ ІІ

Учасник (переможець) повинен передати Замовнику Товар,якість якого відповідає умовам договору та вимогам законодавства України.

Учасник (переможець) при поставці Товару надає наступні документи:

- рахунок, видаткову накладну на Товар; гарантійний талон, інструкцію.

Гарантійний строк експлуатації Товару, що постачається учасником (переможцем), повинен становити не менше гарантійного строку, визначеного виробником товару, але не менше 12 (дванадцяти) місяців з дати його отримання Замовником, а саме: з дати отримання Товару Замовником, що засвідчується  підписом Замовника на видатковій накладній, та зазначається в документі, що додається до Товару.

При виявленні недоліків у момент приймання–передачі Товару або протягом гарантійного строку, Товар з недоліками повертається Продавцю (Постачальнику) для подальшої заміни на аналогічний товар належної якості.

Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, пожежної безпеки та захисту довкілля, мати високу якість матеріалів, використаних для його виготовлення.

Для підтвердження відповідності, у складі своєї пропозиції Учасник повинен обов’язково надати в електронній системі в сканованому (кольорову) вигляді наступні документи, а саме:

- Таблицю відповідності запропонованого ним товару вказаним замовником щодо конфігурації даного предмету закупівлі, у тому числі відповідність вимогам замовника кожної технічної характеристики запропонованого товару, згідно Таблиці 1. Таблиця повинна бути підписана уповноваженою особою та завірена печаткою (у разі наявності) Учасника;

- Скановану довідку у довільній формі  про те, що Учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним характеристикам до предмета закупівлі, технічним вимогам та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в Оголошені, в т.ч. Додатку 2 (таблиця 1) оголошення, а також підтверджує можливість поставки товару, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами Оголошення та проєктом договору».

- Якщо Учасник не є виробником товару, то він у складі своєї пропозиції повинен надати копію Авторизаційного листа від виробника запропонованих Товарів або його офіційного представництва в Україні (із зазначенням найменування (номеру) закупівлі на порталі Prozorro) про підтвердження партнерського статусу, що підтверджує повноваження Учасника на постачання Товару та гарантує дійсність гарантійного обслуговування та сервісної підтримки виробником для всього Товару, що запропоновано учасником торгів.

- Учасник у складі пропозиції має надати на запропонований товар скановані копії декларацій про відповідність вимогам:

«Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1067;

«Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1077;

«Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 139, від виробника.

Документ має бути чинний на дату кінцевого терміну подання  пропозиції.

- Сканована копія сертифікату на систему екологічного керування ISO 14001:2015, IDТ (для вітчизняного виробника ДСТУ ISO 14001:2015), виданого на виробника, дійсного на дату розкриття пропозиції.

- Сканована копія сертифікату на систему управління якістю ISO 9001:2015, IDТ (для вітчизняного виробника ДСТУ ISO 9001:2015), виданого на виробника, дійсного на дату розкриття пропозиції.

- Скановану довідку у довільній формі про те, що постачальник НЕ є юридичною особою - резидентом російської федерації/республіки білорусь, НЕ є юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства російської федерації/республіки білорусь, та/або НЕ є юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) російської федерації/республіки білорусь, або НЕ є фізичною особою (фізичною особою - підприємцем) - резидентом російської федерації/республіки білорусь, або НЕ є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з російської федерації/республіки білорусь (за винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2022 р. № 1275 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану», із змінами).

- Скановану довідку у довільній формі, яким учасник підтверджує, що запропонований ним товар, відповідно до умов цієї закупівлі, має походження НЕ з Російської Федерації/Республіки Білорусь, та НЕ підпадає під заборону ввезення згідно постанови Кабінету Міністрів України від 09.04.2022 № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації», із змінами.