Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

ВП ПАЕС

Каскад ГЕС – ГАЕС

|  | ЗАТВЕРДЖУЮ: |
| --- | --- |
|  | В.о. ЗГІ – ДК |
|  | ____________С. МУЗИЧЕНКО |
|  | «______»__________2023 р. |

# Технічна специфікація до предмета закупівлі

# «Ремонт проточної частини тунельного водоводу 
ГА № 2 Ташлицької ГАЕС»

ТС до ПЗ (п) 23.1500.0004 – 2023

| ПОГОДЖЕНО: |  | РОЗРОБЛЕНО: |
| --- | --- | --- |
| В.о. ГІ Каскаду ГЕС-ГАЕС |  | НГЦ Каскаду ГЕС-ГАЕС |
| ____________Б. ПАХОМОВ |  | ____________О. ГІРСЬКИЙ |
| «______»__________2023 р. |  | «______»__________2023 р. |

Зміст

Стор.

Скорочення та позначення………………………………………………………......3

- Повна назва послуг..……………………………………………………………....4

- Вид послуг, належність об’єкта надання послуг до СВБ…………………..…..4

- Стан об’єкта надання послуг..……………………………………………………4

- Опис і технічні характеристики послуг..………………………………………...4

- Вимоги до видів (засобів) забезпечення…………………………………………9

- Вимоги до виконавця послуг..……………………………………………………10

Додаток А. Інші вимоги до надання послуг..……………………………………12

Скорочення та позначення

АЕС				 – атомна електрична станція

ВОП 				 – відділ охорони праці

ВП ПАЕС			 – відокремлений підрозділ «Південноукраїнська АЕС»

ГА 				 – гідроагрегат

ПК 				 – пікет

ПКМУ 			 – Постанова Кабінету Міністрів України

ППіВР 			 – правила пропускного і внутрішньооб’єктового режиму

ППР 				 – планово-попереджувальний ремонт

СВБ 				 – системи, важливі для безпеки

ТГАЕС 			 – Ташлицька гідроакумулююча електростанція

- Повна назва послуг:

«Ремонт проточної частини тунельного водоводу ГА № 2 Ташлицької ГАЕС».

- Вид послуг, належність об’єкта надання послуг до СВБ

Усунення всіх наявних пошкоджень бетонної поверхні та фільтраційних течій з бетонного облицювання горизонтальної проточної частини тунельного водоводу 
ГА № 2 ТГАЕС.

Проточна частина тунельного водоводу ГА № 2 Ташлицької ГАЕС не належить до об’єктів СВБ.

- Стан об’єкта надання послуг

Послуги надаються на діючому підприємстві Ташлицькій ГАЕС, в будівлях які експлуатуються. Згідно ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення» об’єкт передається Виконавцю послуги за актом-допуском.

- Опис і технічні характеристики послуг

  - Послуги надаються у період проведення ППР – 2023 гідроагрегату № 2 Ташлицької ГАЕС, з 26.06.2023 по 16.07.2023.

  - Об’єми надання послуг з ремонту проточної частини тунельного водоводу ГА № 2 Ташлицької ГАЕС:

4.2.1 Об’єми надання послуг з ремонту аванкамери водоводу ГА № 2 ТГАЕС:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ № 1. Ремонт вологих тріщин Ф-1; Ф-2; Ф-6 |
|  | Встановлення та демонтаж пересувних, інвентарних трубчатих риштувань висотою 8 м. | м2 | 8,0 |
|  | Свердління бурами в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів електричними перфораторами глиб. 0,5 м, ( 14 мм (3,3 шт/м.п.) | шт. | 22 |
|  | Установлення та демонтаж пакерів вагою до 0,5 кг з інтервалом 0,3 м | т/ шт. | 0,003/ 22,0 |
|  | Нагнітання місць протікання композицією CarboCryl Wv з добавкою на основі поліакрилатів CarboCryl Plus в співвідношенні 1:1. Витрата 21,23 кг/м2, або еквівалентною | м2 | 3,05 |
|  | Забивання отворів після ін'єктування гідроізоляційним матеріалом "Гідрозіт B", або еквівалентним | 100 шт./кг/м3 | 0,22/2,0/ 0,002 |
|  | Розділ № 3. Ремонт локальних течій Ф-3 |
|  | Свердління бурами в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів електричними перфораторами глиб. 0,5 м, ( 14 мм | шт. | 24,0 |
|  | Установлення та демонтаж пакерів вагою до 0,5 кг | т/ шт. | 0,0036/ 24,0 |
|  | Нагнітання місць протікання композицією HidroBlok Polygel 530 + Polyblend 540 в співвідношенні 1:1. Витрата 21,23 кг/м2, або еквівалентною | м2 | 4,86 |
|  | Забивання отворів пiсля ін'єктування гідроізоляційним матеріалом "Гідрозіт B" (витрата = 1,5 кг/м2 на 1 мм товщини гідроізоляційного шару), або еквівалентним | 100 шт./кг/ м3 | 0,24/2,1/ 0,002 |
|  | Розділ № 4. Ремонт температурного шву Ф-4, Ф-5 |
|  | Очистити від бруду та рихлого бетону до здорового тіла. (S=33,8×0,2; V= 33,8×0,05×0,05) | м2/м3 | 6,76/0,8 |
|  | Нанесення ґрунтовки «Nafufill KMH» або еквівалентної Витрата матеріалу – 1,1 кг/м2 | м2 | 35,49 |
|  | Нанесення модифікованого полімерами цементного ремонтного розчину «Nafufill KM 150» в ручну за допомогою підходящого інструмента (шпателя, правила). Витрата матеріалу –2 кг/м2/мм, або еквівалентним | м2/м3 | 0,35/0,8 |
|  | Перфораторне буріння ( 42 мм в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів и глибиною. 0,5 м, (3,3 шт/м п) | шт. | 112 |
|  | Установлення та демонтаж ін’єкторів (пакерів) вагою до 0,5 кг з інтервалом 0,3 м | т/ шт. | 0,056/ 112 |
|  | Нагнітання місць протікання композицією CarboCryl Wv з добавкою на основі поліакрилатів CarboCryl Plus в співвідношенні 1:1. Витрата 21,23 кг/м2, або еквівалентною | м2 | 16,9 |
|  | Перфораторне буріння ( 42 мм в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів и глибиною. 1,1 м, (3,3 шт/м п) | шт. | 112 |
|  | Установлення та демонтаж ін’єкторів (пакерів) вагою до 0,5 кг з інтервалом 0,3 м | т/ шт. | 0,056/ 112 |
|  | Нагнітання місць протікання композицією CarboCryl Wv з добавкою на основі поліакрилатів CarboCryl Plus в співвідношенні 1:1. Витрата 21,23 кг/м2, або еквівалентною з 0,5 до 1,1м | м2 | 20,28 |
|  | Перфораторне буріння ( 42 мм в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів и глибиною. 1,7 м, (3,3 шт./м.п.) | шт. | 112 |
|  | Установлення та демонтаж ін’єкторів (пакерів) вагою до 0,5 кг з інтервалом 0,3 м | т/ шт. | 0,056/ 112 |
|  | Нагнітання місць протікання композицією CarboCryl Wv з добавкою на основі поліакрилатів CarboCryl Plus в співвідношенні 1:1. Витрата 21,23 кг/м2, або еквівалентною з 1,1 до 1,7м | м2 | 20,28 |
|  | Забивання отворів після ін'єктування гідроізоляційним матеріалом "Гідрозіт B", або еквівалентним | 100 шт./кг/м3 | 1,12/125,0/0,06 |
|  | Переміщення вантажів вручну на відстань до 50,0 м (сміття) | т | 2,0 |
|  | Перевезення сміття автотранспортом до 3 км | т | 2,0 |

4.2.1.1 До складу послуг входять:

- Подача устаткування та обладнання через отвір аварійно-ремонтного затвору з відм. +105.000 на відм. +76.000 в аванкамеру водоводу ГА № 2;

- Підготовчі роботи, монтаж устаткування, обладнання та устрій тимчасового освітлення;

- Очищення бетонних поверхонь щітками від лужних відкладень;

- Розшивка, очищення та закладення ремонтною сумішшю шпурів та тріщин в бетоні;

- Свердління твердосплавними бурами в з/бетонних конструкціях отворів та промивка їх водою;

- Установлення пакерів;

- Ін’єктування насосами високого тиску залізобетонного облицювання тунельного водоводу ГА № 2 ремонтними полімерними композиціями (з обов’язковою послідуючою ліквідацією ін’єкційних отворів);

- Нанесення гідроізоляційного матеріалу на відновлені поверхні залізобетонного конструктиву;

- Демонтаж устаткування, обладнання та тимчасового освітлення, завершальні роботи;

- Перенесення будівельного сміття до 50 м та підйом його через отвір аварійно-ремонтного затвору з відм. +76.000 аванкамери водоводу ГА № 2 на поверхню водоприймача на відм. +105.000;

- Вивезення сміття з території Ташлицької ГАЕС.

4.2.2 Об’єми надання послуг з ремонту горизонтальної ділянки водоводу 
ГА № 2 ТГАЕС:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ № 1. Монтаж, демонтаж тимчасового освітлення ПК0+00 ÷ ПК0+40 (з ПК0+40 освітлення за рахунок загальнобудівельних витрат до ПК0+95; робоча зона + 25м) |
|  | Монтаж-демонтаж світильників для ламп розжарювання на кронштейнах по стінах i стелях | шт | 7,0 |
|  | Монтаж-демонтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ, одна точка кріплення | шт | 21,0 |
|  | Навішування та демонтаж проводу, що прокладається по сталевих конструкціях i панелях, перерізом до 16 мм2 | м.п. | 120,0 |
|  | Розділ № 2. Ремонт вологих тріщін з ПК0+65÷ ПК0+95 |
|  | Встановлення та демонтаж пересувних, інвентарних трубчатих риштувань в горизонтальній частині водоводу циліндричної форми ( 7 м | м2 | 22,0 |
|  | Свердління бурами в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів електричними перфораторами глиб. 0,9 м, ( 14 мм (3,3 шт/м.п.) | шт | 267 |
|  | Установлення та демонтаж пакерів вагою до 0,5 кг з інтервалом 0,3 м | т/шт | 0,045/ 267,0 |
|  | Нагнітання місць протікання композицією CarboCryl Wv з добавкою на основі поліакрилатів CarboCryl Plus в співвідношенні 1:1. Витрата 21,23 кг/м2, або еквівалентною | м2 | 71,19 |
|  | Забивання отворів після ін'єктування гідроізоляційним матеріалом "Гідрозіт B", або еквівалентним | 100 шт/кг/м3 | 2,67/27.0/ 0,02 |
|  | Розділ № 3. Ремонт локальних течій (ПК0+65÷ ПК0+95) |
|  | Свердління бурами в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів електричними перфораторами глиб. 0,9 м, ( 14 мм | шт | 24,0 |
|  | Установлення та демонтаж пакерів вагою до 0,5 кг | т/шт | 0,0036/ 24,0 |
|  | Нагнітання місць протікання композицією HidroBlok Polygel 530 + Polyblend 540 в співвідношенні 1:1. Витрата 21,23 кг/м2, або еквівалентною | м2 | 8,76 |
|  | Забивання отворів пiсля ін'єктування гідроізоляційним матеріалом "Гідрозіт B" (витрата = 1,5 кг/м2 на 1 мм товщини гідроізоляційного шару), або еквівалентним | 100 шт/кг | 0,24/2,4 |
|  | Розділ № 4. Ремонт раковин (відколи бетону) (ПК0+75÷ ПК0+80; ПК0+85÷ ПК0+90) |
|  | Очистити від бруду та рихлого бетону до здорового тіла. | м2/м3 | 0,35/0,0175 |
|  | Нанесення ґрунтовки «Nafufill KMH». Витрата матеріалу – 1,1 кг/м2, або еквівалентним | м2 | 0,35 |
|  | Нанесення модифікованого полімерами цементного ремонтного розчину «Nafufill KM 150» в ручну за допомогою підходящого інструмента (шпателя, правила). Витрата матеріалу –2 кг/м2/мм, або еквівалентним | м2/м3 | 0,35/0,0175 |
|  | Переміщення вантажів вручну на відстань до 200 м (сміття) | т | 0,5 |
|  | Перевезення сміття автотранспортом до 3 км | т | 0,5 |

      - До складу послуг входять:

- Занесення через спіральні камери ГА № 2 в проточну частину водоводу устаткування та обладнання;

- Підготовчі роботи, монтаж устаткування, обладнання та устрій тимчасового освітлення;

- Очищення бетонних поверхонь щітками від лужних відкладень;

- Розшивка, очищення та закладення ремонтною сумішшю шпурів та тріщин в бетоні;

- Свердління твердосплавними бурами в з/бетонних конструкціях отворів та промивка їх водою;

- Установлення пакерів;

- Ін’єктування насосами високого тиску залізобетонного облицювання тунельного водоводу ГА № 2 ремонтними полімерними композиціями (з обов’язковою послідуючою ліквідацією ін’єкційних отворів);

- Нанесення гідроізоляційного матеріалу на відновлені поверхні залізобетонного конструктиву;

- Демонтаж устаткування, обладнання та тимчасового освітлення, завершальні роботи;

- Винос з водоводу ГА № 2 устаткування, обладнання та зібраного сміття в мішках по сходових клітинах на відм. – 2.100 будівлі ТГАЕС;

- Вивезення сміття з території Ташлицької ГАЕС.

Примітки.

- Усі матеріали які будуть використовуватись Виконавцем в процесі надання послуг повинні відповідати перелікам необхідних матеріалів даної технічної специфікації або бути їх еквівалентом.

- Об’єм і зміст послуг, що передаються Виконавцю, можуть уточнюватись або корегуватися Замовником.

- До складу послуг повинні входити вартість експлуатації спеціальних машин та механізмів, необхідних розхідних матеріалів, а також інші витрати, які може понести Виконавець послуг.

- Вимоги до видів (засобів) забезпечення

  - Для ін’єкційних робіт необхідно застосувати технології, при яких використовуються сучасне устаткування (з можливостю нагнітання не менше ніж Рроб. = 50 кг/см2).

  - Для своєчасного і якісного надання послуг з ремонту проточної частини тунельного водоводу ГА № 2 Ташлицької ГАЕС, Виконавець повинен мати досвід виконання аналогічного договору та необхідне спеціальне устаткування:

- ін’єкційний насос (ін’єкційні насоси) з можливостю нагнітання не менше ніж Рроб. = 50 кг/см2;

- внутрішні інвентарні риштування висотою до 8 м.

  - Ін’єкційні матеріали повинні бути сучасними та високотехнологічними (поліуретанові, силікатні багатокомпонентні смоли типу CarboCryl Wv та CarboCryl Plus). Можливе застосування і багатокомпонентних еквівалентних ін’єкційних матеріалів.

Виконавець послуг повинен розробити, надати та погодити з Замовником технологічну карту на ін’єкційні матеріали перед початком надання послуг за договором.

  - Застосування ремонтних сумішей на основі цементів для ремонту залізобетонних конструкцій типу «Гідрозіт В» або еквівалентні, також повинні бути сучасними та високотехнологічними.

  - У випадку застосування еквівалентних матеріалів Виконавець послуг повинен надати в письмовому виді в своїй пропозиції наступну інформацію, а саме:

- тип вживаних матеріалів;

- область застосування;

- принцип дії матеріалів;

- фактична витрата матеріалів на 1 м2 з урахуванням витрат;

- технологічну карту на матеріали;

- основні переваги;

- умови та термін зберігання матеріалу.

  - Ін’єкційні та ремонтні матеріали повинні, перед початком надання послуг, пройти процедуру вхідного контролю продукції відповідно вимог СОУ НАЕК 038:2021 та положення ПЛ.0.0021.0037.

- Вимоги до виконавця послуг

  - Виконавець повинен надати весь комплекс послуг з ремонту проточної частини тунельного водоводу ГА № 2 Ташлицької ГАЕС.

  - Згідно ПКМУ від 26.10.2011 року № 1107 при виконанні робіт підвищеної небезпеки у Виконавця повинна бути декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці або діючій дозвіл:

- на роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;

- на роботи в замкнутому просторі;

- на ремонт підземних споруд, не пов'язаних з видобутком корисних копалин.

  - Виконавець повинен мати ліцензію по провадженню господарської діяльності з будівництва гідротехнічних споруд та комплексів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками (СС2, СС3).

  - Не пізніше, ніж за п’ятнадцять робочих днів до прибуття спеціалістів на Каскад ГЕС-ГАЕС, Виконавець повинен направити лист на паперовому носієві на ім'я генерального директора ВП ПАЕС і в електронному вигляді у форматі Word на електронну адресу начальника ВОП ВП ПАЕС a_samchinskiy@sunpp.atom.gov.ua з метою надання права працівникам підрядних організацій бути відповідальними особами під час надання послуг за нарядами та розпорядженнями на об’єктах Каскаду ГЕС – ГАЕС.

  - У листі повинні бути вказані прізвище, ім’я, та по батькові, професія або посада, групи з електробезпеки працівників, які можуть бути призначені керівниками робіт, виконавцями робіт, спостерігачами та членами бригади під час надання послуг за нарядами та розпорядженнями на об'єктах Каскаду ГЕС-ГАЕС, а також П.І.Б. і номер мобільного телефону представника керівництва підрядної організації, відповідального за дотримання працівниками Виконавця вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: 
(мовою оригіналу) НПАОП 40.1-1.03-76 «Правила техники безопасности при эксплуатации водного хозяйства, гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования электростанций», НАПБ В.01.034-2018/111 «Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (ч. III. «Вимоги охорони праці під час виконання робіт із застосуванням інструменту») та ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення».

ЗНГЦ								    Олександр АБДУЛАЄВ

Додаток А

Інші вимоги до надання послуг

А.1 Підстава для надання послуг:

- 2-ТГАЕС-01-2022-ОТС звіт за результатами оцінки технічного стану об’єкту «Проточна частина водоводу ГА № 2 Ташлицької ГАЕС»;

- акт від 14.07.2022 № АК.0.0037.12777 «Про загальний весняний технічний огляд виробничих будівель і споруд ВП ПАЕС станом на 30.06.2022», п.71.1.6.1;

- акт від 23.09.2022 № АК/ТО.1500.04.0117 «Про огляд горизонтальної частини водоводу гідроагрегату № 2 ТГАЕС»;

- ГКД 34.20.507-2003. «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила (у редакції 2019 року)», п.7.1.1, п.7.1.2, п.7.1.12;

- ІЕ № 913-ОСПР-4-30215. «Тимчасова інструкція з експлуатації підземних водоводів» М., Гидроспецпроект, 1988, п. 4.1 - 4.3;

- ИЭ.0.0037.0022. «Виробничі будівлі і споруди. Інструкція з експлуатації», п.4.3.3, п.6.1.1.

А.2 Перелік нормативних посилань

Послуги повинні бути виконані у відповідності з наступними документами:

- (мовою оригіналу) НПАОП 40.1-1.03-76 «Правила техники безопасности при эксплуатации водного хозяйства, гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования электростанций», п.2.7;

- ГКД 34.20.507-2003. «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила» (у редакції 2019 року);

- СОУ НАЕК 038:2021 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для ВП Компанії»;

- ПЛ.0.0021.0037 «Управління закупівлями продукції. Організація робіт з проведення вхідного контролю продукції, що надходить до ВП ПАЕС. Положення»;

- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;

- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»;

- (мовою оригіналу) НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безопасной эксплуатации электроустановок (в редакции 2000 года)»;

- (мовою оригіналу) ВСН 14-78 «Инструкция по цементации трещин, возникающих в бетоне гидротехнических сооружений»

- ГКД 34.20.661-2003 «Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж» (у редакції 
2019 року).

А.3 Вимоги до безпечного надання послуг

А.3.1 При наданні послуг з ремонту проточної частини тунельного водоводу ГА № 2 Ташлицької ГАЕС необхідно забезпечити організаційні заходи щодо безпечного надання послуг згідно вимог правил (мовою оригіналу) 
НПАОП 40.1-1.03-76 «Правила техники безопасности при эксплуатации водного хозяйства, гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования электростанций», а також забезпечити виконання відповідних законів, норм і правил, що діють в Україні, зокрема:

А.3.1.1 Охорони праці, яка визначається і направлена на створення безпечних і здорових умов праці і запобігання нещасним випадкам, згідно вимог 
ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві»;

А.3.1.2 Забезпечення виконання вимог правил пожежної безпеки згідно вимог  НАПБ В.01.034-2018/111 «Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах і в організаціях енергетичної галузі України»;

А.3.1.3 Відряджені для надання послуг робітники та спеціалісти Виконавця повинні мати при собі посвідчення встановленого зразка з вказаними групами з електробезпеки та записом про проходження медичного огляду, посвідчення на право виконання спеціальних видів робіт (стропальники, електрозварники, оператори спеціального високонапірного устаткування, роботи на висоті);

А.3.1.4 Відряджений персонал Виконавця повинен дотримуватися правил пропускного і внутрішньо об’єктового режиму (ППіВР), що діють на об’єкті Замовника. Замовник не несе відповідальності за недотримання персоналом Виконавця вказаних правил.

А.3.2 Враховуючи вимоги Закону України «Про публічні закупівлі», Виконавець повинен застосувати заходи із захисту довкілля у випадках та в порядку, передбаченому діючим законодавством.

А.4 Вимоги до гарантій

А.4.1 Виконавець повинен гарантувати відповідність якості послуг, які виконуються за договором вимогам нормативної документації для даного виду послуг і умовам договору. Якість наданих послуг повинна відповідати технічній документації, якою встановлені вимоги до їх якості, умовам договору.

А.4.2 При виконанні будь-яких робіт, у разі пошкодження бетонної поверхні проточної частини чи металооблицювання водоводу ГА № 2 або внутрішніх поверхонь приміщень будівлі ТГАЕС Виконавець усуває пошкодження за свій рахунок.

А.4.3 Виконавець зобов'язаний усунути, в найкоротший технологічно можливий термін, за свій рахунок недоробки і дефекти, що виникають протягом гарантійного терміну, який має складати не менше 12 місяців, після підписання сторонами актів здачі-приймання виконаних послуг і обумовлені наданням послуг з порушенням діючих норм і правил, умов договору. Перелік недоробок фіксується в двосторонньому дефектному акті з вказівкою термінів виявлення недоробок і їх усунення. При відмові Виконавця брати участь в складанні дефектного акту, він може складатися із залученням фахівців не зацікавлених сторін.

А.4.4 Виконавець повинен забезпечити відповідність кваліфікації свого персоналу під час надання послуг вимогам ГКД 34.20.661-2003 «Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж» (у редакції 2019 року), ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила» (у редакції 2019 року), Правилам охорони праці та іншим правилам і нормативним документам, які розповсюджуються на дані послуги.

А.5 Вимоги до документації

А.5.1  Основною звітною документацією є:

- акти здачі-приймання наданих послуг з ремонту проточної частини водоводу ГА № 2 Ташлицької ГАЕС (по три примірника);

- виконавча документація (загальний журнал робіт, акти прихованих робіт, журнал ін’єкційних робіт, виконавча схема ін’єктування та інше) згідно 
ДБН А.3.1-5-2016;

- сертифікати якості та паспорти на надані ін’єкційні і ремонтні матеріали;

- технологічна карта на застосовані матеріали.

А.5.2 Послуги, надані Виконавцем відповідно до п.п. 4.1 – 4.3 даної Технічної специфікації, згідно державних стандартів і технічних умов, приймаються Замовником із підписанням акту здачі-приймання наданих послуг в трьох друкарських примірниках.

Документи готуються Виконавцем послуг українською мовою і надаються в електронному вигляді та у двох друкарських примірниках.

А.5.3 Виконавець послуг повинен розробляти звітну технічну документацію, згідно з вимогами технічної документації та стандартів ВП ПАЕС 
(СТП 3.0031.006-2017 «Управління документацією. Загальні вимоги до текстових документів»).

ЗНГЦ								    Олександр АБДУЛАЄВ