Додаток 2 до Договору

від ___________ 2024 р. №___

Технологічний опис виробів

| Назва | Нагрудний знак «За заслуги перед містом» І ступеня у футлярі | Нагрудний знак «За заслуги перед містом» II ступеня у футлярі | Нагрудний знак «За заслуги перед містом» III ступеня у футлярі |
| --- | --- | --- | --- |
| Знак |
| 1. Розмір колодки по горизонталі, мм | 45 | 44 | 35 |
| 2. Довжина відзнаки, мм | 96 | 90 | 83 |
| 3. Матеріал – сплав міді | Мідь, латунь | Мідь, латунь | Мідь, латунь |
| 4. Покриття | Золото | Золото, нікель | Золото |
| 5. Емаль – колір (точно), прозора чи ні | Біла, зелена, червона | Біла, зелена, червона | Біла, зелена, червона |
| 6. Лак або лінза | Лінза, лак | Лінза, лак | Лінза, лак |
| 7. Матеріал стрічки | Муарова | Муарова | Муарова |
| 8. Ширина стрічки, мм | 18 | 18 | 18 |
| 9. Кріплення | Англ. застібка | Англ. застібка | Англ. застібка |
| 10. Нумерація | -------------------- | ---------------- | ---------------- |
| 11. Кількість деталей | Дві | Дві | Три |
| 12. Технологія виготовлення деталей | Штампування | Штампування | Штампування |
| 13. Ескіз з підписом Замовника (xerox) | Так | Так | Так |
| 14. Затверджені тексти | За заслуги перед містом Кривий Ріг· | За заслуги перед містом Кривий Ріг· | За заслуги перед містом Кривий Ріг· |
| Футляр |
| 14. Розмір у складеному вигляді, мм | 121*87*33 | 121*87*33 | 121*87*33 |
| 15. Матеріал | Картон | Картон | Картон |
| 16. Матеріал для зовнішнього обклеювання футляра, колір | Баладек, бордовий | Баладек, бордовий | Баладек, зелений |
| 17. Матеріал для внутрішнього обклеювання футляра, колір | Картон, білий | Картон, білий | Картон, білий |
| 18. Зображення на верхній кришці футляра, спосіб нанесення | Герб міста Кривого Рогу – тиснення золоте, «рослинний» орнамент – сліпе тиснення | Герб міста Кривого Рогу – тиснення золоте, «рослинний» орнамент – сліпе тиснення | Герб міста Кривого Рогу – тиснення золоте, «рослинний» орнамент – сліпе тиснення |
| 19. Розмір Герба міста Кривого Рогу на футлярі, мм | 38*50 | 38*50 | 38*50 |
| 20. Додаткові елементи у футлярі | Ложемент, стрічка | Ложемент, стрічка | Ложемент, стрічка |
| 21. Розмір ложемента, мм | 115*80 | 115*80 | 115*80 |
| 22. Матеріал для зовнішнього обклеювання ложемента, колір | Бархат, бордовий | Бархат, бордовий | Бархат, зелений |
| 23. Розміщення стрічки у внутрішній частині футляра | На верхній кришці - навскіс, на ложементі – по центру, зверху | На верхній кришці - навскіс, на ложементі – по центру, зверху | На верхній кришці - навскіс, на ложементі – по центру, зверху |
| 24. Ширина стрічки, мм | 5 | 5 | 5 |
| 25. Матеріал стрічки | Муарова | Муарова | Муарова |
| 26. Колір стрічки | Синьо-жовта | Синьо-жовта | Синьо-жовта |

Допуск по розмірам – 0,5 – 1 мм

ПРОДАВЕЦЬ:                                                      ПОКУПЕЦЬ:

| ____________________ | Керуюча справами виконкому міської ради ________________Олена ШОВГЕЛЯ |
| --- | --- |