ДОДАТОК 4

до тендерної документації

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі,

в тому числі технічна специфікація та інші вимоги щодо предмета закупівлі тендерної документації

| Назва предмета закупівлі | Швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу для улаштування найпростішого укриття |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | 44210000-5 Конструкції та їх частини |
| Кількість поставки товару | 1 комп. |
| Місце поставки товару | 44334, Волинська обл.., Ковельський р-н., с. Хворостів, вул.. Дружби, 185а. |
| Строк поставки товару | 30 листопада 2023 року. |

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ Збірна залізобетонна спеціальна споруда, що складається із окремих взаємозв’язаних частин що зводиться (виготовляється, монтується) за короткий час із спеціальних конструкцій (виробів). Споруда наземного розташування, повинна складатися з основного приміщення та тамбура.

Загальна площа приміщення (для осіб, які укриваються) при розрахунку місткості має забезпечити перебування 140 осіб з розрахунку не менше 0,6 м2 на особу. Загальна висота по внутрішнім замірам, основного приміщення не менше 2000 мм. не більше 2400 мм. Загальна ширина по внутрішнім замірам, основного приміщення не менше 2500 мм.

Дверний проріз не менше (ШхВ) 900х1900 мм.

Споруда повинна бути повністю вироблена із залізобетону та передбачати окреме розташування, повинна мати 2 окремі виходи назовні та 2 тамбури. Вхід/вихід боковий. Місткість споруди на осіб (заповнює учасник). Тамбур не рахується в площу споруди при розрахунку місткості. Клас бетону за міцністю не нижче В40 W10 F300. Армування арматурою кл. А500С (А-ІІІ). Мають бути передбачені монтажні петлі із арматурного прокату класу А240С (А-І). Тип з’єднання елементів між собою – болтовий, з гідроізоляцією стиків.

Товщина стін, перекриття та підлоги має забезпечувати необхідні захисні властивості укриття. Повинні витримувати надлишковий тиск 300 кПа без перевертання та руйнування конструкції. Елементи укриття повинні мати протиосколкову сітку у внутрішній поверхні стін та стелі. Оштукатурювання та облицювання керамічною плиткою не дозволяється.

Вікна – не передбачені, відсутні.

Вентиляція – природня, виріб повинен мати не менше двох вентиляційних отворів для встановлення вентиляційного обладнання (у разі необхідності) розміром не менше 120 мм в діаметрі (або за найменшою шириною).

Учасник визначає ціну на Товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, навантаження, транспортування, сплату митних тарифів та інших витрат згідно вимог діючих законодавчих і розпорядчих актів місцевого самоврядування щодо формування ціни. Не врахована Постачальником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції.

| № з/п | Найменування товару, запропонованого учасником | Виробник та Країна походження товару | Кількість товару | Вимоги замовника | Пропонується Учасником |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Параметри | Значення параметрів |  |
|  |  |  |  | Технічні параметри |
|  |  |  |  | Матеріал | Залізобетон |  |
|  |  |  |  | Бетон | не нижче класу В40 W10 F300 |  |
|  |  |  |  | Робоча арматура | із арматурного прокату класу А500С |  |
|  |  |  |  | (ДСТУ 3760:2019) |  |  |
|  |  |  |  | Висота | не менше |  |
|  |  |  |  |  | 2000 мм. |  |
|  |  |  |  |  | не більше 2400 мм. |  |
|  |  |  |  | Ширина | не менше 2500 мм |  |
|  |  |  |  | Площа | має забезпечити одночасне перебування 140 осіб з розрахунку не менше 0,6 м2 на людину |  |
|  |  |  |  | Монтажні петлі | із арматурного прокату класу А240С |  |
|  |  |  |  | (ДСТУ 3760:2019) |  |  |
|  |  |  |  | Інші вимоги |
|  |  |  |  | Внутрішня корисна площа основного приміщення укриття повинна становити не менше 0,6 м2 на 1 особу та забезпечувати одночасне перебування не менше 140 осіби |  |
|  |  |  |  | Споруда повинна складатись з залізобетонних прямокутних ланок та плит, які з’єднуються між собою. Тип з’єднання елементів між собою – болтовий, з гідроізоляцією стиків. |  |
|  |  |  |  | Елементи укриття повинні мати протиосколкову сітку у внутрішній поверхні стін та стелі |  |
|  |  |  |  | Габаритні розміри споруди (ДхШхВ) не більше (мм) 19000х6500х2700 |  |

За захисними властивостями споруда/елементи споруди цивільного захисту повинні відповідати класу укриття не нижче A-IІ згідно із ДБН В.2.2-5-97 Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту. Учасник у складі тендерної пропозиції надає підтвердження з оцінки рівню захисту укриття, виданого державною установою або установою яка має відповідну компетенцію для надання висновку оцінки рівня захисту споруди у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки.

Споруда/елементи швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту повинні бути виготовлені на раніше 2023 року, гарантійний строк експлуатації – не менше 24 місяців з дати підписання видаткової накладної, про що Учасник надає окремий гарантійний лист у складі тендерної пропозиції.

(Посада (за наявності), прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (у разі наявності)).	МП

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, а саме:

- Заповнений та підписаний Додаток 4 «Технічна специфікація»;

- Сертифікат відповідності, який виданий уповноваженим органом з сертифікації, який відповідає за достовірність інформації, наведена в сертифікаті, про відповідність вимогам ДСТУ 9195:2022 «Швидкоспоруджувані захисні споруди цивільного захисту модульного типу).

- Сертифікат на систему екологічного управління стосовно виготовлення виробів із бетону,  вимогам ISO 14001:2015.

- Сертифікат системи управління якістю ISO 9001:2015 Системи управління якістю стосовно виготовлення виробів із бетону.

- Сертифікат на систему управління охороною здоров’я та безпекою праці стосовно виготовлення виробів із бетону, вимогам ДСТУ ISO 45001:2019 Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування.

- Зразок паспорта на споруду що пропонується учасником.

- Сертифікат відповідності ДСТУ Б В.2.6-2:2009 Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні вимоги.

- План-схема/креслення з фізичними параметрами виробу який пропонується.

- Протокол контрольних (натурних) випробувань.

- Гарантійний лист від Учасника, що він зобов’язується поставляти продукцію саме того виробника, щодо якого надана пропозиція.

- Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні. Всі витрати, пов’язані із заміною товару несе Постачальник.

- Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, та інших витрат, визначених законодавством.

- Учасник гарантує, що товар є таким, що не мають негативного впливу на навколишнє довкілля та передбачає застосування необхідних заходів із захисту довкілля, тобто учасник гарантує, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам.

- Витрати за доставку, здійснюються за рахунок Учасника (Постачальника) (надати гарантійний лист).

До уваги учасників!

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами,– вважати кожне таке посилання таким, що містить вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

У разі, якщо у технічній специфікації містяться посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, – вважати ці посилання такими, що міститься вираз «або еквівалент».

Будь-яке встановлення посилань на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва є необхідними для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. Для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії, ефективності та пропорційності замовником проводиться закупівля товару саме з такими характеристиками. Учасники можуть запропонувати еквівалент товару, технічні та якісні характеристики якого відповідають вимогам, встановленим тендерною документацією, в тому числі технічною специфікацією.

Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Найменування виробника зазначається Участником із вказанням організаційно-правової форми господарювання (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо). З метою додержання вимог чинного законодавства України, в тому числі «Санкційного законодавства», у разі відсутності вищезазначеної інформації (вимог), Замовник відхиляє тендерну пропозицію Учасника як таку, що не відповідає вимогам тендерної документаці.